灭火救援

基础理论（三级）

一、单项选择题

1、燃烧是一种放热发光的（A）。

A、化学反应          B、物理反应    C、光电反应          D、分解反应

2、燃烧过程中的化学反应十分复杂，有（B），有分解反应。

A、氧化反应     　   B、化合反应     C、聚合反应          D、连锁反应

3、可燃物质与（  D ）共存，达到某一温度时，与火源接触即发生燃烧。

A、空气           B、氧化剂        C、助燃剂         D、空气或氧化剂

4、凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生化学反应的物质称（ B ）。

A、助燃物              B、可燃物    C、着火源              D、易燃物

5、固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和（D）四种。

A、闪燃             B、自燃      C、着火             D、阴燃

6、（A）、磷、钾等单质固体物质着火后先熔融，后燃烧。

A、硫               B、沥青     C、石蜡             D、松香

7、有些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解，不能发生蒸发燃烧或分解燃烧，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，称为（B）。

A、内部燃烧         B、表面燃烧、    C、放射燃烧         D、阴燃

8、根据燃烧前可燃气体与氧（C）的不同，燃烧可分为两大类。

A、混合时间          B、混合浓度     C、混合状况          D、混合方式

9、（B）是指熔点较低的可燃固体，受热后熔融，然后像可燃液体一样蒸发成蒸气而燃烧。

A、预混燃烧          B、蒸发燃烧       C、分解燃烧          D、扩散燃烧

10、（A）、石蜡、松香等物质先熔融，后蒸发成蒸气，分解、氧化燃烧。

A、沥青              B、金属钾       C、电石              D、黄磷

11、易燃和可燃液体的燃烧称为（A）。

A、蒸发燃烧            B、分解燃烧    C、完全燃烧            D、扩散燃烧

12、分子结构复杂的固体可燃物，受热分解出其组成成份及与加热温度相应的热分解产物，这些分解产物再氧化燃烧，称为（B）。

A、蒸发燃烧         B、分解燃烧     C、完全燃烧         D、预混燃烧

13、某些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，即（A）。

A、表面燃烧          B、放射燃烧     C、蒸发燃烧          D、扩散燃烧

14、天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧，均属（C ）。

A、蒸发燃烧          B、预混燃烧     C、分解燃烧          D、均相燃烧

15、阴燃在一定条件下，如果改变通风条件，增加供氧量或可燃物中水分蒸发到一定程度，也可能转变为（A）。

A、有焰燃烧          B、无焰烧烧     C、自燃              D、闪燃

16、在固体可物中，燃点较低、燃烧剧烈的称为（A）固体。

A、易燃        B、难燃       C、可燃        D、自燃

17、下列不是固体物质的燃烧方式是（D）。

A、蒸发燃烧              B、分解燃烧    C、表面燃烧              D、自燃

18、木炭、焦碳以及铁、铜、钨的燃烧均属（A）。

A、表面燃烧              B、蒸发燃烧       C、分解燃烧              D、阴燃

19、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，称为（A）。

A、完全燃烧           B、不完全燃烧       C、充分、燃烧         D、猛烈燃烧

20、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物还可再燃烧，则称为（B）。

A、完全燃烧           B、不完全燃烧      C、分解燃烧           D、扩散燃烧

21、燃烧完全与否不仅与空气供给量有关，而且还与（A）有关。

A、其它可燃物扩散混合的均匀程度     B、燃烧温度     C、燃烧产物         D、燃烧阶段

22、燃烧产物对灭火工作有利的方面是（A）。

A、在一定条件下有阻燃作用   B、引起人员中毒、窒息   C、影响视线  D、成为火势发展、蔓延的因素

23、通过烟的（D）等特征，消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。

A、温度、浓度        B、颜色变化     C、扩散范围        D、气味、颜色、浓度、流动方向

24、完全燃烧的燃烧产物都是（D）气体。

A、可燃             B、易燃         C、毒性           D、不燃、惰性

25、火焰的颜色与（A）有关。

A、温度                B、空气      C、环境           D、湿度

26、含氧量在（C）以上的可燃物质燃烧时，发出不显光的火焰。

A、30%                 B、40%       C、50%            D、60%

27、含碳量在（D）以上的可燃物，燃烧时产生显光，并带有大量黑烟的火焰。

A、30%                 B、40%       C、50%             D、60%

28、正在燃烧的可燃气体（蒸气）所占据的发光、放热的空间范围称为（D）。

A、焰心                B、内焰      C、外焰             D、火焰

29、液体可燃物和固体可燃物燃烧时由分解或蒸发出的气体 形成火焰，一般为（A）。

A、扩散火焰            B、预混火焰  C、分解火焰         D、蒸发火焰

30、火焰中由二次空气供氧所形成的火焰峰面称为（D）。

A、火焰                B、焰心         C、内焰            D、外焰

31、有机可燃物火焰的明亮程度和颜色主要由火焰中的（B）来确定。

A、含氧量                B、碳粒子      C、含氢量             D、烟浓度

32、在一定温度下，易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，当与空气混合后，一遇着火源，就会发生一闪即灭的燃烧，这种现象叫做（ A  ）。

A、闪燃        B、瞬燃      C、闪点        D、爆闪

33、评价液体火灾危险性的依据是（  B  ）。

A、着火点         B、闪点     C、燃点           D、自燃点

34、易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最低温度称为（B）。

A、燃点           B、闪点      C、自燃点         D、爆炸点

35、根据闪点可将燃烧液体分为两类，闪点大于（B ）℃的称为可燃液体。

A、30          B、45       C、55          D、70

36、易燃可燃液体的闪点（  B ），其火灾危险性就越大。

A、越高               B、越低      C、大于45℃           D、等于45℃

37、根据（ C ）可确定液体生产、加工、储存的火灾危险性分类。

A、燃点         B、着火点   C、闪点         D、自燃点

38、闪点小于或等于（B）的液体称为易燃液体。

A、35℃          B、45℃          C、55℃          D、70℃

39、合成橡胶、合成纤维属于（  C  ）固体。

A、易燃           B、难燃         C、可燃           D、不燃

40、汽油的闪燃点为（ C  ）℃。

A、-30       B、-40       C、-50       D、-60

41、可燃物质在空气中连续均匀地加热到一定的温度，在没有外部火源的作用下能够发生自动燃烧的现象称为（ B  ）。

A、阴燃            B、受热自燃    C、本身自燃        D、着火

42、可燃物质，在远低于自燃点的温度下自然发热，并且这种热量经长时间的积蓄使物质达到自燃点而燃烧的现象，称为（  C ）。

A、着火         B、受热自燃    C、本身自燃     D、自燃

43、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫（ C  ）。

A、燃点         B、闪点       C、自燃点       D、着火点

44、（A）是物质从一种状态迅速转变成另一状态，并在瞬间放出大量能量，同时产生声响的现象。

A、爆炸            B、闪燃   C、自燃            D、着火

45、按爆炸物质在（B）中的变化，可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。

A、爆炸条件          B、爆炸产物    C、爆炸后果          D、爆炸过程

46、按照爆炸的（C），化学爆炸可分为爆燃、爆炸、爆震。

A、过程          B、产物    C、条件          D、传播速度

47、下列（ C  ）的爆炸属于物理爆炸。

A、粉尘         B、炸药        C、钢瓶         D、炸弹

48、下列（ B  ）的爆炸属于 。

A、汽油桶           B、可燃气体    C、蒸汽锅炉         D、气体钢瓶

49、按照爆炸的变化传播速度，（ A  ）不属于化学爆炸。

A、爆闪         B、爆燃        C、爆炸         D、爆震

50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，称为（  B  ）。

A、着火点          B、火灾      C、爆炸            D、燃烧

51、固体可燃物燃烧而引起的火灾是（  A  ）。

A、A类火灾        B、B类火灾      C、C类火灾        D、D类火灾

52、闭杯试验闪点≤61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体是（B  ）。

A、可燃液体          B、易燃液体       C、燃烧液体          D、普通液体

53、根据易燃液体储运特点和火灾危险性的大小，易燃液体分为甲、乙、丙三类。甲类是指（  A  ）。

A、闪点＜28℃的液体            B、28℃≤闪点＜60℃的液体

C、闪点≥60℃的液体            D、闪点≥40℃的液体

54、根据易燃液体储运特点和火灾危险性的大小，易燃液体分为甲、乙、丙三类。乙类是指（  B  ）。

A、闪点＜28℃的液体    B、28℃≤闪点＜60℃的液体    C、闪点≥60℃的液体   D、闪点≥40℃的液体

55、（A）起火属于A类火灾。

A、棉花          B、汽油     C、氢气          D、钾

56、以下（A）火灾属于D类火灾。

A、钠          B、铜         C、磷          D、棉

57、易燃液体挥发出的蒸气与空气混合，并达到一定的浓度范围时，遇明火就发生爆炸，这一特性是液体的（  B  ）。

A、易燃性          B、蒸气爆炸性     C、受热膨胀性         D、流动性

58、（  A  ）能与空气形成爆炸性混合物。

A、易燃气体          B、不燃气体       C、惰性气体          D、可燃液体

59、储存于密闭容器中的易燃液体受热后，本身体积增大，这一特性是液体的（   C   ）。

A、易燃性             B、蒸气的爆炸性       C、受热膨胀性         D、流动性

60、火灾发生、发展的整个过程始终伴随着（D）过程。

A、热辐射          B、热对流    C、热传导          D热传播

61、热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象，叫做（A）。

A、热传导          B、热对流    C、热辐射          D、热传播

62、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象，叫做（C）。

A、热传导          B、热辐射    C、热对流          D、热传播

63、以电磁波形式传递热量的现象称为（  C  ）。

A、热传导           B、热对流        C、热辐射           D、热传播

64、 室内火灾燃烧产物中有水汽、二氧化碳和少量的一氧化碳等其它气体，有热量散发，火焰温度一般在500℃以上，这一阶段是火灾（  A  ）。

A、初起阶段         B、发展阶段C、下降阶段         D、熄灭阶段

65、自由燃烧阶段，辐射热急剧增加，辐射面积增大，燃烧扩大到整个室内，并有可能出现轰燃，这一阶段是火灾（  B  ）。

A、初起阶段          B、发展阶段     C、下降阶段          D、熄灭阶段

66、随着燃烧的进行，可燃物减少，或因通风不良，有限空间内氧气被消耗，燃烧不再产生火焰，已燃烧的可燃物呈阴燃状态，室内温度降至500℃左右，这一阶段是火灾（  C  ）。

A、初起阶段           B、发展阶段

C、下降阶段           D、熄灭阶段

67、危险品系指有爆炸、（B）、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。

A、易损              B、易燃     C、易分解            D、易反应

68、根据灭火救援工作的实际，将危险化学品分为（  C  ）大类。

A、7          B、8            C、9           D、10

69、目前常见的、用途较广的危险物品有（  C  ）余种。

A、500           B、1000            C、2000          D、3000

70、燃点低于（  B  ）℃的固体称为易燃固体。

A、100           B、300            C、500           D、1000

二、多项选择题

1、燃烧过程中的化学反应十分复杂，有（A D  ）。

A、化合反应       B、还原反应     C、氧化反应     D、分解反应      E、链式反应

2、任何物质发生燃烧必须具备的三个条件是　（　A C E）。

A、可燃物　　   B、还原剂     C、着火源      D、催化剂     E、助燃物

3、固体可燃物的燃烧方式分为 （ A B C D ）。

A、表面燃烧      B、蒸发燃烧     C、阴烧     D、分解燃烧      E、扩散燃烧

4、木材的燃烧不属于 （ A C D E   ）。

A、蒸发燃烧     B、分解燃烧    C、表面燃烧      D、阴燃     E、扩散燃烧

5、沥青的燃烧不属于（B C D E）。

A、蒸发燃烧         B、分解燃烧     C、表面燃烧     D、阴燃      E、扩散燃烧

6、焦碳的燃烧不属于（ A B D E  ）。

A、蒸发燃烧        B、分解燃烧      C、表面燃烧     D、阴燃    E、扩散燃烧

7、 （ A C E  ）的燃烧方式是分解燃烧。

A、纸张           B、磷       C、木材        D、合成橡胶        E、木炭

8、燃烧产物对灭火工作不利方面是（B C D E）。

A、难以判断燃烧物质        B、引起人员中毒 、窒息     C、易使人员受伤

D、影响视线                E、成为火势发展、蔓延的因素

9、合成高分子材料燃烧会生成（A B C D）等许多有毒或刺激性的气体。

A、氯化氢       B、光气    C、氰化氢       D、氧化氮     E、氢气

11、下列物质（ A C D  ）为完全燃烧产物。

A、二氧化硫       B、一氧化碳       C、二氧化碳     D、水蒸气     E、氯化氢

12、木材的燃烧产物有（A C D E  ）。

A、水蒸气          B、乙醇     C、二氧化碳        D、一氧化碳     E、甲酸

13、火焰是由（A B D）构成的。

A、内焰、        B、外焰       C、焰光      D、焰心      E、焰体

14、闪点在消防上的应用主要表现在（A B D ）。

A、对可燃液体进行分类     B、可评定液体火灾危险性大小      C、可确定液体自燃点高低

D、可确定火灾危险性类别   E、可确定液体燃烧速度

15、（ A B D ）不是划分易燃可燃液体火灾危险性的重要依据。

A、燃点          B、自燃点      C、闪点          D、氧指数    E、温度

16、不属于乙类可燃液体闪点的是（A B D E）。

A、<60°C      B、≥28°C      C、>28°C，<60°C   D、≥28°C，≤60°C    E、<28°C

17、不属于丙类可燃液体闪点的是 （A B C E）。

A、<28°C       B、≥28°C     C、>60°C          D、≥60°C       E、<60°C

18、（ A D E ）的闪点>28°C。

A、松节油     B、甲醇      C、煤油       D、汽油      E、柴油

19、（A B C）的闪点<60°C。

A、汽油       B、乙醚      C、煤油       D、机油      E、柴油

20、在空气中燃烧时理论燃烧温度小于1500度的是（ A B D  ）。

A、汽油               B、磷         C、甲烷        D、木材         E、氢

21、物质燃烧的类型有（A B C E）。

A、自燃       B、爆炸       C、闪燃       D、喷溅       E、着火

22、物质本身自燃发热的原因有( A B C D E )。

A、氧化生热      B、分解生热       C、吸附生     D、聚合生热      E、发酵生热

23、 （  B  C  E ）属于特别重大火灾。

A、死亡10人以上       B、死亡30人以上       C、重伤100人以上

D、重伤50人以上       E、直接财产损失1亿元以上

24、气体物质燃烧分为（ A D ）。

A、预混燃烧     B、表面燃烧    C、蒸发燃烧      D、扩散燃烧     E、阴燃

25、可燃气体预混燃烧往往是爆炸式的燃烧，也叫（ A B   ）。

A、动力燃烧      B、气体爆炸   C、聚合放热      D、蒸发燃烧     E、燃烧放热

26、（ A B E）属于化学爆炸。

A、炸药爆炸    B、可燃气体爆炸     C、蒸汽锅炉爆炸     D、核爆炸    E、粉尘爆炸

27、影响爆炸极限的因素有（A B C D E）。

A、温度       B、压力     C、含氧量       D、容器      E、火源性质

28、按爆炸物质在爆炸过程中的变化，爆炸分为（A B C）。

A、化学爆炸         B、物理爆炸     C、核爆炸    D、爆  燃      E、爆  震

29、化学爆炸按其爆炸变化传播速度分为（ B C D ）。

A、爆轰        B、爆燃   C、爆炸        D、爆震      E、爆裂

30、下列属于化学爆炸的是（A B C）。

A、炸药爆炸     B、可燃气体爆炸    C、粉尘爆炸   D、蒸汽锅炉爆炸     E、压力容器爆炸

31、属于物理爆炸的是（ A B C E  ）。

A、液化气钢瓶爆炸     B、蒸汽锅炉爆炸  C、压缩气体爆炸    D、粉尘爆炸    E、压力容器爆炸

32、影响液体与气体可燃物自然点的因素是（ A B C D E  ）。

A、压力       B、浓度     C、氧含量      D、催化剂      E、容器材质与内径

33、（ C E）燃烧的火灾属于B类火灾。

A.钠          B.钾         C.乙醚        D.乙炔      E.煤油

34、（ A E  ）燃烧的火灾属于A类火灾。

A、橡胶      B、镁    C、乙醚      D、乙炔      E、合成塑料

35、液化石油气火灾不属于（ A B D E  ）。

A、A类火灾        B、B类火灾     C、C类火灾       D、D类火灾      E、E类火灾

36、下列物质属于D类火灾的有（B D）。

A、纤维板       B、钾        C、氢气         D、钠        E、木炭

37、按燃烧对象分类，火灾分为（ A B C D  E ）。

A、固体可燃物火灾     B、可燃液体火灾     C、可燃气体火灾     D、可燃金属火灾    E、带电火灾

38、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准，火灾分为（ A C D E ）。

A、特别重大火灾    B、特大火灾      C、重大火灾      D、较大火灾         E、一般火灾

39、影响热传导的因素有（A B C D E）。

A、温度差      B、导热系数     C、导热物的截面积      D、时间     E、导热物厚度

40、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象不是（B C D E）。

A、热对流        B、热传导      C、热辐射        D、热交换       E、热排放

41、采取（B C D）措施可防止热对流造成火势的蔓延。

A、阻挡热气流     B、冷却热气流      C、把热气流导向没有危险的地方

D、控制通风口     E、任由热气流流动

42、室内火灾的发展阶段分为(B C D)。

A、阴燃阶段       B、初起阶段    C、下降阶段       D、发展阶段     E、持续阶段

43、影响火灾发展变化的因素有（A B C D E）。

A、可燃物数量及空气流量    B、可燃物的蒸发潜热    C、爆炸      D、气象条件

E、物质的扩散速度

44、易燃液体的危险特性有（ A B C D ）等。

A、带电性     B、蒸气的爆炸性    C、受热膨胀性    D、流动性      E、自燃性

45、（A C）属于甲类易燃液体。

A、汽油         B、煤油      C、乙醚      D、柴油        E、丁醚

46、根据液体的火灾危险性大小可分为（ A B C  ）易燃液体 。

A、甲类         B、乙类      C、丙类          D、丁类         E 、戊类

47、易燃固体的火灾危险性是（A B C D E）。

A、燃点低、易点燃　      B、遇酸、氧化剂易燃易爆    　C、本身或燃烧产物有毒

D、赛璐珞、硝化棉等固体易自燃起火

E、兼有遇湿易燃性硫的磷化物类有遇火受热易燃性、遇湿易燃性

48、自燃分为（A C）。

A、受热自燃          B、摩擦自燃   C、本身自燃       D、发酵自燃      E、催化自燃

49、（A B C D E）的燃烧属于表面燃烧。

A、木炭         B、焦碳   C、铁            D、铜        E、钨

50、危险化学品是指有（A B C D E）等性质而需要特别防护的物品。

A、爆炸         B、易燃     C、毒害          D、腐蚀        E、放射性

51、易燃液体按闪点的高低分为（A C D）液体。

A、低闪点           B、负闪点   C、中闪点            D、高闪点      E、超高闪点

52、易燃液体大都本身或其蒸气具有（A C E）性。

A、毒害          B、稳定     C、刺激          D、放射        E、腐蚀

53、易燃液体在储存时应（A B C）。

A、备事故槽（罐）   B、构筑防火堤   C、设水封井     D、设导流渠     E、备填埋沙土

54、易燃固体是指（A B C D E）的固体。

A、燃点低       B、对热、摩擦敏感      C、易被外部火源点燃        D、燃烧迅速

E、可能散发有毒烟雾或气体

55、影响易燃液体蒸发速度的因素有（A B C D E）。

A、温度          B、沸点       C、比重          D、压力        E、流速

三、判断题

1、燃烧的充分条件：一定的可燃物浓度、一定的氧气含量、一定的着火能量、三者相互作用。（ √）(中)

2、燃烧是一种放热发光的化学反应。（√ ）(易)

3、凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生化学反应的物质均称为助燃物。（×）(易)

4、能帮助支持可燃物燃烧的物质称为可燃物。（× ）(易)

5、只要有氧气存在，燃烧就一定会发生。（× ）(易)

6、物质本身自燃和受热自燃，两种现象本质是一样的，只是热的来源不同，两者可以统称为自燃。（√ ）(中)

7、燃烧产物对灭火工作在一定条件下有阻燃作用。 （√ ）(易)

8、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，则称为不完全燃烧。（× ） (中)

9、物质在燃烧时生成的气体、蒸气和固体物质称为燃烧产物。（√ ）(易)

10、在燃烧反应过程中，如果发生的燃烧产物不能再燃烧，则称为不完全燃烧，其燃烧产物称为不完全燃烧产物。（× ）(中)

11、正在燃烧的可燃气体（蒸气）所占据的发光、放热的空间范围称为火焰。（√ ）(易)

12、可燃物的化学组成不同，燃烧供氧条件不同，火焰会发出不同颜色。（√ ）(难)

13、闪点越高的物质，火灾危险性越小。（√ ）(难)

14、能溶于水的易燃液体的闪点随含水量增加而升高。（√ ）(难)

15、闪燃是在一定温度下，易燃、可燃液体表面产生的蒸气，当与空气混合后一遇着火源就会产生一闪即灭的燃烧现象。（√）(中)

16、易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最高温度称为闪点。（ B ）(中)

17、可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度叫燃点。（√ ）(易)

18、固体物质的燃烧方式有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和自燃四种。（× ）(难)

19、阴燃是指某些固体可燃物在空气不流通，加热温度较低或可燃物含水分较多等条件下发生的只冒烟、无火焰的燃烧现象。（√ ）(中)

20、木炭、焦碳以及铁、铜、钨的燃烧均属表面燃烧。（√） (难)

21、天然高分子材料中的木材、纸张、棉、麻、毛、丝的功能以及合成高分子的热固塑料、合成橡胶、石蜡等燃烧均属分解燃烧。（×）(难)

22、易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，与空气混合遇火源发生一闪即灭的现象叫做爆炸。（×）(易)

23、爆炸物质在爆炸过程中都是由化学爆炸引起的。（× ）(易)

24、可燃气体和液体蒸气与空气的混合物，遇着火源能够发生爆炸的最低浓度叫做爆炸浓度下限。（√）(中)

25、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象叫做热对流。（√ ）(中)

26、以电磁波形式传递热量的现象叫做热辐射。（√ ）(中)

27、影响火灾变化的因素有可燃物数量及空气流量、可燃物的蒸发潜热、爆炸、气象等。（√ ）(难)

28、按燃烧对象可分为固体火灾、液体火灾、气体火灾。（×）

29、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准，将火灾的等级分为：特别重大、重大、较大和一般火灾。（√ ）(中)

30、特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。（√ ）

31、重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者1000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。（× ）(难)

32、较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾（√）(难)

33、一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。（ A ）(难)

34、危险品系指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。（√ ）(中)

35、危险化学品的特征是：具有爆炸性、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质；在生产、运输、使用、储存和回收过程中易造成人员伤亡和财产损毁；需要特别防护的。（√ ）(中)

36、易燃液体燃烧的难易程度，即火灾危险的大小，主要取决于它们分子结构和分子量的大小。（√ ）(难)

37、可燃物质在空气中，连续均匀地加热到一定的温度，在没有外部火花、火焰等火源的作用下，能够发生自动燃烧的现象叫做受热自燃。（√ ）(中)

38、易燃液体是指闭杯试验闪点≥61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体，但不包括由于存在其它危险已列入其它类别管理的液体。（× ）(中)

39、易燃液体大都本身或其蒸气具有毒害性，有的还有刺激性和腐蚀性。 （√ ）(难)

40、易燃和可燃液体的燃烧是液体本身在燃烧。（× ）(中)

41、室内火灾发展过程一般用（温度随）时间表示。（× ）(难)

42、燃烧产物对灭火工作有利方面为：在一定条件下有阻燃作用；为火情侦察提供依据。（√）(中)

43、易燃固体是指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体。（√ ）(中)

消防装备技术（三极）

一、单项选择题

1、在有害气体扩散环境中，氧气含量低于（ D ）%时不能使用多用途滤毒罐。

A、25		  B、21      C、19   D、17

2、救生气垫适用于（ D  ）以下的楼层下跳逃生。

A、40米     B、30米      C、20米        D、10米

3、正压式空气呼吸器气瓶的最高工作压力是（ C ）MPa。

A、20			B、25    C、30			D、35

4、高倍数泡沫的发泡倍数不低于（ C ）倍。

A、100         B、150        C、200          D、50

5、容积为6升，最高工作压力为30MPa的正压式空气呼吸器理论上最大使用时间是（ D ）分钟。

A、30			   B、40          C、50			   D、60

6、中低压消防泵的中压流量通常为（ A ）L/s。

A、20        B、30       C、40       D、60

7、下列不属于消防人员基本防护装备的是（ C ）。

A、消防头盔            B、灭火防护服   C、封闭式防化服        D、空气呼吸器

8、消防员可穿着（ C ）进入火焰区进行灭火救援。

A、灭火防护服         B、封闭式防化服   C、避火服             D、防火防化服

9、（ B ）属于输水器材。

A、水炮      B、水带         C、水枪      D、泡沫管枪

10、往返式缓降器下降速度(  C  )。

A、随人体重量饿定       B、由他人控制      C、由使用人控制         D、自动控制

11、（ A ）主要用于运送和保护脊（颈）椎受伤人员。

A、躯体固定气囊       B、肢体固定气囊       C、救生三角架         D、折叠式担架

12、（ B ）可用密封50～480mm毫米直径管道以及圆形容器裂缝。

A、内封式堵漏袋        B、捆绑式堵漏带      C、外封式堵漏袋        D、木制堵漏楔

13、当PQ8空气泡沫枪的工作压力为（ D ）Mpa时，其射程为28米。

A、0、4         B、2、5       C、1、6         D、0、7

14、通常情况下，当正压式空气呼吸器压力低于（ A ）Mpa时报警。

A、6            B、8         C、10           D、12

15、空气泡沫钩管可用于扑救（ B ）火灾。

A、地下建筑          B、油品储罐     C、高层建筑          D、气体储罐

16、防化手套主要用于（ C ）的手部防护。

A、高电压场合            B、有割伤场合     C、化学灾害事故现场      D、高温场合

17、热像仪主要用于（ A ）。

A、寻找被困人员         B、水质分析        C、检测气象           D、可燃气体检测

18、救生气垫每次使用间隔时间应为( D )秒，不准2人同时使用。(难)

A、1                    B、1～2         C、2～3              D、3～5

19、空气泡沫枪一般主要用于扑救（ A ）。

A、易燃、可燃液体火灾       B、可燃气体火灾     C、可燃金属火灾       D、固体可燃物火灾

20、（ C ）用于产生大流量、远射程、高强度射流，以扑救大规模、大面积火灾。

A、直流水枪               B、空气泡沫枪       C、水（泡沫）炮           D、多用水枪

21、（ D ）是输送、喷射液体灭火剂（或冷却水）的动力装置。（易)

A、引水装置             B、喷射装置       C、灭火剂储罐           D、消防泵

22、中压泵的额定工作压力为( A )。（难)

A、1、4～2、5MPa          B、不大于1、3MPa     C、小于3、5MPa           D、大于3、5MPa

23、( D )是指与轻型发电机组装为一体、可由人力移动的消防泵。（易)

A、水环泵               B、刮片泵    C、喷射泵               D、手抬泵

24、普通水罐消防车扬程可达到（ C ）米。（难)

A、1100～1300              B、50～70         C、110～130                D、330～350

25、（ D ）干粉驱动系统适用于小型干粉消防车，如干粉摩托车等。（难)

A、氮气         B、气体       C、燃气          D、二氧化碳

26、组合臂式举高消防车高度可达（ A ）米以上。（难)

A、72           B、53         C、41                 D、20

27、灭火防护服使用年限一般为（ A ）年。（难)

A、2～3           B、15    C、1          D、8～11

28、正压式空气呼吸器警报器报警压力为（ D ）MPa。（易)

A、1、4～1、6       B、0、4～0、6       C、8           D、4～6

29、（ B ）用于对眼睛、呼吸道及表皮有直接腐蚀性危害的重度化学灾害现场。（易)

A、防火防化服         B、内置式重型防化服     C、防化防核服         D、简易防化服

30、消防避火服适用于（ B ）防护。（易)

A、放射性污染         B、高温有火焰灼伤危险场所    C、军事毒剂           D、化学事故现场

31、消防避火服防火温度一般为（ B ）℃。（难)

A、800          B、1800       C、2000         D、500

32、在狭小空间长时间作业，无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用（ A ）。（难)

A、移动式供气源        B、氧气呼吸器        C、强式送风器          D、过滤式防毒面具

33、移动式供气源配置4个6升/20兆帕气瓶时，1人使用，可用（ D ）小时以上。（难)

A、1            B、20          C、10                D、2

34、高电压场所作业应使用（ C ）手套。（易)

A、防化            B、防高温        C、电绝缘          D、防割

35、（ C ）用于在黑暗、浓烟条件下观察火源及火势蔓延方向，寻找被困人员。（易)

A、有毒气体探测仪      B、生命探测仪      C、热像仪              D、蛇眼可视仪

36、（ A ）用于堵塞管道、容器、油罐（槽）车、储罐等直径480㎜以上的裂缝。（难)

A、外封式堵漏袋      B、内封式堵漏袋     C、金属堵漏套管      D、泄漏密封枪

37、耐压为2、5MPa的水带属于（ C ）水带。

A、超高压         B、高压          C、中压	        D、低压

38、（ C ）用于产生大流量、远射程、高强度射流，以扑救大规模、大面积火灾。

A、直流水枪            B、空气泡沫枪      C、水（泡沫）炮        D、多用水枪

39、楼层外部垂直铺设水带时可使用（  A  ）加以固定。

A、水带挂钩            B、水带护桥     C、水带包布            D、水带护套

40、消防直流水枪的工作压力范围为（ C ）MPa。

A、2～7                B 、0、7～1、2        C、0、2～0、7          D、5～7

41、（ D ）水枪水流量大、射程远，适合扑救大面积火灾。

A、直流水枪         B、喷雾水枪        C、多用水枪         D、带架水枪

42、机动排烟机以（ A ）为动力。（易)

A、内燃机           B、蒸汽          C、风力             D、高压水

43、高压水带耐压为（ D ）MPa。（易)

A、0、8             B、1、0          C、1、6             D、4、0

44、通过道路铺设水带时应垫上（ B ）。（易)

A、水带挂钩         B、水带护桥       C、水带包布         D、毛毯

45、云梯消防车的代号为（ B ）。（易)

A、CB             B、CT       C、CG             D、CP

46、水罐消防车的代号为（ C ）。（易)

A、CB            B、CT       C、CG            D、CP

47、载水量达到18吨的水罐消防车称为（ B ）水罐消防车。（易)

A、轻型          B、重型        C、中型          D、普通型

48、普通水罐消防车的水泵流量一般在（ B ）L/s。（难)

A、60～90         B、30～60        C、90～110        D、10～30

49、（ A ）是我国独立研制的、可以实现高层和远距离供水的水泵。（难)

A、中低压泵          B、高低压泵     C、高中低压泵        D、手抬机动泵

50、中低压泵的中压扬程为（ B ）MPa。（难)

A、1            B、2       C、3            D、4

51、高低压水罐消防车水泵由（ D ）组成。

A、二级离心式叶轮串联B、单级或双级离心泵    C、双级离心泵	D、多级离心式叶轮串联

52、采用吉普型汽车底盘改装而成的（ A ）消防车机动灵活，适用于水源道路狭窄的城市和乡镇。

A、泵浦		   B、水罐  	C、泡沫	       D、二氧化碳

53、水罐消防车主要采用（ D ）汽车底盘改装而成。

A、中型		    B、轻型或中型   	C、重型         D、中型或重型

54、中低压消防泵中压扬程为2、0Mpa时，流量为（A）L/s。

A、20           B、30        C、40           D、60

55、高低压消防泵高压扬程可达（ C ）Mpa。

A、2             B、3          C、4             D、6

56、水罐消防泵当采用（ D ）射流时，可以扑救电气设备火灾。

A、直流        B、开花           C、喷雾            D、高压喷雾

57、SJD5380GXF-SG200型水罐消防车水罐容量为（ D ）L。

A、5380         B、200        C、2000             D、20000

58、泡沫消防车泡沫液罐与水罐相比需要（A）。

A、更大的厚度            B、更大的容量       C、更高的耐高压要求        D、更高的防腐蚀要求

59、（ B ）干粉驱动系统为大部分大型干粉消防车辆所采用。

A、燃气             B、氮气       C、惰性气体          D、二氧化碳

60、二氧化碳干粉驱动系统适用于（ A ）。

A、小型干粉车          B、大型干粉车    C、泡沫-干粉联用车          D、所有干粉车

61、工作高度较高的举高消防车工作臂多采用（ D ）。

A、曲臂          B、伸缩臂          C、直臂              D、组合臂

62、目前，单纯伸缩臂式的直臂云梯车最大额定工作高度可达（ C ）米。

A、20          B、40        C、53          D、72

63、（ C ）式举高消防车最大工作高度可达72米以上。

A、曲臂            B、伸缩臂       C、组合臂          D、直臂

64、云梯消防车主要用于（ A ）。

A、高层救人           B、火灾扑救       C、供应器材           D、抢救物资

65、耐压（ A ）兆帕为高压水带。

A、4            B、2、5       C、1、6            D、1、3

66、水带应（ B ）在水带架上。

A、折叠平放           B、盘卷竖放       C、盘卷叠放           D、盘卷平放

67、移动式供气源呼吸器可单人使用，也可（ B ）使用。（难)

A、多人同时           B、两人同时         C、3 人同时           D、4人同时

68、移动式供气源4个气瓶允许每次更换（ B ）个空瓶而不中断供气。（难)

A、1             B、2         C、3             D、4

69、移动式供气源配置4个6升/20兆帕气瓶时，1人使用可用（ B ）小时。（难)

A、1        B、2         C、3             D、4

70、电绝缘手套最高测试电压为（ B ）伏。（难)

A、500         B、5000        C、10000          D、20000

71、防高温手套的耐热温度为（ B ）℃。（难)

A、450            B、900       C、1200          D、2000

72、热像仪的有效监测距离为（ B ）米。（难)

A、8            B、80      C、180             D、800

73、（ C ）用于测量放射性剂量当量。（中)

A、军事毒剂侦检仪         B、核放射探测仪      C、核放射侦检仪        D、有毒气体探测仪

74、（ C ）用于压力16巴的管道裂缝密封。（中)

A、电磁式堵漏工具      B、粘贴式堵漏器材    C、金属堵漏套管        D、堵漏密封胶

75、堵漏密封胶在管道、阀门套管接头或管道系统连接处出现（B）的情况下使用。（易)

A、蜂窝状泄漏         B、极少泄漏     C、高压泄漏           D、大量泄漏

76、防护器材按使用场合分为常规防护装备和( A )防护装备。

A、特种         B、简易    C、普通         D、重型

77、灭火防护服使用年限一般为( A )年。

A、2～3         B、1～2        C、12          　D、9

78、消防安全钩应定期按（ A ）工作拉力作载荷检查。

A、4500牛         B、450牛      C、45000牛         D、45牛

79、空气呼吸器使用前气瓶压力不能低于（ A ）Mpa。

A、15            B、20        C、25            D、30

80、AHG-2型氧气呼吸器有效使用时间为（ C ）。

A、30分钟         B、1小时      C、2小时          D、6小时

81、自救式缓降器下降速度 (  C  )。

A、随人体重量而定       B、由他人协助控制      C、由使用人控制       D、自动控制

82、（ A ）主要用于运送和保护脊（颈）椎受伤人员。

A、躯体固定气囊       B、肢体固定气囊       C、救生三角架        D、折叠式担架

83、进入重度化学灾害现场前要对内置式重型防化服的（ B ）进行检查。

A、防刺穿性        B、密封性      C、抗拉性         D、防腐蚀性

84、内置式重型防化服的使用期限一般为（ D ）年。

A、2           B、4       C、8           D、12

85、空气泡沫枪每次使用完毕后应（ D ）后存放于阴凉干燥处。

A、置于太阳下晒干      B、待风吹干     C、竖立放置，待自然干    D、用清水冲洗干净

86、空气泡沫枪也可以扑救（ D ）火灾。

A、带电设备          B、固体物质       C、忌水固体物质     D、非忌水固体物质

87、PQ8型空气泡沫枪中数字8代表其性能参数中（ C ）。

A、工作压力      B、泡沫液流量      C、混合液流量         D、射程

88、PG16型空气泡沫钩管当工作压力为（ C ）Mpa时，其混合液流量为16升/秒。

A、0、3          B、0、8      C、0、5          D、1、6

89、（ C ）特别适用于有限空间和大面积火灾扑救或排烟。

A、空气泡沫枪        B、空气泡沫钩管        C、高倍数泡沫发生器       D、空气泡沫炮

90、中高压水软管卷盘主要与（ D ）配套使用。

A、手抬机动泵       B、室内固定消防设施     C、脉冲水枪         D、消防车

二、多项选择题

1、空气泡沫炮按安装方式可分为（ B D ）。

A、手抬式		B、固定式	C、推车式		D、移动式      E、拖动式

2、空气泡沫炮按操纵方式可分为（ ACE ）。

A、手动型		B、船用型     C、电动型		D、陆用型     E、气动型

3、空气泡沫枪按吸液情况分（ CD ）式。

A、主动吸液		B、被动吸液	    C、自吸液    D、非自吸液	E、综合吸液

4、中倍数泡沫发生器分为（ BDE ）。

A、车载式		B、固定式      C、船载式		D、移动式     E、半固定式

5、高倍数泡沫发生器分为（ ABDE ）高倍数泡沫发生器。

A、简易				B、水力驱动  	C、风力驱动		    D、发动机驱动	E、电动机驱动

6、泡沫干粉联用消防车适用于扑救( A B C D E )。

A、大面积油类火灾     B、可燃、易燃液体火灾    C、易燃气体火灾   D、带电装置火灾

E、一般物质火灾

7、在灭火救援时，消防员可利用综合电子气象仪可对事故现场的（ A B D E ）进行检测。

A、风向			B、风速  	C、气体浓度	      D、湿度     E、温度

8、在灭火和抢险救援时，举高消防车主要用于（ ABCE ）。

A、营救被困人员	  B、喷射灭火剂    C、供应消防器材     D、照明排烟     E、提供灭火通道

9、高中低压消防泵可以进行( C D E )喷射灭火。

A、中压、低压联用       B、 中压、高压联用    C、低压         D、中压      E、高压

10、消防员佩戴空气呼吸器可使其呼吸器官免受（ A B C D ）的伤害。

A、浓烟		B、毒气      C、高温		D、缺氧E、火焰

11、举高车工作斗内电气操纵手柄可供消防员对云梯进行（ ACD ）等操作。

A、回转	  B、支撑     C、变幅    	D、伸缩     E、修复

12、举高消防车在扑救高层建筑火灾时，选择停靠位置的安全要求是（A B C D ）。

A、通道能承受消防车荷载       B、梯子伸展有足够的净空      C、满足支腿伸展的宽度

D、避开架空输变电线路         E、不能堵塞通道

13、呼吸保护器具可使消防员呼吸器官免受（A B C D E）的侵害。（中)

A、浓烟        B、高温      C、毒气        D、刺激性气体     E、缺氧

14、智能型水质分析仪可对( A B C D )进行定性分析。（中)

A、地表水        B、地下水         C、各种废水           D、饮用水       E、各种溶剂

15、（A B C D）属于救生类器材。

A、救生绳            B、缓降器        C、救生照明线        D、救生软梯        E、生命探测仪

16、耐压为（A D E）兆帕的水带为低压水带。（易)

A、1、0          B、2、5       C、1、6          D、1、3     E、0、8

17、消防车按功能可分为（A B C D）。（中)

A、灭火消防车         B、举高消防车    C、专勤消防车       D、后援消防车      E、医疗救护车

18、（ A B C D E）属于救生类器材。（中)

A、缓降器       B、软梯   C、抛投器       D、救生气垫        E、躯体固定气囊

19、灭火防护服是保护消防员免受（ABCD）以及其它危险物品伤害的保护装备。（中)

A、高温         B、蒸汽      C、热水         D、热物体           E、撞击

20、封闭式防化服主要用于（ABCD）现场防护。（中)

A、放射性污染      B、军事毒剂    C、生化组合毒剂    D、化学事故   E、高温有火焰灼伤危险

21、防化手套可用于防护（ABCD）等。（中)

A、油类        B、酸类        C、腐蚀性介质       D、酒精       E、切割

22、热像仪用于黑暗、浓烟条件下（ A B C D）。（中)

A、观测火源及火势蔓延方向     B、寻找被困人员             C、监测异常高温及余火

D、观测消防队员所处位置       E、探测被埋压人员的位置

23、可燃气体和毒性气体检测器适用于检测空气中的（A B C D E）等气体。（难)

A、砷化氢           B、硫化氢       C、氯化氢           D、氯气      E、二氧化硫

24、有毒气体探测仪可检测（ABCD）。（中)

A、可燃气          B、毒气         C、氧气       D、有机挥发性气体    E、放射性粉尘

25、救生照明线适用于（ABCD）。（难 )

A、浓烟场所        B、无照明场所      C、水下作业     D、有毒及易燃易爆气体环境

E、高温火场

26、使用救生气垫的注意事项有（A B C D E）。（中)

A、注意避免尖锐物体      B、防止被划伤或磨损       C、避免接触油类及腐蚀性物品

D、注意使用高度          E、气垫充气不能太足

27、手抬机动消防泵具有（AB）的特点。（中)

A、适用性广       B、机动性强        C、流量大       D、供水能力强         E、大功率

28、水带按耐压等级可分为（ B C D ）水带。

A、胶里			   B、低压        C、中压		  D、高压      E、常压

29、在火场或化学灾害事故现场，消防人员可根据现场需要划定警戒范围，以下（ A B C E ）等是警戒器材。

A、警戒标志杆		B、警戒带       C、警示牌   		D、警报器     E、警戒灯

30、脉冲水枪主要用于扑救（A B C）火灾。（中)

A、交通工具    B、电气线路、设备        C、初期、小面积的A、B类     D、碱金属     E、油罐

31、高倍数泡沫发生器适用于（A B C D E）。（难)

A、扑救一般固体物质火灾   B、油类火灾    C、有限空间火灾       D、大面积火灾    E、排烟

32、消防泵按额定工作压力分为（A B C D E）。（难)

A、低压泵           B、中压泵       C、中低压泵        D、高压泵          E、高低压泵

33、（B C D）属于举高消防车。（易)

A、机场消防车      B、登高平台消防车        C、云梯消防车       D、举高喷射消防车

E、压缩空气泡沫消防车

34、水罐消防车根据装备的水泵种类不同可分为（A B C D）。（难)

A、普通水罐消防车    B、中低压泵水罐消防车          C、高低压泵水罐消防车

D、高中低压泵水罐消防车             E、泵浦消防车

35、水罐消防车根据载水量大小可分为（A B）。（中)

A、中型水罐消防车     B、重型水罐消防车

C、大型水罐消防车     D、小型水罐消防车           E、微型水罐消防车

36、泡沫消防车主要以（C E）作为灭火剂。（易)

A、二氧化碳       B、干粉       C、水           D、蒸汽            E、泡沫

37、干粉消防车在通用汽车底盘上装备了（B C D）。（中)

A、干粉混合装置    B、干粉储罐   C、干粉喷射系统   D、干粉驱动系统   E、空气泡沫比例混合装置

38、干粉消防车干粉驱动系统有（A D E）干粉驱动系统等类型。（难)

A、氮气        B、氧气         C、氦气        D、燃气             E、二氧化碳

39、干粉消防车主要用于扑救（A B D E）火灾。（难)

A、可燃液体        B、易燃液体     C、可燃金属      D、可燃气体     E、带电设备

40、干粉泡沫联用消防车具有独立或联合喷射（C D E）的功能。（难)

A、二氧化碳          B、氮气        C、水          D、泡沫          E、干粉

41、举高消防车举升系统的工作臂可分为（A C E）形式。（难)

A、曲臂         B、直臂       C、伸缩臂       D、折叠臂              E、组合臂

42、举高消防车支撑机构根据支腿形式不同可分为（A E）型支撑。（难)

A、H            B、A        C、N            D、V             E、X

43、举高消防车常用于（A C D）火灾扑救。（中)

A、高层建筑        B、交通工具     C、高大石油化工装置      D、大型仓库      E、高架带电设备

44、举高消防车具有（A B C D E）等功能。（中)

A、喷射灭火剂   B、提供灭火通道    C、供应消防器材    D、营救被困人员      E、抢救贵重物资

45、喷雾水枪可以扑救（A B C D）。（难)

A、建筑物室内火灾      B、带电设备火灾    C、可燃粉尘火灾   D、部分油品火灾   E、可燃金属火灾

46、消防头盔用于保护头部、颈部免受（A B C D E）伤害。（中)

A、坠落物冲击穿透      B、热辐射    C、电击           D、火焰        E、侧向挤压

47、供消防员使用的呼吸保护器具主要有（A C D）。（难)

A、过滤式防毒面具   B、自动呼吸复苏器    C、空气呼吸器    D、氧气呼吸器     E、简易逃生面罩

48、多用途滤毒罐适合在（A B C D）的情况下使用。（难)

A、氧气含量不低于17%      B、狭小空间   C、一定浓度有害气体场所   D、通风条件不好场所

E、核辐射环境

49、消防开关直流水枪的喷嘴直径通常为（B C D）。（难)

A、13㎜      B、16㎜       C、19㎜     D、22㎜             E、25㎜

50、脉冲水枪主要用于扑救（A B C D）等。（难)

A、初起火灾     B、带电设备火灾    C、交通工具火灾     D、小面积A、B类火灾    E、可燃金属火灾

51、各种警示牌用（ABDE）构成不同情况，表示剧毒、爆炸、燃烧、泄露等。（易)

A、文字         B、图形     C、孔洞          D、标识     E、颜色

52、洗消器材主要有（A B C D）。

A、洗消帐篷           B、高压清洗机    C、集污袋      D、排污泵    E、围油栏

53、水炮按安装方式分（A C D）。（难)

A、固定式水炮       B、陆用型水炮     C、车载式水炮       D、移动式水炮     E、电动型水炮

54、照明器材按性能分（A D E）型。（易)

A、防水       B、耐高温       C、耐腐蚀         D、防爆        E、防水防爆

55、空气呼吸器每次使用后要对（ ABDCE ）等组件进行清洁、消毒。

A、全面罩         B、背托     C、气瓶        D、减压阀      E、供气阀

56、防高温手套具有（ ABDCE ）性能。

A、防火          B、隔热     C、耐高温        D、防切割       E、防刺穿

57、军事毒剂侦检仪用于侦检气态及液态（ ABDCE ）等化学战剂。

A、GA            B、GB      C、GD            D、HD      E、VX

58、内封式堵漏袋主要由（ ABDCE ）组成。

A、出口控制阀        B、脚踏泵或手泵      C、快速接头气管      D、安全限压阀E、减压表

59、内封式堵漏袋在发生危险物质泄漏事故时，用于对（ CD ）进行堵漏。

A、储罐裂缝       B、容器泄漏     C、排水管道       D、密封沟渠    E、槽车泄漏

60、注入式堵漏器材主要用于（ ABC ）等部位的泄漏。

A、法兰        B、管壁      C、阀芯          D、罐体     E、容器裂缝

61、粘贴式堵漏器材主要用于（ ABDCE ）等部位的点状、线状而后蜂窝状泄漏。

A、法兰垫        B、盘根     C、管壁         D、罐体     E、阀门

62、水驱动排烟机由（ ABCD ）组成。

A、风扇        B、水动马达    C、进、出水口      D、风扇罩      E、电动机

63、大型泡沫－干粉联用消防车装载( A C E )。

A、１～３吨泡沫液    B、３～７吨干粉    C、７～９吨水     　D、７～９吨泡沫    E、１吨干粉

64、新型泡沫－干粉联用消防车装有全功率取力器，具有( B C D )的特点。

A、水陆两用     B、速度快    C、机动性好   D、边行驶边喷射    E、低压、中压、高压喷射灭火

65、举高消防车的举升系统由( A E )组成。

A、液压装置         B、电气系统    C、汽车底盘         D、水路系统      E、工作臂

66、举高消防车的举升系统由( A E )组成。

A、液压装置         B、电气系统    C、汽车底盘       D、水路系统      E、工作臂

67、举高消防车的安全装置主要由( ABCDE )组成。

A、顺序控制机构    B、软腿报警机构    C、松绳报警机构     D、自动断油系统  E、红外探测机构

68、举高消防车可用于( ABCDE )组成。

A、喷射灭火剂     B、提供灭火通道    C、供应消防器材     D、营救被困人员   E、抢救贵重物资

69、救生抛投器分( AE )。

A、陆用型         B、手抛式    C、弹射型          D、气压型   E、水用型

70、灭火防护服不能使用( ABC ) 洗涤油污处，以免影响使用性能。

A、柴油        B、汽油    C、煤油        D、肥皂      E、洗涤剂

71、救生软梯使用时要注意( CDE )。

A、必须两头固定      B、必须与挂钩梯联合使用    C、选好固定支点      D、必须挂靠牢固

E、视情加挂副梯

72、缓降器总体上分为( CE )。

A、摩擦式       B、离心式    C、往返式      D、制动式      E、自救式

73、往返式缓降器具有( ACD )等特点。

A、绳索可上下往返      B、需人力辅助控制     C、连续救生     D、下降速度随人体体重而定

E、下降速度由人控制

74、使用缓降器必须注意：( BCDE )。

A、束紧带捆在腰间       B、不得超出极限负荷    C、束紧带放在腋下       D、锁紧安全钩

E、选择好绳索长度

75、使用救生照明线必须注意：( AC )。

A、水中使用时，防止触电       B、不得超出极限负荷    C、使用后应冷却       D、边使用边冷却

E、一处破损，整条线路自动断电

76、防酸碱清洗剂有( ACDE )等包装形式。

A、洗消罐         B、喷雾剂    C、洗消剂         D、洗眼液      E、洗消干粉

77、使用救生抛投器应注意：( ABCE )。

A、不准对准人发射            B、将气瓶压力调至工作压力范围

C、考虑现场风力、风向        D、发射角度不大于30度        E、发射角度不小于50度

78、发光照明线具有( BCDE )等特点。

A、耐高温        B、轻质    C、防水       D、便于携带       E、便于铺设

79、个人携带式照明器材分为( ABCE )。

A、手握式         B、腰挂式    C、手提式         D、背负式        E、头盔式

80、带架水枪( CE )，适合扑救大面积火灾。

A、可喷射泡沫       B、直流、喷雾两用    C、水流量大      D、发泡倍数高E、射程远

三、判断题

1、脉冲水枪主要用于扑救大面积火灾。（×）

2、生命探测仪适用于建筑物倒塌现场的侦察搜救。（√  ）

3、中压水带按耐压可分为0、8 MPa、2、5 MPa、4、0 MPa等。（×）

4、消防搜救犬主要用于建筑物倒塌现场的侦察搜救。（√  ）

5、空气泡沫枪每次使用完毕后应用清水冲洗干净后存放于阴凉干燥处。（× ）

6、高倍数泡沫发生器特别适用于交通工具火灾。（× ）

7、空气泡沫枪也可以扑救非忌水固体物质火灾。（√  ）

8、救生气垫适用20米以下的楼层下跳逃生。（×）（中)

9、救生气垫每次使用间隔3～5秒，允许2人同时使用。（×）（中)

10、肢体固定气囊主要用于运送伤员，尤其是脊（颈）椎受伤者。（×）（中)

11、躯体固定气囊不得使用有机溶剂或腐蚀性洗涤品清洗。（√）（中)

12、自动呼吸复苏器用于对丧失自主呼吸能力伤员的供氧。（√）（中)

13、外封式堵漏袋用于堵塞管道、容器、油罐车或油槽车、桶与储罐的泄漏，其直径480毫米以上的裂缝。（√）

14、捆绑式堵漏带具有抗油、抗臭氧、抗化学与耐油性，短期耐热性等特点。（√）（中)

15、高中低压消防泵可以进行高压、低压联用喷射灭火。 （√）（中)

16、机动排烟机以内燃机为动力。（√）易)

17、磁压堵漏系统可用于大直径储罐和管线的堵漏。（√）（中)

18、捆绑式堵漏带用于堵塞直径480毫米以上管道、容器、罐车、槽车和储罐的裂缝。（×）（难)

19、核放射探测仪用于测量放射性剂量当量。地点（×）

20、热像仪的有效监测距离为80米。（√）（难)

21、高压清洗机主要用于化学灾害救援中人员的洗消。（×）

22、移动式供气源呼吸器可单人使用，也可多人同时使用。（×）（中)

23、高低压泵是我国独立研制的、可以实现高层和远距离供水的水泵。（×）（中)

24、进入重度化学灾害现场前要对内置式重型防化服的防腐蚀性进行检查。（×）

25、普通水罐消防车的水泵流量一般在30～60L/s。（√）

26、工作高度较高的举高消防车工作臂多采用伸缩臂。（×）

27、捆绑式堵漏带可以在高温环境中使用。（×）（中)

28、多用途滤毒罐只能一次性使用。（√）

29、水带使用后应置于太阳下曝晒。（×）

30、机动排烟机主要用于对火场内部浓烟区域进行排烟送风。（√）（中)

31、手提式防爆强光照明灯用于有爆炸危险环境中的照明。（√）（中)

32、堵漏密封胶在管道、阀门套管接头或管道系统连接处出现极少泄漏的情况下使用。（√）（易)

33、公众洗消帐篷主要用于化学灾害救援中人员的洗消。（√）（中)

34、消防车按功能可分为灭火消防车、举高消防车、专勤消防车和后援消防车。（√）（中)

35、泡沫干粉联用消防车具有独立或联合喷射水、泡沫和干粉的功能。（√（中)

36、通常把云梯消防车、登高平台消防车和举高喷射消防车统称为举高消防车。（√）（中)

37、简易防化服适用于强酸、强碱或毒害品场所。（×）

38、空气呼吸器使用前气瓶压力不能低于15 Mpa。25（×）

39、防酸碱清洗剂有效使用期限一般为15年。（×）

40、空气呼吸器使用前气瓶压力不能低于25Mpa。（√）

41、既能提供中压又能提供低压的消防泵称为中低压泵。（√）

42、额定工作压力不大于1、3 MPa的消防泵称为低压泵。(√)(中)

43、浮艇泵可利用机座的浮力漂浮在水面上进行供水。（√）

44、采用吉普型汽车底盘改装的泵浦消防车适用于道路狭窄的城市和乡镇。（√）

45、中低压泵低压扬程为1、0MPa，流量40L/s，中压扬程为2、0 MPa，流量20L/s、（√）

46、水罐消防车采用高压喷雾射流时可以扑救电气设备等火灾。（√）

47、泡沫消防车是在水罐消防车的基础上增加了一套泡沫灭火系统。(√)(中)

48、燃气干粉驱动系统为大部分大型干粉车辆所采用。（×）（难)

49、配有水罐和消防水泵的干粉消防车也可用水扑救一般固体物质火灾。（√）

50、干粉消防车特别适用于扑救石油及其产品等易燃、可燃液体火灾。（×）（难)

51、举高喷射消防车既可以用于火灾扑救，也可以救人。（×）

52、灭火防护服使用年限一般为15年。（×）

53、空气呼吸器最高工作压力为60MPa。（×）

54、空气呼吸器警报器报警压力为15MPa。（×）

55、防火防化服用于放射性污染、军事毒剂、生化毒剂和化学事故现场防护。（×）

56、消防避火服用于接近火焰和化学事故现场防护。（×）

57、防化防核服在污染区域用过后经清洗可反复使用。（×）

58、消防避火服可用于进入火焰区域长时间作业时全身防护。（×）

59、着消防避火服进入火焰区域时应使用喷雾水实施掩护。（√）

60、移动式供气源配置4个6升/20兆帕气瓶时，1人使用，可用2小时以上。（√）

61、在狭小空间长时间作业，当无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用移动式供气源。（√）（难)

62、多用途滤毒罐在氧气含量不低于37%的情况下使用。（×）

63、生命探测仪在使用时应保持灭火救援现场环境安静。（√）

64、救生照明线可在水下及有毒、易燃易爆气体环境中使用。（√）

65、泵浦消防车主要采用奔驰、斯太尔等大功率汽车底盘改装而成。（×）

66、氮气干粉驱动系统主要用于泡沫-干粉联用车。（×）

67、单纯伸缩臂式举高消防车最大工作高度可达72米以上。（×）

68、X型支撑结构一般用于工作高度较低的举高消防车。（√）

69、举高消防车的升降斗主要用于运送灭火救援装备。（×）

70、云梯消防车主要用于火灾扑救。（×）

71、登高平台消防车既可以用于火灾扑救，也可以用于救人。（√）

72、灭火防护服洗涤过程中水温不可高于35℃。（√）

73、简易防化服可在轻度污染场所反复使用多次。（×）

74、正压式空气呼吸器工作时整机内部压力高于大气压。（√）

75、水驱动排烟机利用水蒸汽作动力。（×）

76、移动照明灯组可用于有爆炸危险环境照明。（×）

77、举高喷射消防车主要用于高层救人。（×）

78、发光照明线可承受脚踩和重压。（√）

79、喷雾水枪既可喷射直流，也可喷射雾状射流。（×）

80、手提式防爆强光照明灯不具备防水性能。具备的（×）

抢险救援行动（三级）

一、单项选择题

1、消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在（B）的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。

A、总（支、大）队全勤指挥部        B、当地党委、政府和公安机关

C、 公安机关、环保和安检等部门     D、 当地党委、政府

2、下列哪项任务不属于抢险救援（C）。

A、各种事故的抢险救援   B、各种自然灾害的抢险救援   C、各类火灾扑救    D、参与处置突发事件

3、下列哪类不属于重大灾害事故应急救援中的个人防护等级（A）。

A、特级       B、一级   C、二级       D、三级

4、下列哪项内容不属于洗消处理（D）。

A、场地洗消       B、器材洗消    C、人员洗消       D、车辆洗消

5、液化石油气由液相变为气相，体积扩大约（A）倍。

A、250       B、200       C、245       D、150

6、下列哪项内容不属于搜索方法（B）。

A、人工搜索       B、搜救分队搜索    C、技术搜索       D、搜救犬搜索

7、下列哪项不属于危险化学品槽车泄漏事故的特点。（D）

A、事故地点不确定       B、物质性质难判定    C、事故危险性大         D、易造成大量人员伤亡

8、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，二级个人防护为（A）。

A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

9、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，一级个人防护为（B）。

A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

10、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，三级个人防护为（D）。

A、全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

B、全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

C、全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

D、呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

11、处置大型化工装置、设施、油罐等事故，应及时要求（C）到场协助，及时控制火势，遏制爆炸。

A、各级消防部队灭火救援专家    B、特勤中队携带相关救援装备

C、事发单位的技术人员          D、安检、环保、公安、武警等有关部门。

12、液化石油气易与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为（A）。

A、1.5%～10%       B、2.5%～15%    C、2.5%～10%       D、3.5%～10%

13、空气中氯气最高允许浓度为0.002mg/L，超过（A）人吸入后立即死亡。

A、2.5mg/L       B、1.5mg/L      C、2.3mg/L       D、1.3mg/L

14、下列哪任务不属于公安消防部队承担的各种事故的抢险救援（A）。

A、地震          B、危险化学品泄漏事故        C、建筑物倒塌事故          D、交通事故

15、下列哪任务不属于公安消防部队承担的各种自然灾害的抢险救援（D）。

A、地震       B、风灾       C、水灾       D、建筑物倒塌

16、下列哪特点不属于公安消防部队抢险救援任务特点（D）。

A、多样性       B、复杂性         C、艰巨性       D、突发性

17、下列哪内容不属于公安消防部队抢险救援的基本原则（D）。

A、政府领导，统一指挥         B、快速行动，科学处置

C、以人为本，救人优先         D、加强调度，连续作战

18、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入剧毒重度危险区时，应实施（B）级防护。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级

19、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入剧毒轻度危险区时，应实施（C）级防护。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级

28、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入低毒中度危险区时，应实施（D）级防护。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级

29、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐属于（B）级防护。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级

30、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐属于（C）级防护。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级

31、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材属于（D）级防护。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级

32、事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，在扩散区（A）选择进攻路线接近扩散区。

A、上风、侧上风方向       B、上风方向      C、下风、侧上风方向       D、下风方向

33、下列哪项设备不属于洗消设备（D）。

A、消防部队装备的专用洗消车、洗消帐篷

B、军队防化部门装备的供人员洗消用的洗消车和供地面洗消用的喷洒车

C、消防水罐车、环卫洒水车      D、防爆水泵

34、液化石油气无色、无臭、（A）。

A、无毒       B、中毒     C、剧毒       D、微毒

35、液化石油气泄漏事故特点为（A）。

A、扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。

B、扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。

C、易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡和污染环境。

D、突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。

36、氯气泄漏事故特点为（B）。

A、扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。

B、扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。

C、易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡和污染环境。

D、突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。

37、液化石油气处置过程中进入现场或警戒区内的人员必须（A）。

A、佩戴隔绝式呼吸器，穿着全封闭式消防防化服      B、佩戴隔绝式呼吸器，穿着简易消防防化服

C、可穿纯绵战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带    D、全身浇湿

38、液化石油气处置过程中驱散稀释不得使用（A）水枪，以免强水流冲击产生静电。

A、直流       B、开花       C、喷雾       D、多功能

39、液氯常温下为（B）的气体。

A、黄色、有强烈刺激性臭味   B、黄绿色、有强烈刺激性臭味    C、黄色、无味    D、黄绿色、 无味

40、绝对压力为1个大气压的纯氯气体，在-35℃时成为液态，其由液相变为气相体积扩大约（A）倍。

A、400       B、350         C、450       D、150

41、氯气（A），随温度升高而（A）。

A、能溶解于水，但溶解度不大  减少      B、能溶解于水，溶解度比较大  增大

C、易溶解于水  增大                    D、易溶解于水  减少

42、液化石油气泄漏事故处置的程序和措施为（A）。

A、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交

B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生

C、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、排除险情、现场急救、作好灭火准备和清理移交。

D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、控毒排险、现场急救、洗消处理、清理移交

43、氯气泄漏事故处置的程序和措施为（A）。

A、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交

B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生

C、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、排除险情、现场急救、作好灭火准备和清理移交。

D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、控毒排险、现场急救、洗消处理、清理移交

44、液化石油气处置过程中倒罐、转移必须在（A）的掩护下进行，以确保安全。

A、喷雾水枪      B、消防水炮      C、泡沫枪          D、直流水枪

45、液氯泄漏事故进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按（A）防护标准加强个人防护。

A、一级         B、二级           C、三级               D、特级

46、公路交通事故特点为（A）。

A、事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大

B、事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大

C、易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难

D、人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难

47、危险化学品槽车泄漏事故特点为（B）。

A、事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大

B、事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大

C、易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难

D、人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难

48、隧道交通事故特点为（C）。

A、事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大

B、事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大

C、易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难

D、人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难

49、公路交通事故处置程序与措施为（A）。

A、接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交

B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。

C、接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交

D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

50、危险化学品槽车泄漏事故处置程序与措施为（B）。

A、接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交

B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。

C、接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交

D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

51、隧道交通事故处置程序与措施为（C）。

A、接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交

B、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。

C、接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交

D、接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

52、交通事故处理过程中，使用破拆工具破拆车体时，应使用（A）掩护，防止金属碰撞产生火花，引起油蒸气爆炸，发生火灾。

A、雾状水B、直流水C、直流水或开花水D、泡沫液

53、事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择（A）的适当位置停靠。

A、上风方向或侧上风方向 B、上风方向C、侧上风方向 D、下风方向

二、多项选择题

1、公安消防部队承担的社会抢险救援任务主要有（A、B、C）。

A、各种事故的抢险救援     B、各种自然灾害的抢险救援        C、参与处置突发事件

D、参加地方政府各类庆典保卫活动        E、各类特殊火灾救援

2、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，应遵循基本原则有（A、B、C、D、E）。

A、政府领导，统一指挥    B、快速行动，科学处置        C、以人为本，救人优先

D、灵活指挥，因情施救    E、加强保障，连续作战

3、抢险救援的一般处置程序和方法有（A、B、D、E）。

A、接警出动       B、个人防护      C、破拆救生       D、设立警戒      E、洗消处理

4、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，个人防护等级分为（B、C、D、）。

A、特级       B、一级      C、二级       D、三级       E、四级

5、消防部队在抢险救援行动中将警戒区域划分为（B、C、D、E、）。

A、特危区       B、重危区      C、中危区       D、轻危区      E、安全区

6、抢险救援的基本要求为（A、B、C、D、E）。

A、加强调查研究，做到心中有数     B、有警必出，积极参与      C、发挥优势，攻坚克难

D、加强协调，联动作战             E、注意防护，确保安全。

7、液化石油气泄漏事故的特点主要为（A、B、E）。

A、扩散迅速，危害范围大。 B、易发生爆炸燃烧事故。C、易造成人员伤亡D、易污染环境 E、处置难度大。

8、液氯泄漏事故特点主要为（A、B、C、）。

A、扩散迅速，危害大       B、易造成大量人员中毒伤亡       C、污染环境，洗消困难

D、易造成爆炸事故         E、处置难度大

9、公路交通事故特点主要有（A、B、E）。

A、车辆事故频率高    B、人员伤亡大   C、人员疏散困难   D、救援难度大     E、易引发次生灾害

10、危险化学品槽车泄漏事故处置时，排除险情时的措施有那些。（B、C、D、E）。

A、禁绝火源   B、选好停车位置和进攻路线    C、放气牵出    D、疏导转移      E、引火点燃

11、隧道交通事故特点有（A、B、C、D、E）。

A、易引发次生灾害  B、人员伤亡大   C、堵塞隧道交通    D、经济损失大  E、救援困难，作战时间长

12、隧道交通事故的处置程序与措施主要包括(B、C、D) 。

A、选好停车位置和进攻路线    B、设立警戒   C、排除险情

D、按照公路交通事故的救援措施，开展人员救助       E、疏导转移

13、搜索的方法主要有（A、C、E）。

A、人工搜索       B、搜救分队搜索     C、技术搜索     D、生命探测仪搜索    E、搜救犬搜索

14、建筑倒塌事故特点主要有（A、B、C、D、E）。

A、突发性强、人员伤亡大    B、破坏性强，经济损失大

C、易引发次生灾害    D、救援时间长，危险性大      E、善后任务重，社会影响大

15、公安消防部队所担负的抢险救援任务主要特点有（A、C、E、）。

A、多样性       B、突发性     C、复杂性       D、危险性      E、艰巨性

16、液氯泄漏事故处置时，采取排除险情时有那些措施（A、B、C、D）。

A、转移与之反应的化学物品       B、稀释降毒和关阀断源      C、倒罐转移和化学中和

D、浸泡水解和器具堵漏      E、注水排险和点火引燃

17、建筑倒塌事故处置程序与措施主要包括（A、C、E）。

A、侦察检测       B、进行人员和任务分工，快速展开救援行动    C、救生排险

D、做好保障       E、现场急救

18、氯气处置程序与措施主要有（A、B、C、D、E）。

A、接警出动和个人防护     B、现场询情和侦察检测      C、设立警戒和疏散救生

D、排除险情和现场急救      E、洗消处理和清理移交

19、实施一级防护的区域为（A、B）。

A、剧毒重度危险区     B、剧毒中度危险区    C、剧毒轻度危险区    D、剧毒安全区      E、安全区

20、实施二级防护的区域为（B、C）。

A、中毒重度危险区    B、中毒中度危险区     C、中毒轻度危险区    D、中毒安全区     E、安全区

21、实施三级防护的区域为（B、C）。

A、低毒重度危险区     B、低毒中度危险区    C、低毒轻度危险区     D、低毒安全区     E、安全区

22、一级防护标准为（A、B、C、E）。

A、全身         B、内置式重型防化服      C、全棉防静电内外衣      D、封闭式防化服

E、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

23、二级防护标准为（A、C、D、E）。

A、全身        B、内置式重型防化服      C、全棉防静电内外衣       D、封闭式防化服

E、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

24、三级防护标准为（A、B、C、E）。

A、呼吸  B、简易防化服 C、战斗服  D、封闭式防化服  E、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

25、液化石油气特性为（A、B、C、D、E）。

A、液化石油气主要包括丙烷、丙烯、丁烷、丁二烯、异丁烯等。

B、液体的密度约为水的一半，气体密度比空气大，泄漏出来易聚集在低洼处，随着地形填满沟、坑、下水道等，不易扩散，但可以漂移很长的距离。

C、液化石油气由液相变为气相，体积扩大约250倍

D、液化石油气易与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为1.5%～10%。

E、液化石油气无色、无臭、无毒，但吸入后会造成恶心或头痛，吸入过多有麻醉性

26、液化石油气泄漏事故处置行动要求主要有 （A、B 、C、D、E ）。

A、指挥部的设置及救援车辆的停放，应与泄漏区域保持适当距离，并设在上风方向。

B、进入警戒区内所有人员不得穿化纤类服装和带铁钉的鞋

C、进入泄漏区实施抢险作业的人员一定要专业、精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护

D、严禁处置人员在泄漏区域的下水道等地下空间的顶部、井口处滞留，以防爆炸冲击造成伤害

E、一切处置行动自始至终要严防引发爆炸，当遇有紧急情况危及参战人员的生命安全时，指挥员应果断下令撤退

27、液化石油气泄漏事故处置行动要求主要有 （A、B 、C）。

A、指挥部的设置及救援车辆的停放，应与泄漏区域保持适当距离，并设在上风方向。

B、进入警戒区内所有人员不得穿化纤类服装和带铁钉的鞋

C、进入泄漏区实施抢险作业的人员一定要专业、精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护。

D、对现场轻微中毒人员应立即转移到空气新鲜处，对接触毒物的皮肤、面部可用水冲洗，症状严重者立即送医院诊治

E、洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害

28、液氯特性为（A、B、C、D、E ）。

A、液氯常温下为黄绿色、有强烈刺激性臭味的气体       B、其本身不燃，但能助燃

C、比空气重约2.5倍，在空气中不易扩散

D、氯气有剧毒，对眼睛和呼吸系统的粘膜有极强的刺激性，在肺中发生淤血和水肿，空气中最高允许浓度为0.002mg/L，超过2.5mg/L人吸入后立即死亡

E、能溶解于水，但溶解度不大，并随温度升高而减少

29、液化石油气的主要成分为（A、B、C、D、E ）。

A、丙烷        B、丙烯     C、丁烷        D、丁二烯       E 、异丁烯

30、液氯泄漏事故处置的行动要求主要有（A、B、C、D、E）。

A、指挥部的设置及救援车辆的停放，应与染毒区域保持适当距离，并设在上风方向。

B、进入毒区实施抢险作业的人员一定要精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护。

C、实施洗消作业时，应严格按照要求进行，同时要注意观察参与处置氯气泄漏人员的身体状况，并进行健康检查。

D、对现场轻微中毒人员应立即转移到空气新鲜处，对接触毒物的皮肤、面部可用水冲洗，症状严重者立即送医院诊治。

E、．液氯的生产、储存装置发生泄漏，主要由事故单位负责处置，事故单位不能有效止漏时，公安消防部队救援人员应在单位工程技术人员的指导配合下行动。

31、公路交通事故处置的行动要求为（A、B、C、D、E）。

A、及时救人是救援人员现场处置公路交通事故的主要方面，应最大限度抢救人命，并及时送往医院救治。

B、处置高架路（桥）交通事故时，为防途中交通堵塞，同一消防站出动的车辆应从不同的入口登上高架公路，相向驶往现场。

C、救援车辆一时无法接近事故现场时，救援人员应首先携带轻便的破拆、救生、起重等装备，赶往事发现场投入救援。

D、使用破拆工具破拆车体时，应使用雾状水掩护，防止金属碰撞产生火花，引起油蒸气爆炸，发生火灾。

E、事故处理完毕后，应尽快解除警戒，恢复交通。

32、危险化学品槽车泄漏事故处置的行动要求为（A、B、C、D、E）。

A、救援车辆要停放在事故槽车的上风方向，并与事故槽车保持适当距离。

B、一切处置行动自始至终要严防引发爆炸。

C、实施堵漏的人员一定要精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护。

D、驱散稀释不得使用直流水枪，以免强水流冲击产生静电。

E、可燃气体倒罐时，要采用专用的防爆工具和防爆烃泵，在喷雾水枪的掩护下进行，由当地燃气公司经验丰富的工程技术人员进行。

33、隧道交通事故处置的行动要求为（A、B、C、D、E）。

A、若发生泄漏的是易燃易爆物品，要加强对事故现场火源的控制；若发生泄漏的是有毒有害物质，所有救援人员要根据侦检情况，加强个人防护。

B、救援车辆一时无法接近事故现场时，救援人员应首先携带轻便的破拆、救生、起重等装备，赶往事发现场投入救援。

C、易燃、易爆或毒害性气体发生泄漏，救援车辆到场后应停靠上风或侧上风方向，尽量避开地势低洼处。

D、处置隧道交通事故，一般作战时间都比较长，应有后备力量，并定时组织参战人员轮换。

E、事故处理完毕后，应尽快解除警戒，恢复交通。

34、建筑倒塌事故处置的行动要求为（A、B、C、D、E）。

A、消防部队应加强同公安、医疗救护、水、电、燃气、交通、民政等部门合作，共同实施救援行动。

B、救援人员要加强行动安全，不应进入建筑结构已经明显松动的建筑物内部；不得登上已受力不均衡的阳台、楼板、屋顶等部位；不准冒险进入非稳固支撑的建筑废墟下面。

C、加强现场监护工作，严防倒塌事故再次发生。

D、严禁站在建筑废墟上从上至下进行施救，防止被埋压人员受到二次挤压伤害。

E、为了尽可能的挽救遇险人员的生命，救援初期，不得直接使用大型铲车、吊车、推土机等施工机械。

35、对化学灾害事故，应采取的措施有（A、B、C、D、E）。

A、关阀断源       B、器具堵漏       C、稀释降毒      D、筑堤导流       E、倒罐转移

36、下列属于液化石油气泄漏事故处置程序的内容有（A、B、C、D）。

A、接警出动        B、个人防护        C、现场询情      D、侦察检测        E、筑堤导流

37、在排除液化石油气泄漏事故险情中，应采取的措施是（ABCDE）。

A、关阀断源        B、器具堵漏            C、注水排险      D、输转            E、点火引燃

38、属于液氯泄漏事故处置排险措施的有（ABCD）。

A、稀释降毒         B、化学中和         C、浸泡水解      D、器具堵漏         E、点火引燃

39、在抢险救援中，可用于洗消的设备一般有（ABCDE）。

A、专用洗消车         B、洗消帐篷         C、消防水罐车     D、环卫洒水车         E、民用喷雾器

40、在各类抢险救援行动中，公安消防部队要充分发挥人员、装备的优势，积极主动地承担（ABCD）的特定任务。

A、急         B、难         C、险     D、重         E、缓

41、液氯泄漏洗消处理的方法（ABCD）。

A、用氢氧化钠、氨水、碳酸氢钠等碱性物质溶液喷洒       B、吸附回收转移处理

C、封闭污染区，依靠自然条件（日晒、雨淋、通风）使毒气消失D、雾状水稀释降 E、用酸性药剂进行中和

42、处置液化石油气泄漏事故，下列措施中正确的是（ABCE）。

A、喷雾稀释         B、关阀断源         C、器具堵漏       D、化学中和         E、引火点燃

43、处理液化石油气泄漏事故，采取点燃措施应慎重，其前提是（ADE）。

A、泄漏继续扩散将会引起更严重灾害性后果时     B、已在储罐区域内大面积扩散时

C、液化石油气槽车在人员密集区泄漏       D、泄漏浓度有限（浓度小于爆炸下限30%），范围较小时

E、液化石油气罐顶部受损泄漏，堵漏无效时

44、液化石油气泄漏，易聚集在泄漏地的（ABCE）。

A、低洼处         B、地沟         C、下水道     D、高空           E、污水井

45、液化石油气为（ACD）气体。

A、无色         B、红色         C、无臭       D、无毒         E、有毒

46、公路交通事故救援难度大的原因是（ABCD）。

A、事故的偶然性大    B、地点、时间不定     C、事故类型多样，救援难度大、技术要求高

D、事故造成道路堵塞，难以到达E、报警人延误报警时机

47、在处置车辆交通事故抢救人命时，常用的救援工具和设备有（ABCDE）。

A、液压切割器       B、液压扩张器    C、液压顶杆         D、大型牵引起重车辆    E、起重气垫

48、处置危化品槽车泄漏事侦察检测的内容有（ABCDE）。

A、泄漏时间、泄漏量      B、槽车容量    C、泄漏部位及其大小

D、现场气体浓度和扩散范围     E、风力风向等气象指标

49、处置危化品槽车交通泄漏事故时设置警戒的要求是（ABCD）。

A、根据侦察检测情况确定范围，设立标志    B、布置警戒人员，严格控制人员车辆进出

C、处置过程中动态检测，随时调整范围      D、疏散无关人员，对进入现场人员车辆进行检查登记

E、警戒人员也必须进行高等级个人防护

50、对危化品事故车辆进行堵漏的方法有（ABCDE）。

A、木锲嵌入堵漏         B、捆绑堵漏带堵漏     C、注胶密封堵漏     D、湿棉被覆盖捆扎堵漏

E、管道密封套堵漏

51、处置危化品槽车泄漏事故行动结束后要（ABCDE）。

A、	使用开花喷雾水流清扫低洼地带残留物质

B、	清点人员器材和车辆       C、撤除警戒    D、与相关部门和人员做好移交工作

E、安全返回营区，恢复执勤备战状态

52、造成处置隧道交通事故救援困难，作战时间长的原因是（ABC）。

A、时间地点不固定，救援力量难以快速达到      B、装备受限制     C、灾情复杂，处置时间长

D、社会影响大     E、被困人员心理素质差

53、处置隧道交通事故时现场侦察的内容有（ABCD）。

A、隧道的结构形式和各种洞口      B、事故类别    C、事故地点       D、被困人员信息

E、伤亡人员的家属联系方式

54、进入隧道内部实施侦察或内攻的人员应该携带的装备主要有（ABCD）。

A、空气呼吸器         B、对讲机     C、导向绳         D、照明灯具     E、手抬机动泵

55、建筑物倒塌事故发生后，根据灾情所需，需要共同开展救援工作的有（ABCDE）。

A、消防部门         B、公安    C、医疗救护         D、军队    E、水、电、燃气、交通等部门

56、建筑物倒塌事故中，可以利用哪些工具搜寻遇险和被困人员（AB）。

A、生命探测器         B、搜救犬      C、大型铲车           D、吊车    E、推土机

57、建筑物倒塌事故最初的抢险救援工作不能直接使用哪些大型机械设备（ABD）。

A、铲车            B、吊车     C、生命探测器         D、推土机     E、小型切割机

58、建筑物发生倒塌事故，消防队员到场后应详细询问（ABCD）。

A、发生倒塌的时间   B、倒塌建筑的高度、层数、面积、平面布局、使用性质    C、建筑内人员数量

D、事故埋压人员的数量     E、火势蔓延情况

59、在建筑物倒塌事故处置中，对救援人员行动安全的要求是（ABC）。

A、不应进入建筑结构已经明显松动的建筑物内部   B、不得登上已受力不均衡的阳台、楼板、屋顶等部位

C、不准冒险进入非稳固支撑的建筑废墟下面       D、冒险进入已经明显松动的建筑物内部实施救人

E、利用大型设施进行施救

60、建筑物倒塌事故处置中，救人的顺序是（BCDE）。

A、由深入浅           B、由外向内     C、先易后难         D、先重伤后轻伤    E、先救人后救物

61、建筑物倒塌的种类有（ABC）。

A、倾斜状倒塌        B、“V”型倒塌     C、平降倒塌        D、梯形倒塌     E、“Ｗ”型倒塌

62、消防人员到达建筑物倒塌事故现场后，开展侦察检测的主要方面有（ABE）。

A、利用生命探测器搜寻遇险和被困人员    B、利用检测仪器检测事故现场可燃气体的浓度

C、查明周围建筑物的安全情况   D、查明外围人员数量    E、利用搜救犬等搜寻遇险和被困人员

63、建筑物倒塌事故处置中，救生排险的主要措施有（ABCDE）。

A、迅速清除现场障碍，确保现场拥有一个急救平台和供救援车辆出入的通道

B、立即疏散建筑结构受到影响，有可能倒塌的建筑物内人员

C、协助供水、供电、供气部门切断倒塌建筑的水、电、气供应

D、对现场有可能再次发生倒塌的建筑物要采取加固或事先拆除等措施

E、使用开花或喷雾水枪扑灭事故次生火灾

三、判断题

1、消防部队在抢险救援行动中将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区。（√）(易)

2、抢险救援事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择上风方向或侧上风方向的适当位置停靠，使用下风方向的水源；在扩散区上风、侧上风方向选择进攻路线接近扩散区。（×）

3、凡是进入有毒区域内的人员、车辆、器材和染毒场地、物品事后都要进行洗消。（√）(易)

4、有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故处置完成后，应使用直流水或惰性气体对场地、事故设备、地势低洼地带和下水道、沟渠等进行清洗，确保不留残液。（×）

5、在处置危险化学品槽车泄漏事故时，驱散稀释不得使用直流水枪，以免强水流冲击产生静电。（√）

6、《消防法》第二十七条第三款明确规定：“公安消防队除保证完成本法规定的火灾扑救工作外，还应当参加其他灾害或者事故的抢险救援工作。（√）

7、公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，个人防护等级分为特级、一级、二级、三级。（×）

8、液氯能溶解于水，但溶解度不大，并随温度降低而减少。（×）

9、氯气有剧毒，对眼睛和呼吸系统的粘膜有极强的刺激性，在肺中发生淤血和水肿。（√）

10、处置氯气泄露事故时，进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按一级防护标准加强个人防护。（√）

11、处置氯气泄露事故时，指挥部的设置及救援车辆的停放，应与染毒区域保持适当距离，并设在下风方向。（×）

12、处置氯气泄露事故时，对现场轻微中毒人员应立即转移到空气新鲜处，对接触毒物的皮肤、面部可用水冲洗，症状严重者立即送医院诊治。（√）

13、处置氯气泄露事故时，洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。（√）

14、危险化学品槽车泄漏事故的处置程序与措施包括：接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。（√）

15、建筑倒塌事故救人应坚持“救少数人、救活着的人”的原则。（×）

16、建筑倒塌事故救人应按照“由浅入深、由外向内、先易后难、先重伤后轻伤、先救人后救物”的顺序进行。（√）

17、液化石油气泄漏事故的处置程序与措施包括接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、清理移交。（√）(难)

18、处置液化石油气泄漏事故时，外围人员可穿纯绵战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带，必要时全身浇湿后进入扩散区。（√）(难)

19、公安消防部队参加抢险救援的主要任务就是要充分发挥人员和装备的作用，积极营救急待救助的人员，尽力消除险情和控制事态的发展，努力减少人员伤亡和财产损失。（√）(易)

20、消防部队既是一支同火灾作斗争的专业化队伍，同时也是处置其它紧急灾害事故，实施抢险救援的重要力量。（√）(易)

21、消防部队参加的各种事故的抢险救援主要有：危险化学品泄漏事故、建筑物倒塌事故、交通事故等。（√）

22、消防部队参加的各种事故的抢险救援主要有：地震、风灾、水灾、泥石流等。（×）

23、消防部队参加的各种自然灾害的抢险救援主要有：地震、风灾、水灾、泥石流等。（√）(易)

24、消防部队参加的各种自然灾害的抢险救援主要有：危险化学品泄漏事故、建筑物倒塌事故、交通事故等。（×）

25、消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在当公安机关的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。（×）

26、消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在总（支、大、中）队的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。（×）

27、消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在事发单位的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。（×）

28、消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在当地党委、政府的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。（×）

29、消防部队在抢险救援中的快速行动原则是由灾害事故的突发性和危害性决定的。（√）(中)

30、消防部队在抢险救援中的快速行动原则是由灾害事故极易造成人员伤亡和财产损失决定的。（×）

31、抢险救援的一般处置程序和方法包括：接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、洗消处理和清理移交。（√）(中)

32、公安消防部队在参加抢险救援行动接警时应问清事故的种类、发生的时间、详细地址、是否发生燃烧爆炸、有无人员伤亡、被困等基本情况。力量调集时，要确保现场第一需要，及时调出救援所需的各种特殊车辆和装备，并要求公安、医疗救护等部门到场协助救援。（√）(中)

33、公安消防部队在参加抢险救援行动时，进入有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故现场进行侦检和设立警戒区的人员，在没有弄清楚泄漏物质的名称和性质前，必须进行高等级个人防护，其它人员应根据侦检情况，确定相应的防护等级。（√）(中)

34、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入剧毒重度危险区时，应实施一级防护。（√）(中)

35、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入高毒轻度危险区时，应实施二级防护。（√）(中)

36、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入中毒中度危险区时，应实施一级防护。（×）(中)

37、公安消防部队在参加抢险救援行动中一级防护的标准是：全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐。（×）(中)

38、公安消防部队在参加抢险救援行动中二级防护的标准是：全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐。（√）(中)

39、公安消防部队在参加抢险救援行动中三级防护的标准是：全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐。（×）(中)

40、公安消防部队在参加抢险救援行动接警到场后，应详细询问事故发生的基本情况、有无人员伤亡、被困情况、采取处置的措施、其它救援力量到场施救的情况。（√）(中)

41、公安消防部队在参加抢险救援行动接警到场后，若遇危险化学品外泄，应问清容器种类、储量、泄漏量、泄漏的时间、部位、形式等。（√）(中)

42、公安消防部队在参加抢险救援行动，事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择下风方向的适当位置停靠，使用下风方向的水源；在扩散区下风、侧下风方向选择进攻路线接近扩散区。（×）(中)

43、公安消防部队在参加抢险救援行动中进入有毒区域内的人员、车辆、器材和染毒场地、物品事后都要进行洗消。（√）(中)

44、公安消防部队在参加抢险救援行动中，遇有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故处置完成后，应使用喷雾水或惰性气体对场地、事故设备、地势低洼地带和下水道、沟渠等进行清洗，确保不留残液。（√）(难)

45、公安消防部队在参加抢险救援行动中，遇有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故处置完成后，应使用直流水对场地、事故设备、地势低洼地带和下水道、沟渠等进行清洗，确保不留残液。（×）(难)

46、公安消防部队参加抢险救援的基本要求包括：加强调查研究，做到心中有数；有警必出，积极参与；发挥优势，攻坚克难；加强协调，联动作战；注意防护，确保安全；（√）(难)

47、液化石油气是原油蒸馏或其它石油加工过程中所得出的各类烃类化合物，包括丙烷、丙烯、丁烷、丁二烯、异丁烯等。（√）(难)

48、液化石油气由液相变为气相，体积扩大约250倍，易与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为1.5%～10%。（√）(难)

49、液化石油气由液相变为气相，体积扩大约150倍，易与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为1.5%～10%。（×）(难)

50、液化石油气由液相变为气相，体积扩大约250倍，易与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限通常为1.5%～18%。（×）(难)

51、液化石油气泄漏事故特点为：扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。（√）(难)

52、液化石油气泄漏事故处置的程序和措施为：接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、．设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交。（√）(难)

53、液化石油气泄漏事故处置过程中应视情切断警戒区内所有电源，熄灭明火，停止高热设备工作。（√）(易)

54、液化石油气泄漏事故处置过程中驱散稀释不得使用直流水枪，以免强水流冲击产生静电。（√）(易)

55、液化石油气泄漏事故处置过程中可根据液化石油气储罐的泄漏部位等情况，在采取其它措施的同时，可通过排污阀向罐内适量注水，抬高液位，造成罐内底部水垫层，配合堵漏，缓解险情。（√）(易)

56、液化石油气泄漏事故处置过程中倒罐、转移必须在喷雾水枪的掩护下进行，以确保安全。（√）(易)

57、液化石油气泄漏事故处置过程中点燃准备工作主要措施：一是担任掩护和防护的喷雾水枪到达指定位置；二是泄漏点周边地区经检测没有达到爆炸性混合气体浓度；三是使用安全的点火工具，并按正确的战术行动操作。（√）(难)

58、液化石油气泄漏事故处置过程中点燃泄漏火炬应把握两种时机为：一是罐顶开口泄漏，一时无法实施堵漏，而气体泄漏的范围和浓度有限，同时又有多支喷雾水枪稀释掩护以及各种防护措施准备就绪的情况下，用点火棒点燃；二是罐顶爆裂已经形成稳定燃烧，罐体被冷却保护后罐内气压减少，火焰被风吹灭，或被冷却水流扑灭，但还有气体扩散出来，如不再次点燃，仍能造成危害，此时在继续冷却的同时，应予果断点燃。（√）(难)

59、液化石油气泄漏事故处置任务完成后，应使用喷雾水、蒸气或惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼地带、下水道、沟渠等处，确保不留残液。（√）(中)

60、液化石油气泄漏事故处置过程中进入警戒区内所有人员不得穿化纤类服装和带铁钉的鞋。（√）(中)

61、液化石油气泄漏事故处置过程中倒罐要由操作经验丰富的工程技术人员进行。（√）(中)

62、液化石油气泄漏事故处置过程中倒罐要由操作经验丰富的士官进行。（×）(中)

63、液氯常温下为黄绿色、有强烈刺激性臭味的气体。（√）(中)

64、液氯常温下为淡黄色、无味有毒的气体。（×）(中)

65、绝对压力为1个大气压的纯气体，在-35℃时成为液态，其由液相变为气相体积扩大约400倍。（√）(中)

66、氯气有剧毒，对眼睛和呼吸系统的粘膜有极强的刺激性，在肺中发生淤血和水肿，空气中最高允许浓度为0.002mg/L，超过2.5mg/L人吸入后立即死亡。（√）(中)

67、液氯泄漏事故特点主要包括：扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。（√）68、剧毒的氯气可通过呼吸道、眼睛、皮肤等途径侵入人体，引起无有效防护人员严重中毒，造成伤亡。（√）

69、液氯泄漏事故处置过程中进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按一级防护标准加强个人防护。（√）(难)

70、液氯泄漏事故处置过程中对事故现场内能够与氯气发生化学反应的乙炔、氢气、烃类等化学物品，能够转移的立即转移，难以转移的应采取保护措施，防止引起爆炸。（√）(中)

71、生产装置发生氯气泄漏，应由事故单位的工程技术人员或熟悉情况的人员负责关闭输送物料的管道阀门，切断事故源，消防人员负责出开花或喷雾水枪掩护并协助操作。（√）(中)

72、氯气储罐或容器壁发生小量泄漏，可采用化学中和方法，即在消防车水罐中加入苏打粉等碱性物质向罐体或容器喷射，以减轻危害；（√）(中)

73、在运输途中，体积较小的液氯钢瓶阀门损坏，发生泄漏，又无堵漏器具，无法制止外泄时，可将钢瓶浸入氢氧化钙等碱性溶液中进行中和，也可将钢瓶浸入水中，但要防止流入河流等易造成公害的场所。（√）(中)

74、氯气钢瓶微孔跑、冒、滴、漏，可用木楔入孔内的方法堵漏。（√）(中)

75、在液氯泄漏事故处置过程中，能用氢氧化钠、氨水、碳酸氢钠等碱性物质溶液喷洒在染毒区域或受污染体表面，发生化学反应改变毒物性质，成为无毒或低毒物质。（√）(中)

76、在液氯泄漏事故处置过程中，对现场轻微中毒人员应立即转移到空气新鲜处，对接触毒物的皮肤、面部可用水冲洗，症状严重者立即送医院诊治。（√）(中)

77、公路交通事故特点为：车辆事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大。（√）(中)

78、在公路交通事故处置过程中救援车辆一时无法接近事故现场时，救援人员应首先携带轻便的破拆、救生、起重等装备，赶往事发现场投入救援。（√）(中)

79、危险化学品槽车泄漏事故特点为：事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大。（√）

80、危险化学品槽车泄漏事故的处置程序与措施为：接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。（√）(难)

81、可燃气体槽车泄漏事故倒罐时，要采用专用的防爆工具和防爆烃泵，在喷雾水枪的掩护下进行，由当地燃气公司经验丰富的工程技术人员进行。（√）(难)

82、隧道交通事故特点为：易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难。（√）(中)

83、易燃、易爆或毒害性气体槽车发生泄漏，救援车辆到场后应停靠下风方向，尽量避开地势低洼处。（×）

84、建筑倒塌事故特点为：突发性强、人员伤亡重、破坏性大、易引发次生灾害、火灾危险性大、造成社会秩序混乱和救援难度大。（×）(中)

85、建筑倒塌事故处置程序与措施为：现场询情、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救和清理移交。（√）(中)

86、建筑倒塌事故处置过程中救人应坚持“救多数人、救活着的人”的原则，按照“由浅入深、由外向内、先易后难、先重伤后轻伤、先救人后救物”的顺序进行。（√）(中)

灭火救援组织指挥（三级）

一、单项选择题

1.（  A  ）是指在火灾扑救和灾害事故现场所进行的应急处理和领导活动。

A. 灭火救援组织指挥      B. 灭火救援战斗    C. 抢险救援行动          D. 灭火救援作战行动

2．灭火救援组织指挥贯穿于从（ A ）开始至灭火救援战斗结束全过程。

A. 接警调度       B.人员出动    C. 车辆出动       D.命令下达

3．公安消防部队灭火救援组织指挥通常分为（ C ）个层次。

A.三              B.四         C.五              D.六

4．火场上从两个和两个以上方位同时向燃烧区域进攻的战术方法称为( B )。

A.堵截            B.合击      C.突破            D.夹攻

5．灭火救援中要加强(  A  )和安全措施，确保行动安全。

A.个人防护           B.协同配合      C.信息反馈           D.火场供水

6．灭火救援组织指挥的程序是搜集掌握现场情况，确定总体作战方案，下达作战指令，并根据现场情况变化，适时 (  C  )。

A.启动灭火救援应急预案   B.调集社会救援力量     C.调整力量部署      D.调整灭火救援对策

7．灭火战斗中，公安消防部队的组织指挥原则是（  D  ）。

A.救人第一            B.先控制、后消灭       C.集中兵力打歼灭战        D.统一指挥，逐级指挥

8．在上级指挥员紧急调动下属或更改原来命令，而下属的直接领导没有在场的特殊情况下，作战命令（  A  ）。

A.可以越级下达       B.延迟下达     C.按原下达的执行          D.需通知其直接领导后下达

9．在灭火救援组织指挥中，指挥员最根本、最重要的工作是确定(  A  )。

A.总体作战方案         B.指挥程序方法        C.力量调度方案            D.技术战术措施

10．在灭火战斗中，（ A ）是指挥员优先考虑并竭力实现的首要任务。

A.抢救人命             B.排除险情       C.控制火势               D.消灭火灾

11．在火场兵力不足，灭火力量没有形成优势时，要把兵力集中于(  D  )。

A.着火点               B.火势蔓延方向        C.疏散救人通道         D.火场主要方面

12．强行深入火场内部，将大面积燃烧区域分割成若干个分区，分别部署力量逐个消灭的战法是（  B  ）。

A.合击               B.分割        C.夹攻               D.围歼

13 . 灭火总指挥员负责向参战的下级指挥员部署作战任务，组织( D ) 协同作战。

A.班（组）             B.增援力量     C.到场人员            D.参战单位

14．火场指挥员决策的内容包括：作战意图，采取的技术战术措施，主要作战方向，(  C  )，协同作战和后勤保障等。(难)

A.战斗力量编成         B.进攻路线选择        C.战斗力量部署         D.火场供水方法

15．灭火救援组织指挥程序具有（ A ），贯穿于灭火救援战斗的始终。(难)

A.连续性         B.一致性      C.合理性         D.阶段性

16．灭火救援组织指挥程序是：（ C ），确定总体方案，下达作战指令，并根据现场情况变化，适时调整力量部署。

A.调集灭火救援力量     B.了解灾情发展趋势        C.搜集掌握现场情况        D.分析判断现场情况

17．积极进攻与主动防御相结合的战术方法称为(  B  )。

A. 合击         B. 堵截       C. 分割         D. 夹攻

18．根据《消防法》的有关规定，抢险救援的组织指挥由（  C  ）负总责。

A.公安机关         B.消防部队      C.政府             D.现场最高领导

19．根据《消防法》的有关规定，公安机关是灭火救援工作具体的（  C  ）。

A. 参与者                B.实施者         C. 组织者、指挥者        D.决策者

20．灭火救援行动中，消防部队内部应当保持（  D  ）的指挥体系。

A.协同配合          B.协调一致       C.灵活机动          D.独立

21．在火场上为完成比较艰巨的灭火、救人和排险任务，组织灭火力量进行强攻的战法称为（  B  ）。(易)

A.围歼        B.突破        C.夹攻        D.分割

22.灭火战斗中，公安消防部队的组织指挥原则是（  D  ）。

A.救人第一、科学施救     B.先控制、后消灭   C.集中兵力、准确快速   D.统一指挥，逐级指挥

23．灭火战斗行动中，对上级指挥员的命令若有异议，可以提出，但当上级没有改变决定时，下级(  D  )。

A.可以先按自己意见执行    B.可以越级请示后再执行    C.可以暂缓执行       D.必须严格执行

24．灭火救援过程中，指挥员要按照确定的总体作战方案（ C ）实施指挥。

A.灵活           B.分阶段      C.不间断         D.视情

25．指挥员决策的内容主要包括：作战意图、采取的(  C  )、主要作战方向、战斗力量部署、协同作战和后勤保障等。(难)

A.疏散救人方法         B.安全防护措施       C.技术战术措施         D.火场供水方法

26.灭火救援（  A  ）是组织指挥的核心。

A.决策              B.对策           C.决心                D.意图

27．火场指挥员决策时要明确（  B  ），确立作战目标。(难)

A.联络方式             B.作战任务         C.作战原则             D.力量编成

28.公安消防部队在火灾扑救和其他灾害事故的抢险救援中的首要任务是（  A  ）。

A.积极抢救人命          B.消除爆炸危险         C.防止建筑倒塌          D.避免消防人员伤亡

29．先控制是指先把主要力量部署在火场火势蔓延的(  D  )，积极阻止火势蔓延或减缓火势蔓延速度。

A.上风方向           B.下风方向       C.侧风方向           D.主要方面

30．集中兵力于火场，就是根据灭火预案和火场的实际需要，迅速调足兵力，包括（  A  ）和增援力量。

A.第一出动力量           B.特勤消防力量         C.义务消防力量           D.社会救援力量

31．主动进攻与积极防御相结合的作战原则是（ D ）。

A.先控制，后消灭          B.固移结合        C.集中兵力            D.攻防并举

32．（  B  ）是指消防部队平时要加强对各类消防设施的熟悉演练，将固定消防设施与移动灭火装备结合使用，充分发挥两者的作用。(易)

A.攻防并举              B.固移结合           C.六熟悉              D.准确快速

33．（ D ）是对燃烧区形成围攻态势，完成战术包围，发起总攻，消灭火灾的战法。

A.突破               B.堵截          C.合击               D.围歼

34．（  B  ）是指用一部分灭火力量进入建（构）筑物或物体内部灭火，同时用其余灭火力量在外部灭火的战法。

A.合击             B.夹攻          C.分割               D.围歼

35．火灾信息速报必须报告的信息有火灾( B )及单位名称、起火单位基本情况等。

A.发生的原因        B.发生时间、地点         C.损失核定情况         D.善后处理情况

36．公安消防部队在灭火救援中，(  C  )造成消防官兵伤亡的，各级公安消防部门都要立即逐级上报。(中)

A.因交通事故          B.因建筑倒塌         C.因安全措施不力      D.无论何种原因

37．(  A  )涉及面广，专业性强，它贯穿于从接警调度开始，至灭火救援战斗结束全过程。

A.灭火救援组织指挥     B.统一指挥     C.计划指挥           D.逐级指挥

38．攻防并举的概念之一是在火场部署进攻的同时，必须加强(  C  )。

A.梯次进攻         B.通信联络       C.个人防护         D.掩护救人

39．对出现的险情无法排除，威胁到作战人员的安全时，火场指挥员应及时下达(  D  )的命令。

A.发起总攻          B.疏散或转移         C.掩护救人          D.撤退或转移

40、（ D ）是灭火作战中必须坚持的指导思想。

A.集中兵力，准确快速    B.先控制，后消灭   C.攻防并举，固移结合      D.救人第一，科学施救

二、多项选择题

1.大、中队灭火救援指挥机构由（ A B C D E）等组成。(易)

A.大队指挥员、       B.中队指挥员       C.班长         D.通信员     E.单位知情人

2.公安消防部队灭火战斗的组织指挥原则是（ AB ）。(易)

A.统一指挥          B. 逐级指挥       C.属地指挥        D. 越级指挥      E.授权指挥

3.灭火组织指挥的程序是（ ABCD ）。(易)

A.收集掌握火场情况     B.确定总体灭火决策和行动方案     C.下达作战指令

D.根据火情变化，随机指挥      E.适时进行新闻发布

4．确定总体作战方案的主要依据是( ABCDE )以及气象状况等。(中)

A.现场基本情况  B.灾情发展趋势   C.到场参战力量   D.事故发生单位（部位）建筑布局   E.消防水源

5．指挥员决策的内容包括( A B C D E )和后勤保障等。(中)

A.作战意图       B.采取的技术战术措施     C.主要作战方向    D.战斗力量部署     E.协同作战

6.大、中队灭火救援指挥机构由（ ABCD ）以及单位知情人等组成。(易)

A.大队指挥员、      B.中队指挥员      C.班长         D.通信员    E.义务消防员

7.大、中队指挥员由大、中队值班首长或到场职务最高的领导担任，应履行（ ABCD ）等职责。(中)

A.组织灾情侦察     B.调整力量部署    C.组织协同作战       D.下达战斗任务     E.发布现场新闻

8．根据《消防法》的有关规定，抢险救援的组织指挥由政府负总责；公安机关是具体的（  AB  ）。(易)

A.组织者         B.指挥者       C.执行者            D.领导者      E.监督者

9.正确把握救人与灭火的关系，应针对不同的现场条件，分别采取（ ACE ）等战术措施。(难)

A.先救人后灭火        B.先灭火后救人      C.救人与灭火同步进行       D.灭火与救人分开进行

E.先灭火为救人创造有利条件

10.灭火救援组织指挥的程序为（ ABCD ）。(易)

A.搜集掌握现场情况   B.确定总体作战方案     C.下达作战指令    D.适时调整力量部署

E.调集社会有关力量

11．搜集掌握现场情况时，需要掌握燃烧物质的( ABC )。

A.性质       B.燃烧范围         C.火势蔓延速度和方向        D.价值    E.火焰特征

12.灭火救援指挥员需要掌握现场有无人员受到( ABCDE )的威胁，其数量和所处地点以及抢救疏散的通道。(易)

A.高温           B.烟气       C.火势           D.毒气      E.爆炸

13.指挥员需要掌握灭火救援现场有无受到火势、高温威胁的重要( ABCE )，其数量、位置和实施疏散、保护的可行性。

A.物资            B.设备        C.档案            D.家电        E.资料

14.指挥员确定总体作战方案的主要依据是( ABCDE )以及气象状况等。(中)

A.现场基本情况         B.灾情发展趋势      C.到场参战力量    D.事故发生单位（部位）建筑布局

E.消防水源以及气象状况

15．指挥员决策的内容包括( ABCDE )和后勤保障等。(中)

A.作战意图       B.采取的技、战术措施   C.主要作战方向    D.战斗力量部署    E.协同作战

16.灭火组织指挥的方法主要有（ ABC ）。(难)

A.督促检查、协调部队行动   B.适时调整部署   C.善于使用现场指挥图指挥   D.采取各种通信联络手段

E.统一指挥

17.火场指挥员决策时要（ ACE ）。(难)

A.明确作战任务，确立作战目标      B.掌握气象变化情况    C.准确判断情况，科学权衡利弊

D.掌握参战官兵业务素质            E.集思广益，确定最佳方案

18.绘制火场指挥图必须坚持( ABCD )的原则。(易)

A.准确            B.醒目       C.简要           D.易行    E.详实

19.公安消防部队灭火作战原则是（ ABCD ）。(难)

A.救人第一    B.先控制、后消灭  C.集中兵力、准确快速  D.攻防并举、固移结合   E.先救人、后灭火

20.当火场有人受烟火围困时，应集中全力救人，确定救人的( BCD )。(中)

A.原则      B.途径   C.方法      D.措施   E.依据

21．先控制，后消灭的作战原则包含着（ CE ）的辨证关系。(难)

A.正确与错误      B.对立与统一       C.控制与消灭      D.普遍与特殊     E.被动与主动

22．在火场上，当灭火力量优于火势发展时，灭火战斗行动是主动的，此时应在控制火势的过程中( ABE )消灭火灾。(中)

A.积极          B.主动     C.适时          D.逐步      E. 及时

23．集中使用兵力，就是根据灭火预案和火场的实际需要，迅速地调足兵力，包括( AB )，为火场控制火势，消灭火灾创造条件。(易)

A.第一出动力量      B.增援力量    C.群众        D.义务消防队      E.驻军、武警部队

24.在火场上快速就是要 (  ABC )。(难)

A.不失时机地堵截火势       B.争分夺秒地抢救人命

C.果断快捷地排除险情       D.步调一致地协调配合         E.快速准确地传递信息

25.确定进攻阵地要考虑安全一般应选择在( ABCD )的地方。(中)

A.便于进攻       B.便于观察    C.便于转移       D.便地撤退     E.便于防御

26.攻防并举要求在整个灭火过程中都要防止灾情突变，特别是防止出现（ ABC ）等险情。(中)

A.爆炸          B.倒塌     C.中毒          D.跌落    E.割伤

27．固移结合，可以利用消防车通过水泵接合器给室内管网供水，以增加管网的（ AB ）。(易)

A.水压        B.水量     C.效率        D. 用途    E.强度

28.固移结合，可以利用举高消防车救人灭火，以减轻(  ABE  )救人灭火的压力，确保救人和灭火的顺利进行。

A.消防电梯       B.防烟楼梯       C.二节拉梯      D.普通电梯         E.挂钩梯

29.作战原则主要有（ BCE ）。(中)

A.加强第一出动         B.先控制，后消灭   C.集中兵力，准确快速    D.组织有序，协同配合

E.攻防并举，固移结合

30．突破，是火场上为完成比较艰巨的（BCD）任务，组织灭火力量进行强攻的战法。(易)

A.堵截       B.救人     C.排险       D.灭火    E.疏散

31.封堵是灭火战斗中对某一空间实施封闭灭火，或对发生泄漏的( ACE )进行堵漏的战法。(易)

A.生产装置     B.屋顶水箱       C.容器         D.可燃液体、气体    E.管线

32.运用突破战术时，必须( ABCE)。(难)

A.组织精干力量    B.选用精良装备   C.配备必要防护装具    D.分兵穿插，逐个消灭  E.严密组织实施

33.属地指挥员熟悉了解本地情况，有利于迅速( AB )初期的灭火救援行动。(难)

A.组织        B.协调     C.投入        D.负责     E.参与

34．事故发生地的消防背景资料包括（ ABCDE ）及审批验收等相关监督执法情况。(中)

A.起火建筑的结构   B.建成时间     C.使用性质      D.火灾危险性    E.隐患现状

35.灾害事故信息报告范围是：（ ABD ）。

A.重要火灾信息       B.处置灾害事故信息      C.气象信息

D.消防官兵在灭火救援中的伤亡信息     E.保护的物资信息

36．重要火灾信息需要收集( ACE )特大火灾事故情况。(易)

A.死亡30人以上      B.死亡、重伤10人以上      C.重伤100人以上         D.受灾30户以上

E.直接财产损失1亿元以上

37.灾害事故类型包括：( ABCDE ) 恐怖袭击和破坏事件、其它灾害事故。(易)

A.化学灾害事故    B.自然灾害     C.市政公共设施事故  D.建筑物坍塌事故    E.交通工具事故

38.火场排烟的方法主要有( BDE )排烟法。(易)

A.风力         B.自然    C.破拆         D.人工     E.机械

39.运用围歼战法的前提是( BDE )。(易)

A.火势已无法有效控制      B.火场有发生爆炸的危险         C.火势已得到有效控制

D.灭火剂充足        E.灭火力量优势明显

40、作战原则“准确快速”中“准确”的意义是（ BD ）。(易)

A.合理       B.正确         C.准时       D.科学        E.精确

41. ( ABCDE )是先控制战术原则的运用。(中)

A.对罐体进行冷却                  B.对化工装置冷却降温

C.对建筑结构进行冷却保护          D.转移火场内危险物品     E.重点突破消除险情

42.指挥员在下达作战指令时要( AE )，以稳定部队。(中)

A.沉着冷静       B.声音洪亮      C.准确连贯     D.坚定从容       E.坚决果断

43. 协调部队战斗行动主要是协调( ACD )之间的配合。(难)

A.主管中队和增援中队       B.参战驻军与武警部队     C.各参战单位之间的配合      D.前方和后方

E.战斗员与驾驶员

44. 现场指挥图的作用是( ABCDE )。(易)

A.有助于现场指挥员正确部署作战力量         B.有利于现场指挥员介绍作战意图

C.可以作为下达作战命令的附件               D.可以作为检验现场指挥正确与否的原始资料

E.可以作为分析战况、进行灭火救援总结与战评的原始依据

45、大、中队指挥员的职责是（ ABCDE ）

A、组织灾情侦查，确定救人、灭火、排险等措施  B、向各参战班（组）下达战斗任务，检查执行情况署

C、根据现场情况的变化，调整力量部署            D、及时向增援力量布置任务，组织协同作战

E、调动供水、供电等联动单位力量参与处置

三、判断题

1.通常情况下，公安消防部队火场组织指挥有总队、支队、大队、中队四个层次。（×）

2．灭火救援战斗中，公安消防部队组织指挥原则是计划指挥和现场指挥。（×）

3．大、中队指挥员在支队指挥员未到场前，应及时向增援中队部署任务，协调作战。 （√）(中)

4、公安消防部队各级指挥员的指挥职责是：组织搜集、上报现场情况，确定抢险救援技、战术措施，部署作战任务，组织协同作战，落实安全保障。（√）

5、公安消防部队抢险救援组织指挥应当坚持“统一指挥、逐级指挥”的原则。（√）

6.灭火救援组织指挥，是指在火灾扑救和灾害事故现场所进行的应急处理和战斗行动，是消防指挥员的神圣职责。  （×）

7．灭火救援组织指挥涉及面广，专业性强，它贯穿于从接警调度开始，至灭火救援战斗结束全过程。（√）

8.大、中队指挥员由大、中队值班首长或到场职务最高领导担任。（√）

9.大、中队灭火救援指挥机构由大队指挥员、中队指挥员组成。（×）

10．大、中队指挥员担负及时向增援力量布置任务，组织协同作战的职责。（√）

11．根据《消防法》的有关规定，抢险救援的组织指挥由政府负总责。   （√）

12．公安消防部队的组织指挥原则是计划指挥和现场指挥。（×）

13．在灭火救援行动中，只有实现统一指挥，才能使灭火组织者准确地掌握和正确的调用各种参战力量，保证作战部署的整体性和作战行动的协调性。（√）

14．火场上下级必须服从上级，对上级指挥员的命令若有异议，可以提出，但当上级没有改变决定时，下级必须严格执行。    （√）

15．灭火救援组织指挥的程序是：搜集掌握现场情况，启动灭火救援预案，调集增援力量，下达作战指令。（×）

16．现场指挥图是指挥员在实施现场指挥的重要辅助手段。（√）

17．确定总体作战方案是指挥员在灭火救援组织指挥中最根本、最重要的工作。  （√）

18．灭火救援决策是组织指挥的核心。           （√）

19．在灭火救援过程中，指挥员要按照确定的总体作战方案，不间断地实施指挥。 （√）

20．组织指挥的方法是：督促检查、协调部队行动；适时修改作战方案；善于使用现场指挥图指挥。  （×）

21．现场指挥图可以作为检验现场指挥正确与否的原始材料，和作为分析战况、进行灭火救援总结与战评的原始依据。      （√）(难)

22．灭火作战原则是边控制、边消灭；集中兵力于火场；攻防并举、内外结合。 (×) (易)

23．积极抢救人命是公安消防部队在火灾扑救和其他灾害事故的抢险救援中的首要任务。  （√）(易)

24．先控制是指积极控制。                      （√）(易)

25．统一指挥，逐级指挥是指挥员在现场指挥的主要方法。（×）(难)

26．集中兵力是指在灭火战斗中集中兵力于火场，集中兵力于火场的主要方面。（√）(易)

27．大、中队指挥员经请示上级指挥员后，可向增援力量布置任务。（√）(中)

28．发布灾情、险情时，要避免引起不必要的社会恐慌（√）(中)

29．战斗部署一经完成后，不得进行改变或调整。   （×）

30．灾害事故信息报告的范围包括：重要火灾信息、处置灾害事故信息、消防官兵在灭火救援中伤亡信息。（√）

31．公安消防部队可不参与恐怖袭击和破坏事件处置。     （×）(中)

32．公安消防部队在灭火救援中无论因何种原因造成官兵伤亡的，各级消防部门都要立即逐级上报。   （√）(易)

33．公安机关是抢险救灾的具体的组织者、指挥者。 （√）(中)

34．消防部队内部在灭火救援中应当保持独立的指挥体系。  （√）(中)

35、实施统一指挥，以充分发挥部属贯彻执行命令的积极性和坚定性、避免指挥失误。（×）(难)

36、对重大战斗行动，指挥员要亲临一线组织指挥，随时掌握部队的战斗进展情况。     （√）(中)

37、灭火救援组织指挥的正确与否，直接关系到火灾扑救和抢险的成功与失败。         （√）(中)

38、下达和接受越级命令的双方可不及时通知和报告接受命令者的直接领导。           （×）(难)

39、战斗部署完成后，指挥员要对落实情况及时进行检查。（√）(易)

40、指挥员一旦作出灭火救援决策后，即使现场情况变化，也不可调整力量部署，以保证战斗顺利进行。                                 （×）(难)

41、封堵是灭火战斗中对地下建筑实施封闭灭火的战法。（×）(难)

42、运用围歼战法的前提之一是灭火力量足以对燃烧区域形成包围态势。（√）(易)

43、合击是在火场上从上下两层同时对火层发起进攻的战法。（×）(难)

44、扑救地下建筑火灾通常从下风口进攻，在上风口防御。（×）(中)

45、在灭火战斗中，既要确定主攻阵地，也要确定防御阵地。（√）(易)

46、集中兵力于火场就是加强第一出动力量。（×）(难)

47、集中兵力于火场的主要方面就是把兵力集中使用于防御阵地，等待增援。（×）(难)

48、“救人第一，集中兵力，准确快速”是灭火作战中必须坚持的指导思想。（×）(难)

49、多力量、多警种联合作战时，指挥员要亲自进行协调，确保战斗行动顺利进行。（√）(易)

50、搜集掌握现场情况是指挥员在灭火救援组织指挥中最根本、最重要的工作。（×）(易)

51、搜集掌握现场情况是制定灭火救援决策和组织实施方案的前提。（√）(易)

52、指挥员一旦作出灭火救援决策后，即使火场情况发生突变，也要坚决将作战意图贯彻到底。（×）(中)

53、灭火救援过程中，对一些重大战斗行动和环境异常艰苦的部位，指挥员要亲临一线组织指挥。（√）(易)

54、大、中队单独作战时，无需成立组织指挥机构（×）

建筑耐火性能与建筑消防设施(三级)

一、单项选择题

1、属于可燃性建筑材料是（  A   ）( 易 )

A、木材               B、砼            C、钢材                D、砖

2、属于不燃烧体的是（  A   ）( 易

A、钢屋架            B、木柱             C、木屋架             D、木梁

3、属于难燃烧体的是（  B   ）( 易 )

A、钢屋架            B、 水泥刨花板隔墙         C、木屋架              D、木梁

4、作为确定耐火等级的基准是（  B   ）( 难 )

A、基础            B、楼板           C、墙壁            D、柱

5、下列哪级耐火性能最高（  A   ）( 中 )

A、一级             B、二级            C、三级             D、四级

6、下列那级耐火性能最低（  D  ）( 中 )

A、一级              B、二级           C、三级             D、四级

7、下列那种结构的建筑耐火性能为三级（  D  ）( 难 )

A、混凝土结构建筑        B、砖木结构的建筑

C、钢筋混凝土结构建筑    D、木屋架承重及以砖石等不燃材料为墙的建筑

8、装修材料按其燃烧性能分为几级（  D   ）( 中 )

A、一级                B、二级            C、三级                D、四级

9、图书室其顶棚、墙面应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

10、资料室其顶棚、墙面应采用那种装修材料1（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

11、档案室其顶棚、墙面应采用那种装修材料1（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

12、存放文物的房间其顶棚、墙面应采用那种装修材料1（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

13、大中型电子计算机房的顶棚和墙面应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

14、大中型电子计算机房的地面应采用不低于那种的装修材料（ B   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

15、中央控制室的顶棚和墙面应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

16、电话总机房的顶棚和墙面应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

17、电话总机房的地面应采用不低于那种的装修材料（  B   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

18、放置特殊贵重设备的房间的顶棚和墙面应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

19、放置特殊贵重设备的房间的地面应采用不低于那种的装修材料（ B   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

20、消防水泵房内部所有装修材料均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

21、排烟机房内部所有装修材料均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

22、固定灭火系统钢瓶间内部所有装修材料均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

23、配电室内部所有装修材料均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

24、变压器室内部所有装修材料均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

25、通风和空调机房的内部所有装修材料均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

26、封闭楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

27、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

28、建筑物内厨房的顶棚、墙面、地面等部位应采用那种装修材料。（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

29、消防电梯轿厢内周围应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料           B、难燃性材料        C、可燃性材料           D、易燃性材料

30、室内消火栓的口径一般是（  B   ）( 中 )

A、50mm             B、65mm            C、75mm                 D、80mm

31、室内消火栓给水系统某段损坏停止使用的消火栓一层不能超过（ D ）( 难 )

A、2个        B、3个         C、4个        D、5个

32、消防水箱应贮存多少分钟消防用水量（  B   ）( 难 )

A、5分钟          B、10分钟            C、15分钟         D、20分钟

33、室内消火栓给水系统中，一组消防水泵的吸水管不应少于（  B   ）( 易 )

A、一条           B、两条            C、三条           D、四条

34、高层工业建筑室内消火栓间距不应超过（  D   ）( 易 )

A、10ｍ               B、15ｍ            C、20ｍ              D、30ｍ

35、高架库房内消火栓间距不应超过（  D   ）( 易 )

A、5ｍ                    B、10ｍ            C、20ｍ               D、30ｍ

36、甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过（  D   ）( 易 )

A、10ｍ                  B、20ｍ            C、25ｍ                D、30ｍ

37、单层和多层建筑内消火栓间距不应该超过（  D   ）( 易 )

A、10ｍ                 B、20ｍ            C、40ｍ                 D、50ｍ

38、与高层建筑直接相接的裙房里，消火栓间距不应该超过（  D   ）( 易 )

A、20ｍ               B、30ｍ            C、40ｍ               D、50ｍ

39、高层民用建筑室内消火栓间距应不超过30ｍ（  A   ）( 易 )

A、30ｍ               B、40ｍ            C、50ｍ               D、60ｍ

40、当消防主泵未动作时，采用水泵接合器供水，每启动一个水泵接合器一般可以同时启用几个室内消火栓。                                    （  B   ）( 中 )

A、一个           B、两个            C、三个           D、四个

41、一般普通建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（  A   ）( 易 )

A、7m                B、10m            C、15m               D、20m

42、高层工业建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（  A   ）( 易 )

A、13m                B、14m            C、15m                D、16m

43、高架库房室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（  A   ）( 易 )

A、13m                 B、15m            C、20m                 D、30m

44、高层民用建筑高度在100m以下时，要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于   （  A   ）( 易 )

A、10m                 B、20m            C、30m                   D、35m

45、高层民用建筑高度在100m以上时，要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于 （  A   ）( 易 )

A、13m                 B、15m              C、20m              D、25m

46、室外地上消火栓主体部分露出地面并涂成（  D   ）( 易 )

A、白色               B、黑色            C、绿色               D、红色

47、室外地上消火栓的优点是（  A   ）( 中 )

A、目标明显           B、不易冻结            C、不易损坏          D、不易寻找和使用

48、室外地下消火栓的优点是（  A   ）( 中 )

A、不易冻结           B、目标明显           C、易寻找和使用       D、易损坏

49、低压消火栓的保护半径采用150m（  C   ）( 易 )

A、100m            B、120m            C、150m           D、200m

50、一般高压消火栓的保护半径为（   B   ）( 易 )

A、50m                 B、100m            C、120m                D、200m

51、低压消火栓的布置间距不应超过（ C    ）( 易 )

A、50m                  B、100m            C、120m                 D、150m

52、高压消火栓的布置间距不应超过（  A   ）( 易 )

A、60m                 B、80m            C、100m                D、150m

53、消火栓距路边不应超过（  B   ）( 易 )

A、一米              B、两米            C  三米              D、四米

54、消火栓距建筑物外墙不宜小于（ D ）( 易 )

A、2m                 B、3m            C、4m                 D、5m

55、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置，距离建筑外墙不宜大于（  A   ）( 易 )

A、40m                B、50m            C、60m                D、70m

56、供消防车加水往水泵结合器供水的消火栓，距水泵结合器的距离不能超过（  A   ）( 易 )

A、40m                 B、50m            C、60m                 D、70m

57、设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于（  D   ）( 易 )

A、50mm          B、60mm            C、80mm            D、100mm

58、为保证环状给水管网的水源，向环状管网输水的输水管不应少于（ B ）( 易 )

A、一条                  B、两条            C、三条                  D、四条

59、室外消火栓给水管网，两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过（ A  ）( 易 )

A、5个                  B、6个            C、7个                  D、8个

60、在寒冷的场所应安装（  A   ）( 难 )

A、干式喷水灭火系统      B、湿式喷水灭火系统        C、雨淋灭火系统        D、水喷雾系统

61、在高温的场所应安装（ C   ）( 难 )

A、雨淋灭火系统            B、湿式喷水灭火系统     C、干式喷水灭火系统     D、水喷雾系统

62、泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于（  A   ）( 中 )

A、30m              B、40m            C、50m              D、60m

63、一组消防泡沫泵的吸水管不应少于（   B  ）( 中 )

A、一条                  B、两条            C、三条        D、四条

64、泡沫混合液管道涂那种颜色（  A   ）( 易 )

A、红色                    B、黑色            C、黄色             D、绿色

65、泡沫消防泵、给水管道涂那种颜色（  A   ）( 易 )

A、绿色                  B、黑色            C、黄色              D、红色

66、泡沫管道涂那种颜色（ B   ）( 易 )

A、黄色              B、红色          C、黑色              D、绿色

67、泡沫液储罐涂那种颜色（ B   ）( 易 )

A、黄色              B、红色          C、黑色              D、绿色

68、泡沫比例混合器涂那种颜色（ B   ）( 易 )

A、黄色              B、红色          C、黑色              D、绿色

69、泡沫产生器涂那种颜色（ B   ）( 易 )

A、黄色              B、红色          C、黑色              D、绿色

70、一油罐装有液上半固定泡沫灭火系统，失火后，消防队到场应首先（ A ）( 难 )

A、将消防泡沫车停在防护堤外将水带接口连接  B、调整比例混合器

C、泵加压至正常的工作压力       D、打开阀门向半固定系统供给泡沫混合液

71、属于闭式自动喷水系统的是（ B   ）( 难 )

A、雨淋灭火系统          B、湿式系统         C、水幕系统             D、水喷雾系统

72、属于开式自动喷水系统的是（ A ）( 难 )

A、雨淋灭火系统         B、干式系统       C、预作用系统            D、循环系统

73、喷头始终充着满压力水的自动喷水系统是（ B   ）( 难 )

A、干式系统           B、湿式系统      C、预作用系统         D、水幕系统

74、常用来保护可燃液体储罐的自动喷水系统是（ B  ）( 中 )

A、预作用系统       B、水喷雾灭火系统       C、干式系统         D、水幕系统

75、常用来保护油浸电力变压器的自动喷水系统是（ C   ）( 中 )

A、预作用系统         B、干式系统       C、水喷雾灭火系统        D、水幕系统

76、发生火灾时能迅速喷水，达到早期灭火的目的的自动喷水系统是（ B ）( 中 )

A、干式系统           B、湿式系统        C、水喷雾灭火系统        D、水幕系统

77、功能齐全，适用范围广泛的的自动喷水系统是（ D   ）( 难 )

A、湿式系统       B、干式系统       C、水幕系统        D、预作用系统

78、能起到防火分隔作用的自动喷水系统是（ B   ）( 难 )

A、湿式系统        B、水幕系统      C、干式系统        D、预作用系统

79、喷水量大，灭火效果明显的自动喷水系统是（ B   ）( 难 )

A、水喷雾灭火系统     B、雨淋灭火系统       C、水幕系统           D、湿式系统

二、多项选择题

1、不燃性建筑材料（  A 、B、C、 ）( 易 )

A、砖            B、砼            C、钢材          D、木材

2、难燃性建筑材料（  B、 D   ）( 易 )

A、钢材              B、水泥刨花板         C、砖             D、板条抹灰

3、可燃性建筑材料（  A、B   ）( 易 )

A、木材                 B、竹材            C、钢材            D、板条抹灰

4、易燃性建筑材料（  A、C、 ）( 易 )

A、塑料             B、水泥刨花板           C、合成橡胶             D、板条抹灰

5、不燃烧体构件（  A、B、C、   ）( 中 )

A、砖墙                  B、钢屋架          C、钢筋混凝土梁           D、木柱

6、难燃烧体构件（  A、B、 D   ）( 中 )

A、阻燃胶合板吊顶      B、水泥刨花板隔墙          C、砖墙        D、经过阻燃处理的木门

7、燃烧体构件（  A、B、C   ）( 中 )

A、木柱            B、木屋架          C、木梁            D、钢屋架

8、耐火极限的判定条件是（  A、B、C   ）( 难 )

A、失去稳定性            B、失去完整性         C、失去绝热性            D、失去燃烧性

9、影响耐火极限的因素（  A、B、C   ）( 难 )

A、构件的截面尺寸       B、构建的燃烧性         C、构件的保护层         D、构建的长度

10、能增高耐火极限的因素（  A、B、C   ）( 难 )

A、增大构件的截面尺寸      B、增大构件的难燃性    C、加厚构件的保护层   D、加长构建的长度

11、《建筑设计防火规范》中将建筑物耐火等级分为（  A、B、C、 D  ）( 中 )

A、一级                B、二级            C、三级                D、四级

15、影响建筑物耐火等级选定的因素（  A、B、C、 D   ）( 中 )

A、建筑物的重要性           B、建筑物的高度         C、火灾危险性           D、火灾荷载

16、室内装修材料按其燃烧性能分为（  A、B、C、D  ）( 中 )

A、不燃性材料            B、难燃性材料         C、可燃性材料            D、易燃性材料

17、可燃装修的危害性有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、使建筑失火的几率增大    B、增大了建筑内火灾荷载  C、使火灾持续时间长  D、燃烧更加猛烈

18、可燃装修的危害性有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、传播火焰      B、产生大量的烟气和有毒气体   C、使室内轰燃提前到来  D、使人中毒造成伤亡

19、可燃装修的危害性有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、影响灭火战斗行动        B、使人中毒造成伤亡         C、传播火焰       D、燃烧更加猛烈

20、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、图书室顶棚              B、图书室墙面        C、资料室顶棚         D、资料室墙面

21、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、档案室顶棚        B、档案室墙面      C、存放文物的房间顶棚      D、存放文物的房间墙面

22、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、  ）

A、中央控制室顶棚       B、大中型电子计算机房顶棚    C、电话总机房顶棚      D、办公室顶棚

23、应采用不低于难燃性材料装修是（  A、B、C ）( 中 )

A、中央控制室地面      B、大中型电子计算机房地面    C、电话总机房地面      D、办公室地面

24、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、D   ）( 中

A、中央控制室墙面      B、大中型电子计算机房墙面    C、电话总机房墙面       D、办公室墙面

25、应采用不燃性材料装修内部的是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、排烟机房            B、固定灭火系统钢瓶间        C、配电室           D、消防水泵房、

26、应采用不燃性材料装修内部的是（  A、B   ）( 中

A、变压器室         B、通风和空调机房            C、办公室           D、会议室

27、墙面和地面均应采用不燃性装修材料的是（  A、B、D   ）( 中 )

A、封闭楼梯间          B、防烟楼梯间      C、会议室         D、无自然采光的楼梯间

28、建筑物内应全部采用不燃性材料装修的是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、建筑物内厨房          B、消防电梯轿厢内         C、消防水泵房          D、排烟机房

29、建筑结构的稳定性是指（  A、B   ）( 难 )

A、建筑结构的支持能力     B、建筑结构的抗变形能力       C、建筑结构的抗烧能力

D、建筑结构的抗震能力

30、决定建筑构件稳定性的因素有（  A、B、C、D   ）( 难 )

A、构件材料的燃烧性能     B、有效荷载量值         C、实际材料强度           D、受力状态

31、决定建筑构件稳定性的因素有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、支承条件和长度           B、截面形状与尺寸        C、．表面保护         D、钢材品种

32、决定建筑构件稳定性的因素有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、配筋方式            B、配筋率            C、受力状态            D、受力状态

33、增加建筑构件稳定性的方法有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、增加截面尺寸    B、增加表面非燃性保护层    C、增加构件的耐火性能   D、减少有效荷载量值

34、火灾对建筑结构稳定性的影响有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、热能的影响      B、建筑构件燃烧的影响      C、轰燃的影响      D、爆炸的影响

35、灭火对建筑结构稳定性的影响有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、灭火用水冷却作用的影响                B、灭火用水化学作用的影响

C、灭火射水冲击力的影响                  D、水渍的影响

36、建筑构件在火灾中稳定性被破坏，所发生的现象有（  A、B、C、D ）( 中 )

A、楼板产生了裂缝     B、墙体产生了裂缝       C、柱产生了扭曲       D、顶板表面严重脱落

37、水泵结合器的三种形式是（A、B、C、）( 中 )

A、地上式          B、地下室       C、墙壁式          D、水鹤式

38、室内消火栓间距不应超过30ｍ的建筑是（B、C、D）( 中 )

A、多层建筑 50m         B、甲乙类生产厂房内       C、高架库房          D、高层工业建筑

39、在什么情况下应立即利用消防车，通过水泵接合器向室内管网补水加压。（A、B、C）( 中 )

A、消防泵不能启动             B、消防泵出水量不能满足灭火要求时

C、消防泵发生故障             D、供水管网发生故障

40、水泵结合器的设置一般（A、B、C）( 中 )

A、分区        B、分段     C、分类        D、分层

41、低压消火栓的保护半径与布置间距为（A、B）( 中 )

A、保护半径采为150m    B、布置间距不应超过120m    C、保护半径采为100m

D、布置间距不应超过60m

42、高压消火栓的保护半径与布置间距为（C、D）( 中 )

A、保护半径采为150m          B、布置间距不应超过120m

C、保护半径采为100m          D、布置间距不应超过60m

43、室外消火栓的布置要求（A、B、C、D）( 中 )

A、应沿道路设置               B、十字路口应设有消火栓

C、距路边不应超过两米         D、距建筑物外墙不宜小于5米

44、室外消火栓的布置要求（A、B）( 中 )

A、应沿道路设置               B、十字路口应设有消火栓

C、距路边不应超过5米         D、距建筑物外墙不宜小于2米

45、室外消火栓的布置要求（A、C、D）( 中 )

A、应沿道路设置               B、十字路口不应设有消火栓

C、距路边不应超过两米         D、距建筑物外墙不宜小于5m

46、室外消火栓的布置要求（A、B、C、D）( 中 )

A、宽度超过60m的道路，宜将消火栓在道路两侧布置      B、为方便使用，十字路口应设有消火栓

C、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置，距离建筑外墙不宜大于40m

D、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储灌区的消火栓，应设在防火堤外

47、室外消火栓给水管网的设置要求（A、B、C、D）( 中 )

A、	室外消防给水管网应布置成环状管网

B、设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm

C、向环状管网输水的输水管不应少于两条    D、两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。

48、室外消火栓给水管网的设置要求（C、D）( 中 )

A、室外消防给水管网应布置成枝状管网  B、设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于50mm

C、向环状管网输水的输水管不应少于两条    D、两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。

49、室外消火栓给水管网的设置要求（A、B、）( 中 )

A、室外消防给水管网应布置成环状管网 B、设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm

C、向环状管网输水的输水管不应少于一条    D、两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过10个。

50、闭式自动喷水系统包括（A、B）( 中 )

A、湿式系统          B、预作用系统、      C、雨淋灭火系统      D、水幕系统

51、闭式自动喷水系统包括（C、D）( 中 )

A、水喷雾系统       B、水幕系统      C、循环系统         D、湿式系统

52、闭式自动喷水系统包括（A、C）( 中 )

A、干式系统          B、水幕系统     C、预作用系统、      D、水喷雾系统

53、闭式自动喷水系统包括（B、C）( 中 )

A、水幕系统      B、干式系统     C、循环系统      D、雨淋灭火系统

54、开式自动喷水系统包括（A、B、C）( 中 )

A、水喷雾系统     B、雨淋灭火系统       C、水幕系统       D、湿式系统

55、开式自动喷水系统包括（B、D）( 中 )

A、湿式系统         B、水喷雾系统       C、干式系统         D、雨淋灭火系统

56、开式自动喷水系统包括（A、C、）( 中 )

A、水幕系统          B、干式系统        C、水喷雾系统        D、预作用系统

57、湿式喷水灭火系统的组成包括（A、B、C、D）( 难 )

A、闭式喷头             B、管道系统         C、湿式报警阀           D供水设施

58、干式喷水灭火系统的组成包括（A、B、C、D）( 难 )

A、闭式喷头        B、管道系统        C、干式报警阀      D、充气设备、排气设备

59、干式喷水灭火系统的组成包括（A、B、C）( 难 )

A、闭式喷头        B、充气设备、排气设备        C、管道系统         D、湿式报警阀

60、预作用喷水灭火系统的组成包括（A、B、C、D）( 难 )

A、闭式喷头          B、管道系统      C、火灾探测器        D、雨淋阀

61、预作用喷水灭火系统的组成包括（A、B、C、）( 难 )

A、闭式喷头             B、管道系统         C、火灾探测器           D、湿式报警阀

62、雨淋喷水灭火系统的组成包括（A、B、C、D）( 难 )

A、开式喷头           B、管道系统       C、雨淋阀            D、火灾探测器

63、泡沫灭火系统的组成包括（A、B、C、D）( 难 )

A、水源               B、水泵        C、泡沫液供应源        D、泡沫比例混合器

64、泡沫灭火系统按照安装使用方式分为（A、B、C）( 中 )

A、固定式          B、半固定式         C、移动式          D、半移动式

三、判断题

1、按着建筑材料的燃烧性能，我国将建筑材料分为三级。            （×）( 中 )

2、建筑构件按其燃烧性能分为三类。                               （√）( 中 )

3、用不燃材料制成的构件为不燃烧体。                             （√）( 易 )

4、用难燃材料制成的构件或用可燃材料制成而用不燃材料作保护层制成的构件为难燃烧体。   （√）( 中 )

5、用不燃材料制成的构件为燃烧体。                               （×）( 易 )

6、耐火极限用小时表示。                                         （√）( 易 )

7、用难燃或不易燃烧的材料做成的构件其耐火极限越高。           （√）( 中 )

8、《建筑设计防火规范》中将建筑物耐火等级分为四级，一级耐火性能最高，四级最低。     （√）( 中 )

9、装修材料按其燃烧性能分为四级。                               （√）( 易 )

10、可燃装修使建筑失火的几率降低。                               （×）( 易 )

11、可燃装修增大了建筑内火灾荷载，使火灾持续时间长，燃烧更加猛烈。（√）( 中 )

12、可燃装修传播火焰，使火势迅速蔓延扩大。                       （√）( 易 )

13、消防电梯轿厢内周围采用的装修材料可使用燃烧材料。             （×）( 易 )

14、建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口，并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。                                                  （√）( 易 )

15、可燃材料构件的稳定性不如不然和难燃材料构件的稳定性好。        （√）( 中 )

16、当构件表面有非燃性保护层时，如抹灰、喷涂防火涂料等，增加了构件的耐火性，其稳定性也相应增加。                                                  （√）( 难 )

17、火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾，并及时采取有效措施，控制和扑灭火灾，而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。               （√）( 中 )

18、消防控制室应设在建筑物的首层，消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯，设在地下的消防控制室门上的标志必须是带灯罩的装置。                      （√）( 中 )

19、用来贮存消防用水的水箱称之为消防水箱。                      （√）( 易 )

20、用来贮存消防用水的水池叫消防水池。                          （√）( 易 )

21、水泵接合器是当消防泵出现故障时或消防泵不能满足消防用水量时，消防车向室内管网补水的装置。                                                    （√）( 中 )

22、水泵结合器按消防给水系统或给水压力分别设立。                （√）( 中 )

23、试验消火栓设置于屋顶，用于试验管网水压、水流量的消火栓。    （√）( 中 )

24、水泵结合器一般分区、分类、分段设置。                        （√）( 中 )

25、室外消火栓的布置间距，必须保证城市街坊的任何部位着火都在两个消火栓的保护半径之内。 （√）( 中 )

26、室外消火栓不应沿道路设置。                                  （×）( 易 )

27、为方便使用，十字路口不应设有消火栓。                        （×）( 易 )

28、消火栓距路边不应超过两米。                                  （√）( 易 )

29、消火栓距建筑物外墙不宜小于10m。                            （×）( 易 )

30、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储灌区的消火栓，应设在防火堤内。（×）( 中 )

31、室外消防给水管网应布置成枝状管网。                      （×）( 中 )

32、设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm。     （√）( 中 )

33、为保证环状给水管网的水源，向环状管网输水的输水管不应少于两条。（√）( 中 )

34、干式喷水灭火系统其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态。    （√）( 难 )

35、利用泡沫产生器灭火时，泡沫产生器处的压力应满足额定要求。    （√）( 中 )

36、液上喷射泡沫产生器，宜沿储罐周边均匀布置。                   （√）( 中 )

37、扑救流淌火可以采用泡沫车出管枪或泡沫栓出管枪，喷射泡沫扑救流淌火。（√）( 难 )

38、泡沫灭火系统按照安装使用方式分为固定式、半固定式和移动式三种。（√）( 中 )

消防通信（三级 ）

一、单项选择题

1．消防通信任务是保障消防部队各种信息的传递，重点是保障（  B  ）的信息传递。（ 易 ）

A、公文办理         B、灭火救援作战指挥    C、部队管理工作       D、与有关指挥中心联络

2．指挥通信是为保障部队灭火救援指挥，按（ Ａ ）关系建立的通信联络。（ 易 ）

A、指挥             B、从属     C、建制               D、职务大小

3．指挥通信要与（ D ）联网运行。（ 易 ）

A、国际互联网           B、公共通信网     C、公安通信网          D、公共通信网和公安通信网

4．协同通信是为保障参加灭火的消防部队、（ Ｂ ）、公安、军队等诸兵种协同作战，按协同关系建立的通信联络。（ 中 ）

A、武警            B、专职消防队      C、特警            D、民兵

5．协同通信是按（ B ）关系建立的通信联络。（ 易 ）

A、隶属            B、协同      C、同级            D、指挥

6．协同通信，由组织协同作战的（ A ）统一组织。

Ａ、司令部           B、后勤部门     C、政治部门         D、防火部门

7．组织协同通信，以（ Ｂ ）为主，有条件时使用其他通信手段。（ 易 ）

A、有线通信           B、无线电通信       C、移动通信           D、简易信号通信

8．消防站固定接警终端系统安装在（ Ｄ ）内。（ 易 ）

A、消防支队           B、消防大队      C、消防中队           D、消防中队或大队

9．消防站固定接警终端能接收指挥中心发送下来的（ Ｃ ），并在现场信息列表中显示。（ 中 ）

A、车辆状态信息         B、办公文件     C、现场确定信息         D、现场图像信息

10．消防站固定接警终端可根据出动单上的出动车辆，自动将出动的车辆状态变更为（ Ｃ ）。（ 易 ）

A、外出           B、待修         C、出动           D、不可用

11．消防站固定接警终端能接受指挥中心发送下来的一般通知信息，并自动给出（ Ｂ ）信息，并立即打印。

A、接收            B、接收确认反馈      C、自动保存        D、删除

12．消防站固定接警终端能通过（ Ａ ）监听火警受理台的火警受理通话。

A、119火警调度语音专线       B、数据专线     C、视频监控专线       D、公安信息网

13．消防站固定接警终端能自动/手动控制警灯、警铃及广播、（ C ）等设备。

A、电视               B、计算机      C、夜间照明        D、无线电台

14．消防站固定接警终端能向火警受理台发送（ A ）信息及其他有关灭火信息。

A、本站消防实力         B、本站消防装备    C、本站消防人员         D、本站灭火药剂储备

15．在森林、矿山、草原等陆地通信难以覆盖的灭火救援现场，（ C ）是现场指挥部与指挥调度中心进行数据通信的最佳方案。（ 易 ）

A、移动通信           B、对流层散射通信     C、卫星通信           D、无线电接力通信

16．灭火战斗网的通信半径不小于（ C ）米。

A、100          B、300      C、500          D、1000

17．（ C ）是消防中队执行灭火救援任务时的专用无线通信网。

A、消防一级网        B、现场指挥网     C、灭火战斗网        D、消防二级网

18．消防无线组网要优先保障（ D ）。

A、接处警            B、调度       C、通信联络         D、火场无线通信

19．使用现场无线通信电台讲话时，话筒与嘴的距离约（ B ）cm。（ 易 ）

A、5                B、10      C、15               D、20

20．消防三级网电台预置信道数不小于（ C ）个。

A、3          B、8       C、16            D、32

21．单工通话呼叫时，叫对方电台呼号（ C ）次，报自己电台2次，接着叫“请回答”1次。（ 易 ）

A、1              B、2       C、3              D、4

22．电台的呼号通常用（ D ）组成。（ 易 ）

A、电台所属部门名称         B、使用者姓名      C、使用者单位             D、数字

23．消防通信调度指挥系统火警报警受理的基本步骤是（ A ）。（ 中 ）

A、灾害事故发生→多种报警方式报警→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→火警受理台地理信息屏显示灾害事故地区图。

B、灾害事故发生→多种报警方式报警→报警确认→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→火警受理台地理信息屏显示灾害事故地区图。

C、灾害事故发生→多种报警方式报警→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→火警受理台地理信息屏显示灾害事故地区图→下达出动命令。

D、灾害事故发生→多种报警方式报警→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→调度人员接听电话

24．消防通信调度指挥系统火警辨识的程序是：调度人员接听电话→语音询问→火警专家辨识系统辅助提示→（ A ）。（ 中 ）

A、确定灾害事故地点、类别  B、编制出动方案  C、下达出动命令   D、启动录音录时装置

25．消防通信调度指挥系统下达出动命令的程序：根据方案要求向有关中队下达出动命令→向调度中心报告→（ D ）→组织现场通信。（ 易 ）

A、向公安局指挥中心通报情况  B、向供水、供电、供气等单位报告情况

C、上一级机关值班室报告情况      D、向公安、水、电、气、医疗、急救等单位通报情况

26．在未设有远程火警受理终端的消防队（ 站 ）、专职消防队和消防重点保卫单位，消防通信调度指挥系统利用设立的（ Ｃ ）进行调度。（ 中 ）

A、计算机通信网          B、公共电话网     C、专线            D、350兆集群调度网

27．一个中队到达现场时，现场通信工作由（ D ）担任。（ 易 ）

A、火场指挥员       B、火场副总指挥     C、负责后方供水的指挥员       D、中队通信员

28．两个中队到场，可以不设通信组，现场通信联络由主管消防中队通信员担任，（ C ）参加。（ 易 ）

A、主管消防中队班长      B、增援消防中队指挥员   C、增援消防中队通信员    D、增援消防中队班长

29．两个中队达到现场时，主管消防中队通信员负责现场与后方调度室、现场指挥员与主管消防中队或增援消防中队之间、（ D ）等通信联系。（ 中 ）

A、主管中队指挥员与战斗班长  B、战斗班长与驾驶员之间  C、驾驶员与供水员之间  D、前后方之间

30．对规模大、情况复杂和扑救时间长，救援力量多的灾害事故现场，应成立现场指挥部，总指挥员由（ A ）

A、消防总队、支队（大队）领导担任  B、当地公安局长  C、地方政府领导  D、当地军分区领导

31．城市消防指挥中心要保证能同时受理（ B ）起以上的灾害事故报警。（ 中 ）

A、一         B、两         C、三            D、四

32．消防通信指挥车可通过（ B ）对行进途中的消防中队进行战斗部署。（ 中 ）

A、消防一级网       B、消防二级网      C、消防三级网       D、公安网

33．消防指挥中心固定台可通过（ B ）与通信指挥车车载台之间进行无线数字、文件传真，传输必要的信息。

A、消防一级网           B、消防二级网     C、消防三级网           D、公安网

33．现场指挥员、参谋人员及各参战中队长之间建立的通信网是（ B ）。（ 易 ）

A、消防一级网          B、消防二级网     C、消防三级网          D、公安网

34．指挥员与战斗班班长之间通过（ C ）进行通信。（ 易 ）

A、消防一级网       B、消防二级网  C、消防三级网       D、公安网

35．特勤抢险班战斗员之间通过（ C ）进行通信。（ 易 ）

A、消防一级网           B、消防二级网  C、消防三级网           D、公安网

36．第二代移动通信技术是（ A ）技术。（ 易 ）

A、GSM           B、GPRS  C、CDMA           D、WCDMA

37．（ B ）是计算机技术与通信技术相结合的产物。

A、无线电通信         B、计算机通信     C、移动通信          D、简易通信技术

二、多项选择题

1．消防通信是指利用有线、无线、计算机以及简易通信方法，以传递( ABCDE)等形式表达消防信息的一种专用通信方式。（ 中 ）

A、符号        　B、信号　   C、文字        　D、声音    E、图像

2．消防通信的任务有（ ABCD ）。（ 难 ）

A、建立和保持同上级、现场指挥部的指挥通信

B、组织与实施对所属和增援部队的指挥调度通信，以及本级各指挥所、各指挥员之间及内部的通信

C、组织实施和公安、军队、交通、医疗、供电、供气、供水等重要单位以及重点消防保卫单位的协同通信

D、组织实施特殊情况下的简易通信、移动通信，必要时利用当地通信设施   E、对消防业务进行管理

3．根据信息传输媒介的不同，消防通信可分为（ ABDE ）几类。（ 中 ）

A、无线通信         B、有线通信    C、计算机通信        D、简易信号通信    E、移动通信

4．根据组织指挥体系和作战指挥需要分，消防通信可分为（ ＡＢＤＥ ）几类。（ 中 ）

A、指挥通信        B、协同通信   C、调度通信        D、报知通信    E、保障通信

4．指挥通信主要通过（ ABD ）组织实施。（ 中 ）

A、有线电通信调度网     B、无线电指挥网   C、公安金盾网    D、专网   E、互联网

5．协同通信包括（ ABD ）建立的通信联络。（ 难 ）

A、执行共同任务并有直接协同关系的各部门之间    B、友邻部队之间

C、参战各中队之间      D、配合作战的其他部门之间    E、参战各班组之间

6．消防指挥中心到消防中队调度专线的功能要求是能接受指挥中心的（ ABDE ）。（ 中 ）

A、数据信息      B、语音信息    C、视频信息     D、对音响、警铃、警灯的联动控制E、对其他报警设备的联动控制

7．卫星通信可实现（ ABCDE ）等业务。（ 难 ）

A、语音          B、数据      C、文本          D、图像    E、视频

8．消防站固定接警终端能自动/手动控制（ ABCD ）等设备。（ 中 ）

A、警灯          B、警铃      C、广播          D、夜间照明    E、供暖

9．消防站固定接警终端能与火警受理台自动同步（ ABC ）等数据。（ 中 ）

A、日期         B、时间     C、气象         D、处警    E、调度

10．卫星通信可作为陆地移动通信的（ ABCD ）。（ 中 ）

A、扩展        B、延伸     C、补充        D、备用    E、首选

11．卫信通信系统常见的终端有（ ABD ）。（ 中 ）

A、手持机     B、车（船、飞机）载便携式终端  C、移动电话   D、固定终端 E、 电视机

12．消防有线通信设备由（ ABC ）组成。（ 中 ）

A、通信指挥调度设备        B、网络设备  C、各部分终端      D、基站     E、车载台

13．有线通信调度设备有（ ABCDE ）。（ 难 ）

A、排队调度交换机       B、火警受理台  C、中队终端      D、通信服务器  E、数据库服务器

14．出动命令的下达方法有（ ABCD ）。（ 中 ）

A、自动传输          B、联动启动    C、专线调度          D、无线调度    E、专人送达

15．规模大、情况复杂和扑救时间长的灾害事故现场通信负责人职责为（ ABD ）。（ 难 ）

A、组织现场与后方调度室之间、现场指挥部与现场各消防中队之间的通信联络，迅速准确地传达现场指挥员的命令

B、检查通信人员的工作情况                 C、调集通信器材，统一调配使用

D、检查通信设备，保证通信联络畅通         E、下达各种命令

16．现场通信组可以根据情况需要分为（ AB ）。（ 中 ）

A、现场通信联络组  B、后方通信联络组  C、通信器材保障组   D、技术保障组  E、设备采购组

17．现场通信联络组的主要任务是（ ABC ）。（ 中 ）

A、传达命令           B、侦察火情    C、汇报情况    D、申请增援车辆   E、下达命令

18．消防有线通信系统要实现规定的要求，需要通过各种方式与（ ABCDE ）联网。（ 难 ）

A、社会公共网     B、公安有线网   C、消防中队调度专线     D、重点单位专线   E、相关单位专线

19．消防无线三级网组网原则是（ ABCDE ）。（ 中 ）

A、统一组网          B、同步发展    C、相对独立          D、火场优先     E、适度超前

20．无线通信中城市覆盖网的功能是（ ＡＢＤ ）。（ 难 ）

A、消防总队、支队或大队指挥中心的固定台与各有关消防中队固定台、通信指挥车车载台、部分手持台之间传达战斗命令、布置灭火力量以及调集增援力量

B、通信指挥车对行进途中或现场的消防中队进行战斗部署

C、消防指挥中心固定台与通信指挥车车载台之间进行无线数字、文件传真，传输必要的信息

D、消防指挥中心固定台能与有线网联结，进行有/无线转接

E、消防指挥中心固定台能与社会联动单位无线电台之间联系，调集社会联动力量

21．中队灭火战斗网的主要功能是（ ABC ）之间的通信联络。（ 易 ）

A、水枪手与驾驶员                 B、中队指挥员与水枪手

C、后方指挥员与供水车辆           D、通信员与指挥中心     E、总指挥员与中队指挥员

22．两个消防中队到达现场时，通信员的职责是（ ABCD ）的通信联系。（ 中 ）

A、负责现场与后方调度室    B、现场指挥员与主管消防中队    C、现场指挥员与增援消防中队之间

D、前后方之间              E、社会联动单位之间

23．后方通信联络组的任务是（ ＢＣＤ ）。（ 中 ）

A、传达命令   B、报告现场消息  C、汇报火情及灾害事故处置情况  D、申请增援车辆

E、提出作战行动计划

24．现场通信可以根据情况需要分为（ CD ）通信联络组。（ 难 ）

A、前沿           B、前方       C、现场           D、后方      E、一线

25．消防有线通信系统主要是通过各种方式与（ ABD ）等联网。（ 中 ）

A、社会公共网       B、公安通信网     C、无线指挥网       D、重点单位   E、有线指挥网

26．消防移动通信指挥系统的主要功能是（ ABCDE ）。（ 难 ）

A、实现灭火救援现场的通信组网  B、消防信息数据库的查询  C、计算机辅助决策指挥

D、与消防指挥中心信息传输     E、实时图像传输处理、记录广播及多警种的通信协同配合

27．消防无线通信器材有（ ABD ）。（ 中 ）

A、PDA             B、GPS         C、GIS        D、卫星通信系统    E、CPU

28．火场图像传输系统的组成系统为（ ACE ）。（ 中 ）

A、图像采集子系统           B、无线图像压缩子系统        C、无线图像传输子系统

D、无线图像解压子系统       E、图像处理终端子系统

29．火警实时录音录时装置应具有的基本功能有（ ABCDE ）。（ 难 ）

A、能实时记录火警电话、调度专线电话的语音信息及相应时间

B、能自动识别电话网中的振铃、挂机信号，一方挂机即自动停止录音

C、能同时记录不少于须同时受理火警数量的火警信息      D、能自动与火警受理台时间同步

E、 能转入后台工作，前台工作不影响后台正常录音。

30．城市消防指挥中心消防实力显示装置应具有的基本功能有（ AE ）。（ 难 ）

A、能显示消防站名称及其指挥员姓名、通信员姓名、战斗员数

B、能显示辖区专职消防队位置、电话、人数、车辆情况

C、能显示辖区社会联动力量负责人姓名、联系电话、装备器材情况

D、能显示灭火救援专家组成员姓名、住址、联系电话、专业等

E、能显示消防站车辆的编号、类型及状态

31．火警信息显示装置应具有下列基本功能（ ABCD ）。（ 难 ）

A、能显示日期、时钟      B、能按日、月、年显示火警统计数据

C、能显示当前火警的报警电话、出动消防队        D、能显示天气情况

E、能显示当前正进行扑救的火灾的出动消防队、出动车辆类别及数量

32．担任主台的电台操作员，应（ ABC ）。（ 难 ）

A、机动灵活      B、操作熟练     C、指挥有序    D、能显示天气情况   E、会说方言

33．GSM数字网技术特点是（ ABCD）。（ 难 ）

A、保密性强        B、音质清晰     C、通话稳定        D、画质清晰     E、适时监听

34．CDMA数字网具有以下优点（ ABC ）。（ 难 ）

A、简化的网络规划      B、通话质量高   C、保密性好    D、不易掉话   E、相对独立

35．灭火战斗网在选配电台时，要根据战斗员的特殊要求优先选配（ DE ）式电台。（ 难 ）

A、手提        B、推车      C、背负        D、头盔        E、袖珍

36．为解放消防三级网使用人员双手，可选配（ ABC ）等电台配件。（中 ）

A、配肩式话筒        B、声控话筒      C、耳鼓传声器        D、扬声器     E、手持台

37．消防无线通信加入公安网的同时，通过设置（ ABCD ）保持消防网的独立性。（ 难 ）

A、分调度台       B、移动调度台    C、常规台         D、信道频率    E、呼叫方式

38．消防无线组网在（ ABCD ）等方面要体现火场优先的原则。（ 难 ）

A、组网模式  B、电台设置和配备      C、等级与频率使用     D、组号与用户号分配   E、大网效应

39．消防无线通信联络必须在统一的（ BCD ）下组织实施。（ 难 ）

A、口径       B、要求      C、规定        D、指挥       E、呼叫

三、判断题

1．消防部队常用的无线电通信是无线电台通信。（√）（ 易 ）

2．移动通信人员完成任务后，应及时向派遣首长或机关报告。（√ ）（ 易 ）

3．简易信号通信必须统一规定，按级组织。（√ ）（ 易 ）

4．移动通信和简易信号通信不适用于指挥通信。（× ）（ 中 ）

5．“三台合一”接处警系统中，110具有优先权。（× ）（ 中 ）

6．“三台合一”接处警系统应保证不少于四方的多方通话。（√ ）（ 难 ）

7．消防站固定接警终端系统能上报车辆状态更新信息。（√ ）（ 难 ）

8．消防站固定接警终端能监听消防指挥中心火警受理台的火警受理通话。（√ ）（ 易 ）

9．GPS一般与GIS连用。（√）（ 易 ）

10．超短波通信组网时通常用点对多点的方式，分中心一点对多点。（√ ）（ 难 ）

11．现场无线电台通信的常用工作方式是明语工作。（√）（ 中 ）

12．各城市消防中队都要设立火警受理终端。（√ ）（ 易 ）

13．消防通信指挥系统不能远程启动相关消防队（ 站 ）的警灯、警铃等设备。（× ）（ 中 ）

14．一个消防中队到场时，不用专人负责通信联络。（× ）（ 易 ）

15．两个中队到达现场时，现场指挥员一般由大队参谋担任。（× ）（ 易 ）

16．两个中队到达现场，可不设通信组。（√ ）（ 易 ）

17．后方通信联络组组长一般由总队、支（大）队通信参谋担任。（ B ）（ 中 ）

18．消防通信指挥中心内部的有线电话要分布到每个办公室。（√ ）（ 中 ）

19．消防通信指挥中心到市区各消防中队应设有两条专线。（√ ）（ 中 ）

20．程控交换机是消防有线通信系统的中心设备。（√ ）（ 易 ）

21．按消防通信的技术组成可分为有线通信、无线通信、计算机通信三类。（√ ）（ 中 ）

22．在公安网上注册过的计算机因升级系统补丁、病毒库等可接入互联网。（× ）（ 中 ）

23．各类人员在消防二级网中联络时，坚持“先发后听”的原则。（× ）（ 易 ）

24．使用无线电台发话时，话筒与嘴的距离约10厘米左右，话筒倾斜四十五度左右。（√ ）（ 易 ）

25．数字通信是指将数字化的信号进行传输和交换的通信。（√ ）（ 中 ）

26．消防一级网主要用于保障灭火作战中火场各级指挥员手持电台之间的通信联络。（× ）（ 中 ）

27．消防办公信息网中的计算机必须与国际互联网实现物理隔离，决不允许“一机二用”。（ √ ） （ 易 ）

28．消防部队无线电台的使用实行逐级责任制，谁使用，谁负责。（√ ）（ 中 ）

29．消防通信的任务是保障部队各种信息传递，重点是保障灭火救援作战指挥的信息传递。（√ ）（ 中 ）

30．消防通信的要求是准确、迅速、不间断。（√ ）（ 中 ）

31．城市消防通信系统能同时受理不少于一起。（× ）（ 易 ）

32．消防通信指挥系统，应与急救、交通、气象等部门建立直达专线。（√ ）（ 中 ）

33．消防站应按每站2条外线安排，以保障日常业务通信的畅通。（√ ）（ 中 ）

34．消防一级网的通信覆盖区通常不小于城市消防管区面积的80%。（√ ）（ 中 ）

35．消防调度的一般要求是加强首批、力量适度、增援迅速。（√ ）（ 易 ）

灭火救援应用计算 (三级)

一、单项选择题

1、Ф19mm水枪，当其有效射程为17m时，流量为多少L/s。（ D ）（ 易 ）

A、4、6          B、5、7      C、6、5          D、7、5

2、某一高层建筑，某日发生火灾，火场燃烧面积为600m2，若灭火用水供给强度为0、15L/s•m2，火场实际用水量为多少L/s。           （ C ）（ 难 ）

A、40              B、60         C、90            D、400

3、有一条Ф300mm的环状消防管道，管道内的水压力为20×104Pa，若火场上每辆消防车出2支水枪，每支水枪的流量为7、5L/s，则该管道上能停靠消防车的数量为几辆。（ B ）（ 难 ）

A、5             B、7            C、9                 D、11

4、某一木材堆场，某日发生火灾，火场燃烧面积为1000m2，若灭火用水供给强度为0、2L/s•m2，火场实际用水量为多少L/s。（ C ）（ 中 ）

A、45             B、90         C、200            D、500

5、Ф19mm水枪，当其有效射程为13m时，流量为多少L/s。（ B ）（ 易 ）

A、4、6         B、5、    C、6、5         D、7、5

6、扑救三级耐火等级的民用建筑火灾，灭火用水供给强度一般为多少L/s•m2。（ B ）（ 易 ）

A、0、05－0、1        B、0、12－0、2         C、0、25－0、3        D、0、3－0、5

7、Ф19mm水枪，当其有效射程为15m时，流量为多少L/s。（ C ）（ 易 ）

A、4、6              B、5、7        C、6、5              D、7、5

8、当建筑物内可燃物数量较少（火灾荷载密度≤50kg/m2）时，使用Ф19mm水枪（有效射程为15m）灭火，每支水枪的控制面积可按多少m2估算。（ B ）（ 易 ）

A、30              B、50         C、80              D、100

9、有一条Ф300mm的环状消防管道，管道内的水压力为20×104Pa，若火场上每辆消防车出2支水枪，每支水枪的流量为6、5L/s，则该管道上能停靠消防车的数量为多少辆。（ C ）（ 难 ）

A、4          B、6       C、8          D、10

10、影响化学事故现场警戒范围的因素是（ A ）。（ 中 ）

A、气象条件         B、现场道路情况       C、警戒器材         D、处置人员的数量

11、影响化学事故现场警戒范围的因素是（ C ）。（ 中 ）

A、警戒器材         B、处置人员的数量     C、人口密集程度     D、化学救援专业人员数量

12、白天煤气小量泄漏下风向的防护距离是多少（ D ）。（ 易 ）

A、50m         B、100m       C、150m        D、200m

13、夜间煤气大量泄漏下风向的防护距离是多少（ C ）。（ 易 ）

A、200m              B、300m        C、800m              D、1000m

14、氯气小量泄漏的隔离距离是多少（ B ）。（ 易 ）

A、50m               B、60m         C、70m               D、80m

15、氯气大量泄漏的隔离距离是多少（ D ）。（ 易 ）

A、60m              B、95m        C、125m             D、185m

16、白天氨气大量泄漏下风向的防护距离是多少（ B ）。（ 易 ）

A、200m             B、300m       C、600m             D、800m

17、夜间氨气小量泄漏下风向的防护距离是多少（ B ）。（ 易 ）

A、 200m           B、300m        C、 600m           D、800m

18、核电厂烟羽警戒区域以反应堆为中心其半径是多少（ D ）。（ 中 ）

A、 3～5Km         B、4～6Km      C、 5～7Km         D、7～10Km

19、核电厂烟羽警戒区域以反应堆为中心其人员撤离准备区域半径是多少  （ A ）（ 中 ）

A、3～5Km          B、4～6Km      C、5～7Km           D、7～10Km

20、核电厂食入警戒区域以反应堆为中心其半径是多少（ C ）。（ 中 ）

A、3～5Km           B、7～10Km      C、30～50Km         D、50～70Km

21、某一高层民用建筑，其室内设计消防用水量为100L/s，某日发生火灾，火场燃烧面积为1500m2,若灭火用水供给强度为0、15 L/s、m2,则该火场的实际用水量为多少L/s。（ D ）（ 中 ）

A、100         B、150  　    C、125         D、225

22、某木材堆场发生火灾，燃烧面积约2000 m2，其设计消防用水量为45L/S，若灭火用水供给强度0、2 L/S 、m2，则火场实际用水量为多少L/s。（  B ）（ 中 ）

A、45         B、400　    C、355        D、455

23、某木材堆场发生火灾，燃烧面积5000 m2，其设计消防用水量为45 L/s,若灭火用水供给强度为0、2 L/s 、m2，则火场实际用水量为多少L/s。（ C ）（ 中 ）

A、45           B、225  　    C、1000         D、100

24、当采用Φ19mm的水枪、Φ65mm的胶里水带，水枪有效射程为10m的水带串联系统中，每条水带的压力损失约为多少104Pa。（　A　）（ 难 ）

A、0、8            B、1、5  　    C、2、5            D、3、0

25、下列水带系统中，属于水带串联和并联混合系统的是（ D ）。（ 中 ）

A、利用消防车双干线供两支带架水枪     B、利用消防车双干线供一支带架水枪

C、消火栓利用两条水带供一支带架水枪   D、消防车使用单干线利用分水器供两支水枪灭火

26、利用分水器供水线路中，工作水带与输水水带是（ A ）（ 中 ）

A、串联           B、并联        C、串联和并联混合         D、以上三者都不是

27、下列水带系统中，属于水带并联系统是（ B ）。（ 中 ）

A、消防车利用双干线供两支带架水枪      B、消防车利用双干线供一支带架水枪

C、消防车使用单干线向前方消防车供水    D、消防车使用单干线供一支带架水枪

28、当建筑物内可燃物数量较少（火灾荷载密度≤50kg/m2）时，使用Ф19mm水枪（有效射程为15m）灭火，每支水枪的控制面积可按多少m2估算。（ B ）（ 易 ）

A、30              B、50     　    C、80              D、100

29、为便于应用和记忆，一支Ф19mm水枪，当有效射程为15m时，其控制周长按多少米计算。（C）（ 易 ）

A、8-10              B、8-15          C、10-15             D、10-20

30、某单层木材加工厂发生火灾，燃烧面积约250m2，若火场用水供给强度为0、2 L/S、m2，每支水枪流量为6、5 L/S，则火场需水枪数量为多少支。（D）（ 难 ）

A、5               B、6     　    C、7               D、8

31、一支Ф19mm水枪，有效射程为15m，当火场灭火用水供给强度为0、2 L/S•m2时，这支水枪能控制的燃烧面积是多少m2。（B）（ 难 ）6.5l/s

A、20          B、32、5         C、40          D、42、5

32、当建筑物内可燃物数量较多（火灾荷载密度＞50kg/m2）时，使用Ф19mm水枪（有效射程为15m）灭火，每支水枪的控制面积可按多少m2估算。（ A ）（ 难 ）

A、30            B、50           C、80            D、100

33、利用Ф19mm水枪扑救燃烧区域为直径16m的建筑火灾，有效射程为15m，流量为6、5L/s，当供水强度为0、4L/s、m，水枪数量为几支。（A）（ 难 ）

A、3            B、6     　    C、8            D、9

34、城市消防管道（居住区或工厂）的室外管道压力一般在10～40×104Pa之间，且干管之间的距离一般不超过多少m。（  B  ）（ 易 ）

A、700          B、500        C、600          D、800

35、枝状管道内的流量，可按那种公式进行估算。（  A  ）（ 易 ）

A、Q = 0、5D2V          B、Q = 0、5DV2       C、Q = 1、5D2V          D、Q = 1、5DV2

36、环状管道内的流量，可按那种公式进行估算。（  A  ）（ 易 ）

A、Q = 0、5D2V        B、Q = 1、0D2V    C、Q = 1、5D2V        D、Q = 2、0D2V

37、在管径和压力相同的条件下，环状管道的流量是枝状管道内流量的几倍。  （ B ）   （ 易 ）

A、1、0～1、5       B、1、5～2、0      C、2、5～3、0         D、3、0～3、5

38、在消防车的最大供水高度计算时，沿楼梯铺设水带时，登高水带长度为实际供水高度的几倍。（  D  ）

A、1、2          B、1、5         C、1．8         D、2、0

39、消防车串联供水，当将水送往前面水罐（泵浦）车进水口处时，仍应留有多少×104Pa的剩余压力，以保证供水工作的正常进行。（  B  ）（ 易 ）

A、5            B、10         C、15           D、20

40、某单层木材仓库着火，燃烧面积约240m2，火场上每辆消防车供应2支Φ19mm水枪，有效射程为15m（水枪流量为6、5L/s），灭火用水供给强度为0、2L/s•m2，则需要几辆火场供水战斗车。（  B  ）（ 难 ）

A、3            B、4        C、5            D、6

41、某单层木材仓库着火，燃烧面积约400m2，火场上每辆消防车供应3支Φ19mm水枪，有效射程为15m（水枪流量为6、5L/s），灭火用水供给强度为0、12L/s•m2，则需要几辆火场供水战斗车。（  A  ）（ 难 ）

A、3              B、4            C、5              D、6

二、多项选择题

1、水带供水系统的类型有（ A B C ）。（ 易 ）

A、串联系统    B、并联系统     C、串联和并联混合系统   D、垂直供水系统  E、水平供水系统

2、水带串联系统压力损失计算可按（ A B ）进行计算。（ 中 ）

A、压力损失叠加法       B、阻力系数法   C、流量平分法     D、阻力平分法    E、流量叠加法

3、水枪控制面积的计算与（ C E ）有关。（ 中 ）

A、消防队员的操作能力  B、火场的规模   C、水枪的流量    D、火灾的阶段   E、灭火用水供给强度

4、水带的压力损失与（ A B D E ）有关。（ 中 ）

A、水带内壁的粗糙度     B、水带长度和直径    C、水带磨损程度      D、水带铺设方式

E、水带内的流量

5、同型、同径水带并联系统压力损失计算可按（ B C ）进行计算。（ 中 ）

A、压力损失叠加法    B、阻力系数法   C、流量平分法     D、阻力平分法    E、流量叠加法

6、表示灭火或冷却用水供给强度的单位是（ C D E ）。（ 易 ）

A、kg/m2          B、L/s     C、L/s•m2        D、L/min•m2       E、L/s•m

7、消防车最大供水高度计算与（ A B C ）有关。（ 中 ）

A、消防车水泵的出口压力     B、水带系统的压力损失  C、水枪喷嘴处压力     D、标高差

E、射流的形式

8、室外消防给水管网的类型有（ A B ）。（ 易 ）

A、枝状        B、环状     C、干管        D、支管        E、进户管

9、消防车串联最大供水距离计算与（ A D E ）有关。（ 中 ）

A、消防车水泵的出口压力       B、水枪喷嘴处压力    C、射流的形式      D、标高差

E、每条水带的压力损失

10、火场供水战斗车数量可根据（ A B C D ）计算确定。（ 难 ）

A、水枪的控制面积     B、消防车的控制火势面积    C、火场燃烧面积       D、火场用水量

E、水带系统的压力损失

11、水带并联系统压力损失计算可按（ B C ）进行计算。（ 中 ）

A、压力损失叠加法      B、阻力系数法    C、流量平分法       D、阻力平分法   E、流量叠加法

12、关于水带的阻抗系统论述正确的是（ BCE ）（ 中 ）

A、Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0、015     B、Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0、035

C、Φ80mm胶里水带的阻抗系数为0、015     D、Φ80mm胶里水带的阻抗系数为0、008

E、Φ90mm胶里水带的阻抗系数为0、008

13、固体可燃物的燃烧面积与（  C、E）有关。（ 中 ）

A、水枪的流量    B、一次灭火用水量  C、火灾的蔓延速度  D、消防用水储备量   E、火灾延续时间

14、下列水枪流量描述正确的是（AB）。（ 中 ）

A、Ф19mm水枪，当其有效射程为15m时，流量为6、5L/s。

B、Ф19mm水枪，当其有效射程为17m时，流量为7、5L/s。

C、Ф19mm水枪，当其有效射程为13m时，流量为6、5L/s。

D、Ф19mm水枪，当其有效射程为15m时，流量为7、5L/s。

E、Ф19mm水枪，当其有效射程为10m时，流量为7、5L/s。

15、下列有关枝状给水管网表述正确的有（ A E ）。（ 中 ）

A、 管道成树枝状排列       B、 管道成闭合环状排列        C、 管道成闭合网状排列

D、 任一点取水可双向供水   E、 水流单向流动

16、下列有关环状给水管网表述正确的有（ B D ）。（ 中 ）

A、 管道成树枝状排列     B、 管道成闭合环状排列       C、 管道成闭合枝状排列

D、 任一点取水可双向供水     E、 水流单向流动

17、关于计算公式Q = 0、5D2V中流速V的取值表述正确的有（ B D ）。（ 中 ）

A、 当管道压力在10～30×104Pa时，枝状管道V取0、5m/s

B、 当管道压力在10～30×104Pa时，枝状管道V取1、0m/s

C、 当管道压力在10～30×104Pa时，枝状管道V取1、5m/s

D、 当管道压力在10～30×104Pa时，环状管道V取1、5m/s

E、 当管道压力在10～30×104Pa时，环状管道V取2、0m/s

18、关于水罐（泵浦）消防车的最大供水高度计算表述正确的有（ A B C E ）。

A、 消防车的供水高度与消防车水泵出口压力有关    B、 消防车的供水高度与水枪喷嘴处压力有关

C、 消防车的供水高度与水带系统的压力损失有关   D、 消防车的供水高度与水带登高铺设的方式无关

E、 计算公式： H1—2 = Hb - hq - hd

19、关于水罐（泵浦）消防车消防车串联供水及计算表述正确的有（ A B D ）。（ 难 ）

A、 串联供水，又称接力供水，

B、 水源离火场的距离超过消防车常规的直接供水距离时，应采用串联供水

C、 向高层建筑供水压力不够时，应采用串联供水

D、 串联供水，当将水送往前面水罐（泵浦）车进水口处时，仍应留有10×104Pa的剩余压力

E、 串联供水，当将水送往前面水罐（泵浦）车进水口处时，至少应留有40×104Pa的剩余压力

20、火场上可根据（ A B C D ）确定供水战斗车数量。（ 中 ）

A、 水枪的控制面积       B、 消防车控制火势面积      C、 火场燃烧面积确定

D、 火场用水量确定       E、 水枪的射流形式

21、燃烧面积的计算方法有（ AC ）。（ 中 ）

A、公式法         B、查表法     C、估算法         D、图表法        E、图形法

22、运用估算法计算燃烧面积的方法有（ ABD ）。（ 中 ）

A、经验法         B、目测法     C、公式法       　D、步测法      E、等差法

23、查询燃烧面积可以询问和查阅（ ABCD ）。（ 中 ）

A、知情人          B、灭火救援预案    C、显示设备        D、技术图纸      E、规章制度

24、影响化学事故现场警戒范围的因素是（ ABCD ）。（ 中 ）

A、发生事故的时间    B、化学物质的毒性   C、气象条件     D、人口密集程度    E、期望值

25、消防用水量与建筑物的耐火等级、用途、层数及（ ABCDE ）等因素有关（ 中 ）

A、容积和面积      B、建筑物内可燃物数量    C、周围环境      D、气象条件   E、消防站的布局

26、室内消防用水量为（ ABCDE ）等同时开启时用水量之和。（ 中 ）

A、室内消火栓      B、自动喷水灭火设备     C、水幕设备       D、雨淋喷水灭火设备

E、水喷雾灭火设备

27、高层民用建筑室内消防用水量为（ ABCD ） 等灭火系统，按需要同时开启的用水量之和计算。（ 中 ）

A、室内消火栓     B、自动喷水     C、水幕       D、泡沫      E、室外消火栓

28、火场实际用水量为（ BD ）的乘积。（ 中 ）

A、火场面积        B、火场燃烧面积  　  C、事故现场周长   D、灭火用水供给强度    E、安全系数

29、下列有关建筑消防用水量的说法正确的是（ ABD ）。（ 中 ）

A、建筑消防用水量与建筑的高度有关。B、建筑消防用水量包括室外消防用水量与室内消防用水量两部分。

C、室内消防用水量仅为室内消火栓开启时的用水量。

D、室内消防用水量为室内消火栓、自动喷淋灭火设备等同时开启时用水量之和。

E、室内消防用水量为室内消火栓或自动喷淋灭火设备各自开启时的最大值。

30、水带系统的主要形式有（ABD ）。（ 中 ）

A、水带串联系统      B、水带并联系统     C、水带耦合系统　   D、水带串联和并联混合系统

Ｅ、水带串联和耦合混合系统

31、影响水带压力损失的因素有（ ABCDE　）。（ 中 ）

Ａ、水带内壁的粗糙度  Ｂ、水带长度     Ｃ、水带直径    Ｄ、水带铺设方式  Ｅ、水带内的流量

32、固体可燃物的燃烧面积与（  C、E）有关。（ 易 ）

A、水枪的流量       B、一次灭火用水量   C、火灾的蔓延速度      D、消防用水储备量

E、火灾延续时间

三、判断题

1、通常情况下，建筑设计消防用水量不能满足火场实际用水需求。  (√) （ 易 ）

2、在管径和压力相同的情况下，环状管道与枝状管道的供水能力相同。（×）（ 易 ）

3、地上、半地下以及地下无覆土的卧式罐的燃烧面积，按防护堤内的面积计算，当防护堤内的面积超过400m2时，仍按400m2计算。 （√） （ 中 ）

4、建筑消防用水量为室外消防用水量和室内消防用水量之和。 (√)（ 易 ）

5、建筑设计消防用水量能满足火场实际用水需求。  (× )  （ 易 ）

6、在管径和压力相同的情况下，环状管道与枝状管道的供水能力不同。（√）（ 易 ）

7、火场实际用水量由火场燃烧面积乘以灭火用水供给强度来确定。 （√）（ 中 ）

8、当火灾荷载密度＞50Kg/m2时，一支Ф19mm水枪控制的燃烧面积按50 m2估算。  （× ）（ 中 ）

9、水枪的控制面积与水枪的流量成正比，与灭火用水供给强度成反比。（√）（ 中 ）

10、固体可燃物的燃烧面积与火灾蔓延速度和火灾延续时间有关。  （√ ）（ 易 ）

11、枝状或环状管道内的流量，都可按公式Q = 0、5D2V进行估算，但管道流速V的取值不同。 （√ ）（ 中 ）

12、按公式Q = 0、5D2V进行管道内的流量估算时，若管道直径为300mm，其折算的D值为12英寸。 （√ ）

13、水源离火场的距离超过消防车常规的直接供水距离时，可采用串联（接力）供水方法将水送往火场。 （√）

14、同型、同径水带串联系统压力损失可按压力损失叠加法或阻力系数法进行计算。 （√）（ 难 ）

15、同型、同径水带并联系统压力损失可按流量平分法或阻力系数法进行计算。 （√）（ 难 ）

16、利用分水器供水时，工作水带与输水干线是并联连接。 （× ）（ 中 ）

17、并联系统中任一条水带干线的压力损失，可采用串联系统压力损失叠加法或串联系统阻力系数法进行计算。 （√ ）（ 难 ）

18、同型、同径水带串联系统中，水带干线压力损失为串联系统内各条水带压力损失之和。 （√）（ 中 ）

19、当火灾荷载密度＞50Kg/m2时，一支Ф19mm水枪控制的燃烧面积按30 m2估算。 （√）（ 中 ）

20、一支Ф19mm水枪，有效射程为15m，流量为6、5L/S，控制的燃烧面积为30—50 m2。（√）

21、枝状给水管网，管道成闭合环状排列，任一点取水可双向供水。……（× ）（ 易 ）

22、环状管道内的流量，可按公式Q = 0、5D2V进行估算，但管道流速V的取值为1、5。 （√）（ 中 ）

23、城市消防管道（居住区或工厂）的室外管道压力一般在10～40×104Pa之间，且干管之间的距离一般不超过500m。 （√）（ 中 ）

24、单干线或双干线供水，消防车水泵的出口压力计算方法相同，即水泵的出口压力均按一条干线计算。（√ ）

25、可燃气体泄漏，对于泄露时间较长、泄漏较多定量的现场，现场警戒范围的半径为500米。   （√ ）（ 中 ）

26、可燃气体泄漏，对于边泄漏边燃烧的现场，现场警戒范围半径为300米。（√ ）（ 中 ）

27、对于一般较小规模可燃气体泄漏现场，现场警戒范围的半径为100～200米。（√）（ 中 ）

28、有毒气体泄漏，在无风时，现场警戒范围半径为350米。（√ ）（ 中 ）

29、在有风时，有毒气体泄漏，测风向的警戒范围宽为350米左右，下风向则需要随风力的情况加长警戒范围。（√ ）（ 中 ）

三级消防岗位资格

一、单择

1．（ A ）是公安消防部队官兵进行本职、本专业必备知识和技、战术的训练活动。(易)

A、灭火救援业务训练    B、指挥技能训练   C、技术训练            D、战术训练

2．业务训练的基本原则是依据（ A ），在总结几十年业务训练实践经验的基础上产生的。

A、业务训练的基本规律   B、火灾扑救的基本规律  C、灭火救援的总要求   D、业务训练的总要求

3．灭火救援业务训练基本原则不包括（ D ）。

A、从难从严原则     B、训养一致原则     C、训战一致原则     D、科学施教原则

4．贯彻训战一致原则，应坚持（ C ）标准。

A、质量           B、效益    C、战斗力         D、素质

5．贯彻从难从严训练原则，就是要立足于（ D ），加强战法研究，提高训练质量。

A、打好常规战      B、练好基本功      C、处置重特大灾害事故      D、灭大火、打恶仗

6．贯彻分类施训的原则，其基本要求是结合战斗人员专业特点和（ A ），分类实施训练。

A、装备情况           B、火灾特点       C、身体素质           D、辖区情况

7．实施分类训练时，要根据各类战斗人员（B）和各年度兵的训练要求及素质情况区别对待。

A、职务级别            B、专业特点       C、理论水平            D、战斗能力

8．（ C ）原则是指按照训练大纲规定的内容进行全面、系统、严格、正规的训练，加强训练管理，保持良好的训练秩序。

A、分类施训       B、从难从严     C、正规系统       D、训养一致

9．贯彻正规系统原则，必须严格依法治训，（ B  ），克服训练中的盲目性和随意性。

A、按标施训    B、按纲施训    C、按质施训     D、按量施训

10．训养一致原则是指注重提高正课训练效率，加强（ D ），坚持训练与养成相结合，提高巩固训练成绩。

A、理论知识教育      B、规章制度教育   C、条令条例教育      D、平时养成教育

11．灭火救援业务训练基本的组训形式主要有（ B ）种。

A、三     B、四     C、五     D、六建制，兵龄，专业，基地

12．不属于灭火救援业务训练基本的组训形式是（ C ）。

A、 按建制训练   B、 按岗位训练  C、 按技术训练   D、按基地训练

13．（ D ）通常以轮训的形式分期分批进行。

A、按建制训练           B、跨区域训练       C、实地训练             D、基地训练

14．（ B ）能避免训练内容上的重复，增强训练的针对性。

A、按建制施训         B、按岗位分训      C、按专业分训         D、基地训练

15．基地训练是今后部队训练发展的方向，适用于（ D ）

A、大型演练            B、岗位分训      C、建制训练            D、专业技术训练

16．（ A  ）的特点是概括性强，既可讲授教材上的内容，也可讲个人对教学内容学习研究的心得体会。

A、讲授法    B、演示法    C、示教作业    D、示范作业

17．（ B ）使受训者得到具体、生动、真实、鲜明的印象，能充分发挥受训者感官作用，多渠道获得信息；能够引起受训者的学习兴趣，发挥其观察力和形象思维能力。

A、讲授法    B、演示法    C、示教作业    D、示范作业

18．示教作业通常由中队组织，（A）亲自任教，也可指定有专长的警官任教。

A、中队长     B、教练员     C、班长     D、业务骨干

19．示教作业其基本方法是（ A ）有机结合。

A、“讲、做、研、练”   B、“看、做、研、练”  C、“讲、做、学、练”   D、“听、做、思、练”

20．示范作业一般选择新的、（ C ）的或重大课目进行。

A、难度较小   B、难度适中   C、难度较大    D、难度特别大

21．分解练习多用于（ D ）。

A、新项目训练        B、战术训练  C、较难的动作        D、较复杂的动作

22．灭火救援业务训练计划一般分为（ C ）和专项计划。

A、全年计划      B、季度计划    C、综合计划      D、工作计划

23．月训练计划，主要明确所属（ B ）每月训练内容、时间分配、组织实施方法、基本要求和保障措施等。

A、支队      B、大 队      C、中队     D、班组

24．个别思想教育主要是针对个别同志的（ A ），采取恰当的方法，做好耐心细致的说服教育工作，使其积极参加训练，完成训练任务。

A、具体思想问题     B、训练落后问题   C、训练畏难问题     D、训练奖惩问题

25．组训形式应本着（ B ）原则，结合本单位实际情况灵活确定。

A、训战一致    B、提高训练质量，便于训练组织     C、科学系统    D、严格训练，严格要求

26．物资准备主要是指根据（ A ）的需要，组织整修场地，准备器材装备和教材等，以保证训练的正常进行。

A、训练课目        B、训练质量       C、训练目标        D、训练要求

27．组织训练前，教练应对事先准备的教学教学器材进行（ D ）以免训练时发生故障影响教学。

A、检测      B、保养    C、清点     D、“试用、检查”

28．授课准备是业务训练准备的重点工作，应根据业务训练进度适时进行。下列（ A ）不属于其主要内容。

A、制订业务训练计划    B、按分工进行备课    C、组织示教作业        D、培训骨干人员

29．教案是教练员按（ B ）和课时编写的具体训练实施方案，是教练员教学的基本依据。

A、训练目标      B、训练课题       C、训练条件      D、训练要求

30．在现场急救中，一般应灵活掌握先抢后救、先重后轻、先急后缓、（    D    ）的顺序，最大限度减少人员伤亡。

A、先老后幼       B、先多后少       C、先难后易     D、先近后远

31．作业讲评的×内容包括重述示教课目、目的、内容，讲评示教作业情况，着重（C ）。

A、讲评组训内容     B、讲评作业质量     C、总结组训方法     D、总结组训经验

32．训练保障重点是做好训练（ B）保障、训练装备器材保障和训练经费保障。

A、时间和场地     B、人员和时间     C、人员和内容     D、人员和场地

33．训练准备的目的在于使受训者在上课前做好（  D  ）和思想上的准备。

A、理论知识        B、身体素质     C、训练器材        D、物质、身体

34．（ B  ）是训练的基本阶段，是实现训练目的的主要过程。

A、训练准备         B、训练实施    C、训练计划         D、训练总结

35．训练中，（ D ）就是提出问题，提出方向，给受训者留有独立思考的余地。

A、情况分析      B、总结教训   C、重点讲解      D、启发诱导

36．因人施教要求从实际情况出发，处理好（ A ），统一要求与发展个性的关系。

A、集体教练与个别教练    B、技术与战术     C、质量与进度        D、目标与效率

37．对士兵、警官和单位业务训练的质量和水平，必须依据训练有关（ C ）进行考核。

A、规范和文件      B、方案和标准      C、标准和规定      D、文件和规定

38．士兵、警官单课目普考成绩（D）的，必须在限定时间内复训、补训。

A、不优秀     B、不良好      C、不优良    D、不及格

39．建立单位和官兵训练档案，考核成绩记入档案，并作为单位争先创优和官兵立功受奖、晋升等的（ D ）。

A、唯一条件  B、前提条件  C、必要条件  D、重要条件

40．（ B ）是增强体质的基础训练。

A、耐力   B、体能   C、意志   D、心理

41．救护操作练习一般按（A）和操作讲评的程序进行。

A、操作实施      B、操作准备     C、操作示范     D、操作讲授

42．体能训练必须坚持（ B  ），才能使官兵的身体素质得到保持和提高。

A、广泛性   B、经常性   C、系统性   D、科学性

43．在体能训练组织上，根据部队的专业特点、驻地环境等实际情况灵活开展，保证体能训练具有（ C ）和实效性。

A、广泛性     B、经常性     C、针对性     D、系统性

44．下列属于体能训练必训内容的是（ D ）。

A、立定跳远    B、游泳    C、爬山    D、俯卧撑

45．下列属于体能训练选训内容的是（ D ）。

A、单杠引体向上    B、仰卧起座    C、俯卧撑    D、多功能体能综合训练器械练习

46．体能训练通常以（ D ）为单位，由中队长组织实施。

A、中队、排             B、中队       C、排、班              D、中队、班

47．（ A ）是指在大强度体能训练结束后，按要求进行足够强度和时间的训练，防止肌肉和韧带受伤。

A、恢复训练    B、适应训练    C、放松训练    D、调适训练

48．制订体能训练计划和进度时，要（ C  ） ，并采取各种手段和方法，使受训人员的身体素质得到全面提高。

A、注重速度训练和耐力训练      B、注重耐力和力量训练

C、注重合理穿插搭配各类项目    D、注重本地区、单位的特点

49．组织体能训练时，要掌握好训练的进度和强度，必要时还应（ A ），防止因组织不善发生训练事故。

A、做好保护           B、采取分解练习       C、讲解示范           D、采取体会练习

50．体能训练应根据人体正常的生理活动规律进行，应当遵循人体运动时的生理特点，运用好（ B ）指导体能训练。

A、理论知识   B、卫生知识   C、管理知识   D、运动知识

51．救护训练操作是在（    A    ）指导下，反复练习要领的过程。

A、教练员     B、组训干部      C、医护人员       D、专业人员

52．体能训练组合练习的内容不包括（  D ）。

A、连续完成俯卧伸屈腿10次    B、5米折返跑往返2次

C、俯卧撑5次，蛙跳10米      D、100米短跑

53．讲授法是教练员说明、解释或论证教材内容的方法。根据实际需要，可灵活地选用（ C  ）。

A、讲解和辩论      B、讲解和操作    C、启发和诱导      D、交流和互动

54．演示的特点是 （ A ）强，能形象的表达抽象的问题。

A、直观性    B、实用性   C、实战性  D、效果性

55．示教作业是对教学方法的研究和示范，是培训 （ B ）的有效方法。

A、班长骨干     B、教练员     C、指挥员     D、业务骨干

56．示教作业通常按作业准备、作业实施、（ B ）的程序组织实施。

A、作业检查        B、作业讲评     C、作业指导        D、作业总结

57．单兵训练课题和班战术训练课题示范作业，一般由（ A ）组织实施。

A、中队长    B、副中队长     C、排长    D、班长

58．普考是对训练对象、训练课目的全面考核，对士兵的普考由 （  D  ）组织。

A、支（大）队       B、中队       C、上级业务部门           D、中队或上级业务部门

59．救护训练通常以班（组）、中队为单位，由（   A    ）组织实施。

A、中队长      B、执勤干部      C、班长        D、医护人员

60．训练保障是实施业务训练的重要基础，保障训练人员和时间，是指在业务训练中要确保参训人员的 （  D  ）。

A、到课率           B、训练量      C、训练时间        D、到课率和训练时间

61．备课是教练员上好课的前提，通常要做到学习大纲和训练教材、了解受训对象，选择训练方法、编写教案和（ D ）。

A、器材准备       B、征求意见      C、修订完善       D、试讲与试教

62．训练计划的制定、审批、下达必须依据（  D  ）和上级指示，结合本单位的灭火执勤任务、训练水平、器材装备等实际情况，制定、审批、下达。

A、《消防法》                      B、《年度业务训练计划》

C、《公安消防部队执勤条令》        D、《公安消防部队灭火救援业务训练大纲》

63．周训练计划主要由（  C ）制定。

A、中队长           B、副中队长      C、中队主官         D、大队业务干部

64．为了掌握灭火战术原则和作战方法进行的训练是（C）。

A、技术训练      B、模拟训练    C、战术训练      D、实战训练

65．现场救护训练是在灭火救援事故现场对伤员采取一系列 （ A  ） 的医疗处理措施。

A、快速简捷      B、高效简捷    C、准确迅速      D、快速实用

66．以各种形式展开的各种类型的战术训练，都是以（  B  ）为背景设置的。

A、演练      B、实战     C、假想目标      D、模拟对象

67．心理训练通常以（   A   ）为单位组织实施。

A、中队   B、大队    C、支队      D、总队

68．（ A ）的主要目的是训练战斗班作战行动的协调配合，及时纠正操作中出现的问题。

A、假设情况演练     B、重点单位演练    C、训练基地演练     D、网上演练

69．按照灭火作战预案深入到预案单位开展的实地演练是（  C  ）。

A、训练基地演练       B、假设情况演练      C、重点单位演练    D、现场演练

70．在重点单位的实地演练中，战斗展开形式可根据需要选择一次展开或（   D   ）。

A、全面展开   B、预先展开  C、批次展开  D、梯次展开

71．在预案单位开展的梯次演练，是重点单位演练的（B）的过程。

A、合成练习      B、分解练习     C、组合练习      D、协同练习

72．每一个技术训练项目对场地划定、器材设置、操作步骤、（   B   ）都有明确的规定，必须严格地按制式要求进行。

A、操作要求     B、行动要求        C、技术要求     D、目的要求

73．技术训练常用的训练方法有随队训练、基地训练和（   D   ）训练。

A、班组训练      B、分解训练     C、合成训练      D、个人练习

74．技术训练一般按理论学习和（ C  ）两个步骤进行。

A、讲解示范    B、协同配合     C、操作练习     D、实施演练

75．心理训练通常由（C）组织实施。

A、中队长     B、指导员       C、中队长或指导员     D、教练员

76．大 队警官技术训练应掌握防护装备、侦检器材、救生器材、破拆器材和（  C  ）器材的操作程序和方法。

A、个人装备      B、登高器材     C、堵漏器材      D、供水器材

二、多选

1．坚持从难从严灭火救援业务训练原则，就是要把灭火救援准备工作的立足点放在扑救和处置那些（ABCD）的各类灾害事故上。

A、工作现场环境情况险恶   B、现场情况复杂   C、处置难度大   D、人员伤亡大   E、社会影响大

2．坚持正规系统原则，是指按照训练大纲规定的内容进行（ABCE）的训练。

A、全面       B、系统       C、严格       D、安全      E、正规

3．灭火救援业务训练的组训形式，主要依据（ABCE）而定。

A、训练的基本规律  B、训练大纲   C、训练对象的实际情况  D、训练时间要求      E、训练设施

4．授课前，教练员必须了解受训对象的（ ABCDE ）、兴趣与爱好情况。

A、思想状况        B、文化基础      C、业务技术水平   D、身体素质      E、自学与理解能力

5．按专业分训，应针对专业繁多、人员编制少等特点，采取（ABCD）的方法分别编组。

A、专业集中   B、区分层次     C、上下结合    D、大专业小集中、小专业大集中   E、循序渐近

6．灭火救援业务训练的基本方法是（ABCDEF）。

A、讲授法      B、演示法      C、示教法      D、示范法      E、分解练习    F、连贯练习

7．讲授法的主要特点是（ABCD）。

A、概括性强   B、运用广泛   C、受教学条件限制小    D、能发挥教练员的主导作用  E、易于理解

8．运用讲授法要求做到（ABCDEF）。

A、全面讲授，突出重点      B、层次分明，逻辑性强    C、评议精炼，表达准确

D、讲究方法，注重实效      E、提纲挈领，善于归纳    F、观察神态，掌握心理

9．演示一般分为（ABCD）等。

A、实物演示      B、模型演示     C、 图像演示      D、动作演示

10．示教作业主要目的是（ABD）。

A、统一教学思想、内容和方法         B、明确教学重点     C、促进训练有序进行

D、提高受训者独立组织教学的能力     E、达到整体素质的提升

11．示教作业主要用于（AD）教学准备。

A、动作操练       B、单个教练      C、单兵技术训练      D、班（组）战术训练

12．示教作业实施的方法应根据（AB）而定。

A、训练课题的难易      B、官兵对训练内容熟悉的程度   C、训练时间的长短

D、训练要求的高低      E、训练人员多少

13．示教作业的基本方法是（ABCD）有机结合。

A、讲      B、做      C、研      D、练      E、纠

14．示教作业通常按（BCD）的程序组织实施。

A、作业计划      B、作业准备      C、作业实施      D、作业讲评      E、作业研讨

15．“四会”教练员是指（ABCD）。

A、会讲      B、会做      C、会教      D、会做思想政治工作    E、会排除故障

16．示教作业的步骤包括（ABCDEF）。

A、理论提示     B、教学示范     C、体会练习     D、抽测检查   E、讨论研究     F、归纳小结

17．示范作业一般选择（AB）或重大课目进行。

A、新的           B、难度较大的     C、危险性大的    D、技术要求高的      E、影响大的

18．分解练习目的是（ABC）。

A、较好的体现循序渐进的原则      B、减少受训者初学的困难

C、便于进行完整动作练习          D、加快对课目的熟悉

19．灭火救援业务组织训练的要求是（ABCD）。

A、与训练目的相适应       B、与训练内容相适应       C、与训练对象相适应

D、与训练设施相适应      E、与训练时间相适应       F、与训练成效相适应

20．、灭火救援业务训练手段有（ABCD）。

A、利用现有器材装备训练      B、利用建（构）筑物训练

C、利用模拟设施器材训练      D、利用电教设备教学训练

21．利用现有器材装备训练，与其它训练手段相比，具有（ABC）的特点，有利于提高部队的作战技能。

A、实装化        B、规范化        C、统一化        D、高效化        E、标准化

22．利用建（构）筑物训练应注意的主要问题有（ABCD）。

A、演练前要熟悉灭火作战预案的内容        B、演练时必须充分利用建筑消防设施

C、演练后要结合战法研究及时总结经验，并视情修改灭火作战预案

D、事先要与演练单位取得联系使之配合，并落实安全措施     E、要加强对训练人员的安全教育

23．灭火救援业务训练综合计划包括（ABCD）。

A、年度训练计划   B、季度训练（阶段）计划   C、月训练计划   D、周训练计划   E、日训练训练

24．灭火救援业务训练准备是实施训练的基础和前提，应重点做好（ABCD）准备等工作。

A、思想    B、组织     C、物资    D、授课   E、安全

25．授课准备是业务训练准备的重点工作，主要内容包括（ABCD）。

A、教练员分工备课    B、组织示教作业    C、组织示范作业  D、培训骨干人员    E、试讲、试教

26．备课是上好课的前提，为确保备课质量，应做好以下几个方面主要工作（ABCD）。

A、学习大纲和训练教材 B、了解受训对象，选择训练方法

C、编写教案   D、试讲、试教  E、听取反馈意见

27．在实施授课准备中，组织示教作业一般按（BCD）的程序进行。

A、作业计划   B、作业准备   C、作业实施    D、作业讲评   E、修改教案

28．教练员在组织示范作业时，应把握以下几个重点问题（ABD）。

A、培训示范分队        B、示范时要严密组织   C、示范时要严格要求  D、示范结束后要进行讲评

E、示范过程注意安全

29．灭火救援训练保障是实施业务训练的重要基础，重点要做好（ACD）保障。

A、训练人员和时间    B、训练内容    C、训练装备器材    D、训练经费    E、训练进度和质量

30．训练准备是实施训练的基础和前提，就其准备工作而言，应重点做好（ACDE）。

A、思想准备      B、人员准备   C、物资准备    D、教案准备      E、组织准备

31．灭火救援业务训练实施的要求是（ABCDEF）。

A、突出重点     B、因人施教    C、启发诱导    D、精讲多练      E、循序渐进    F、保障安全

32．灭火救援体能训练具有（ABCE）特点。

A、广泛性        B、经常性        C、针对性        D、系统性        E、艰苦性

33．灭火救援体能训练常用的训练方法是（ABCDEF）。

A、讲授法        B、示范作业      C、体会学习

D、连贯练习      E、集体学习      F、评比竞赛

34．灭火救援体能训练的实施步骤分为（AC）。

A、理论学习      B、活动准备     C、操作练习       D、恢复训练

35．灭火救援业务训练目的是（ABCD ）。

A、使官兵掌握消防业务知识和技能      B、熟悉现代灭火救援的组织指挥方法和技战术手段

C、培养顽强的战斗意志，优良的战斗作和严格的组织纪律

D、全面提高官兵的业务素质和部队整体作战能力

36．灭火救援体能训练操作练习通常按（ACDE）的程序进行。

A、课前准备        B、训练体会      C、训练实施     D、恢复训练        E、训练讲评

37．灭火救援体能训练的要求是（ABC）。

A、合理安排         B、严密组织      C、科学施训     D、严格考核         E、加强安全

38．灭火救援体能训练通常以（CE）为单位组织实施。

A、总队    B、支队     C、中队    D、大队     E班

39．灭火救援体能训练要严密组织，否则容易发生训练事故，因此要求做到（ABCDE）。

A、训练前搞好场地设施检查       B、进行充分准备活动        C、训练中讲究训练方法

D、实施时掌握训练进度和强度     E、组织安全保护工作

40．灭火救援体能训练除正课时间外，还应在（ABC）时，安排一定的体能训练。

A、早操         B、课间操      C、课外活动      D、周日         E、其它休息日

41．灭火救援业务训练成绩分为（AD）训练成绩。

A、单课目       B、阶段       C、季度      D、年度         E、半年

42．灭火救援业务年度训练成绩包括（AE）年度训练成绩。

A、个人          B、班组          C、中队          D、支队          E、单位

43．灭火救援业务单位年度训练成绩由（ABC）综合评定。

A、本级警官（班长）年度训练成绩          B、本级年度合成训练成绩

C、下级单位（士兵）年度训练成绩          D、下级单位年度合成训练成绩

44．灭火救援业务训练是部队的经常性工作，内容主要包括训练工作概述、体能训练、（ ABCDE ）等。

A、技术训练      B、战术训练     C、指挥技能训练        D、心理训练      E、救护训练

45．大 队警官在技术训练中，应掌握（ABCDE）等器材的操作程序和方法。

A、防护装备   B、侦检器材   C、救生器材  D、破拆器材   E、堵漏器材

46．战术训练有助于提高消防官兵在（ABCD）等复杂危险情况下的攻坚实战能力。

A、高温    B、有毒    C、缺氧    D、浓烟

47．灭火战术训练的特点是（ABCDE）。

A、实战针对性强    B、情况复杂多变    C、适用层面广泛    D、协同功能完善  E、科技含量突出

48．通过灭火救援战术训练，大、中队指挥员要提高（BC）能力。

A、综合决策     B、初战指挥     C、随机处置     D、协同指挥     E、后勤保障

49．消防部队通过网上开展重点单位的实地演练，同样可以起到（ACD）等演练目的。

A、熟悉道路水源     B、熟悉重点单位的内部情况    C、熟悉对象火灾特点      D、熟悉作战部署

50．大型演习除了设置相关作战行动和灭火总攻以外，还要根据情况设置（CDE）等战术措施。

A、水枪深入进攻   B、水枪射流变化   C水枪掩护救人     D、水枪掩护堵漏   E、水枪掩护关阀

51．消防部队研究灭火战术要（ABCD）。

A、突出重点         B、围绕主题     C、结合实际     D、优化推广应用

52．现场救护训练具有（ABC）特点。

A、训练课目专业性强     B、训练技术难度大     C、训练标准要求高

D、训练内容范围广       E、训练实施困难大

53．救护的基本技术主要包括（ABCDE）。

A、心肺复苏     B、止血       C、包扎     D、固定         E、搬运

54．现场救护操作练习一般按（AD）的程序进行。

A、操作实施    B、操作准备    C、操作示范    D、操作讲评    E、经验交流

55．理论学习是现场急救的一个十分重要的方面，通过理论学习，使全体受训者了解和掌握（ABCDE）以便于指导训练。

A、医疗现场急救知识    B、急救训练的场地设置   C、操作程序    D、训练要求     E、注意事项

56．救护训练不同于技能训练，在进行现场救护训练时必须严密组织，做到（ABCD）。

A、确保训练所需的场地和器材装备      B、严密组织，科学合理编组     C、要干部带班参训

D、高难度的操作应在医务人员的指导下进行

57．严格施训是提高现场急救训练效果，确保训练质量的重要保证，在训练中要做到（ABCDE）。

A、严格各项操作规程      B、严格各项操作要求

C、严格操课纪律     D、严格训练秩序   E、坚持质量标准

三、判断选择题

1．灭火救援业务训练是公安消防部队官兵进行技、战术的训练活动。（×）

2．灭火救援业务训练的基本原则是依据业务训练的基本内容，在总结几十年业务训练实践的基础上产生与发展的。（√）

3．分类施训原则就是依据战斗人员专业特点，结合装备情况实施分类训练。（×）

4．灭火救援业务训练应坚持训战一致、科学高效的原则。（×）

5．组织灭火救援业务训练的方法主要有讲授法、演示法、示教作业、示范作业四种形式。（×）

6．贯彻训养一致原则首先（学习条例条例和各项规章制度）要在训练中注重养成，把严格的管理渗透于训练全过程。（×）

7．按建制训练是指对义务兵、士官和警官分别进行编组，按各自的训练内容进行不同进度训练的一种组训形式。（×）

8．按岗位分训时，要注重专长任教，以提高训练质量。（×） 专业

9．按岗位分训通常以轮训的形式分期分批进行。（×） 基地

10．示范作业是培训教练员的有效方法。（×）示教作业

11．示范作业通常在训练实施前进行，由中队长或教练员组织实施。（×）

12．分解练习目的在于使受训者建立正确完整的动作概念，从而快、准、好地掌握完整动作。（×） 连贯

13．沙盘作业就是将责任区或重点单位按一定比例缩制成模型，以兵棋显示作战情况，进行想定作业的一种训练方法。（√）

14．模拟现场环境是指对火场景况、气候、气氛的模拟。（√）

15．示教作业的基本方法是“讲、练”有机结合，突出教学方法的研究与传授，着力提高官兵会讲、会做、会纠、会做经常性思想政治工作的能力。（×）

16．技术训练目的是提高指战员的组织指挥和临时处置能力。（×）

17．利用现有器材装备训练是训练的重要手段，它可以使训练与实战相一致，有利于提高部队的作战技能。（√）

18．假设情况演练的主要目的是训练战斗班作战行动和协调配合，及时纠正操作中出现的问题。（√）

19．电化教学训练两个基本要素是电教工具和电教工具在教学训练中的运用。（√）

20．灭火救援业务训练综合计划包括年度、季度、阶段、月、周计划五个方面。（×）

21．灭火救援业务训练专项计划仅指演习和集训计划。（×） 比武，竞赛

22．灭火救援业务训练准备是指着重做好思想准备、组织准备、物资准备和授课准备。（√）

23．组织示教作业是提高教练员组织实施教学能力的有效措施。（×）

24．灭火救援业务训练保障重点要做好训练人员和时间保障、训练装备器材保障和训练效果保障。（×）

25．灭火救援业务训练考核目的是检验和衡量士兵、警官和单位的业务训练质量和水平。（√）

26．对士兵的抽考由中队自行组织。（×）

27．在训练成绩评定时，我们所说的两级制是指合格和不合格。（√）

28．体能是增强体质的基础训练，它以身体练习为基本手段。（√）

29．在开展新的训练课目时，教练员应先讲解示范，然后组织训练。（√）

30．在现场急救中，一般应灵活掌握先救后抢、先重后轻、先急后缓、先近后远的顺序，最大限度减少人员伤亡。（×）

31．重点单位演练就是按照制定的灭火作战预案深入到重点单位开展的实施演练。（√）

32．救护训练通常以班（组）、中队为单位，由教练员组织实施。（×）

33．班组在实施救助训练时，可由班长组织实施。（×）

34．示教作业主要用于动作操练、班（组）战术训练的教学准备。（√）

35．训练考核分为普考、抽考、集中考。（×）

36．灭火救援业务训练成绩分为专项训练成绩、年度训练成绩。（×）

37．总队、支队、大队、中队、班年度训练成绩由本级警官（班长）年度训练成绩、本级年度合成训练成绩、下级单位（士兵）年度训练成绩综合评定。（√）

38．救护操作训练是在干部的指导下，反复练习要领的过程。（×）

39．救护训练中，高难度的操作应在医务人员的指导下进行。（√）

40．严格施训是提高训练效果，确保训练质量的重要保证（√）

41．多种组训方法训练是提高部队战斗力的重要手段，是消防部队技术训练必由之路。（√）

42．重点单位的实地演练中，展开形式可根据需要选择预先展开或梯次展开。（×）

三级消防岗位资格

一、单选

1．《公安消防部队执勤条令（试行）》规定，灭火战斗中非紧急情况下的组织指挥原则是：统一指挥和（ B ）。

A、授权指挥             B、逐级指挥     C、计划指挥             D、临机指挥

2．公安消防部队战备等级分为（ A ）、二级战备、一级战备。

A、经常性战备           B、日常性战备    C、三级战备             D、常规性战备

3．《公安消防部队执勤条令（试行）》规定：公安消防中队执勤人员，听到出动信号，必须按照规定着装登车，消防车驶离车库时间不得超过（ B ）。

A、45秒                   B、1分钟       C、1、5分钟                D、2分钟

4．《城市消防站建设标准（修订）》规定，设在近郊区的普通消防站应以接到出动指令后（ A ）分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积。

A、5                    B、6      C、7                    D、8

5．制定灭火救援预案应按（ B ）的程序进行。①科学计算，确定参战力量和装备；②确定范围，明确重点保卫对象；③确定作战术意图；④调查研究、收集资料；⑤严格审核，不断充实完整。

A、②→④→③→①→⑤   B、②→④→①→③→⑤  C、②→④→①→⑤→③     D、②→④→⑤→①→③

6．某地区发生台风，该地区公安消防部队应进入（ B ）战备状态。

A、 一级          B、 二级        C、 三级           D、经常性

7．下列属于灭火救援作战资料的是（ D ）。

A、消防装备资料       B、执勤业务训练资料     C、安全管理资料           D、接警出动记录

8．在消防队辖区图中，江河、湖泊等消防水源应着（ D ）色。

A、黑         B、黄            C、红                D、蓝

9．依据灾害类型可将灭火救援预案划分为（ C   ）类。

A、4           B、5           C、6                   D、7

10．消防水源通常分为（ D  ）两大类。

A、室外消火栓和消防水池             B、消防水池和天然水源

C、地上式消火栓和地下式消火栓       D、人工水源和天然水源

11．(  B  )属于二级战备要求。

A、召开在外人员       B、严格控制人员外出     C、力量进入执勤区域       D、停止人员请假外出

12．公安消防部队火场组织指挥通常分为（ C ）个层次。

A、3              B、4            C、5                 D、6

13．某地区发生特别重大灾害时，该地区公安消防部队应进入（ A ）战备状态。

A、 一级          B、 二级          C、 三级                  D、经常性

14．辖区执勤力量分布图除应标明辖区消防部队和企事业专职消防队的位置外，还应标明（ B ）情况。

A、消防重点单位    B、执勤人数及消防装备   C、交通道路情况   D、消防水源

15．室外消防水池与建筑物外墙之间的距离不应小于（ B ）米。

A、10             B、15         C、20             D、25

16．某地区发生重大自然灾害，该地区公安消防部队应进入（ B ）战备状态。

A、一级             B、 二级           C、 三级           D、经常性

17．消防车道距建筑物外墙宜大于（ D ），防止火灾时建筑物构件塌落影响消防作业。

A、2m               B、3m              C、4m               D、5m

18．火灾扑救或抢险救援报告表应由（C）负责填写。

A、中队长   B、通信员   C、责任区中队   D、值班首长

19．执勤装备管理要求建立（ C ），实时掌握执勤装备的数量、种类和运行状态。

A、器材清单             B、出入库清单        C、执勤装备数据库       D、使用清单

20．要加强对驾驶员的安全教育，使他们真正做到（D），安全礼让，不抢速、抢道，不带思想包袱开车，不疲劳开车，杜绝酒后开车和技术不熟练单独驾驶车辆。

A、依法驾驶        B、严格驾驶      C、谨慎驾驶        D、文明驾驶

21．水源手册主要包括辖区消防水源的种类、数量、分布和（A）等。

A、管网、管径   B、管网   C、管径   D、流量

22．人工水源按其形式和储存、提供灭火用水的方式主要分为室外消火栓和（B）两类。

A、室内消火栓          B、消防水池         C、消防水罐            D、水泵接合器

23．室外消火栓按其设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓和（C）。

A、墙式消火栓          B、消防竖管         C、消防上水鹤          D、水泵结合器

24．为保证消防车取水方便，应在消防水池周围设（B）。

A、消防取水口     B、消防车道     C、防护栏     D、取水标识

25．训练准备活动时间一般在（B）分钟为宜，或以身体觉得发热、微出汗为好。

A、5～10           B、15～20           C、30～40              D、50～60

26．灭火救援业务资料主要分为（A）和灭火救援作战资料两大类。

A、灭火救援准备资料     B、灭火救援档案资料       C、灭火救援战评资料    D、灭火救援安全资料

27．灭火战斗的指导思想是（A）。

A、救人第一，科学施救   B、预防为主，防消结合     C、重点突破，逐片消灭    D、先控制，后消灭

28．为始终保持良好的战备状态，公安消防部队实行（D）制度。

A、值班备勤         B、指挥长   C、领导带班            D、等级战备

29．执勤战斗预案是对执勤战斗有关问题作出预先筹划和安排的消防（C）。

A、规范文书         B、行动方案         C、作战文书         D、作战计划

30．公安消防部队在完成经常性执勤任务时所保持的战斗准备状态为（D）。

A、一级战备         B、二级战备          C、日常性战备          D、经常性战备

31．公安消防部队在发生重大自然灾害时所处的战斗准备状态为（B）。

A、一级战备         B、二级战备       C、日常性战备         D、经常性战备

32．公安消防部队在国家进入战争状态，国家发布戒严令时所处的战斗准备状态为（A）。

A、一级战备        B、二级战备       C、日常性战备        D、经常性战备

33．《公安消防部队执勤条令（试行）》规定，交接班时听到出动信号，由（B）人员负责出动。

A、接班            B、交班      C、全体            D、接班或交班

34．公安消防中队（ A ）至少进行一次战备检查。

A、每天            B、每周          C、每月            D、每季度

35．公安消防部队开展各项执勤业务训练所需要的各种材料总称为（C）。

A、执勤训练决策资料    B、执勤训练管理资料       C、执勤业务训练资料    D、执勤业务管理资料

36．平时收集整理的为灭火救援行动提供依据的各种图表和文字材料称为（D）。

A、灭火救援作战资料     B、灭火救援档案资料   C、灭火救援资料        D、灭火救援准备资料

37．公安消防中队（B）要进行一次安全教育。

A、每周                B、每月         C、每季                D、每半年

38．为预防执勤训练安全事故制定的行为规程或行动准则称为（D），它是安全管理的主要依据。

A、执勤训练安全考评制度     B、执勤训练安全评估制度   C、执勤训练安全检查制度

D、执勤训练安全管理制度

39．消防水源是灭火救援专用设施，未经当地（B）批准，任何单位或个人不准擅自动用。

A、自来水公司        B、公安消防机构      C、公安局            D、辖区消防中队

40．在教育训练、灭火救援行动中，为预防事故所进行的必要的科学的行政管理活动称为（C）。

A、预防事故安全管理          B、灭火救援管理   C、执勤训练安全管理          D、安全责任管理

41．发现市政消防水源有损坏、漏水等影响使用情况时，应尽快通知（B）及时修理。

A、支队           B、市政或自来水公司     C、大队           D、当地公安派出所

42．各级公安消防部队应当建立消防水源设施和（D）档案资料。

A、供水方式    B、供水状况    C、供水途径    D、供水能力

43．公安消防大队、中队制定的消防水源资料要呈报（D）审核备案，并复制存档。

A、总队     B、市政部门     C、自来水公司     D、支队

44．《公安消防部队执勤条令（试行）》中规定：为使公安消防部队始终保持良好的战备状态，不断提高快速反应能力，保证值勤任务的圆满完成，公安消防部队实行（D）制度。

A、值班备勤        B、 昼夜值勤      C、战备            D、等级战备

45．消防部队的战备值班按照实战的需要分为（D） 。

A、支队值班和大队值班       B、机关值班和基层值班

C、支队值班和中队值班       D、机关值班和中队值班

46．在现场供水计划图上，用明显的（D）标志，标出第一出动的供水车辆。

A、绿色     B、黑色     C、篮色     D、红色

47．训练大纲规定，执勤中队的年度训练时间一般不应可少于（B）个训练日。

A、 130     B、 120     C、 110     D、 100

48．在灭火战斗中,一切处置行动自始至终要严防引发爆炸，当遇有紧急情况危急参战人员的生命安全时，指挥员应果断下达（A）命令。

A、撤离      B、避险       C、掩护     D、停止进攻

二、多选

1．灭火救援执勤人员应由（ABCD）组成。

A、值班人员和带班首长      B、通信指挥中心（室）人员    C、基层战斗中队      D、作战保障人员

2．下列属于中队首长职责的是（ABCDE）。

A、贯彻落实上级有关规定，保证人员装备时刻处于良好战备状态

B、掌握本中队执勤人员、装备和执勤规章制度落实等情况

C、组织调查辖区情况，制定灭火救援预案，定期实施演练

D、熟悉辖区交通道路、消防水源、消防安全重点单位执勤战斗预案

E、组织战备教育，落实各项安全措施

3．执勤装备按其使用功能主要分为（ABCDE）类等。

A、防护装备       B、灭火装备     C、抢险救援装备    D、灭火剂        E、消防通信装备

4．下列属于消防员个人防护装备的是（ACDEF）。

A、消防防护服       B、对讲机        C、头盔    D、防毒面具        E、方位灯      F、呼救器

5．《公安消防部队执勤条令（试行）》规定：灭火组织指挥的程序是（ ABDE）。

A、搜集掌握火场情况    B、确定灭火作战方案

C、征求专家意见        D、根据火情变化随机指挥     E、下达作战命令

6．使用市政消火栓供水时，应当根据供水管网的（ ABC ）确定消火栓的使用数量。

A、形状      B、直径       C、压力        D、材质       E、使用年限

7．公安消防部队要开展辖区情况熟悉，除熟悉辖区消防安全重点单位建筑结构和使用情况外，还应熟悉辖区（ABCDE ）。

A、交通道路、消防水源情况        B、消防安全重点单位的数量、分类和分布情况

C、消防安全重点单位重点部位情况    D、消防安全重点单位内部消防设施和消防组织情况

E、主要灾害事故的类型和处置对策、基本程序

8．灭火作战预案编制的主要内容有（ABCDEF）。

A、重点单位或部位基本情况       B、火灾危险评估           C、设定火情

D、确定灭火出动力量编成、组织指挥机构、灭火对策、力量部署

E、供水方案、注意事项          F、勤务保障

9．抢险救援预案编制的主要内容有（ ACDE ）。

A、灾情设定       B、火场供水      C、力量部署       D、处置对策    E、勤务保障

10．公安消防部队实行等级战备制度，战备等级分为（ ACD ）。

A、经常性战备       B、日常性战备    C、一级战备       D、二级战备    E、三级战备

11．灭火救援预案实战应用的主要目的是（CDE）。

A、用于熟悉重点单位或部位的情况和灭火救援对策    B、用于促进战术、技术训练，提高综合作战能力

C、用于实战中各种参战力量的调度与协同            D、用于灭火救援现场的计划和临机指挥

E、用于现场灾情处置的辅助决策

12．灭火救援战斗结束后，参战的公安消防部队应当组织战评总结，战评的主要内容包括（ACDE ）。

A、受理报警、调度力量和出动情况      B、灭火救援事故调查情况

C、战术运用和技术装备应用情况        D、协同作战和战斗保障情况       E、主要经验教训

13．公安消防部队进入二级战备的基本要求有（ABCDE）。

A、做好战备动员        B、启动执勤战斗预案         C、调整执勤力量

D、停止探亲休假        E、落实各种战斗保障

14．公安消防部队进入一级战备的基本要求有（ABCD）。

A、进行战前动员 B、召回在外人员 C、各级首长全部就位  D、各级机关人员全部就位 E、停止探亲休假

15．公安消防中队交接班由执勤队长组织，主要任务是（ACE）。

A、调整落实执勤力量  B、检查装备登记情况 C、检查清点器材装备 D、汇报执勤工作 E、安排执勤工作

16．各级公安消防部队应当开展经常性战备教育，在（ACD）或者其他特殊情况时，必须进行战备教育。

A、补兵退伍期间     B、发生重大事故     C、重大节日     D、重要活动

17．消防水源资料主要包括（ABCDE）。

A、消火栓档案卡       B、消防水池档案卡

C、天然水源档案卡     D、消防水源设施检查登记表     E、消防水源分布图

18．灭火救援预案制定的范围包括（ABCDE）。

A、消防安全重点单位  B、在建重点工程 C、各类重大灾害事故  D、重要保卫勤务  E、跨区域救援行动

19．灭火救援预案制定的程序是（ABCDE）。

A、确定范围，明确重点保卫对象      B、调查研究，收集资料

C、科学计算，确定参战力量和装备    D、确定作战意图     E、严格审核，不断充实完整

20．登高训练的安全要求是（ABCD）。

A、干部在场     B、官兵不带思想情绪   C、保护措施到位   D、安全员在位     E、卫生员到场

21．灭火救援准备资料主要包括（ABCD）。

A、辖区情况资料     B、执勤业务训练资料  C、安全管理资料   D、消防装备资料  E、战备教育资料

22．战评与总结材料文字部分的主要内容包括（ABCD）。

A、基本情况     B、战斗经过   C、经验教训     D、参战人员的先进事迹      E、图表资料

23．灭火救援作战资料主要包括（ABCDE）。

A、接警记录      B、现场录像     C、照片     D、灭火救援报告表    E、战评与总结

24．战备教育内容主要有（ABCDE）。

A、形势任务教育          B、政策法规教育       C、爱国主义教育

D、革命英雄主义教育      E、优良传统教育       F、灭火救援业务理论教育

25．灭火作战预案中重点单位或部位的基本情况包括（ABCDE）。

A、名称、地理位置           B、平面布局、建筑特点   C、建筑面积和高度以及耐火等级

D、生产、储存物资的性质及生产工艺流程    E、内部水源和外部水源及其它固定、半固定消防设施

26．属于大、中队安全管理组织主要职责的是（ABCDEF）。

A、落实上级安全领导小组计划和工作部署    B、开展安全分析，落实整改措施

C、开展安全竞赛、评比和自查互查活动，进行安全教育

D、表彰安全工作中的好人好事    E、认真做好事故的善后处理工作    F、督促检查安全工作的落实情况

27．灭火救援业务资料管理制度包括（ABCDE）。

A、确定密级      B、确定专人负责      C、制定查阅制度    D、制定移交和销毁制度   E、确保安全

28．战评与总结图表部分的主要内容包括（ABC）。

A、战斗部署图             B、火场供水图      C、现场战斗照片、录像     D、指挥部位置图

29．战评与总结材料经验教训部分内容应包括分析研究在（ABCDE）方面存在的问题和取得的经验。

A、接警     B、力量出动     C、调派增援力量    D、组织指挥      E、情况侦察     F、行动安全

30．训练前准备工作包括（ABCE）。

A、制定安全措施    B、进行安全教育   C、检查场地器材   D、训前动员   E、受训人员身体准备活动

31．下列属于人工消防水源的是（ACD）。

A、地上、地下消火栓        B、蓄水池      C、消防上水鹤        D、消防水池

32．消防安全重点单位的基本内容包括（ABDE）。

A、数量、分类和分布情况       B、重点单位建筑结构和使用情况   C、重点单位灭火救援预案制定情况       D、重点单位内重点部位和消防设施情况     E、重点单位消防组织情况

33．消防大、中队安全组织成员通常包括（ABC）。

A、驾驶班长       B、正副战斗班长   C、技术骨干       D、副中队长或排长

三、判断选择题

1．灭火救援执勤人员由干部、司机、通信员、战斗员等组成。（×）

2．与辖区其他消防队伍保持联系，并加强协同作战是中队首长的职责要求。（×）

3．执勤装备是指用于火灾扑救和抢险救援任务的装备总称，它是构成灭火救援能力的基本要素之一。（×）

4．执勤装备种类繁多，按其功能分为防护装备、灭火装备、抢险救援装备、灭火剂和消防通信设备。（√ ）

5．抢险救援装备通常包括破拆工具、灭火剂喷射器具、防毒面具、登高器具、呼救器、救生器具和防化、抢险救援车。（×）

6．公安消防部队受理报警、调度力量和出动情况是战评的主要内容之一。（√ ）

7．战备等级是根据公安消防部队在规定期限内完成执勤战斗任务的程度划分。（×）

8．经常性战备是指公安消防部队完成日常性执勤战斗任务的准备状态。（√）

9．发生重大自然灾害时公安消防部队要进入二级战备战斗准备状态。          （√）

10．国家进入战争状态，国家发布戒严令时公安消防部队要进入一级战备战斗准备状态。（√）

11．各级公安消防部队必须建立严格的值班备勤制度，保证不间断值班。（×）

12．中队战备值班首长通常由中队干部轮流担任。（√）

13．战备教育必须列入阶段政治教育计划，由指导员组织实施。（×）

14．中队每天对所属部队至少进行早晚一次的战备检查。（×）

15．消防车库必须保持整洁卫生，存放的非执勤战斗物品要摆放整齐。（×）

16．各级公安消防部队必须建立严格的执勤战斗信息报告制度，及时上报执勤实力变化和执勤战斗中发生的重大问题。（√）

17．各级公安消防部队应当及时掌握本辖区消防水源设施情况，发现问题，及时督促有关部门进行处理。（√）

18．制定执勤战斗预案有利于火灾风险评估并采取积极的应对措施。（√）

19．制定灭火作战预案通常包括重点单位或部位的基本情况、火灾危险评估、设定火情、确定灭火力量出动编成等14个方面。（√）

20．制定抢险救援预案通常包括救援对象基本概况、灾情设定、危害特性、力量部署、处置对策、勤务保障等6个方面。（×）

21．中队制定的执勤战斗预案必须经总队机关审核后方可投入使用。（×）

22．公安消防部队各级值班首长和值班、执勤人员应当按照职责分工熟悉辖区情况。（√）

23．灭火救援记录表应由值班通信员负责填写。（×）

24．执勤情况记录主要记录执勤人员的在位情况。（×）

25．根据战备值班制度要求，中队应设值班首长和值班员（×）

26．灭火救援作战资料是指把与灭火救援业务工作相关的各种信息，采用文字、数字、图表、影像等形式收集、整理起来的，并用以帮助和指导灭火救援工作开展的各种信息材料的总和。（×）

27．执勤战斗预案是火灾扑救和抢险救援行动的主要依据，是部队执勤工作的必要组成部分。（×）

28．执勤战斗预案实施上级审核制度。（×）

29．消防水源建设，在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓和消防上水鹤，在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。  （√）

30．发现市政消防水源有损坏、被盗等影响使用情况时，应首先向公安机关报告。（×）

31．消防水池一般设置在室外，且与建筑物之间的间距不少于20米。（×）

32．组织事故救援和调查处理工作是中队安全管理组织的职责要求。（×）

33．训练前检查就是对训练场地设施、装备、保护器具等进行安全检查。（√）

34．中队每周要进行一次安全教育。（×）

三级消防岗位资格

一、单选

1．高层建筑火灾灭火力量部署的先后顺序是(A)。

A、先着火层、再着火上层、后着火下层     B、先着火上层、再着火层、后着火下层

C、先着火下层、再着火上层、后着火层     D、先着火层、再着火下层、后着火上层

2．扑救高层建筑火灾，其战斗力量应按(A)部署。

A、着火层＞着火上层＞着火下层        B、着火上层＞着火层＞着火下层

C、着火下层＞着火上层＞着火层        D、着火层＞着火下层＞着火上层

3．在扑救高层建筑火灾中，疏散和救助遇险和遇难人员的基本顺序是（A）。

A、先着火层、再着火上层、后着火下层      B、先着火上层、再着火层、后着火下层

C、先着火下层、再着火上层、后着火层      D、先着火层、再着火下层、后着火上层

4．实施对高层建筑火灾扑救时，灭火进攻起点一般选择在（B）

A、着火层     B、着火层下一层或下二层     C、首层     D、着火层上一层

5．扑救高层建筑火灾，前沿指挥所应设在（B）

A、着火层         B、着火层下一层或下二层     C、首层        D、着火层上一层或上二层

6．扑救高层建筑火灾的战术要求是（A）

A、以固为主，固移结合     B、内攻近战     C、救人第一          D、上堵下防

7．扑救有毒区域的火灾，对中毒较重、已经休克的人员，要先送到（ A ）进行急救，然后迅速送往医院抢救。

A、空气新鲜、通风良好的地方    B、火场指挥部     C、安全区     D、救护车

8．扑救高层建筑火灾从内部进攻时，水枪阵地要依托（A）设置。

A、防火、防烟分区     B、承重墙     C、疏散口      D、窗口

9．某高层建筑18层发生火灾，疏散和救助人员途径不正确的是（D）

A、从楼层疏散通道经消防电梯进入避难层   B、从楼层疏散出口经防烟封闭楼梯，进入起火搂层的下层

C、利用举高消防车疏散救助遇险人员       D、利用救生气垫救助遇险人员

10．高层建筑登高面裙房高度不得大于（A）

A、5 m        B、6 m       C、7 m         D、8 m

11．高层民用建筑是指（C）的住宅建筑或建筑高度超过24 m的公共建筑。

A、2层和2层以上       B、8层和8层以上     C、10层和10层以上        D、12层和12层以上

12．以下不属于高层建筑的灭火战术措施是（D）。

A、内外结合    B、内攻近战     C、逐层消灭     D、分割围歼

13．在扑救高层建筑火灾中，利用广播系统疏散人员，应先通知（B）

A、着火层人员   B、着火层和着火层上层人员   C、着火层和着火层下层人员    D、单位消防管理人员

14．在扑救高层建筑火灾时，战斗人员和器材集结处应位于（B）

A、着火层             B、着火层下一层或下二层     C、首层     D、消防控制室

15．扑救高层建筑火灾，对地面积水要及时组织人员排除，防止流入（A）

A、电梯井        B、楼梯间         C、前室            D、控制室

16．进入消防控制室了解火情时，应由（A）操作设备。

A、值班或工程技术人员     B、消防指挥员    C、消防侦察人员   D、单位管理人员

17．利用水泵接合器向室内管网供水时，应首先注意（A）

A、水泵接合器使用范围  B、水泵接合器耐压能力  C、水泵接合器的接口形式  D、水泵接合器的接口口径

18．登高疏散救助人员时，应首先考虑使用（D）。

A、举高消防车     B、客梯         C、防烟封闭楼梯         D、消防电梯

19．火灾中，导致玻璃幕墙爆裂的主要因素是（A）。

A、火焰，高温   B、室内热气压   C、建筑构件变形挤压    D、玻璃自身耐热性能差

20．扑救高层建筑火灾实施排烟措施时，在烟雾流经部位应（D）。

A、清理障碍物       B、放下防火卷帘       C、关闭门窗       D、布置水枪设防

21．在对密闭房间进行排烟时，为防止发生轰燃应采取的措施是（A）

A、逐渐开启排烟口，使用开花水枪掩护    B、先开启进风口，再开启排烟口

C、先开启排烟口，再用大量水稀释        D、减少排烟口数量和面积

22．砖木结构建筑层数一般不超过（B）。

A、4层          B、5层           C、6层           D、7层

23．砖木结构住宅建筑大部分采用（B）建筑形式。

A、单元式       B、走廊式        C、庭院式         D、分散式

24．在扑救砖木结构建筑火灾时，为防止内部火势垂直蔓延，要在（C）设置水枪阵地。

A、着火层上层         B、着火层下层    C、着火层上下         D、着火层内外

25．在扑救砖木结构建筑火灾的战斗中，使用（C）形态水流进行火场排烟效果最好。

A、直流           B、开花         C、喷雾          D、密集

26．扑救砖木结构建筑火灾时，进行火场排烟、排热，应打开（C）窗口。

A、上风方向         B、低部位置     C、下风、侧下风方向       D、高部位置

27．扑救附设式地下车库火灾时，可充分利用地上建筑内消火栓出枪，从（D）直接进入车库，展开灭火行动。

A、采光窗         B、出口         C、入口           D、疏散楼梯通道

28．地下车库建筑平面格局一般为（B），采用的是按位停车方式。

A、封闭式    B、半封闭式     C、敞开式      D、开放式

29．不属于地下工程火灾扑救战术措施的是（C）。

A、分段合击    B、区域窒息     C、内外结合       D、重点突破

30．扑救有毒区域火灾时，当可燃性有毒物质扩散尚未燃烧时，应立即熄灭（  C  ）内的一切火源，防止发生燃烧或爆炸。

A、下风方向    B、沾染区域      C、扩散区域     D、上风方向

31．扑救地下车库火灾时，由外部进入内部进攻，一般选择从（A）出入通道向内部进攻。

A、上风      B、下风        C、中部          D、距火源最近

32．适用于油罐固定灭火设备液下喷射的灭火剂是（ A ）。

A、氟蛋白泡沫       B、普通蛋白泡沫      C、高倍数泡沫    D、清水泡沫

33、扑救油罐火灾燃烧罐的冷却强度是（ D ）L／s．m2。

A、0.1～0.3    B、0.2～0.4    C、0.3～0.5      D、0.6～0.8

34．扑救油罐火灾邻近罐的冷却强度是（ D ）L／s．m2。

A、0.1～0.15     B、0.15～0.2       C、0.2～0.3        D、0.35～0.7

35．扑救油罐火灾时，泡沫液的准备量通常应达到一次进攻灭火用量的（ D ）倍。

A、2     B、4    C、5     D、6

36．扑救原油罐火灾进攻有利时机是：（ A ）。

A、沸溢、喷溅之前   B、沸溢、喷溅之时   C、局部发生燃烧      D、灭火剂准备充足

37．具有“热波特性”的油品是（ A）。

A、原油     B、汽油     C、柴油     D、航空煤油

38．以下不属于轻质油品所具有的特点的是：（ C ）。

A、密度小    B、燃烧热值高    C、燃烧速度慢     D、挥发快

39．储存轻质油品的内浮顶储罐，在火场高温作用下罐内油品发生膨胀，并蒸发出大量可燃气体，当内部压力超过罐的耐压强度时，储罐发生（ A ）。

A、物理爆炸   B、化学爆炸     C、爆震      D、爆燃

40．火灾时易发生沸溢、喷溅现象的油品是（A ）。

A、原油    B、煤油     C、柴油     D、汽油

41．扑救油罐火灾首选灭火剂是（ C ）。

A、二氧化碳   B、水    C、氟蛋白泡沫    D、干粉

42．燃烧油罐的火势被扑灭后，要继续对其罐壁实施冷却，直至使油品温度降到（ D ）以下为止。

A、闪点    B、沸点   C、自燃点    D、燃点

43．扑救相互毗连的大型商场火灾时，力量部署应以（A）为主，并设立第二道防线。

A、下风方向      B、上风方向       C、重要目标       D、蔓延方向

44．在扑救多层商场火灾时，力量部署的顺序是（A）。

A、先着火层、再着火上层、后着火下层      B、先着火上层、再着火层、后着火下层

C、先着火下层、再着火上层、后着火层      D、先着火层、再着火下层、后着火上层

45．大型商场的层数通常不超过（B）层（不含地下层）

A、6       B、7      C、8     D、9

46．在扑救医院火灾时，疏散和救助被困人员首先要实施的方法是（A）。

A、利用应急广播系统，稳定被困人员情绪       B、组织患者之间互相救助

C、利用救生器材进行自救                     D、先救助轻病患者，后救助重病患者

47．扑救医院火灾时，整个救护行动要在（D）指导下进行。

A、火场指挥部     B、消防指挥员       C、消防战斗员     D、医务人员

48．某商场发生火灾，燃烧面积为400m2，若火场灭火用供水强度为0.20L/S.m2，使用19m水枪灭火有效射程为15m，火场灭火需用( C )支水枪。

A、10       B、12       C、14       D、16

49．扑救医院火灾时，必须要坚持（B）原则，集中兵力于火场主要方面。

A、加强第一出动力量      B、救人第一     C、强攻近战，固移结合      D、确保重点，减少伤亡

50．扑救影剧院火灾，如果在（A）分钟内不能控制火势，就可能使火势发展到猛烈燃烧阶段。

A、5～10     B、10～15       C、15～20        D、20～25

51．影剧院根据其使用特性，其建筑通常都是由（B）、观众厅、放映室三大部分组成，且彼此相互连通的。

A、演员化妆室      B、舞台       C、观众休息室      D、游艺活动室

52．钢质结构的影剧院发生火灾时，在高温的作用下（C）分钟即可失去承重能力，造成钢屋架的整体坍塌。

A、5～15      B、10～20      C、20～30       D、30～40

53．木质结构的影剧院发生火灾时，火势一旦烧穿屋面，在（B）分钟会造成木屋架的坍塌。

A、10～20     B、20～30      C、30～40      D、40～50

54．在扑救影剧院火灾中，必须坚持（C）的原则，积极疏散、救助被困人员，迅速消灭火灾。

A、先控制、后消灭     B、集中兵力于火场     C、救人第一     D、保护重点

55．对发生在影剧院舞台上的火灾，在扑救时应使用（B）控制火势由舞台向观众厅蔓延，并从外部两侧适当部位，破拆进入闷顶堵截火势发展。

A、喷雾水枪    B、大口径水枪     C、开花水枪       D、直流水枪

56．影剧院观众厅发生火灾时，在扑救时应在（B）设置水枪阵地，堵截火势由闷顶内向舞台、放映室蔓延。

A、观众厅内两侧     B、闷顶内两侧      C、屋顶外两侧       D、闷顶外两侧

57．影剧院放映室发生火灾时，应当从放映室两侧房间设置水枪阵地，控制烟火和高温对（A）的威胁。

A、两侧房间和观众厅     B、舞台的化妆室     C、两侧房间和舞台     D、游艺活动室和舞台

58．扑救影剧院地下室火灾时，要部署灭火力量，保护电器设备、转台的旋转机构和道具，控制火势向（B）发展。

A、观众厅        B、舞台       C、放映室        D、观众休息室

59．扑救影剧院火灾，水枪阵地不可设在舞台和观众厅的（B），要以门或承重墙为依托。

A、外侧      B、中央        C、内侧        D、两侧

60．露天堆垛仓库发生火灾， 应实施（D）的战术措施，迅速消灭火灾。

A、“穿插分割、强攻近战”   B、“冷却保护，攻防并举”  C、“分段合击、区域消灭”   D、“以阵地战为主”

61．扑救露天堆垛火灾时，应积极疏散和保护临近堆垛，防止（A），造成火势蔓延。

A、产生飞火      B、热传导作用      C、热对流作用       D、产生回火

62．疏散露天堆垛火灾中的物资时，应遵循（A）的原则。

A、先疏散受火势严重威胁的堆垛，再视情疏散其它堆垛

B、先疏散燃烧猛烈的堆垛，再视情疏散其它堆垛

C、先疏散极易着火的堆垛，再视情疏散其它堆垛  D、先疏散危险性较大的堆垛，再视情疏散其它堆垛

63．扑救露天堆垛火灾，保护邻近未燃堆垛时，应用（B）全面覆盖未燃堆垛，降低堆垛表面温度，防止成为新火点。

A、直流水枪      B、开花水枪     C、泡沫管枪       D、喷雾水枪

64．棉、麻、草、苇纤维等堆垛内含有一定的空气，火灾中，火势会从外层通过缝隙燃烧到内部形成（A）状态，不易将火灾彻底扑灭。

A、阴燃      B、自燃      C、复燃       D、轰燃

65．稻草、芦苇等堆垛发生自燃的主要原因是 （ D ）。

A、分解放热      B、氧化发热      C、聚合放热       D、发酵放热

66．采用喷雾水流带电灭火，喷雾水枪可以不接地线，但要根据电压大小选好与带电体的安全距离，消防车泵压力保持（  C  ）MPa。

A、0.3～0.5    B、0.2～0.4     C、0.5～0.7      D、0.1～0.3

67．对能溶于水的有毒或刺激性气体，可喷射雾状水流，降低其在空气中的（   C  ）。

A、毒性       B、比重     C、浓度      D、质量

68．当发现有大量毒气扩散，且短时间内难以控制时，消防人员应协同有关部门及时疏散可能遭遇毒气侵害的人员，特别要先疏散毒源（ B ）受威胁的人员。

A、上风方向      B、下风方向      C、沾染区域       D、扩散区域

69．扑救有毒区域的火灾，水源的选用、水枪阵地的选择，在不影响火灾扑救效果的前提下，坚持从（  A  ）方向进攻为主的原则。

A、上风     B、下风      C、侧上风       D、侧下风

70．消防人员在有毒区域进行侦察、排险、灭火等行动时，应以（  D  ）为单位，不可单独行动。

A、2～3人    B、分队       C、班      D、小组

71．有毒区域是指存在或通过（  A  ）能产生有毒物质的区域。

A、燃烧     B、化学反应       C、分解       D、化合反应

72．扑救带电设备、线路火灾时，对地电压在（  A  ）以下的电源，可穿戴绝缘手套，用绝缘电剪将电线剪断。

A、250V      B、300V     C、350V     D、400V

73．在扑救带电设备、线路火灾时，如需在配电室断电时，应首先断开（  B  ）。

A、磁力开关    B、主开关     C、设备电源       D、动力开关

74．进入有毒区域进行火灾扑救时，消防人员（ C ）采取防护措施，禁止无关人员进入。

A、应当    B、需要     C、必须       D、应该

75．带电灭火时，灭火人员要穿戴绝缘胶靴和手套，必要时穿着（  A  ）。

A、均压服      B、防化服     C、隔热服      D、防护服

76．带电灭火时，在金属水枪喷嘴上安装接地线，接地线两端分别与水枪喷嘴和接地棒牢固连接。接地棒最好钉入地下（  D ）深，并在接地棒处倒入盐水或普通水。

A、0.2m        B、0.3m      C、0.4m      D、0.5m

77．扑救带电设备、线路火灾，电线断落对地短路，参战人员进入积水地面，易形成（  C  ），造成触电伤害。

A、电流      B、磁场     C、跨步电压      D、电场

78．有毒物质是指凡（  C  ）进入人、畜体内，能与机体组织发生作用，破坏正常生理功能，引起机体暂时或永久性病理状态，甚至死亡的物质。

A、大剂量     B、微小剂量      C、小剂量      D、中等剂量

二、多项选择题

1．高层建筑的基本特点是 （ABCDE）。

A、建筑高大，用途广泛      B、可燃物集中，火灾荷载密度大

C、用电设备多      D、消防设施完善       E、内部竖向管井种类多

2．高层建筑火灾的灭火措施是 （ABCD）。

A、上下合击    B、内攻近战     C、内外结合     D、逐层消灭     E、重点突破

3．高层建筑火灾供水方法主要有 （ABCD）。

A、启动固定消防水泵供水                 B、利用水泵接合器向室内管网补充供水

C、通过移动式消防水泵直接向火场供水     D、通过消防车直接向火场供水

4．高层建筑火灾的特点是（ABC）。

A、烟火蔓延途径多，易形成立体火灾    B、人员疏散困难，灭火救援难度大

C、玻璃幕墙破，易造成碎人员伤亡      D、火灾荷载大，易发生坍塌

5．扑救高层建筑火灾采用垂直铺设水带方式供水，必需考虑（ACD）。

A、消防车最大供水高度  B、消防车停放位置   C、水带耐压性能     D、水带连接强度

6．导致高层建筑立体燃烧、烟火多途径蔓延的因素有（ABCE）。

A、竖向管井与通道、共享空间、玻璃幕墙缝隙等部位易产生“烟囱”效应。

B、外部风力作用加剧火势蔓延       C、高强度热辐射引起临近建筑物燃烧

D、火灾荷载大，可燃物质多         E、密闭的房间易发生轰燃

7．扑救高层建筑火灾，实施外部进攻的主要途径有（ABCD）。

A、利用室外楼梯、建筑物平台        B、利用举高消防车      C、利用直升飞机

D、利用建筑装有的塔吊、升降机、擦窗机      E、利用相邻建筑设置上下滑行绳索

8．高层建筑火灾排烟方法有（ABCDE）。

A、利用固定机械排烟系统排烟      B、利用排烟窗排烟      C、利用喷雾水流排烟

D、利用移动排烟设备排烟          E、破拆建筑结构排烟

9．扑救高层建筑火灾时，灭火救援难度大的主要表现是（ABCD）。

A、浓烟、毒气等燃烧产物易造成被困人员窒息中毒

B、内部温度高、烟气浓、能见度低，灭火救援人员难以深入内部

C、楼层高，消防移动作战装备器材难以发挥作用

D、被困人员易惊慌失措，可供疏散逃生的通道少，容易造成大量人员伤亡

E、易产生“烟囱”效应，烟火流动速度快

10．在扑救高层建筑火灾中，玻璃幕墙破碎会导致（ABC）等事故。

A、地面人员伤亡      B、破坏地面消防车辆      C、破坏供水器材

D、新鲜空气进入，火势扩大          E、烟雾流动，火势四处蔓延

11．砖木结构建筑火灾的特点主要有（ABCE ） 。

A、燃烧猛烈，蔓延迅速                 B、易形成立体火灾      C、建筑易垮塌

D、交通、水源不利，扑救难度大         E、易造成人员伤亡

12．扑救砖木结构建筑火灾的灭火战术措施有 （ABCD ）。

A、强攻近战    B、内外夹攻    C、上下合击     D、重点突破     E、分割围歼

13．砖木结构建筑发生火灾后，（CDE）最容易出现垮塌。

A、墙      B、柱     C、楼板      D、吊顶      E、屋盖

14．扑救砖木结构建筑火灾，实施内部侦察时要查明（ABCDE）。

A、被困人员所处的位置、数量    B、火势蔓延的主要方向       C、人员安全疏散路线

D、建筑内部结构情况            E、建筑内部受损程度情况

15．扑救砖木结构建筑火灾，为防止建筑倒塌，不能使用大口径水枪直接冲击的部位有（AB）。

A、承重墙     B、柱     C、吊顶     D、楼板      E、屋盖

16．金属油罐的种类主要包括（ABCD）。

A、拱顶油罐     B、浮顶油罐      C、无力矩油罐   D、卧式油罐     E、球形油罐

17．油罐火灾的特点是 （ABCDE）。

A、爆炸引起燃烧        B、燃烧引起爆炸      C、火焰高，辐射热强

D、易形成沸溢与喷溅    E、易造成大面积燃烧

18．重质油品储罐发生的沸溢、喷溅现象，瞬间即可造成大面积燃烧，对在火场内的（ABCD）造成极大的威胁。

A、消防战斗人员         B、消防车辆      C、邻近生产装置、设备     D、固定灭火装置

19．扑救油罐火灾火情侦察的主要内容是（ABCDE）。

A、燃烧罐内油品的种类、储量           B、燃烧罐液面高度和液体表面积

C、燃烧罐的罐顶结构，受火势威胁或热辐射作用的邻近油罐情况

D、固定、半固定灭火装置完好程度，利用移动灭火装备进行灭火的位置

E、重质油品的含水率，罐内有无水垫层

20．扑救油罐火灾中，冷却罐体和防止爆炸的方法措施有（ABCDE）。

A、开启水喷淋冷却装置         B、利用水枪、带架水枪进行冷却

C、冷却水要射至罐壁上沿，要求均匀不留有空白点

D、对相邻受火势威胁的油罐，应用石棉被等覆盖物覆盖泄漏点，控制油蒸气外泄

E、危险时，可启动泡沫灭火装置，利用泡沫覆盖液面，防止油品爆炸

21．火灾中不会发生沸溢和喷溅的油品是：（ADE）。

A、汽油     B、重油    C、原油     D、煤油      E、柴油

22．扑救油罐火灾时，其灭火准备工作主要有（ABCE ）。

A、加强灭火剂储备量        B、落实进攻的人员和装备

C、做好火场供水准备        D、加强技术保障        E、加强火场通信保障

23．油罐火灾的灭火主要措施有（ABCE）。

A、消灭地面流淌火          B、利用车载炮、高喷车、移动炮等移动装备灭火

C、启动固定灭火装置实施冷却和灭火     D、利用蒸气或二氧化碳实施灭火

E、对油罐裂口、呼吸阀、量油口等处火炬型燃烧，可覆盖窒息灭火

24．扑救油罐火灾的注意事项有（ABCDE）。

A、参战人员应配有防高温等防护装备                 B、正确选择停车位置

C、注意观察火场情况，及时发现沸溢、喷溅征兆       D、充分冷却，防止复燃

E、浮顶罐密封圈围堰部位燃烧应立即启动固定泡沫灭火装置或组织泡沫管枪强攻灭火

25．大型商场的火灾特点主要是（ABC）。

A、火势猛烈，蔓延迅速     B、烟雾浓毒性大，易造成人员伤亡    C、扑救火灾难度大

D、通道狭窄，战斗展开难      E、可燃物质多，易发生轰燃

26．扑救大型商场类火灾进行内部侦察时主要应查清（ABCDE）。

A、被困人员数量、所处位置          B、火灾范围、火势蔓延途径

C、商场内部消防设施可利用情况      D、燃烧物质性质、商品受火势威胁程度

E、确定人员、贵重商品疏散路线，灭火进攻路线和灭火阵地设置等情况

27．扑救大型商场类火灾时，利用消防控制室侦察主要应查明（ABCDE）。

A、接受报警、发出火灾、疏散指令和自动灭火、防（排）烟、空调等系统运作情况

B、消防电梯运行及消防指挥中心对内部固定消防设施联动控制情况

C、通过监控设备，查明起火部位、火灾范围、火灾蔓延方向

D、根据救人、灭火需要，指导消防控制室值班人员发出有关指令

28．扑救商场火灾实施人员救助行动时，可利用救生器材有（ABCDE）。

A、消防梯     B、救生软梯     C、救生袋      D、缓降器      E、救生气垫

29．大型商场发生火灾时，火势猛烈、蔓延迅速的主要原因有（ABCD）。

A、烟火沿柜台、货架、立体堆垛的货物和吊顶向水平方向蔓延迅速

B、多数新建大型商场设有大面积立体共享空间，火灾中“烟囱”效应强

C、火势还可沿楼梯间、内装修或堆积的可燃商品，以及沿外墙窗口向上蔓延

D、在大风的作用下容易向毗邻的建筑蔓延，出现跳跃性发生

30．大型商场发生火灾时扑救难度大的主要原因有（ABCD）。

A、布局复杂，疏散困难    B、火势猛，温度高，燃烧面积大，分割战术难实施

C、当救人、疏散、灭火同步进行时，所需兵力多指挥难度大   D、用水量大易给商品造成水渍损失

31．扑救大型商场火灾水枪阵地设置要求是（ABCDE）。

A、多层独立建筑内攻应以楼梯口或电梯口作为水枪阵地控制火势

B、多层独立建筑外攻应通过消防梯、举高消防车以窗口作为水枪阵地控制火势

C、相互毗连的大型商场火灾，水枪阵地设置应以下风方向为主

D、合理利用商场内部墙式消火栓设置水枪阵地

E、利用举高、高喷和水炮消防车射水，控制从窗口、屋顶窜出的火焰

32．影剧院的火灾特点是 （ABCD ）。

A、燃烧猛烈，蔓延迅速       B、一处着火，多处流串      C、建筑物易坍塌

D、易造成人员伤亡           E、建筑高、跨度大，易形成立体燃烧

33．影剧院火情侦察的主要任务是 （ABCDE）。

A、有无人员被困，其数量、位置、受火势威胁的程度     B、起火部位、燃烧面积、火势蔓延方向

C、舞台口上部与观众厅、闷顶是否有防火分隔设施      D、各种固定灭火设施发挥作用情况

E、电气设备是否断电，舞台排烟孔是否开启，空调设备是否关闭

34．扑救影剧院火灾时的注意事项有（ABCDE）。

A、水枪阵地不可设在舞台、观众厅的中央，要以门或承重墙为依托

B、登高灭火人员要落实防滑落措施，要掌握闷顶、屋顶的燃烧程度

C、搞好火场警戒，防止被救人员重返火场，造成重复施救和人员伤亡

D、舞台火灾处在初期阶段时，应迅速将幕布放下来，并用水淋湿

E、水枪阵地应对称、同步设置，避免力量部署失调，出现空挡而导致火势流窜

35．扑救有毒区域火灾，（ ABC）应尽量坚持从上风方向进攻为主的原则。

A、消防车停车位置   B、水源的选用     C、水枪阵地的选择   D、灭火救援作业

36．影剧院火灾扑救，疏散和救助遇险人员的行动要求有（ABCD）。

A、向群众喊话，稳定被困人员情绪，有组织地掩护疏散

B、迅速开启全部疏散通道，排除障碍，分头疏散

C、对老、弱、病、残和个别惊慌者，要注意疏散和救助的方法

D、在确保人员疏散的前提下，安排灭火力量控制火势蔓延，防止建筑结构发生坍塌

37．医院的火灾特点是（ABCE）。

A、人员疏散任务重，难度大      B、药房起火烟雾浓，毒性大。

C、烟雾四处流窜，易造成火势蔓延    D、放射源多，潜在威胁大    E、灭火行动困难

38．医院发生火灾时，疏散和救助被困人员的措施有（ABCDE）。

A、对不能行走的病人，利用担架、推车或背、抬的方法疏散

B、对危重的病人可采取人、床、器具一并抬走的方法疏散

C、对尚未受到火势威胁的人员要稳定其情绪，制止随意行动

D、利用应急广播系统，稳定被困人员情绪，引导疏散

E、救助力量不足时，可采用疏散缓冲办法，逐步向外疏散

39．造成医院火灾扑救困难的主要原因是（ABDEF）。

A、建筑格局复杂，通道狭窄，战斗展开困难    B、室外交通拥挤，消防车辆行动困难

C、火势发展蔓延快，救人灭火难以同时展开        D、举高消防车不易发挥作用

E、精密仪器多，部分房间或设备不易用水扑救

F、个别室内存有放射性和有毒物质，易对消防员造成伤害

40．汽车（库）的火灾特点是（ABCD）。

A、火势发展迅猛           B、车辆疏散困难       C、扑救困难

D、易造成人员伤亡严重     E、出入口少，空间密闭

41．扑救汽车（库）火灾的战术措施有（ACDE）。

A、重点保护    B、穿插分割     C、掩护疏散     D、快速灭火     E、防止爆炸

42．露天堆垛仓库基本特点有（ABCD）。

A、多数存放棉、麻、木材等可燃物资         B、可燃物集中，周围环境空旷

C、周围交通道路等级低，缺少消防水源       D、占地面积大，管理人员少，危险隐患多

43．露天堆垛的火灾特点是 （ABCDE ）。

A、火势发展猛烈       B、飞火飘落，燃烧面积大      C、扑救时间长

D、用水量大           E、发生阴燃，不易将火灾彻底扑灭。

44．扑救露天堆垛火灾应注意的主要问题有（ABCD）。

A、加强第一出动，调足灭火力量      B、适时替换一线灭火人员，力求速战速决

C、加强火场通信联络      D、搞好后勤保障

45．露天堆垛发生火灾时，火情侦察的主要内容应包括（ABCDE）。

A、了解着火堆垛物质的种类、性质、数量、堆垛形式   B、了解着火堆垛火势燃烧程度和蔓延方向

C、查清堆垛间的距离    D、查清未燃烧堆垛受火势威胁程度       E、确定进攻和疏散物资的路线

46．露天堆垛发生火灾时，可采用（ABCD）等方法进行疏散。

A、人力搬运    B、汽车运输     C、铲车搬运    D、推土机搬运

47．露天堆垛火灾扑救措施有（ABCDF）。

A、做好火情侦察             B、合理疏散物资         C、保护邻近未燃堆垛

D、翻垛检查、彻底消灭火灾   E、保证火场通信联络     F、保证火场供水

48．下列物质哪些属于有毒物质（ ACDE  ）。

A、一氧化碳    B、氮气    C、汽油蒸气     D、酸类蒸气    E、沥青燃烧产物

49．扑救有毒区域火灾的战斗行动要求有（ABD）。

A、消防车要从上风方向进入有毒火灾区域    B、在风力不大的情况下，不宜使用四面围堵战术

C、加强协同作战，积极疏散物资       D、阵地上的水枪手要少而精

50．扑救有毒区域火灾的战斗结束后，对受有毒物质污染的（ABCD），必须进行彻底消毒处理，对所有参战人员须进行卫生保健检查。

A、消防车辆     B、器材      C、工具      D、装备

51．扑救有毒区域火灾，通过火情侦察需要了解的内容是 （ABCDE）。

A、是否有人员受到火势或毒害品威胁，所在地点、数量和抢救、疏散的途径

B、火源位置，燃烧的范围和火势蔓延的主要方向

C、火场上有毒物质的种类、性质、数量、来源和浓度范围、扩散方式

D、有无爆炸等物质，其数量、存放形式、具体位置、爆炸可能波及的范围

E、内部可供排毒、断绝毒源的装置和可使用情况

52．有毒区域火灾特点是（BCD）。

A、火灾蔓延迅速       B、易发生中毒事故      C、火灾易于扩大

D、火灾扑救困难       E、易发生连锁反应

53．含毒物质受热或燃烧分解出的有毒气体或蒸气主要有（ABCDE）。

A、二氧化硫    B、硫化氢     C、光气      D、氯化氢     E、氢化氰

54．扑救带电设备、线路火灾时，造成人员触电的主要原因是（ABCD  ）。

A、人直接与带电部位接触     B、人与带电体过于接近

C、在跨步电压区域内         D、导电的灭火药剂直接连接喷射到带电体上

55．特殊情况下火灾扑救主要是指（ABC）。

A、强风情况下火灾扑救           B、有毒区域火灾扑救

C、带电设备、线路火灾扑救       D、石油化工类火灾扑救       E、放射性物质火灾扑救

56．扑救带电设备、线路火灾应注意的主要问题有（ABCDE） 。

A、水枪喷嘴与带电体之间要保持安全距离

B、使用直流水枪灭火时，发现有电击感，要将水带与水枪的接合部金属触地，以防触电

C、发生电线断落时，要划出警戒区、禁止人员入内    D、避免人体与水流接触

E、破拆时，要防止工具与带电体接触

57．带电设备、线路火灾，是指供电系统中（ ABCD ）设施和线缆的火灾。

A、送电      B、变压    C、配电      D、用电

58．发电厂和供电系统使用的固定灭火装置，主要有（ACE）。

A、蒸气灭火装置       B、泡沫灭火装置     C、水喷雾灭火装置

D、干粉灭火装置       E、“1211”固定灭火装置

59．扑救有毒区域火灾时，造成扑救困难的主要原因是（  AB  ）。

A、部分有毒物质在燃烧时，不能用水扑救   B、个人防护装具沉重，使战斗人员的行动受到一定影响

C、发生连锁反应，危险性大        D、参战力量多，沟通协调不便

60．扑救有毒区域火灾需要断绝毒源时，要与事故单位的工程技术人员密切配合，采用（  A B C  ）等方法。

A、关闭阀门     B、堵塞漏洞     C、修补容器     D、注水倒罐

三、判断选择题

1．高层民用建筑是指十层和十层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。( √)

2．高层工业建筑是指十层及十层以上，建筑高度超过24m的厂房或库房。(×)

3．使用水泵接合器向室内管网供水时，一定要分清该水泵接合器的供给范围，防止误接。( √ )

4．高层建筑火灾实施排烟前，要关闭通风、空调系统。( √)

5．通过消防控制室了解火情时，应由消防侦察人员操作设备处置火情。(×)

6．高层建筑火灾在水泵接合器发生故障时，可用底层室内消火栓向管网供水。( √ )

7．扑救高层建筑火灾采取排烟措施，要在烟雾流经部位和出口相应地布置水枪设防。( √ )

8．高层建筑发生火灾，开通广播系统应先通知着火楼层和受烟火威胁的上层人员。( √ )

9．高层建筑火灾室内消防给水设施失去作用时，要迅速通过消防车或移动式消防水泵直接向火场供水。( √ )

10．高层建筑火灾对密闭房间进行排烟时，应迅速开启排烟口，并用大量开花水枪掩护，防止发生轰燃。( × )

11．在砖木结构建筑屋顶灭火时，要加强防滑措施以免坠落受伤。( √)

12．砖木结构建筑一般分为单层、多层和高层。(× )

13．砖木结构建筑火灾要全力切断火势向四周蔓延的路线，确保人员疏散通道的安全。( √ )

14．扑救砖木结构建筑火灾，担任内部侦察救人任务的消防员，要佩戴好个人防护装具，必须安排水枪掩护。(× )

15．在破拆屋面扑救闷顶内的火灾时，要注意屋架承重构件的受损情况，防止因屋架垮塌造成人员伤亡。( √ )

16．形成稳定燃烧油罐的邻近油罐，在热对流的作用下易发生爆炸，造成扩大火势。(×)

17．油罐发生爆炸后，随即形成不稳定燃烧，造成火势扩大。(×)

18．重质油品，如重油、原油等，密度大，燃烧速率高。(×)

19．轻质油品，如汽油、煤油等，燃烧热值低，速度快。(×)

20．轻质油品具有“热波特性”。 (×)

21．扑救柴油罐火灾要密切观察火场情况变化，及时发现沸溢、喷溅征兆。(×)

22．油品发生沸溢或喷溅现象是由于燃烧产生高温使其本身受热膨胀导致的。(×)

23．扑救油罐火灾灭火剂储备量通常应达到一次灭火用量的5倍。(×)

24．扑救油罐火灾时，消防车要尽量停在燃烧油罐的上风或侧上风方向。( √ )

25．扑救重质油罐火灾时，消防车车头应朝向油罐，以便及时发现沸溢、喷溅征兆。(×)

26．燃烧的油罐火势被扑灭后，要及时查找隐蔽火源，无特殊情况应迅速收操归队。(×)

27．轻质油品储罐燃烧会形成高温层，冷却的重点是液面以下的罐壁。(×)

28．设有保温层的原油罐可不予以冷却。( √ )

29．油罐发生火灾时，可以开启水喷淋冷却装置进行冷却。( √ )

30．直接使用充实水柱带电灭火时，应采用小口径水枪，运用点射进行远距离射水灭火或使水流呈抛物线状落于火点，增加水柱长度。（×）

31．扑救商场类火灾时担任控制和进攻的水枪，应以喷雾水枪为主。(× )

32．扑救商场类火灾时实施掩护、冷却或排烟的水枪，应以喷雾水枪为主。( √)

33．大型商场发生火灾时，火势可沿楼梯间、内装修或堆积的可燃商品，以及沿外墙窗口向上蔓延，在很短的时间内便可形成立体燃烧。( √ )

34．扑救商场类火灾对疏散出来的高档贵重商品，要及时交于现场警戒人员看管，避免丢失。(×)

35．扑救大型商场火灾疏散物资时，对不能转移的商品，可用水打湿或用不燃物品遮盖加以保护。(√ )

36．扑救有毒区域火灾，在灭火战斗结束后，对所有参战人员须进行卫生保健检查。( √)

37．建筑时间较早的影剧院，其内部舞台、观众厅、放映厅（前厅）通常都是互不相连的。(×)

38．扑救影剧院火灾时，进入室内侦察或进入闷顶的灭火人员，必须佩戴空气呼吸器等防护装备。（√）

39．扑救影剧院火灾应对称、同步设置水枪阵地，避免出现空挡而导致火势流窜。（√）

40．扑救影剧院火灾时，应充分利用室内消火栓出枪扑救火灾。（√）

41．扑救医院火灾时，整个救护行动必须在医务人员指导下进行。（√）

42．地下车库内车辆存放的数量多，加上车载的货物，造成车库内火灾荷载密度大。( √ )

43．汽车油箱在火焰的烧烤下，会发生膨胀爆裂甚至爆炸，造成火势扩大。( √ )

44．复建式地下车库着火后，不会引起地上建筑的火灾。(×)

45．扑救地下车库火灾时，应从下风出入通道向内部进攻。(×)

46．扑救地下车库火灾可利用消防车通过水泵接合器向室内管网供水增压。( √ )

47．露天堆垛火灾一般灭火持续时间长，灭火用水量大。（√）

48．露天堆垛火灾一般不会形成阴燃。（×）

49．扑救露天堆垛火灾，为防止因受热辐射或飞火引起新火点，可用淋湿苫布遮盖未燃堆垛。（√）

50．当可燃性有毒物质扩散，尚未燃烧时，应立即熄灭扩散区域内的一切火源，防止发生燃烧或爆炸。 ( √

51．有毒物质在燃烧时不能用水扑救，相应地增加了灭火难度。( × )

52．对中毒较重、已经休克的人员，从火场救出后，消防人员应立即送往医院抢救。( × )

53．灭火人员所使用的灭火器具与带电体过于接近，极易发生触电事故。( √ )

54．泡沫枪（炮）喷射的泡沫射流通常不会输导电流，击伤战斗人员。（×）( 难 )

55．在切断用磁力开关启动的带电设备时，应先断开闸刀，然后再关闭设备电源。（×）(  中 )

56．消防人员在有毒区域进行侦察、排险、灭火等行动时，应单独行动，减少危害。( × )

三级消防岗位资格

1．某液化石油气储罐区,设有10个100m3卧式储罐，一天5号罐的输气管法兰处发生泄漏，消防队接警后迅速到场处置。

（1）液化石油气由液相变为气相体积扩大（B）倍。（单选）

A、150      B、250      C、350      D、400

（2）液化石油气泄漏后能与空气形成爆炸性混合物，其爆炸极限通常为（D）。（单选）

A、1.0%-8%            B、1.5%-8%        C、1.0%-10%           D、1.5%-10%

（3）液化石油气具有（ CDE ）等特性。（多选）

A、不易聚集到低洼处       B、气化时体积扩大约350倍左右 C、易与空气形成爆炸性混合物

D、气化时能吸收大量的热  E、是无色的烃类混合物

（4）堵漏作业时,可采取措施有（ABCDE）。

A、根据泄漏孔口形状及大小等情况选择适当的堵漏工作     B、现场作业必须采用无火花工具

C、堵漏完成后，用检测仪检测确认是否泄漏   D、在整个操作过程中要始终用开花水枪进行稀释、驱散

E、视情采取木楔嵌入堵漏、捆绑堵漏带堵漏、湿棉被覆盖捆扎堵漏等方法

2．某化工厂一液氯储罐发生泄漏，厂内职工尚在工作。消防中队接警后到场处置。

（1）指挥员判断，氯气是一种（ D ）物质。（单选）

A、低毒			B、中等毒      	C、高毒				D、剧毒

（2）液氯由液相变为气相体积扩大（C）倍。（单选）

A、200      B、300      C、400      D、500

（3）消防队到场后，应首先采取的措施是（ A  ）。             （单选）

A、疏散厂内职工            B、划定警戒区域，在下风方向严禁人员出入

C、成立抢险救援指挥部      D、仔细勘查现场，确定泄漏部位

（4）侦检人员可使用（ B ）对泄漏氯气进行检测后确定警戒范围。（单选）

A、军事毒剂侦检仪		B、有毒气体探测仪       C、水质分析仪		 	D、可燃气体检测器

（5）实施堵漏人员应穿着（  C ）。（单选）

A、消防战斗服            B、简易防化服      C、内置式重型防化服      D、避火服

（6）处置该泄漏事故时，下列措施中正确的是（ ABCD ）。（多选）

A、稀释降毒	   B、浸泡水解      C、化学中和		   D、器具堵漏

3．某高层建筑设有完善的室内消火栓给水系统，辖区消防中队经常对其进行熟悉演练。

（1）该高层建筑室内消火栓给水系统由（ABCD）等组成。（多选）

A、消火栓箱、消防水箱       B、室内管网、市政入户管     C、消防水池、消防水泵

D、水泵接合器、消防控制室       E、湿式报警阀、配水管

（2）该高层建筑消防水箱应贮存（B）分钟消防用水量。（单选）

A、10          B、15       C、20          D、30

（3）该建筑共有3个水泵接合器，该系统正常工作时可用时出（B）支水枪。

A、3          B、6       C、9         D、12

（4）该建筑室内消火栓给水系统消防泵因故损坏，如果采取水泵接合器供水，一般可同时启用（D）个室内消火栓。（单选）

A、3         B、4       C、5         D、6

4．某高层宾馆高30层、99米，其内部消防设施较为完善。某日第18层发生火灾，着火层及其上层有多人被困，消防队接警后迅速赶赴火场处置。

（1）灭火进攻起点层应设在第（ B ）层。    （单选）

A、1                  B、16            C、18                D、19

（2）疏散救人的顺序是（B）。     （单选）

A、先着火层、其次着火层下层、后着火层上层     B、先着火层、其次着火层上层、后着火层下层

C、先着火层上层、其次着火层、后着火层下层     D、先着火层下层、其次着火层、后着火层上层

（3）扑救该起高层建筑火灾可采取的供水方法有（ BCD）。（多选）

A、沿楼梯蜿蜒铺设水带供水                 B、利用建筑内部消防水泵向消防竖管供水

C、利用水泵接合器向室内管网补充供水       D、沿外墙垂直铺设水带供水

（4）疏散抢救被困人员的途径应首选（  B  ）。（单选）

A、消防举高车        B、消防电梯和防烟楼梯       C、缓降器          D、救生软梯

5．某一原油罐区，固定顶立式罐直径均为15米。某日因雷击致使固定冷却系统损坏，其中一个油罐着火，并造成200平方米的流淌火，距着火罐22米范围内有邻近罐3个。市消防通信指挥中心接警后调派力量前往火场扑救。

（1）指挥员分析该起油罐火灾的特点是（ ABCE）。 （多选）

A、燃烧油品的热波作用强       B、易引爆邻近罐     C、易形成沸溢和喷溅

D、不能形成沸溢和喷溅         E、易发生复燃复爆

（2）按照规定要求，该油罐冷却水延续时间应按6h计算。（×）

（3）扑救该火灾可采取以下冷却措施，正确的是（ABC ）。（多选）

A、开启固定冷却系统冷却未着火罐        B、利用直流水枪、带架水枪或水炮冷却着火罐及邻近罐

C、冷却水喷射至着火罐壁上沿，要求均匀，不留空白点      D、开启固定冷却系统冷却着火罐

E、使用泡沫钩管冷却着火罐

（4）攻坚灭火时泡沫准备量应达到一次灭火用量的3倍。（×）

（5）扑救该火灾的流淌火，若使用PQ8型泡沫管枪灭火（其泡沫产生量为25L/s，泡沫灭火供给强度为1.2L/ s•m2），请问需（ B ）PQ8型泡沫管枪。（单选）

A、8支              B、10支        C、12支            D、14支

6．某综合商场高8层，层面积4000多平方米，某日凌晨1时发生火灾，商场值班人员在扑救不力情况下报警，辖区消防中队迅速到场扑救。

（1）指挥员分析，该商场火灾的特点是（ACE ）。（多选）

A、火势猛烈、蔓延迅速     B、易造成大量人员伤亡    C、扑救火灾难度大    D、烟雾浓、毒性小

E、烟雾浓、毒性大

（2）该商场火灾扑救难度大的因素有（ABC ）。 （多选）

A、层面积大，内部布局复杂，战斗展开困难    B、火势猛，温度高，燃烧面积大，难以深入内部灭火

C、用水强度高，容易造成水渍损失     D、通道狭窄曲折，水枪射流不能充分发挥作用

E、火场通信联络困难，指挥员不能及时掌握情况

（3）扑救该商场火灾水枪阵地设置要求有（ABCDE ）。（多选）

A、内部应以楼梯口、外部以窗口作为水枪阵地控制火势    B、担任控制和进攻的水枪，应以直流水枪为主

C、掩护、冷却或排烟的水枪，应以喷雾水枪为主 D、合理利用商场内部固定灭火设施，充分发挥其灭火作用

E、利用举高消防车、高喷消防车与水罐消防车扑救从窗口窜出火焰，压制内部火势

4、疏散和保护商场内商品的基本要求是（ABCD  ）。(多选)

A、疏散受火势威胁的商品     B、疏散妨碍灭火救人的商品   C、严格检查抢救出商品是否夹带火种

D、用不燃材料遮盖难以疏散的商品

7．某一6层居民楼，高18米，某日5层居民因使用煤气罐不当发生火灾，邻居有数人被烟火围困。消防中队接警后到场处置。

（1）根据现场情况，指挥员作出如下决策，正确的是（ACD）。（多选）

A、稳定楼上被困人员情绪 B、架设九米拉梯实施救助  C、组织强攻救助被困人员 D、强攻近战扑灭火势

（2）施救5楼被困人员，不宜使用的装备器材是（ C ）。（单选）

A、救生绳        B、15米金属拉梯与挂钩梯联用       C、救生气垫       D、举高消防车

（3）对燃烧的煤气罐正确的处理方法是（ABC）。（多选）

A、将倾倒的煤气罐扶正     B、用开花水枪均匀冷却煤气罐   C、将煤气罐火势扑灭后，迅速实施堵漏

D、无法堵漏，移交给居民处置     E、消防人员将泄漏的煤气罐拿到楼下将其沿下水道放空

8．某医院共五层，高15米，某日三层发生火灾，消防队接警后到达现场，发现个别窗口向外冒烟，四层有多名病人被火围困。

（1）扑救该起火灾，可调集的车辆有（ABCD）。（多选）

A、举高消防车        B、抢险救援消防车      C、泡沫、水罐消防车      D、防化救援消防车

（2）消防队到场后，首要任务是（ B ）。（单选）

A、快速侦察，确定战斗方案     B、抢救和疏散人员    C、快速出水，控制火势        D、组织供水

（3）消防队可采取的救人措施有（ABCD）。（多选）

A、支撑救生气垫救人   B、使用云梯消防车救人    C、沿楼梯内攻救人     D、架设15米拉梯救人

9．某高速公路一运煤卡车与一辆小轿车相撞，有3名人员被困在严重变形的轿车内，并翻落于路沟内，消防队接警到场处置，110救护车也相继到达现场。

（1）处置这起交通事故，可调集的作战车辆有( ACD  )。(多选)

A、抢险救援车           B、防化救援车       C、水罐消防车           D、泡沫消防车

（2）消防队到场后，可采取的措施有（ ABC ）。（多选）

A、安抚被困人员，稳定其情绪      B、察看人员被困情况，确定救援方法

C、对地面流淌的汽油进行泡沫覆盖   D、利用机动链锯破拆车体救人

E、先利用起吊设备将小轿车移至公路上再实施破拆救助

（3）针对现场情况，消防员可使用（ AD ）破拆救人。（多选）

A、液压剪切钳           B、机动链锯        C、冲击钻              D、液压救援顶杆

（4）救助行动结束后，消防人员还要进行（CD）等工作。（多选）

A、受伤人员现场急救   B、护送受伤人员至医院  C、现场清理，保持路面清洁  D、迅速收操，恢复交通

10．某砖木结构的5层居民住宅楼2楼发生火灾，3、4楼有大量人员被困,并有多人跳楼摔伤。消防队接到报警后迅速赶赴火场。

（1）到场后, 消防指挥员根据砖木结构建筑（ABCD）特点,立即组织进行了战斗部署。（多选）

A、燃烧猛烈，蔓延迅速      B、形成立体火灾      C、建筑易垮塌       D、易造成人员伤亡

（2）消防队在抢救受伤人员时，一般要按照（ABDE）原则，最大限度减少人员伤亡。（多选）

A、先抢后救    B、先重后轻     C、先难后易    D、先急后缓    E、先近后远

（3）指挥员根据现场多人被困、救助力量严重不足的情况,迅速采取(ABCDE)等救人措施,最大限度地营救人员。

A、从内部打开救人的通道     B、从外部架设二、三节消防梯       C、利用登高消防车         D、抛救生绳进行自救         E、利用救生气垫

（4）指挥员经过侦察，发现火势正向三楼蔓延，立即组织一个灭火小组，采取了（A）的战术措施精准打击火势，有力阻止火势蔓延，为人员营救争取了宝贵时间。（单选）

A、强攻近战     B、内外夹攻     C、上下合击      D、重点突破

11．一个多层大型棉花仓库，某日因违章动火引发火灾，火场烟雾浓、温度高，消防通信指挥中心接到报警，迅速调派力量赶赴火场。

（1）由于火场烟雾浓、温度高，所有窗口都在往外冒烟，火点情况不明，指挥员迅速采取（ABD）措施。

A、组织人员开窗排烟     B、组织力量侦察火情     C、组织人员疏散物资     D、组织力量层层设防

（2）为防止烟雾沿建筑缝隙扩散和高温沿楼板传导，必须迅速采取（A）措施，阻止火势蔓延。（单选）

A、在每层楼板上喷水降温     B、开窗排烟排热     C、及时疏散所有储存物资    D、封堵建筑缝隙

（3）根据棉花堆垛火灾阴燃、扑救时间长的特点，指挥员要采取（A）的措施。（单选）

A、使用喷雾射流，边拔、边灭、边清理     B、使用直流射流，全面消灭

C、使用大口径水炮，加强射流强度         D、使用炮沫射流，进行覆盖

（4）扑救过程中，要及时排除每楼层积水，主要原因是（D）。（多选）

A、防止水渍损失      B、防止火灾密度增大      C、有利于灭火战斗行动     D、防止建筑结构倒塌

12．某露天仓库，占地面积10000 m2，其中一存放麻的堆垛发生火灾，消防队到场时，过火面积已达1000 m2，当时风力为6级。

（1）灭火用水供给强度按0.2 L/s.m2，火场实际用水量为 ( B )L/s。（单选）

A、100    B、200    C、500    D、2000

（2）垛与垛之间应主要防止（A）造成多点燃烧。（单选）

A、飞火    B、热对流    C、热辐射     D、蔓延

（3）扑救这一露天仓库火灾应注意问题有（ABCD）。（多选）

A、加强第一出动，调足灭火力量     B、要保持不间断供水

C、适时替换一线灭火人员，力求速战速决        D、防止中间塌陷、开裂倒塌和滚动滑落危险

（4）此火场周边水源缺乏，水源距火场约1500米，最好采取（B）方式供水。（单选）

A、接力供水        B、运水      C、并联供水         D、耦合供水

13．战评总结有利于总结经验、吸取教训，对提升部队战斗力具有十分重要的意义，公安消防部队应当对每场战斗充分发扬民主，实事求是的进行战评总结。

（1） 战评应当按照（C）的基本程序进行。（单选）

A、观看录像、察看现场、介绍情况、分析点评、提问答疑、总结讲评

B、察看现场、介绍情况、观看录像、分析点评、提问答疑、总结讲评

C、察看现场、观看录像、介绍情况、提问答疑、分析点评、总结讲评

D、察看现场、介绍情况、观看录像、提问答疑、总结讲评、分析点评

（2） 战评的主要内容应包括（ABCDEF）。（多选）

A、接警出动情况       B、技战术运用          C、组织指挥

D、协同作战           E、作风纪律            F、经验教训

（3）战评主要分为（CDE）形式。（多选）

A、网上战评    B、口头战评    C、简要战评    D、专题战评    E、集中战评

（4） 战评按照组织层次一般分为（C）个等级。（单选）

A、3          B、4         C、5            D、6

14．随着新技术、新装备在灭火救援中的广泛应用，灭火救援理念发生了一定程度上的改变，灭火救援理论得到极大的丰富。

（1）灭火作战指导思想为（AC）。（多选）

A、救人第一        B、准确、迅速、集中兵力打歼灭仗      C、科学施救      D、安全高效

（2）灭火作战原则是（ACD）。（多选）

A、先控制、后消灭   B、灵活机动、安全高效   C、集中兵力、准确迅速    D、攻防并举、固移结合

（3）属于灭火战术方法的有（ABCDEFGH）。（多选）

A、堵截     B、破拆    C、围歼     D、封堵     E、分割      F、合击      G、夹攻    H、突破

15．据统计，2001年至2006年六年间，全国公安消防部队共有86名官兵在灭火救援和训练中牺牲，1222名官兵不同程度受伤， 2007年2月初至2008年2月间又有12人因火灾扑救侦察被火围困和坠井、体能训练和考核发心脏病、训练中被车撞击、保护绳烧断坠落、火场中消防车碰撞挤压而死亡。

（1）分析这些事故，主要主观原因有（ABCE）。（多选）

A、缺乏专门的安全防护训练，应急避险技能不高   B、训练中忽视安全管理，存在麻痹侥幸心理

C、防护器材操作使用不熟练、不规范             D、消防器材装备落后，技术性能差

E、对作战对象情况不明，指挥及处置措施不当

（2）这些事故反映了我们以往执勤业务训练存在一定问题，尤其着重强调“米、秒”的训练模式弊端严重，主要表现在（ABC）。（多选）

A、大量挤占装备、作战对象和作战安全养成等基本训练项目时间    B、极大影响了消防员基本能力的形成

C、养成消防指战员毛糙习气、作战安全弱化       D、导致体能素质、心理承受能力的下降

（3）灭火救援业务训练要始终坚持“练为战”的指导思想，下列反映“练为战”指导思想的观念有（CD）。

A、质量效益优先     B、注重程序、安全第一     C、仗怎么打、兵就怎么练     D、按作战方式训练

16．某一两层钢结构服装仓库夜间发生火灾，工作人员全部下班，该仓库层面积为3000平方米，辖区消防队到场时发现第二层东南角两间库房正在燃烧，仓库东南角、西北角分别有一个内楼梯。

（1）辖区中队三辆泵浦消防车到场后最主要作战任务和目的是（C）。（单选）

A、组织火场供水        B、保护钢结构      C、阻止火势蔓延        D、搜索有无人员

（2）辖区中队应选择的最佳进攻途径是（D）。（单选）

A、北侧或南侧      B、架设消防梯         C、东南角楼梯      D、西南角楼梯

（3）辖区中队应将分水阵地设在（A）的位置。（单选）

A、西南侧室外楼梯口      B、东南角楼梯间     C、建筑内部          D、西南角楼梯间

（4）火势突变，燃烧面积逐渐扩大，达到800平方米，此时建筑部分可融排烟天窗融化，侧窗完好，增援中队也到场，他们的主要任务是（ABC）。（多选）

A、阻止火势蔓延       B、冷却保护钢构件       C、排烟散热               D、疏散物质

消防监督检查概论

一、单选题

1、《消防监督检查规定》是依据（C）制定的。

A、安全生产法  B、国家安全法   C、消防法      D、劳动法

2、公安消防机构实施消防监督检查的范围是（D）。

A、机关、团体、企业、事业单位    B、机关、团体、企业、事业单位、军事设施

C、机关、团体、企业、事业单位、军事设施、森林、草原

D、机关、团体、企业、事业单位和有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户

3、消防监督检查是法律、法规赋予（B）的一项重要职责。

A、公安机关     B、公安消防机构    C、各级人民政府   D、安全生产监督部门

4、消防监督检查是行政机关的（B）行为。

A、司法  B、执法   C、管理，D、监理

5、公安消防机构依法对机关、团体、企业、事业单位（  D   ）进行监督检查。

A、是否办理有关消防许可证   B、是否开展消防专项治理

C、是否按消防技术规范进行技术改造    D、遵守消防法律法规的情况

6、纳入监督检查范围的行政管理相对人,公安消防机构对其实施消防监督检查（A）的限制。

A、不受时间和场所    B、受时间限制但不受场所  C、不受时间但受场所  D、受时间和场所

7、从事消防监督检查的人员应当具备相应的（C）。

A、学历  B、业务知识   C、岗位资格  D、资格

8、（A）从事消防监督检查的人员应当经过消防业务培训合格后上岗。

A、公安派出所      B、党政机关    C、企业、事业单位  D、消防中介组织

9、公安消防机构应当将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位，确定为本行政区域内的（C）。

A、重大火灾隐患单位  B、一级防火单位   C、消防安全重点单位  D、消防安全重点监管单位

10、劳动密集型生产、加工企业中，下列（D）应确定为消防安全重点单位。

A、生产车间员工为50人的皮鞋加工厂     B、生产车间员工为70人玩具厂

C、生产车间员工为90人服装厂           D、生产车间员工为110人的服装厂

11、下列（   C  ）不属于消防安全重点单位的界定范围。

A、商场        B、医院     C、高层住宅    D、公共图书馆

12、下列（ B  ）不属于消防安全重点单位的界定范围。

A、医院、养老院    B、大型住宅小区      C、客运车站、码头、民用机场      D、国家机关

13、下列学校中，（ C ）应确定为消防安全重点单位。

A、无住宿学校    B、有50张住宿床位的学校     C、有120张学生住宿床位的学校

D、有30张学生住宿床位的学校

14、下列医院中，（D）应当确定为消防安全重点单位。

A、住院床位数为10张   B、住院床位数为20张  C、住院床位数为40张   D、住院床位数为60张

15、下列机关中，（C）应当确定为消防安全重点单位。

A、乡政府          B、镇政府     C、县政协委员会    D、街道办事处

16、消防监督检查人员实施消防监督检查时，应当出示（C）。

A、身份证        B、士官证   C、执法身份证件  D、人民警察证

17、公安消防机构进行消防监督检查时，消防监督检查人员不得少于（B）人。

A、1    B、2    C、3    D、4

18、消防监督检查人员进行消防监督检查时，应当着（A）。

A、制式警服  B、作训服   C、礼服      D、便服

19、实施消防监督检查，应检查被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，是否办理了（B）。

A、工商营业执照  B、有关消防审核、验收或者检查手续   C、施工执照      D、规划许可证

20、《责令限期改正通知书》应当在自检查之日起（ C ）个工作日内送达。

A、2    B、3     C、4    D、5

21、《重大火灾隐患限期整改通知书》应当自检查之日起（  C ）个工作日内送达。

A、2    B、3     C、4    D、5

22、公安消防机构应当自单位整改期限届满次日起4个工作日内对整改情况进行复查，自复查之日起（  B  ）个工作日内制作并送达《复查意见书》。

A、2    B、3      C、4    D、5

23、公安消防机构在消防监督检查时发现被检查单位构成重大火灾隐患的，应当填发（  C  ）。

A、《责令限期改正通知书》   B、《责令当场改正通知书》   C、《重大火灾隐患限期整改通知书》

D、《消防监督检查记录》

24、消防监督检查人员在对消防安全重点单位进行监督检查时，首先应当填写（  C  ）。

A、《消防安全检查意见书》 B、《消防监督检查意见书》 C、《消防监督检查记录》 D、《消防安全检查记录表》

25、消防监督检查人员在实施消防监督检查时，发现举办的大型集会活动具有火灾危险且当场不能改正的，应当填发（D ）。

A、《责令限期改正通知书》 B、《责令当场改正通知书》C、《责令停止违法行为通知书》

D、《责令停止举办通知书》

26、消防监督检查人员在实施消防监督检查时，发现单位在设有车间和仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的，应当（ B ）。

A、责令当场改正 B、责令限期改正  C、责令重新申报消防设计审核   D、责令增设消防器材

27、宾馆、饭店等公众聚集场所使用或开业前，依据其申报的消防安全检查，消防监督检查人员检查后，应当填发（  A   ）。

A、《消防安全检查意见书》 B、《责令当场改正通知书》 C、《责令限期改正通知书》 D、《同意开业许可证》

28、《消防监督检查记录》应当（  B  ）。

A、由被检查单位存档备查 B、由公安消防机构存档备查 C、由被检查单位消防安全管理人存档备查

D、由被检查单位消防安全责任人存档备查

29、火灾隐患限期改正期限届满次日起4个工作日内，公安消防机构应当进行复查，填发（ B ）。

A、《消防监督检查记录表》B、《复查意见书》 C、《责令当场改正通知书》D、《责令限期改正通知书》

30、对于具有火灾危险的大型群众性活动举办前申报的消防安全检查和公众聚集场所使用或者开业前申报的消防安全检查，公安消防机构应当自依法受理之日起（  B   ）个工作日内进行检查。

A、3     B、4    C、5    D、6

31、对于具有火灾危险的大型群众性活动举办前申报的消防安全检查和公众聚集场所使用或者开业前申报的消防安全检查，公安消防机构应当自检查之日起（  A   ）个工作日内制作并送达法律文书。

A、3     B、4    C、5    D、6

32、公安消防机构接到对安全出口上锁、疏散通道堵塞的举报、投诉，应当在（ B ）内进行核查。

A、12小时       B、24小时    C、3个工作日    D、4个工作日

33、公安消防机构对非安全出口上锁、疏散通道堵塞的消防违法行为的举报、投诉，应当在（ D ） 内进行核查。   A、12小时       B、24小时    C、3个工作日    D、4个工作日

34、公安消防机构受理对消防违法行为的举报、投诉，应当填写（ B ）。

A．《消防监督检查记录》    B．《消防违法行为举报、投诉查处情况记录》

C．《消防违法行为举报、投诉查处意见书》   D．《同意/不同意举报、投诉通知书》

35、对于依法投入使用的人员密集场所和生产、储存易燃易爆化学物品的场所（建筑物），发现其安全疏散设施未达到要求，不需要改动建筑结构的，公安消防机构应当责令单位在（B）内整改完毕。

A、5日       B、10日    C、15日      D、20

36、对于依法投入使用的人员密集场所和生产、储存易燃易爆化学物品的场所（建筑物），发现其安全疏散设施未达到要求，需要改动建筑结构的，公安消防机构应当责令单位在（ B ）内整改完毕。

A、半个月    B、1个月     C、半年      D、1年

37、对于依法投入使用的人员密集场所和生产、储存易燃易爆化学物品的场所（建筑物），发现其应当设置自动灭火系统、火灾自动报警系统而未设置的，公安消防机构应当责令单位在（ D  ）内整改完毕。

A、10日    B、1个月     C、半年     D、1年

38、公安消防机构对重大火灾隐患的确定组织专家论证的，可延长（D）个工作日送达《重大火灾隐患限期整改通知书》。

A、2      B、3      C、4      D、10

39、对于确有正当理由，在整改期限满前向公安消防机构提出书面延期申请的，公安消防机构应当对申请进行审查并作出是否同意延期的决定，自受理申请之日起（ B ）个工作日内制作、送达《同意/不同意延期整改通知书》。

A、2     B、3      C、4     D、10

40、公安消防机构对擅自举办具有火灾危险的大型群众性活动，有火灾隐患且当场不能改正的，应当责令停止举办，（ B ）制作、送达《责令停止举办通知书》，并依法予以处罚。

A、立即      B、当日        C、次日      D、2个工作日内

41、公安消防机构对撤销原同意使用或者开业的《消防安全检查意见书》，应自复查之日起的（ B ）个工作日内制作并送达《撤销批准决定书》。

A、2     B、3      C、4     D、10

42、单位提出恢复施工、使用、生产、营业或者举办的书面申请，公安消防机构应当自受理申请之日起（ C ）个工作日内进行检查。

A、2     B、3      C、4     D、10

43、公安消防机构受理由单位提出恢复施工、使用、生产、营业或者举办的书面申请后，应当自检查之日起（ B  ）个工作日内制作并送达《消防安全检查意见书》。

A、2     B、3     C、4     D、10

44、单位对存在将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通等行为，应当责成有关人员（D）并督促落实。

A、在3日内改正  B、在5日内改正    C、在7日内改正  D、当场改正

45、建筑内安全出口、楼梯、疏散通道被封堵、占用，不能立即整改的，消防监督检查发现时，应当（  B  ）。

A、责令当场改正   B、责令限期改正   C、以重大火灾隐患立案   D、责令停产停业

46、公安消防机构发现下列违法行为，其中应当责令立即改正的是（  A  ）。

A、违反消防安全规定，生产、使用、储存、销售、运输或者销毁易燃易爆危险物品的

B、擅自降低消防技术标准施工的   C、在设有车间或者仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的

D、使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材料的

47、公安消防机构发现下列违法行为，其中应当责令限期改正的是（ C ）。

A、违法使用明火作业的    B、消火栓、灭火器材被挪作他用的

C、公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不合格擅自使用的、开业的

D、违法生产、使用、销售、运输易燃易爆危险物品的

48、歌舞厅、影剧院等公共娱乐场所未经消防安全检查即擅自使用的，公安消防机构应当填发（ D ），责令改正。

A、《责令当场改正通知书》B、《停产停业整改通知书》C、《消防安全检查意见书》D、《责令限期改正通知书》

49、消防监督人员在监督检查时，发现违章关闭消防设施、切断消防电源的应当（  A   ）。

A、责令立即改正    B、责令限期改正    C、责令停产停业  D、责令停止使用

50、公安消防监督机构在检查时发现某消防安全重点单位未履行法律规定的消防安全职责，消防安全责任人不明确、消防安全制度不健全、防火检查不落实的，公安消防机构应当（ A  ）。

A．责令限期改正  B．责令停产停业   C．给予该市场主要负责人行政处分  D．给予行政处罚

二、多选题

1、消防监督检查是公安消防机构依法对（ＡＢＣＤE）遵守消防法律、法规的情况进行的监督检查。

Ａ、机关   Ｂ、团体  Ｃ、企业  Ｄ、事业单位  Ｅ、有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户

2、消防监督检查是（ABCD ）。

A、公安消防机构的行政执法行为

B、公安消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律法规情况的检查

C、预防和减少火灾危害的有效措施   D、对违反消防法律法规的行为责令改正，并依法实施处罚

E、机关、团体、企业、事业单位对自身遵守消防法律法规情况组织的自查

3、消防监督检查的特点有（ＡＢＣ）。

Ａ、具有权威性    Ｂ、具有强制性  Ｃ、具有客观公正性   Ｄ、具有随机性　 E、具有时间性

4、公安消防机构在消防监督检查时发现具有下列（ＡＢＣＤＥ）情形之一的，应当确定为火灾隐患。

Ａ、影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

Ｂ、消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的

Ｃ、擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

Ｄ、在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化学物品，不能立即改正的

Ｅ、不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

5、公安消防机构应当将（ＡＢＤ）的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位。

Ａ、发生火灾可能性较大   Ｂ、一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡  Ｃ、发生火灾将造成不良影响

Ｄ、可能造成财产重大损失   E、经济效益好的单位

6、下列（ＡＢＣＤＥ）属于消防安全重点单位的确定范围。

Ａ、商场、市场  Ｂ、宾馆、饭店  Ｃ、国家机关  Ｄ、寄宿制学校、托儿所、幼儿园   Ｅ、民用机场

7、消防监督检查的形式有（ABCDE）。

A．对消防安全重点单位的定期监督检查和对非重点单位的抽样性监督检查

B．公众聚集场所使用或开业前和具有火灾危险性的大型群众性活动举办前的消防监督检查

C．对举报、投诉的违反消防法律、法规行为的监督检查

D．重大节日、重大活动和火灾多发季节的消防监督检查

E．其他根据需要进行的专项监督检查

8、公众聚集场所应当在具备（ＡＢＣＤＥ）消防安全条件后，向当地公安消防机构申报消防安全检查，经检查合格后方可开业使用。

Ａ、依法办理建筑工程消防设计审核手续，并经消防验收合格

Ｂ、建立健全消防安全组织，消防安全责任明确

Ｃ、建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程

Ｄ、建筑消防设施齐全、完好有效，员工经过消防安全培训

Ｅ、制定灭火和应急疏散预案

9、公众聚集场所是指（ＢＣＤＥ）等场所。

Ａ、集体宿舍、养老院、托儿所 Ｂ、歌舞厅、影剧院等公共娱乐场所　Ｃ、宾馆、饭店

Ｄ、商场、集贸市场    Ｅ、体育场馆、会堂

10、人员密集场所是指（ＡＢＣＤＥ）等场所。

Ａ、宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所

Ｂ、医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆和集体宿舍，养老院、托儿所、幼儿园

Ｃ、客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)

Ｄ、 公共图书馆的阅览室、公共展览馆的展览厅  Ｅ、 劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍

11、以下（ABCDE）情况使用《消防安全检查申报表》。

A、公众聚集场所使用或开业前   B、具有火灾危险的大型群众性活动举办前

C、单位申报恢复施工    D、单位申报恢复使用    E、单位申报恢复生产

12、公安消防机构对公众聚集场所申报使用或者开业前的消防安全检查，应当检查（ＢＣＤＥ）的内容。

Ａ、检查是否依法取得工商营业执照    Ｂ、是否依法通过了消防设计审核、消防验收

Ｃ、疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明是否符合规定

Ｄ、消防设施运行、消火栓状况是否符合规定    Ｅ、灭火器材配置是否符合规定

13、公安消防机构进行监督抽查时，应当检查下列内容（ABCDE）。

A、被检查单位的建筑物或者场所是否依法通过了消防设计审核、消防验收、消防安全检查

B、建筑物的使用性质是否符合规定

C、疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火防烟分区、防火间距是否符合规定；

D、消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置是否符合规定

E、消防控制室的值班操作人员是否持证上岗及其他需要检查的内容

14、公安消防机构进行消防监督检查时，可以根据需要，要求被检查单位提供（ABCDE）等资料、文件。

A．各项防火安全管理制度B．防火检查、培训教育记录C．新增消防产品、防火材料的合格证明材料

D．燃油燃气设备安全装置和容器检测的记录资料   E．有关建筑工程消防设计审核和消防验收的文件、资料

15、公安消防机构对具有火灾危险的大型群众性活动举办前消防安全检查，应当检查下列（ACDE ）内容。

A、室内活动使用的建筑物（场所）是否依法通过了消防设计审核、消防验收、消防安全检查

B、室内活动使用的建筑物（场所）是否依法具有产权证、规划许可证等

C、室内活动使用的建筑物疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明是否符合规定

D、消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置是否符合规定

E、灭火和应急疏散预案的制定和落实有关消防安全措施的情况

16、公安消防机构接到对消防违法行为的举报、投诉，应当（ABCDE）。

A、填写《消防违法行为举报、投诉查处情况记录》

B、对安全出口上锁、疏散通道堵塞的举报、投诉，在24小时内进行核查

C、对其他消防违法行为的举报、投诉，在4个工作日内进行核查

D、检查后填写《消防监督检查记录》   E、及时将核查、处理情况告知举报、投诉人

17、对于（ABCD ），公安消防机构在消防监督检查工作中应当书面报请当地人民政府协调解决。

A、责令停产停业，对经济和社会生活影响较大   B、城市消防安全布局不符合消防安全要求

C、公共消防安全设施不符合消防安全要求

D、生产、储存易燃易爆化学物品仓库存在重大火灾隐患，单位自身无能力解决

E、举办大型群众性活动的场所存在火灾隐患

18、公安消防机构在（ABC ）时，根据需要可以传唤有关责任人员。

A、督促整改火灾隐患   B、依法实施行政处罚   C、督促改正消防违法行为

D、送达法律文书   E、进行消防设计审核

19、消防监督检查人员在监督检查时，发现有下列（ABDE）行为的，应当责令立即改正，并在《消防监督检查记录》上记载，依法予以处罚。

A、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

B、将安全出口上锁、遮挡，或者占用防火间距、堵塞疏散通道的

C、电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设不符合有关消防安全技术规定的

D、违反消防安全规定，生产、使用、储存、销售、运输或者销毁易燃易爆危险物品的

E、常闭式防火门处于开启状态的

20、消防监督检查时发现有下列（ABCDE）行为的，应当责令限期改正。

A、建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或者经审核不合格，擅自施工的

B、依法应当进行消防设计的建筑工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格，擅自使用的

C、公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不合格，擅自使用、开业的

D、擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工的

E、在设有车间或者仓库的建筑物内设置员工集体宿舍的

21、公安消防机构对一正在营业的大型商场进行监督检查，发现该商场一处疏散通道堆放杂物，一处安全出口锁闭，多处疏散安全标志损坏，火灾自动报警系统被违章关闭，同时在一楼营业厅违章销售瓶装液化石油气。公安消防机构对（ ABCD ）应责令立即改正。

A、疏散通道堆放杂物   B、安全出口锁闭  C、违章关闭火灾自动报警系统

D、违章销售瓶装液化石油气   E、疏散安全标志损坏

22、公安消防机构在消防监督检查时发现下列（ADE）情形的，应当确定为火灾隐患。

A、用实体墙隔断疏散通道    B、驾驶员在处于工作状态的加油机旁吸烟

C、违章关闭室内消火栓系统进水管阀门   D、火灾自动报警系统损坏

E、商场自动扶梯周围设置的防火卷帘损坏

23、下列属消防监督检查法律文书的有（ACDE）。

A．《消防安全检查意见书》  B．《责令当场改正通知书》  C．《责令限期改正通知书》   D．《复查意见书》

E．《重大火灾隐患限期整改通知书》

24、《消防监督检查记录》包括的项目有（ABCDE）。

A．建筑或场所办理有关消防手续的情况   B．建筑物使用性质情况    C．消防设施设备运行状况及消防控制室值班情况    D．疏散通道、安全出口状况

E． 责令立即改正消防违法行为情况

25、对企业消防安全管理方面进行监督检查主要包括（ABDE）

等内容。

A．消防安全管理制度的制定和落实情况   B．消防档案的建立健全情况

C．火灾自动报警和自动灭火系统的工作状况D．灭火预案和应急疏散预案的制定和定期组织演练情况

E．防火检查、巡查情况

26、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当（ABDE）方可举办。

A．制定灭火和应急疏散预案    B．落实消防安全措施    C．向承办单位的上级申报消防安全检查

D．向公安消防机构申报       E．经公安消防机构安全检查合格

三、判断题

1、公安消防机构对有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户应当纳入监督检查范围。（√）

2、商场、宾馆、体育场、会堂、公众聚集场所等单位属于消防安全重点单位的界定范围。（√）

3、根据消防监督检查规定，责令立即改正程序仅仅适用于情况紧急必须立即改正的违法行为。（×）

4、公安消防机构在监督检查时，应对消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置全部进行检查。(×)

5、公安消防机构在检查疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防车通道、防火防烟分区、防火间距是否符合规定时，检查的部位和数量可以采取抽查的方式进行。(√ )

6、对公众聚集场所申报使用或者开业前的消防安全检查时，应对消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置进行全部检查。(×)

7、公安消防机构进行消防监督检查时，消防监督检查人员不得少于3人，应当着制式警服，并出示警官证。（B）

8、公安消防机构对重大火灾隐患的确定组织专家论证的，应当自检查之日起10个工作日内送达《重大火灾隐患限期整改通知书》。(×)

9、确有正当理由不能在限期内整改火灾隐患的，可以由单位向公安消防机构提出书面申请，不进行整改。(×)

10、公安消防机构应当对单位的书面延期申请进行审查并作出是否同意延期决定，自受理申请之日起3个工作日内制作、送达《同意/不同意延期整改通知书》。(√)

11、责令单位停产停业，对经济和社会生活影响较大的，公安消防机构应当报请当地人民政府依法决定，申请人民法院强制执行。(×)

12、对于依法投入使用的人员密集场所和生产、储存易燃、易爆化学物品的场所（建筑物），发现其安全疏散设施未达到要求，不需要改动建筑结构的，应当责令单位在十五日内整改完毕；需要改动建筑结构的，应当在一年内整改完毕。(×)

13、对于依法投入使用的人员密集场所和生产、储存易燃易爆化学物品的场所（建筑物），发现其应当设置自动灭火系统、火灾自动报警系统而未设置的，应当责令单位在半年内整改完毕。(×)

14、公安消防机构发现依法投入使用或者开业的公众聚集场所，在使用或者经营中存在重大火灾隐患且逾期不改，不再具备消防安全条件的，除依法予以处罚外，还应当撤销原同意其使用或者开业的《消防安全检查意见书》。(√)

15、公安消防机构作出责令停产停业、停止施工或者停止使用决定，对经济和社会生活影响较大的，应报请上级公安消防机构或主管公安机关依法决定。(×)

16、消防监督检查人员进行监督检查时，被检查单位主管人员对《消防监督检查记录》有异议的可以拒绝签名，消防监督检查人员应当注明情况。(√)

四、综合分析题

1、某娱乐有限公司欲将原卡拉OK厅、KTV包间改造做迪吧经营，于2007年3月2日向当地公安消防机构申报办理了防火审核手续，工程项目经改造及内部装修后，于4月17日向当地公安消防机构申请消防验收和开业，其使用与消防验收内容一致。请回答下列问题：

（1）该工程项目的消防验收与开业前的消防安全检查（AB）。

A．可以同时办理    B．可先办理消防验收手续，后办理消防安全检查手续

C．先进行消防安全检查，后办理消防验收手续    D．只进行消防安全检查即可

E．只办理消防验收手续

（2）公安消防机构应当在依法受理消防安全检查申报后，于（B）之前前往检查。

A、4月19日    B、4月20日    C、4月25日    D、4月27日

（3）如果该工程项目未经消防验收，迪吧未经消防安全检查，擅自开业，公安消防机构应当在监督检查时（B）。

A、责令当场改正     B、责令限期改正  C．直接给予罚款10万元处罚     D．列为重大火灾隐患

2、某市以市政府名义举办一次大规模的服装博览会，由某商贸公司具体承办。请回答下列问题：

（1）该博览会在举办前，应当由（D）依法向当地公安消防机构申报消防安全检查。

A、市政府     B、市政府办公厅    C、市商贸委   D、具体承办的商贸公司

（2）公安消防机构依法对该博览会进行消防安全检查，发现具有火灾危险且不能当场改正，应当（C）。

A、责令当场改正    B、责令限期改正   C、责令停止举办    D、责令停产停业

（3）如果责令该博览会停止举办，该种措施属于（C）。

A、行政制裁         B、行政处罚   C、行政强制措施     D、行政处分

3、某公安派出所依法对辖区某单位进行消防监督检查时发现存在火灾隐患，请回答下列问题：

（1）该公安派出所依照《消防监督检查规定》，发出的各类消防监督检查法律文书，应当以（C）的名义作出。

A、主管公安机关            B、该公安派出所     C、主管公安机关消防机构    D、街道办事处

（2）该公安派出所对辖区内的所有机关、团体、企业、事业单位、公民，都有权进行消防监督检查。( B )

（3）对该公安派出所以公安消防机构的名义作出的具体行政行为，当事人如果提起行政诉讼，应当以（C）为被告。

A．公安派出所  B．主管公安机关  C．主管公安机关消防机构

D．主管公安机关消防机构的上一级公安消防机构

建筑工程消防监督审核概论

一、单选题

1、《消防法》第十条规定：（B ）单位应当将建筑工程的设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。

A、设计     B、建设      C、施工        D、监理

2、经公安消防机构审核同意的建筑工程消防设计需要变更的，应经（C ）核准。

A、地、市级公安消防支队    B、辖区消防大队   C、原审核的公安消防机构   D、上一级公安消防机构

3、受理建筑工程消防设计审核时，对资料不齐的应当场或在（C ）日内一次性告知需要补正的资料。

A、3           B、4         C、5           D、10

4、一般工程消防设计审核的时限是（B ）日内。

A、7           B、10        C、20          D、30

5、国家、省级重点工程及设置建筑自动消防设施的工程，应在（C ）日内完成消防设计审核工作。

A、7           B、10      C、20          D、30

6、需组织专家论证的工程消防设计的审核时限是（D ）日内。

A、7           B、10       C、20          D、30

7、对申报消防验收的建筑工程，从受理登记之日起，公安消防机构应当在（B ）个工作日之内，组织消防验收。

A、7           B、10        C、20          D、15

8、建筑工程验收后（C ）日内，公安消防机构应制作并送达《建筑工程消防验收意见书》。

A、3           B、4        C、7           D、10

9、未经公安消防机构审核或者经审核不合格的建筑工程，（B ）不得组织施工。

A、消防设施施工单位        B、建设单位    C、土建施工单位              D、建设行政主管部门

10、跨省的建筑工程消防监督审核工作，由（A ）或者省、自治区、直辖市公安消防机构负责组织。

A、公安部         B、公安部消防局     C、消防局指定的消防支队     D、建设部位

11、验收不合格的建筑工程，如当事人不服，可自收到意见书之日起（D）日内，向上级公安机关申请复议，或依法向人民法院提起行政诉讼。

A、10             B、15          C、30             D、60

12、建筑工程消防验收时，现场检查包括外观检查和（C）两种方法。

A、资料审查            B、询问核查      C、测量测试            D、综合制定

13、消防验收不合格的建筑工程，建设单位按要求整改后，应（B）。

A、申报使用或开业前消防安全检查   B、申报复验    C、投入使用           D、要求复查

14、申报消防验收前，建设单位应先进行（C ）

A、环保验收            B、规划部门验收     C、消防自验收          D、质检部门验收

15、建筑工程的验收结果应根据（B ）和现场检查测试结果进行综合评定。

A、消防工程的施工质量       B、资料审查     C、建筑防火施工质量        D、消防产品质量

16、公安消防监督机构对建筑工程消防质量存在问题的举报、投诉，应组织人员核查，并将核查情况（D）。

A、告知建设单位         B、告知施工单位     C、报上级公安消防机构         D、告知举报、投诉人

二、多选题

1、公安消防机构实行建筑消防监督审核，其作用之一是监督建筑工程（ABCD）等相关单位认真依法履行职责，严格贯彻落实国家消防技术规范。

A、建设           B、设计      C、施工         D、监理

2、公安消防机构应依法对（ABCDE）建筑工程项目进行消防监督审核。

A、新建            B、改建      C、扩建         D、建筑内部装修    E、用途变更

3、建筑工程消防监督审核的依据有（ABC）。

A、消防法律        B、行政法规       C、技术规范        D、行政规定

4、建筑工程消防监督审核的作用是（ABCD）。

A、监督建设、设计、施工、监理等相关单位认真履行职责           B、提高建筑工程防火抗灾能力

C、防止留下先天性火灾隐患            D、发现并纠正工程建设中的违法行为

E、提高消防监督员的和形象

5、对消防技术标准尚未规定的消防设计内容和新材料、新技术、新工艺带来的有关消防安全的新问题，应由（CD）组织设计、施工、科研等单位的专家论证。

A、省级公安消防监督机构     B、公安部消防局    C、省级公安消防监督机构会同同级建设主管部门

D、公安部消防局会同同级建设主管部门          E、地市级公安消防监督机构会同同级建设主管部门

6、公安消防机构及其工作人员在实施建筑工程消防监督审核中，应做到（ABCD）。

A、依据准确       B、内容完整     C、程序合法      D、文书规范   E、检查到位

7、建筑工程消防设计审核的工作流程包括（ABCDE）。

A、受理与交办   B、审核与技术总复核     C、审批    D、制作法律文书     E、送达法律文书

8、建筑工程消防设计审核的基本方法有（ABCDE）。

A、资料审查      B、现场查看      C、图纸审核     D、集体讨论    E、专家论证

9、建筑工程消防设计审核的需填写的申报文书有（ABD）。

A、《建筑工程消防设计防火审核申报表》       B、《自动消防设施设计防火审核申报表》

C、《建筑工程消防验收申报表》               D、《建筑内部装修设计防火审核申报表》

E、工程各项计划批文

10、《建筑工程消防设计审核意见书》的填写应做到（ABCDE）。

A、标题观点明确   B、使用建设单位的法定名称   C、注明审核工程的名称、图纸设计阶段或者图纸编号

D、同意或者不同意消防设计的内容要明确

E、逐条引用所依据规范的名称及条文号，指出设计存在的问题，提出修改意见

11、在实施重大工程消防验收时，公安消防机构应当组织（BCDE）等部门的专业技术人员参加。

A、监理单位  B、消防产品质量监督 C、灭火战训   D、建筑工程消防监督审核   E、防火监督检查

12、消防验收由公安消防机构组织实施，（ABCDE  ）等单位予以配合。

A、建设    B、设计       C、施工       D、监理       E、建筑消防设施技术测试

13、申报消防验收前，建设单位应组织（BCD）等单位自验收。

A、规划        B、设计      C、施工        D、监理       E、上级主管部门

14、建筑工程消防验收的基本程序包括（ABCD）。

A、资料审查           B、 现场抽样检查       C、现场功能测试       D、综合评定

15、建筑工程消防验收的基本方法有（ABCDE）。

A、资料审查   B、现场检查测试      C、询问核查    D、集体会审   E、综合评定

16、建筑工程消防验收资料审查的内容主要包括（ABCDE）

A、建筑工程消防验收申报表    B、建筑工程消防设计审查资料

C、竣工图纸及隐蔽工程监理记录资料     D、建筑消防设施技术测试报告

E、消防产品质量合格证明文件等其它资料

17、建筑工程消防验收中的现场检查测试是指（ABDE）。

A、对建筑防火、消防设施等外观质量进行现场查看

B、通过专业仪器对涉及距离、宽度、长度、面积等可测量等指标进行现场测量

C、现场查看施工资料      D、通过现场检查和专业仪器对消防产品进行现场判定

E、对消防设施的功能进行现场抽查测试

18、公安消防机构在建筑工程消防监督审核中应承担的责任有（ADE）。

A、公安消防机构从事建筑工程消防监督审核的人员，应取得资格证书

B、公安消防机构对违反国家工程建筑消防技术标准的建筑工程消防设计，请示领导同意后方可批准

C、公安消防机构对不符合国家工程建筑消防技术标准的建筑工程，不得批准使用。特殊情况时，须报请上级部门批准。

D、公安消防机构对建筑工程消防质量存在问题的举报、投诉，应当组织人员核查

E、公安消防机构及其人员严禁以任何名义和形式指定建筑消防设施设计、施工单位，不得指定使用某个企业的消防产品

19、公安消防机构及其工作人员必须无偿履行消防监督职责，严禁（ABCD）等。

A、开办建筑消防设施设计、安装调试、检测和维修保养等服务企业、机构

B、在建筑消防设施设计、安装调试、检测和维修保养等服务企业、机构兼职

C、向企业收取各种名目的咨询费、管理费等

D、向企业强行摊派各种费用或者无偿占有企业的钱物    E、到施工现场进行检查

20、《建筑工程消防验收意见书》的制作填写应做到（ABCDE）。

A、标题观点明确，表明消防验收合格或者不合格     B、使用建设单位的法定名称和准确的工程名称

C、说明检查验收的范围、相应位置和检查结果       D、加盖公安消防机构印章，并统一编号

E、验收不合格的，要依据有关规定和技术规范的条文指出问题所在，并提出整改后复验的要求

21、公安消防机构应当按照分专业实行（ A D ）的要求，及时对受理的建筑工程消防设计进行审核。

A、分工审核          B、行政管理        C、质量责任          D、技术总复核

22、消防验收的评定，应当根据资料审查和现场抽样性检查及功能测试的结果，按照（A B C ）的程序进行。

A、 子项          B、单项       C、 综合          D、分项

23、建筑工程消防监督审核是指公安消防机构依法对新建、改建、扩建、建筑内部装修和用途变更的建筑工程项目， 从设计、施工到竣工验收所实施的（ABC）的行政执法行为。

A、设计审核         B、 施工安装监督检查       C、消防验收         D、开业前安全检查

24、对建筑工程实行消防监督审核，必须从建筑工程建设的源头抓起，其目的是：（ABCD）

A、提高建筑抗御火灾的能力               B、防止留下先天性火灾隐患

C、有效预防和减少建筑火灾事故的发生     D、最大限度降低火灾事故损失

三、判断题

1、建筑工程项目必须经公安消防机构审核后，建设单位方可施工。     （×）

2、由外国或港澳台地区有关单位设计的建筑工程项目，应依据我国消防技术标准进行消防监督审核。 （√）

3、跨地区的建筑工程消防设计审核工作，由公安部或者省、自治区、直辖市公安消防监督机构负责组织。（√）

4、省、自治区、直辖市公安消防监督机构对本辖区建筑工程消防监督审核工作进行督促、检查、指导，不具体实施建筑工程的消防监督审核工作。                        （×）

5、公安消防机构应当按照分专业分工审核和技术总复核的要求，及时对受理的建筑工程消防设计进行审核。 （√）

6、公安消防机构从事建筑工程消防监督审核的人员，应取得岗位资格证书。         （√）

7、对于我国消防技术标准尚未规定的消防设计内容，负责审核的公安消防监督机构可以会同同级建设行政主管部门，组织相关专家论证。                            （×）

8、公安消防机构实行建筑消防监督审核，其作用之一是发现并纠正建筑工程建设过程中违反消防法律、法规的行为，防止留下设计缺陷，确保结构安全。（×）

9、消防验收时，应按照《建筑工程消防验收记录表》的要求如实填写。（  √ ）

10、消防验收评定对子项是指依照消防技术标准要求重点抽查的项目，单项是指由若干子项组成的涉及消防安全的项目。（√）

消防验收与监督检查

一、单项选择

1、利用天然水源作系统的供水水源，应检查水质是否符合设计要求，并应检查( A )时确保消防用水的技术措施

A、枯水期最低水位     B、枯水期最高水位     C、丰水期最低水位     D、丰水期最高水位

2、自动喷水灭火系统利用露天水池或天然作水源时，需在水源进入消防水泵前的吸水口处设（A）。

A、自动除渣的固液分离装置    B、格栅除渣装置    C、莲蓬头    D、过滤器

3、供消防车取水的消防水池和天然水源，水深应保证消防车的吸水高度不超过（C）。

A、4m            B、8m      C、6m            D、10m

4、火灾自动报警系统主电源应有明显标志，主电源应直接与消防电源连接，（B）使用电源插头。

A、不应     B、严禁      C、应       D、必须

5、常闭式防火门不应处于开启状态，（ B）将安全出口的防火门上锁、遮挡。

A、不应     B、严禁      C、应       D、必须

6、灯具与供电线路之间（ A ）使用插头连接，必须在预埋盒或接线盒内连接。

A、不得     B、宜      C、可以       D、必须

7、切断正常供电电源，检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在（A ）s内自动转换进入点亮状态。

A、5     B、10     C、20       D、30

8、使用(A)检查两个疏散照明灯之间地面中心的照度、灯光疏散指示标志前通道中心处地面的照度是否满足设计要求。

A、照度计      B、光度计    C、目测法       D、亮度计

9、设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，不应为（D）解除出入口控制系统的形式。

A、自动      B、现场手动      C、消防控制室手动     D、延迟

二、多项选择

1、消防设施验收应当按照(ABCD)的程序进行，并如实填写《建筑工程消防验收记录表》。

A、资料审查       B、现场抽样性检查      C、功能测试       D、综合评定

2、峻工验收时，公安消防机构应对建设单位提交的（ABCE）技术资料进行审查。

A、竣工验收申请报告、设计变更通知单和竣工图     B、施工记录、隐蔽工程验收记录

C、自动消防设施出具的技术测试报告               D、系统管理维护人员登记表

E、消防产品符合法定市场准入制度的证明文件

3、现场抽查验收主要是对（ABC）等进行抽查验收，通常采用外观检查、测量测试等方法。

A、消防产品质量   B、消防设施施工安装质量   C、系统功能    D、系统维护管理   E、系统的安全保护

4、现场抽查验收使用专用检测仪器、仪表、量具等对涉及的（ABCDE）等指标进行现场测量，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

A、面积   B、宽度    C、长度    D、厚度   E、距离

5、消防设施各系统的组件、设备的永久性铭牌和按规定设置的标志，其（ABC）。

A、文字和数据应齐全    B、符号应清晰   C、色标应正确。     D、使用年限明确   E、悬挂位置统一

6、消防设施投入使用时，应具备相应（ABCDE）文件资料。

A、竣工验收报告     B、消防设施操作、管理、检测、维护规程     C、值班员职责

D、系统的检查、维护记录图表。      E、消防设施的技术档案

7、设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能（ABC）解除出入口控制系统，并有信号反馈。

A、自动      B、现场手动       C、消防控制室手动    D、破坏性     E、撞击

8、消防设施现场检查测试进行外观检查时一般有（ABCD）等要求：

A、系统等设置层形式、部位和组件、设备选型等应符合设计要求

B、系统组件、设备等铭牌和标志，其文字和数据应齐全，符号应清晰，色标应正确

C、系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损，无锈蚀

D、管道材质、连接方式等符合设计要求，系统设备、管道应无泄漏现象

E、使用专用检测仪器、仪表、量具等对系统功能测试应符合设计要求

9、自动喷水灭火系统对验收主要包括（ABCDE）等内容：

A、供水设施的检查     B、报警阀组的检查     C、管网、喷头的检查   D、系统流量、压力测试

E、系统模拟灭火功能试验

10、泡沫灭火系统验收主要应检查（ABCDE）等内容。

A、消防泵、泡沫液储罐、泡沫液、泡沫比例混合器      B、消火栓、泡沫产生装置

C、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件

D、消防泵房、水源、水位指示器及动力源、备用动力、电气设备

E、系统功能试验性能指标

11、气体灭火系统验收主要包括（ABE）等内容。

A、系统功能试验     B、系统设备和灭火剂输送管道检查      C、维护保养检查

D、系统流量、压力测试      E、防护区或保护对象与储存装置间检查

12、火灾自动报警系统验收主要应检查（ABCDE）等内容。

A、触发器件    B、火灾报警装置和联动控制设备    C、火灾警报装置   D、电源   E、系统功能

13、防排烟系统验收与监督检查主要应检查（ABCDE）等内容。

A、系统的设置方式、设置部位，防烟分区的划分和挡烟垂壁的设置     B、风机和控制柜

C、加压送风口（阀）、排烟口（阀）、自然排烟窗、防火阀

D、送风管道（竖井）、排烟管道（竖井）        E、系统联动控制功能

14、防火门的检查包括（ABCDE）等内容。

A、规格、种类    B、级别        C、数量        D、安装位置      E、施工质量

15、外观检查火灾应急照明和疏散指示标志的类别、型号、数量和（ABC）等应符合要求，表面应无机械损伤、紧固部位应无松动。

A、适用场所  B、安装位置   C、间距   D、使用要求   E、使用材质

16、消防电气验收与监督检查的内容包括（ABC）。

A、消防供配电设施检查   B、火灾应急照明检查      C、疏散指示标志检查    D、防火卷帘检查

E、电梯检查

17、设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能（ABC）解除出入口控制系统，并有信号反馈。

A、自动         B、现场手动      C、消防控制室手动    D、破坏性     E、撞击

18、触发首层的消防电梯迫降按钮，检查消防电梯能否下降至首层，并发出反馈信号，此时（BCDE）不能呼叫消防电梯。

A、轿厢    B、首层   C、地下各层     D、起火楼层   E、顶层

三、判断题

1、消防监督检查的部位、数量可以采取抽查的方式。（√）

2、用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能，双扇、多扇防火门应具有按顺序关闭的功能。（√）

3、自动控制方式下，使常开防火门任一侧的火灾探测器报警，防火门应能自动关闭，并将关闭信号反馈到消防控制室联动控制设备上。（√）

4、自带电源型和子母电源型火灾应急照明和疏散指示标志应设主电、充电、故障状态指示灯，主电状态用红色，充电状态用绿色，故障状态用黄色。（×）

5、当正常光源变暗后，辅助性自发光疏散指示标志应自发光。（√）

人员密集场所的消防监督检查

一、单选题

1、对人员密集场所实施消防监督检查时，尤其要注意检查员工（D）在场群众疏散的知识和技能。

A、督促     B、号召   C、跟随     D、组织引导

2、下列表述不正确的是（A）。

A、车间和仓库不得设置在同一个建筑物内   B、员工集体宿舍必须独立设置

C、对暂时确有困难、必须将员工集体宿舍和车间或者仓库设在同一建筑物内的，应将员工集体宿舍设在底层并设直通室外的安全出口，或用防火墙将员工集体宿舍与车间或仓库完全分隔并不得共用楼梯，同时应责令限期将员工集体宿舍搬出。

D、仓库和车间布置在同一建筑物内时，应坚持车间布置在下面楼层的原则

3、建筑内部因采用大量可燃材料装修、使用可燃家具，将（B）。

A、延长轰燃出现的时间    B、增加火灾荷载   C、降低耐火等级     D、影响防火间距

4、对按相关规定确定为消防安全重点单位的人员密集场所，公安消防机构除应每半年至少组织一次监督抽查外，必须根据本地区火灾规律、特点以及结合重大节日、（ C ）等消防安全需要，组织消防监督检查。

A、重大隐患     B、重大情况   C、重大活动   D、重大影响

5、除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全出口数量不应少于（B）个。

A、1     B、2     C、3     D、4

6、高层民用建筑的裙房应设（C）楼梯间。

A、开敞楼梯间    B、敞开楼梯间    C、封闭楼梯间    D、防烟楼梯间

7、建筑高度不超过32m的二类高层建筑应设（C）楼梯间。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

8、建筑高度不超过24m的病房楼、旅馆等建筑应设（C）楼梯间。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

9、设在地下一层且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的歌舞娱乐放映游艺场所应设（C）楼梯间。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

10、多层建筑的地下商场，当其地下层数为三层时，应设（D）。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

11、一座使用功能为商场的三层地上建筑，应设（C）或室外疏散楼梯。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

12、集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备的安装必须统一由主办单位委托（C）。

A、电力部门安装       B、产权单位安装   C、具有资格的施工单位安装   D、懂专业知识的人安装

13、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置（B）。

A、防火门和闭门器　  B、应急照明和疏散指示标志　C、阻燃地毯和防滑地砖　 D、报警按钮和消防广播

14、人员密集场所房门至外部出口或封闭楼梯间、防烟楼梯间的最大允许距离一般控制在（D）之间。

A、15～20m  B、20～30m    C、30～40m  D、15～40m

15、人员密集场所灭火器配置的危险等级多为（A）。

A、严重危险级  B、中危险级   C、轻危险级   D、中、轻危险级

16、人员密集场所选配灭火器时，如选择干粉灭火器，应选用（C）灭火器。

A、碳酸氢钾     B、碳酸氢钠    C、磷酸铵盐    D、碳酸氢铵

17、一座三层地上建筑，第三层设有KTV练歌厅，该建筑应设（C）或室外疏散楼梯。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

18、一地下商店，地下层数为３层，应设（D）。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

19、建筑高度不超过32m的二类高层公共建筑当其楼梯间无自然采光和自然通风时，应设（D）或室外疏散楼梯。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间 D、防烟楼梯间

20、商场的中庭和共享空间增大了（B）的难度。

A、设置消防设施    B、划分防火分区     C、人员疏散        D、防排烟

21、商场大多数商品的贮存火灾危险性属（C）。

A、甲类     B、乙类      C、丙类     D、丁、戊类

22、商场中无自然采光楼梯间的墙面、顶棚和地面均应采用（A）级装修材料。

A、A级   B、B1级   C、B2级   D、B3级

23、商场中封闭楼梯间地面应采用（A）级装修材料。

A、A级   B、B1级   C、B2级   D、B3级

24、商场中防烟楼梯间地面应采用（A）级装修材料。

A、A级   B、B1级   C、B2级   D、B3级

25、商场中无自然采光楼梯间的顶棚应采用（A）级装修材料。

A、A级   B、B1级   C、B2级   D、B3级

26、商场安全出口的门厅，其顶棚应采用（A）装修材料。

A、A级   B、B1级   C、B2级   D、B3级

27、地下商场建筑中疏散通道应（D）采用A级装修材料。

A、绝大部分    B、极少部分   	C、顶棚部分   D、全部

28、商场中安全出口的门禁系统必须具备（D）的功能。

A、遥控自动开启         B、断电自动锁闭  C、声控自动开启         D、断电自动停止锁闭

29、商场中安全出口的门禁系统，（C）只能由控制中心遥控开启的门禁系统。

A、推广使用  B、限制使用  C、严禁使用  D、允许使用

30、集贸市场内的营业照明用电应当与动力、消防用电（C）。

A、共同设置    B、共用回路    C、分开设置    D、共用电源

31、托儿所、幼儿园属于（B）。

A、公众聚集场所  B、人员密集场所  C、歌舞游艺场所  D、游乐场所

32、一般情况下托儿所、幼儿园应独立建造。当必须设置在其他建筑内时，必须自成一个（A）。

A、独立的防火分区   B、独立的单元   C、独立的楼层   D、独立的房间

33、托儿所、幼儿园不应和（D）组合建造。

A、商业网点   B、居民住宅   C、娱乐场所   D、汽车库

34、一、二级耐火等级的建筑中，设置托儿所、幼儿园的儿童活动用房和儿童活动场所不应超过（B）。

A、2层   B、3层    C、4层   D、5层

35、三级耐火等级的建筑中，设置托儿所、幼儿园的儿童活动用房和儿童活动场所不应超过（A）。

A、2层   B、3层    C、4层   D、5层

36、托儿所、幼儿园应配备（A）的应急照明装置。

A、采用蓄电池       B、采用集中供电 C、采用自备发电机   D、采用双回路

37、托儿所、幼儿园严禁使用（D）照明。

A、白炽灯   B、日光灯   C、碘钨灯   D、蜡烛

38、严禁在幼儿活动场所、幼儿宿舍内使用（C）等电器设备。

A、收音机  B、录音机  C、电熨斗  D、电视机

39、某地下三层建筑，地下一层设有歌舞娱乐场所，该建筑应设（D）。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

40、某地下二层商场，地下室内地面与室外出入口地坪相差12m，该建筑应设（D）。

A、开敞楼梯间   B、敞开楼梯间   C、封闭楼梯间   D、防烟楼梯间

41、对于公共娱乐场所，下列说法不正确的是（B）。

A、安全疏散出口数量应符合相关规定

B、安全出口总宽度符合要求的前提下可不考虑单个出口的净宽度

C、安全疏散出口不应装设铁栅栏、铁门、铝合金门等等金属材质栅栏、门

D、安全疏散出口不应装设转门

42、下列关于公共娱乐场所窗户说法正确的是（A）。

A、不应被封堵    B、装修时可以遮挡，但应保证正常的自然通风

C、可以装设铁栅栏，但应保证正常的自然通风	D、窗户可开启面积不应大于地面面积的2%

43、建筑面积为（B）m2以上且经营可燃商品的商场应列为消防安全重点单位。

A、500    B、1000    C、300    D、800

44、地下商场的装修中，疏散通道应全部采用（A）级装修材料。

A、A    B、B1    C、B2     D、B3

45、集贸市场严禁经营、储存（C）。

A、小五金商品  B、日用百货  C、易燃易爆物品  D、纺织品

46、建筑面积在（D）m2以上且经营可燃商品的集贸市场应确定为消防安全重点单位。

A、300     B、500     C、800     D、1000

47、公共娱乐场所设在3层及3层以上的多层民用建筑内时，该建筑的耐火等级不应低于（B）。

A、一级  B、二级   C、三级  D、四级

48、设置在地下建筑内的公共娱乐场所，通往地面的安全出口不应少于（B）个。

A、1    B、2    C、3    D、4

49、剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时，每个安全出口的平均疏散人数不应超过（D）人。

A、50   B、100    C、150  D、250

50、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于( C )m。

A、1、1    B、1、2    C、1、4    D、1、3

51、人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其净宽度不应小于( D )m。

A、1、2    B、1、5   C、2、0    D、3、0

52、商住楼内的住宅的疏散楼梯应当（C）。

A、尽量与其他防火分区合用    B、设置机械加压送风系统   C、独立设置      D、设计为防烟楼梯间

53、设置在地下建筑内的公共娱乐场所严禁使用（A）。

A、液化石油气  B、蜂窝煤   C、天然气      D、电饭煲

54、单层、多层工业与民用建筑、人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑，在安全出口和疏散走道上设置的应急照明，其连续供电时间不应少于（A）min。

A、30     B、60    C、20     D、90

55、建筑高度不超过100m的高层民用建筑，其应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于（A）min。

A、20      B、45    C、60      D、30

56、《建筑设计防火规范》规定，设置在疏散走道上的灯光疏散指示标志，除袋形走道和走道转角区外，其间距不应大于（B）m。

A、35      B、20    C、25      D、30

57、在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在（A）。

A、地下1层，且室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m

B、地下1、2层     C、地下1、2、3层

D、室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的任意层

58、除规范有特殊规定外，公共娱乐场所的安全疏散出口数目不应少于(B)个。

A、1    B、2     C、3    D、4

59、公共娱乐场所内严禁带入和存放（D）。

A、香烟            B、可燃物品     C、含酒精饮料      D、易燃易爆物品

60、录像厅、放映厅营业时，容纳人数不得超过（A）。

A、该场所建筑面积按1、0人/m2计算所得人数    B、经营者确定的人数

C、该场所建筑面积按0、5人/m2计算所得人数    D、额定人数的70％

61、公共娱乐场所的消防安全责任人（C）时，应当向当地公安消防机构备案。

A、出差         B、不愿意履行消防安全职责     C、变更         D、外出旅游

62、公共娱乐场所的（D）内应当设置声音或者视像警报，以保证火灾初起时引导人员安全疏散。

A、影剧院        B、录像厅     C、礼堂          D、卡拉OK厅及其包房

63、公共建筑的安全出口标志应设置在（A）。

A、出口的正上方         B、距地面1m以下的墙面上    C、地面上            D、顶棚上

64、除规范另有规定外，疏散走道及其转角处的安全指示标志应设置在（C）。

A、走道地面上      B、走道顶部    C、距地面1m以下墙面上    D、距地面1m以上墙面上

65、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处，均应按规定设置（A）。

A、防火阀     B、排烟防火阀   C、防回流措施 D、防火隔板

66、商场的疏散楼梯间采用机械加压送风防烟时，应保证楼梯间的余压值为（C）Pa。

A、25～30   B、30～40   C、40～50   D、50～60

67、商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时，应保证其余压值为（B）Pa。

A、20～25    B、25～30   C、30～35    D、40～50

68、设在商场排烟支管上及排烟风机机房入口处能自动关闭的排烟防火阀，其动作温度是（C）℃。

A、68     B、93  C、280    D、72

69、设临时高压消防给水系统的高层建筑和裙房，其室内消火栓给水系统应在每个消火栓处设置（B）。

A、警示标志        B、直接启动消防水泵的按钮    C、应急事故照明    D、报警按钮

70、一类高层民用建筑内的商场营业厅，其吊顶应采用（D）。

A、可燃材料     B、难燃材料    C、阻燃材料  D、不燃材料

71、商场的楼梯间及其前室的疏散门不能采用（D）。

A、乙级木质防火门       B、甲级木质防火门     C、甲级防火门           D、防火卷帘门

72、地下商场严禁经营销售（C）。

A、化妆品      B、可燃商品    C、酒精、煤油     D、菜油

73、在商场进行电、气焊割作业，应在打烊后进行，必须（C），落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可施工。

A、有上级领导在场     B、有经理在场    C、履行动火审批手续     D、有营业人员在场

74、依据《集贸市场消防安全管理办法》规定，集贸市场严禁经营（C）。

A、动物油、植物油    B、化学、人造纤维及其织物    C、易燃易爆化学物品      D、中药材产品

75、集贸市场的消防安全工作应由（C）。

A、工商行政管理机关负责    B、公安消防机构负责   C、市场主办单位负责        D、个体经营者负责

76、依据《集贸市场消防安全管理办法》，集贸市场建筑物内的固定消防设施的维修和保养应由（B）。

A、市场主办单位负责    B、市场产权单位负责   C、参与经营活动的单位、个人负责

D、市场合办单位共同负责

77、室外搭建的集贸市场，其顶棚应当采用（D）。

A、不燃材料    B、可燃材料    C、难燃材料    D、不燃或难燃材料

78、室外集贸市场在高压线下两侧（C）m以内不得摆摊设点。

A、3    B、4    C、5    D、6

79、室外集贸市场与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场应保持（D）m以上的安全距离。

A、25   B、30   C、40   D、50

80、集贸市场内的电源开关、插座等，应安装在封闭式的配电箱内，且配电箱应当采用（D）制作。

A、不燃或难燃材料     B、绝缘材料     C、难燃材料           D、不燃材料

二、多选题

1、人员密集场所房门至外部出口或封闭楼梯间、防烟楼梯间的最大允许距离与建筑物的（ABD）等参数有关。

A、耐火等级    B、使用性质	C、建筑类别   D、是否设自动喷水灭火系统 E、是否设火灾自动报警系统

2、宾馆、饭店火灾危险性主要有（BCDE）。

A、管理混乱    B、可燃物多，建筑火灾荷载较大

C、如果防火设计处理不当，一旦发生火灾，极易产生烟囱效应，使火势迅速蔓延扩大

D、人员密集易造成群死群伤     E、用火、用电、用气等致灾因素多

3、多层、高层宾馆和饭店建筑中，（ABCDE）等，如果防火设计处理不当，一旦发生火灾，极易产生烟囱效应。

A、楼梯间   B、电梯井   C、管道井   D、电缆井   E、通风管道

4、宾馆、饭店容易发生火灾的部位是（BDE）。

A、楼梯间   B、客房   C、餐厅   D、厨房   E、设备机房

5、商场的火灾危险性主要有（ABCDE）。

A、营业厅面积大，划分防火分区难度增大    B、可燃商品多，经济损失重大

C、人员高度密集，疏散难度大     D、用火用电设备多，致灾风险增大     E、扑救难度大

6、地下商场建筑中疏散通道的（ABCDE）应采用A级装修材料。

A、顶棚  B、墙面  C、柱面  D、地面  E、楼梯踏步

7、商场中楼梯间的（ACE）应放在监督检查的首位，从严要求。

A、自然采光    B、灭火器设置C、自然通风    D、消火栓      E、防、排烟

8、集贸市场的火灾危险性主要有（BCD）。

A、自动消防设施少    B、建筑规模大易形成大面积火灾

C、人员密集通道拥挤   D、用火用电多，生活火源多    E、可燃装修材料多

9、中小学校的火灾危险性主要有（ACD）。

A、上课时人员密集，疏散时楼道拥挤，发生火灾可能引发伤亡    B、电、气焊作业多，可能引发火灾

C、实验室存放危险化学	D、寄宿制学校的学生宿舍用火用电频繁     E、可燃物多，火灾荷载大

10、室外搭建的集贸市场，其顶棚应采用（AB）。

A、不燃材料   B、难燃材料     C、可燃材料   D、易燃材料    E、材料不限

11、集贸市场严禁在（ABC）等部位设置摊位、堆放货物。

A、楼梯间    	B、疏散通道上    C、安全出口处 	D、火灾报警探测器下方   E、洒水喷头下方

12、公共娱乐场所引发群死群伤的最主要的两个原因是（AD）。

A、安全疏散出口和窗户被铁栅栏、铁门、铝合金门等锁闭，致使发生火灾时逃生无门

B、顾客缺乏消防安全常识，不懂火灾扑救	C、自动灭火设施维护管理不当，火灾时发挥作用不充分

D、从业人员缺乏消防安全常识，致使初起火灾得不到有效的扑救，在场群众得不到疏散引导

E、营业员脱岗

13、对公共娱乐场所进行消防监督检查时应重点检查的内容有（ABC）。

A、安全疏散出口的数量、宽度是否符合规定    B、从业人员是否按规定参加消防安全培训

C、单位履行自身消防安全职责情况   D、是否办理营业执照    E、是否按时营业

14、《公共娱乐场所消防安全管理规定》所指的公共娱乐场所包括（ABCDE）。

A、歌剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所    B、舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所

C、游艺、游乐场所     D、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所

E、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所

15、公共娱乐场所的火灾危险性主要有（ABCD）。

A、装饰、装修使用大量可燃材料     B、用电设备多、着火源多、不易控制

C、人员集中、疏散困难，易造成人员重大伤亡   D、发生火灾蔓延快，扑救困难

E、防火责任不明确

16、公共娱乐场所不得设置在（ABCD）等建筑物内，并不得与重要仓库或危险物品库毗连。

A、文物古建筑    B、博物馆   C、图书馆    D、居民住宅楼    E、高层建筑

17、公共娱乐场所内部的消防安全管理规定主要有（ABCDE）。

A、防火安全管理制度     B、紧急安全疏散方案     C、全员防火安全责任制

D、安全巡视检查制度     E、上岗前对从业人员的消防安全培训制度

18、公共娱乐场所严禁在营业时进行（ABC）等施工、维修作业。

A、设备检修   B、电、气焊    C、油漆粉刷   D、音响调谐    E、增添被挪作他用的灭火器材

19、公共娱乐场所员工必须熟知的消防安全知识包括（ABD）。

A、会报火警  B、会使用灭火器材   C、会进行安全检查   D、会组织人员疏散    E、会制定灭火预案

20、公共娱乐场所按规定一般应设置的消防安全设施、设备包括（ABCD）。

A、灭火器   B、报警电话  C、火灾事故应急照明灯  D、灯光疏散指示标志E、低压电气漏电保护报警器

21、公共娱乐场所严禁（ABCDE）。

A、擅自拉接临时电线         B、超负荷用电     C、在营业时将安全出口上锁

D、用铜、铁丝代替保险丝     E、带入和存放易燃易爆物品

22、公共娱乐场所安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用（ABCD）。

A、卷帘门    B、转门   C、吊门      D、侧拉门    E、平开门

23、在地下建筑内设置公共娱乐场所，应当符合（ABCDE）等规定。

A、只允许设在地下1层

B、通往地面的安全出口不应少于两个，安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范

C、应设置机械防排烟设施    D、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

E、严禁使用液化石油气

24、星级宾馆、饭店的客房内应配置（ABD）。

A、禁止卧床吸烟标志  B、应急疏散指示图   C、防毒面具      D、消防安全指南    E、灭火器材

23、建筑高度小于100m的高层民用建筑内商场的管道井、电缆井，按规定应采取（ABCDE）等防火措施。

A、井壁应为耐火极限不低于1、00h的不燃烧体     B、管道井、电缆井应分别独立设置

C、每隔2～3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔

D、井壁上的检查门应采用丙级防火门

E、管道井、电缆井与商场相连通的孔洞，其空隙应采用不燃材料填塞密实

24、高层建筑的宾馆、饭店如果竖向分隔未能达到规范要求，一旦发生火灾，（ABCDE）都是火灾竖向蔓延的渠道。

A、楼梯间    B、电梯井 C、管道井    D、电缆井    E、垃圾道

三、判断题

1、公安消防机构对人员密集场所实施消防监督检查，尤其要注意检查员工自我逃生的知识和技能。（×）

2、疏散通道、安全出口可以设置必要的防火门，但严禁安装铁栅栏。（√）

3、宾馆饭店中厨房的油锅、抽风管道油垢过热起火也能引起火灾。（√）

4、公共娱乐场所的窗户在保证通风的前题下，可以装设铁栅栏，但应加强管理。（×）

5、检查时发现公共娱乐场所从业人员不具有正确报火警、扑救初起火灾、引导在场群众疏散的技能，应给予口头警告。（×）

6、宾馆、饭店的灭火、疏散预案等应由当地公安消防机构制定，各单位负责组织员工演练。（×）

7、公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工，因特殊情况需要动火的，动火部门和人员落实保障措施、落实现场监护人后可以动火施工。（×）

四、综合分析题

1、某公安消防支队按相关法规对辖区内的消防安全重点单位实施监督检查。假设现在正对一综合市场进行检查，请回答下列问题：

（1）消防监督检查的主要内容是（ABC）。

A、该市场的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，是否办理了有关消防审核、验收或者检查的手续

B、已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目的使用、改变情况

C、该市场消防安全管理的有关内容       D、该市场以前被消防行政处罚的情况

E、该市场是否在工商行政管理机关办理市场登记

（2）如果经检查发现该市场存在重大火灾隐患，公安消防机构应当自检查之日起（C）个工作日内送达《重大火灾隐患限期整改通知书》。需组织专家论证的，可以延长10个工作日送达。

A、2     B、3   C、4     D、5

（3）如果经检查发现该市场消防安全责任人未履行法律规定的消防安全职责，消防安全制度不健全、防火检查不落实的，公安消防机构应当（A）。

A、责令限期改正   B、责令停产停业   C、给予该市场主要负责人行政处分   D、给予行政处罚

2、某单位未经公安消防机构许可，擅自将该单位一幢高层办公楼的地下1层的部分区域（约400m2）用途变更，改造装修成卡拉OK厅，并开业投入使用。请回答下列问题：

（1）公安消防机构检查发现后应（B）。

A、责令停业     B、责令限期改正    C、罚款   D、填发《消防安全检查意见书》

（2）按照《公共娱乐场所消防安全管理规定》，该卡拉OK厅可以设在地下1层。（A）

（3）该卡拉OK厅设在地下1层时，地下1层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m，且应当符合（ABCDE）等规定。

A、通往地面安全出口不应少于两个            B、应设置机械防排烟设施

C、应设置火灾自动报警和自动喷水灭火系统    D、严禁使用液化石油气

E、一个厅、室的建筑面积不应超过200m2

（4）该卡拉OK厅应与地下层其他部分进行防火分隔。（A）

（5）履行了装修设计防火审核及验收申报程序后，该卡拉OK厅可以开业。（B）

（6）该单位的消防违法行为有（ABCE）。

A、未经消防审核同意擅自改变建筑使用功能    B、未经消防审核，擅自改造装修

C、未经消防安全检查合格，擅自开业     D、未经消防同意从事卡拉OK经营行业

E、未经消防验收，擅自投入使用

3、公安消防机构对一正在营业的大型商场进行监督检查，发现该商场一处疏散通道被封堵，一处安全出口锁闭，多处疏散安全标志损坏，火灾自动报警系统被违章关闭，同时在一楼营业厅违章销售瓶装液化石油气。对此：

（1）公安消防机构对（BCD）应责令立即改正。

A、疏散通道被封堵     B、安全出口锁闭C、违章关闭火灾自动报警系统  D、违章销售液化石油气

E、疏散安全标志损坏

（2）按照公安部令第73号相关规定，公安消防机构对（BCD），可以在责令改正的同时，依法给予行政处罚。

A、疏散通道被封堵        B、安全出口锁闭    C、违章关闭火灾自动报警系统

D、违章销售液化石油气    E、疏散安全标志损坏

（3）对责令限期改正而逾期未改的，复查后可给予该单位（AE）处罚。

A、停产停业       B、没收违法所得   C、警告     D、拘留    E、停产停业并处罚款

4、某消防安全重点单位一幢6层建筑，每层建筑面积1500m2，建筑高度23m。设有集中空调系统、消火栓给水系统和两座开敞楼梯，建筑物每层的使用功能是：1层为印刷车间，2～5层为办公用房，6层为员工集体宿舍。回答下列问题：

（1）根据该建筑的使用性质、层数，应采用（B）楼梯间。

A、开敞     B、封闭     C、防烟     D、无专门规定的

（2）根据国家规范要求，该建筑应设（BCE）。

A、火灾自动报警系统   B、自动喷水灭火系统C、消防应急照明灯具  D、机械防烟设施   E、灭火器

（3）下列行为中，不符合国家现行的法律、法规的有（ADE）。

A、在设有车间的建筑物内设员工集体宿舍     B、未设火灾自动报警系统

C、未设防烟楼梯间    D、未设自动喷水灭火系统    E、未设封闭楼梯间

（4）消防监督员对该单位进行监督检查应（AD）。

A、填写《消防监督检查记录》      B、填发《消防安全检查意见书》

C、填发《责令当场改正通知书》

D、自检查之日起4个工作日内送达《责令限期改正通知书》或《重大火灾隐患限期整改通知书》

E、填发《复查意见书》

易燃易爆化学物品场所消防监督检查

一、单选题

1、《消防法》规定，严禁携带（  C  ）进入生产、储备易燃易爆危险物品的场所。

A、灭火器          B、危险物品      C、火种            D、香烟

2、生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立（  B  ）。

A、民办消防队      B、专职消防队     C、公安消防队      D、专业消防队

3、下列物质中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有（  A  ）。

A、液氨        B、空气      C、氮气       D、汽油

4、危险化学品库房内敷设的配电线路，（  C  ）。

A、可以不穿管敷设    B、应穿一般塑料管保护   C、必须穿金属管或难燃塑料管保护   D、没有要求

5、对新建的易燃易爆化学物品生产场所工程的消防设计未经公安消防机构审核擅自施工的，公安消防机构应当（  B  ）。

A、责令停止违法行为       B、责令限期改正   C、责令停止施工并处罚款   D、责令停止施工

6、对易燃易爆化学物品储存单位扩建工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格擅自使用的，公安消防机构应当（  D  ）。

A、责令停止违法行为       B、责令停止施工   C、责令停止施工并处罚款   D、责令限期改正

7、对易燃易爆化学物品经营单位扩建工程竣工时未经消防验收或者经验收不合格擅自使用的，经公安消防机构责令限期改正后逾期不改的，应当（  C  ）。

A、责令立即改正       B、责令停止施工  C、责令停止使用，可以并处罚款   D、处罚款

8、 对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的违法行为，可处（  B  ）日以下拘留。

A、十五     B、十     C、七    D、五

9、 对违反消防安全规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可处（  A  ）日以下拘留。

A、十五     B、十     C、七    D、五

10、对违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，可处（  B  ）日以下拘留。

A、十五     B、十      C、七    D、五

11、生产、使用易燃易爆化学物品场所的电气设备，必须符合国家（　D　）标准。

A、安全设计           B、防火措施      C、防静电导除     D、电气防爆

12、易燃易爆化学物品生产设备与装置必须按国家有关规定设置（　C　），并定期保养、校验。

A、消防安全宣传设施   B、安全设施     C、消防安全设施       D、防雷设施

13、易产生静电的易燃易爆化学物品生产设备与装置，必须按规定设置（　A　）设施，并定期进行检查。

A、静电导除          B、防雷电     C、消防安全          D、防火措施

14、从事生产易燃易爆化学物品的人员必须经主管部门进行（　A　），经考试取得合格证，方准上岗。

A、消防安全培训      B、消防安全宣传    C、安全设计          D、定期检查

15、易燃易爆化学物品出厂时，必须有（　D　）说明书。说明书中必须有经法定检验机构测定的该物品的闪点、燃点、自燃点、爆炸极限等数据和防火、灭火、安全储运的注意事项。

A、易燃易爆品        B、重要事项    C、产品使用          D、产品安全

16、易燃易爆化学物品的专用仓库，货场或其他专用储存设施，必须由经过（　D　）的专人管理。

A、化学危险物品管理培训   B、《化学危险物品安全管理条例》学习培训

C、《消防法》学习培训      D、消防安全培训合格

17、易燃易爆化学物品的储存单位，必须建立入库验收、发货检查、出入库登记制度、凡包装、标志不符合（　C　），或破损、残缺、渗漏、变形及物品变持、分解的严禁出入库。

A、出入库检查　　  B、入库申报    C、国家标准　　　  D、行业标准

18、化学性质、安全防保、灭火方法互相抵触的易燃易爆化学物品（D）。

A、可以混合装运　　B、必须严格防爆     C、做好隔热降温    D、不得混合装运

二、多选题

1、下列（ABE）不属于公安消防机构易燃易爆化学物品的消防监督要点。

A、依法核发《危险化学品经营许可证》    B、依法核发《易燃易爆化学危险物品准运证》

C、依法对违反消防法规生产、储存、经营易燃易爆化学物品行为的行政处罚

D、督促易燃易爆化学物品生产、储存、经营等单位落实消防安全责任制，履行消防安全职责

E、积极参加危险化学品泄漏、遗撒、爆炸等事故的抢险救援工作

2、下列物质中，不允许同库存放的有（ABDE）。

A、氧气与油脂     B、一级无机氧化剂与有机氧化剂      C、稀硫酸与盐酸

D、压缩气体与腐蚀物品      E、毒害物品与氧化剂

3、易燃易爆化学物品出厂时，必须有产品安全说明书，说明书必须附有 （ABCDE）。

A、该物品的闪点    B、燃点     C、自燃点    D、爆炸极限    E、防火灭火等安全措施

4、易燃易爆化学物品的储存单位必须建立（ABCE）制度。

A、入库验收      B、发货检查     C、出入库登记      D、收货检验     E、定时检查

5、地下商场严禁销售的商品有（ABC）。

A、烟花爆竹、发令枪纸   B、汽油、煤油   C、酒精     D、化纤衣物    E、塑料箱包

6、防爆泄压设备包括（ABC）和放空管等。

A、安全阀     B、防爆片    C、防爆门(窗)     D、电气接地    E、阻火器

7、液化石油气瓶装供应站消防监督检查的重点是(ABCDE)。

A、瓶装供应站出入口一侧的围墙设置是否满足有关技术标准要求

B、瓶库的耐火等级、层数设计是否满足有关技术标准要求

C、防火间距、地面材料、电气防爆、泄压、通风等是否满足有关技术标准要求

D、站内是否存在排放钢瓶内液化石油气残液和气体的情况

E、瓶装供应站是否落实钢瓶查验制度

8、对生产易燃易爆化学物品的企业进行消防安全检查的内容和防火要求主要是（ABCDE）。

A、选址要求   B、产品安全生产要求   C、消防设施要求   D、包装储存及运输要求   E、销毁处理要求

9、对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，责令立即改正，处（ABC）。

A、警告     B、罚款    C、十日以下拘留      D、十五日以下拘留     E、责令停产停业

10、对违反消防安全规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以处（ABD）。

A、警告      B、罚款  C、十日以下拘留       D、十五日以下拘留    E、责令停产停业

11、易燃易爆化学物品生产场所的火灾危险性有（ABCD）。

A、生产中的物料潜在危险性大，极易发生火灾爆炸事故

B、生产过程复杂，工艺条件苛刻，易形成遇火即燃或即爆的危险状态

C、生产过程连续性强，自动化程度高，控制难度大

D、生产过程中的着火源多      E、人员密集，极易造成人员大量伤亡

12、易燃易爆化学物品生产场所在生产过程中出现的着火源一般有明火、冲击摩擦、高温表面、（ABCDE）。

A、绝热压缩     B、自然发热       C、电火花     D、静电火花   E、太阳光照射

13、汽车加油加气站从防火设计上应重点检查的内容（ABCD）。

A、站址的选择和防火间距的要求     B、加油加气工艺及设施要求     C、消防设施要求

D、电气装置要求     E、油、气质量要求

14、下列选项中，属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有（AC）。

A、液氨			B、空气        C、液化石油气	D、氮气E、汽油

15、下列选项中，属于可燃毒性气体的有（BDE）。

A、压缩氢气		B、氨气    C、氧气			D、水煤气    E、煤气

16、爆炸品的危险特性主要表现在（BCDE）等方面。

A、分解性		B、爆炸性	C、敏感性			D、殉爆   	E、毒害性

17、压缩气体和液化气体的危险特性主要表现在（ABCD）等方面。

A、易燃易爆性	B、扩散性   C、物理爆炸性	D、带电性   E、自燃危险性

18、易燃液体的危险特性主要表现在（ABCDE）等方面。

A、蒸发性	B、易燃易爆性C、流动扩散性和渗透性		D、受热膨胀性   E、带电性

19、易燃固体的危险特性主要表现在（BCDE）等方面。

A、阴燃性   B、熔点、燃点低，易点燃   C、遇酸、氧化剂易燃易爆性   D、自燃危险性

E、许多易燃固体本身或燃烧产物具有毒害性

20、自燃物品的危险特性主要表现在（ABC）等方面。

A、遇空气（氧）自燃性  B、遇湿易燃性   C、受热分解自燃性	D、带电性   E、还原性

21、遇湿易燃物品的危险特性主要表现在（ABCE）等方面。

A、遇湿易燃易爆性	B、遇氧化剂、酸着火爆炸性    C、自燃危险性   D、带电性

E、许多遇湿易燃物品本身具有一定的毒性

22、氧化剂的危险特性主要表现在（ABCE）等方面。

A、强烈的氧化性		B、混合接触着火爆炸性      C、可燃性		D、带电性

E、不少氧化剂具有一定程度的毒性和腐蚀性

23、有机过氧化物的危险特性主要表现在（ACD）等方面。

A、分解爆炸性	B、还原性	C、易燃性		D、伤害性	  E、自燃危险性

24、可燃助燃的有毒品的危险特性主要表现在（ACDE）等方面。

A、毒害性		B、带电性    C、氧化性		D、易燃性    E、易爆性

25、可燃助燃的腐蚀品的危险特性主要表现在（ABCD）等方面。

A、腐蚀性		B、毒害性     C、氧化性		D、可燃性   E、阴燃性

26、可燃粉尘车间采取（ABCD）等措施，可降低粉尘爆炸的危险性。

A、喷洒雾化水	B、除尘    C、导除静电		D、采用防爆电气设备     E、供氧

27、压缩气体和液化气体在储存、运输和使用过程中，应注意（ABCDE）。

A、防火			B、防晒      C、隔热		D、防止超装    E、防止泄漏

28、在灌注、输送易燃液体、可燃气体的过程中，（ABCE）等是消除静电危害的防范措施。

A、合理选用管道、设备的材质		B、管道、设备进行可靠接地

C、限制液体、气体的输送速度		D、管道、设备保温     E、使管道光滑

29、下列选项中，（ABCDE）等因素有可能产生静电。

A、两物体直接接触分离    B、带电微粒附着到绝缘固体上   C、固定的金属与流动的液体之间出现电解

D、固定材料在机械力作用下产生压电效应    E、流体、粉末喷出时与喷口剧烈摩擦

30、静电的种类主要有（ABCDE）。

A、固体静电		B、粉体静电     C、液体静电		D、气体（蒸气）静电    E、人体静电

31、防静电的措施主要有（ABDE）。

A、工艺控制法		B、泄漏导走法     C、电磁感应法		D、静电中和法    E、人体防静电措施

32、下列选项中，（ABCDE）等措施可以限制静电的产生、控制静电的积累或消除静电。

A、合理安排物料的投放顺序     B、静电接地    C、空气增湿	D、减少或消除液体的喷溅、冲击

E、限制输送速度

33、危险化学品的生产、储存、经营和使用场所应当根据物质的种类、特性，设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、（ABCDE）等安全设施。

A、防毒、消毒、中和		B、防潮、防腐   C、防雷、防静电	D、防渗漏、防护围堤    E、隔离操作

34、易燃易爆化学物品储存场所发生火灾和爆炸事故的主要原因包括（ABCD）和违反操作规程、养护管理不善等。

A、着火源控制不严   B、雷击   C、禁忌物料之间混存和超期超量储存   D、物料泄漏   E、洪涝灾害

三、判断题

1、化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，可以在同一库房内分间储存（×）

2、易燃易爆化学物品仓库内应当设值班休息室。（×）

3、易燃易爆化学物品储存、经营场所不准设置移动式照明灯具。（√）

4、每个易燃易爆化学物品库房应当在库房内单独安装开关箱。   （×）

5、民用建筑、民用地下建筑不得用于生产、储存易燃易爆化学品。   （√）

6、氯酸盐、硝酸盐均可与烃类、醇类、油脂等物质混合接触。(×)

7、生产易燃易爆危险物品的单位，对产品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书，并且注明防火防爆的注意事项。对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签。                 (√)

8、禁止非法携带易燃易爆危险物品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。 (√)

9、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。   (√)

10、储存易燃易爆化学物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，不得在同一库房内储存。  (√)

11、对违反消防安全规定，生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的，责令停止违法行为，可以采取的行政处罚措施只有警告、罚款。          （×）

四、综合分析题

1、某物资仓库同时存放人造棉、电石、硝酸、氯酸钾、金属钠、电视机等六类物资。回答下列问题：

（1）根据这六类物资的有关特性，至少应分别储存到（B）个不同类型的库房。

A、2	B、3    C、4	D、5

（2）下列选项中，（BDE）储存的火灾危险性属于甲类。

A、人造棉		B、电石   C、硝酸		D、氯酸钾   E、金属钠

（3）下列选项中，（C）储存的火灾危险性属于乙类。

A、电视机		B、电石   C、硝酸		D、氯酸钾

（4）下列选项中，（DE）属于遇水放出易燃气体的物质。

A、氯酸钾		B、人造棉   C、硝酸		D、电石   E、金属钠

（5）下列选项中，（CD）可以储存到同一库房。

A、电石与硝酸	B、氯酸钾与金属钠    C、电石与金属钠	D、氯酸钾与硝酸   E、硝酸与金属钠

2、某汽车加油站内储存了一定数量的汽油、－35号轻柴油、0号柴油、润滑油和机油。回答下列问题：

（1）该加油站储存的油品中，（A）的火灾危险性属于甲类。

A、汽油		B、－35号轻柴油      C、0号柴油	D、机油

（2）该加油站储存的油品中，（B）的火灾危险性属于乙类。

A、汽油		B、－35号轻柴油    C、润滑油		D、机油

（3）如果该加油站储存的油品发生火灾，应属于（B）火灾。

A、A类			B、B类       C、C类			D、D类

（4）该加油站应配置（ABDE）等灭火器材。

A、手提式干粉灭火器	   B、推车式干粉灭火器   C、手提式二氧化碳灭火器	D、灭火毯	E、沙子

3、某县一企业只经过上级主管部门批准，在该县建成区内修建了一座加油站。该加油站有3个汽油罐、两个柴油罐，单罐容积为30m3，站房内设置了办公室、值班室、营业室和小商品（限于食品、饮料、润滑油、汽车配件等）便利店。为充分发挥加油站的效益，该企业在加油站内设置了经营性的餐饮设施。回答下列问题：

（1）该加油站油罐总容积应按（D）计算。

A、汽油罐总容积		B、柴油罐总容积      C、汽油罐与柴油罐容积之和

D、汽油罐总容积与1／2柴油罐总容积之和

（2）该加油站为（B）级加油站。

A、一			B、二      C、三		D、无法判定

（3）该加油站违反消防法律、法规的行为主要有（AD）。

A、加油站建设未经消防审核、验收    B、未办理《易燃易爆化学物品消防安全许可证》

C、站房内设置小商品便利店    D、加油站内设置经营性的餐饮设施

E、未向公安消防机构申请消防安全检查

（4）该加油站不应建在县建成区内。（B）

4、现有一煤粉生产厂，回答下列问题：

（1）该煤粉生产厂房的火灾危险性属于（B）。

A、甲类		B、乙类   C、丙类		D、丁类

（2）该煤粉生产厂房的耐火等级不应低于（B）级。

A、一			B、二      C、三			D、四

（3）若该煤粉生产厂房采用二级耐火等级的建筑，其最多允许层数为（D）。

A、不限		B、3层    C、2层			D、6层

（4）若煤粉发生火灾属于（A）火灾。

A、A类			B、B类     C、C类			D、D类

（5）若该工厂在生产过程中引起煤粉爆炸，属于（D）爆炸。

A、物理		B、可燃气体    C、蒸气		D、粉尘

5、某市旅游局为满足风景区内餐饮场所使用液化气的需要，未经有关部门批准，在风景区内毗邻餐厅的原单层食品仓库（未进行任何改造的砖木结构，仓库面积350m2）储存了100瓶（15kg／瓶）液化石油气，仓库内还设有办公室。公安消防机构检查后，及时进行了查处。回答下列问题：

（1）该仓库储存物品的火灾危险性属于（A）。

A、甲类		B、乙类      C、丙类		D、丁类

（2）该仓库液化石油气发生火灾属于（C）火灾。

A、A类			B、B类   	C、C类			D、D类

（3）该仓库不符合国家标准要求的主要有（ABCDE）等。

A、耐火等级低		B、防火间距不足    C、未划分防火分区	D、无电气防爆设施

E、库房内设置办公室

（4）该仓库内配有干粉、泡沫灭火器，符合规范要求。（B）

6、某化工仓库数间库房分别储存有电石、黄磷及少量煤油、苯、硫磺等物质，回答下列问题：

（1）该仓库储存的物品中，（CE）的火灾危险性属于乙类。

A、电石		B、黄磷   C、煤油		D、苯    E、硫磺

（2）该仓库储存的物品中，（A）属于易燃固体。

A、硫磺		B、黄磷      C、电石		D、苯

（3）该仓库储存的物品中，（B）属于易于自燃的物质。

A、硫磺		B、黄磷      C、电石		D、苯

（4）若该仓库发生火灾，可以使用（C）作为灭火剂。

A、水			B、泡沫    C、干沙土		D、二氧化碳

（5）按储存物品的火灾危险性分类，该化工仓库属于（A）。

A、甲类		B、乙类      C、丙类		D、丁类

（6）该化工仓库最多允许层数为（B）。   A、不限		B、1层      C、2层			D、3层

产品

一、单项选择题

1、消防产品按用途、特性可分为（  A  ）大类。

A、21   B、9   C、15   D、20

二、多项选择

１、消防产品是指专门用于（A、B、C）的产品。

A、火灾预防　B、灭火救援　 C、火灾现场逃生、防护、避难　D、防盗

三、判断

１、建设工程中用于消防安全的建筑防火构（配）件和设备也是消防产品。（√）

２、消防产品属于公共安全类产品（√）

火灾控制

一、单选题

1、某商住楼,建筑高度48m,每楼层的建筑面积1600m2 ,该建筑属于( D )。

A、二类居住建筑       B、二类公共建筑       C、一类居住建筑        D、一类公共建筑

2、某建筑地上18层，地下1层，建筑高度50 m，地下一层为车库，地上一层为商业服务网点，二层为商场，三层及以上为住宅，则该建筑应为（D）。

A、一类高层住宅       B、一类高层商住楼      C、二类高层综合楼      D、二类高层商住楼

3、建筑高度超过（  C  ）m的教学楼属一类高层建筑。

A、24           B、32         C、50           D、45

4、（  D  ）的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。

A、建筑高度超过24     B、建筑高度超过32米    C、层数超过10层     D、10层或10层以上

5、根据高层民用建筑的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度，《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）将高层民用建筑分为（  B  ）类。

A、一              B、二         C、三              D、四

6、下列（  B  ）不属于一类高层建筑。

A、建筑高度超过50m商住楼        B、藏书80万册的图书馆

C、建筑高度超过50m的教学楼      D、省级广播电视楼

7、一栋医院门诊楼，地上八层，建筑高度为28.5m，则该建筑属于（  A  ）。

A、一类高层建筑          B、二类高层建筑     C、不属于高层建筑        D、无法确定

8、以下哪项不是防爆电气设备防爆标志的组成部分？（ D ）

A、防爆型式             B、温度          C、设备类别             D、湿度

9、高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过（  C  ）m的附属建筑。

A、12             B、20      C、24             D、32

10、氧指数与材料燃烧难易程度的关系为（  A  ）。

A、氧指数高表示材料不易燃烧         B、氧指数高表示材料容易燃烧

C、材料燃烧难易程度与氧指数无关     D、二者相关但无规律

11、氧指数(OI)是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行( B )所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。

A、无焰燃烧           B、有焰燃烧          C、阴燃               D、分解燃烧

12、建筑中使用的窗帘、幕布等装饰用纺织品，若材料燃烧性能为B2级时，氧指数应大于等于（  B  ）。

A、32              B、26          C、22              D、17

13、建筑中使用的塑料装饰材料、家具包布等装饰用纺织品，若材料燃烧性能为B1级时，氧指数应大于等于（  A  ）。

A、32             B、26         C、22             D、17

14、不同的材料有不同的氧指数，材料的氧指数表示材料( D )的难易程度。

A、氧化           B、分解         C、吸热           D、燃烧

15、氧指数是指在规定的条件下，材料在( A )混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。

A、氧气 氮气            B、氧气 氦气     C、氮气 空气            D、空气 氦气

16、不同的材料有不同的氧指数，材料的氧指数表示材料( D )的难易程度。

A、氧化          B、分解          C、吸热          D、燃烧

17、《建筑设计防火规范》规定，建筑物的耐火等级分为(  D  )级。

A、一           B、二         C、三                  D、四

18、我国现行规范选择（ C  ）作为确定耐火等级的基准。

A、承重墙           B、梁        C、楼板             D、柱

19、建筑物的（ A ）是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。

A、耐火等级       B、防火间距      C、防火分区       D、防烟分区

20、《建筑设计防火规范》根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素，将生产的火灾危险性分为（  A  ）类。

A、五               B、四         C、三               D、二

21、《建筑设计防火规范》根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素，将库房的火灾危险性分为（  D  ）类。

A、二             B、三         C、四             D、五

22、使用或产生下列物质的生产场所其火灾危险性属于乙类的是（  A  ）。

A、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘

B、在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产

C、可燃固体            D、闪点大于等于60℃的液体

23、对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产，火灾危险性属于（  C  ）类。

A、乙            B、丙        C、丁            D、戊

24、常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质的火灾危险性属于（  A  ）类。

A、甲             B、乙        C、丙             D、丁

25、闪点（  A  ）℃的液体火灾危险性属于甲类。

A、小于28           B、大于28，小于60       C、大于或等于60     D、大于60

26、闪点大于或等于60℃的液体火灾危险性属于（  C  ）液体。

A、甲类            B、乙类          C、丙类            D、丁类

27、助燃气体的火灾危险性为（  B  ）类。

A、甲             B、乙           C、丙             D、丁

28、爆炸下限小于10%的气体火灾危险性属于（  A  ）类气体。

A、甲            B、乙         C、丙            D、丁

29、储存61度白酒的库房火灾危险性为（  A  ）。

A、甲类          B、乙类       C、丙类          D、丁类

30、52度的白酒库房的火灾危险性应划为（  C  ）。

A、甲类          B、乙类       C、丙类          D、丁类

31、谷物库房的火灾危险性应划为（  D  ）。

A、丁类             B、戊类          C、乙类             D、丙类

32、按照火灾危险性分类，爆炸下限为（  C  ）的气体属于乙类。

A、＞10％           B、<10％          C、≥10％           D、≤10％

33、厂房的任一防火分区内，当火灾危险性较大的生产部分占本防火分区面积的比例小于（  A ），且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位时，其火灾危险性可按较小的部分确定。

A、5%                B、15%         C、20%               D、25%

34、同一座厂房或仓库内生产或储存不同火灾危险性物品时，该厂房或仓库的火灾危险性应按其中（ A ）的类别确定。

A、火灾危险性最大        B、火灾危险性最小      C、占地面积最大          D、占地面积最小

35、丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量（ B ）的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。

A、1/5             B、 1/4         C、 1/3              D、 1/2

36、生产和储存液体物质的火灾危险性，按其（ A ）进行分类。

A、闪点           B、燃点          C、自燃点         D、爆炸极限

37、生产和储存气体物质的火灾危险性，按其（ D ）进行分类。

A、闪点            B、燃点        C、自燃点          D、 爆炸极限

38、在火灾过程中，( A  )是造成烟气向上蔓延的主要因素。

A、烟囱效应        B、火风压     C、孔洞蔓延        D、水平蔓延

39、建筑物内发生火灾时，在起火房间内由于温度上升，气体迅速膨胀，对楼板和四壁形成的压力是（ D ）。

A、燃烧压力      B、轰燃压力      C、爆炸压力      D、火风压

40、同一房间内，在室内外各种因素都相同的情况下，（ B ）造成火势向上蔓延的可能性就越大。

A、窗口越大，火焰越远离墙壁      B、窗口越大，火焰越靠近墙壁

C、窗口越小，火焰越远离墙壁      D、窗口越小，火焰越靠近墙壁

41、( B )oc以上热烟所到之处，遇到的可燃物都有可能被引燃起火。

A、400         B、500        C、600         D、700

42、火灾初起时，烟气在水平方向扩散的速度为（ A ）m／s。

A、0.3             B、0.5          C、1.0             D、2.0

43、烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达（ C ）m／s。

A、0.3             B、0.5～1.0         C、3.0～4.0        D、1.5～2.0

44、燃烧猛烈时，烟气在水平方向扩散的速度为（ C ）m／s。

A、1m／s         B、0.3～5m／s       C、0.5～3m／s        D、6m／s

45、必须始终贯彻于整个消防工作的消防技术原则是（C）

A、预防为主       B、防消结合        C、以人为本       D、财产为重

46、从特定的角度说,（ A ）技术是消防技术中最根本、最关键的技术，也是建筑物消防安全的核心内容。

A、安全疏散        B、消防设施配置      C、材料防火        D、建筑结构防火

47、疏散路线必须满足室内最远点到房门、房门到最近楼梯间的行走距离（A）值。

A、最大        B、最小     C、平均        D、无限制

48、建筑物的（ A ）是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。

A、耐火等级          B、防火间距       C、防火分区          D、防烟分区

49、在火灾中，没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形，当温度升至300℃时，钢材的强度即开始逐渐下降，通常在（ A ）后，结构就会倒塌。

A、15～30min        B、30～60min       C、1小时           D、2小时

50、常用的钢结构保护技术包括以下哪几种？（ A ）

自动喷水灭火系统保护法； 包敷法； 喷涂法；④循环水法

A、   ④        B、  ④   C、           D、

51、下列方法中，（ D ）不是钢结构保护技术。

A、自动喷水灭火系统保护法     B、包敷法     C、喷涂法          D、阻燃法

52、在火灾中，没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形，当温度升至（ A ）℃时，钢材的强度即开始逐渐下降，通常在15～30min后，结构就会倒塌。

A、300       B、400        C、500          D、200

53、下列不属于防火分隔物的建筑构件是（ D ）。

A、防火墙            B、防火卷帘        C、防火门            D、挡烟垂壁

54、（  B  ）是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因。

A、火烧         B、烟气         C、恐惧         D、楼房坍塌

55、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处，均应按规定设置（  A  ）。

A、防火阀        B、排烟防火阀     C、防回流措施    D、防火隔板

56、防烟分区可以利用从顶棚突出不小于（A）m的梁划分。

A、0.5           B、0.4        C、0.2           D、0.3

57、高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于（A）平方米。

A、500         B、1000       C、1500        D、2000

58、爆炸性气体环境危险区域的0区是指（ A ）。

A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所   B、在正常情况下，可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶  尔发生并且是短时间存在的场所

D、在正常运行时，可燃粉尘偶尔出现的场所

59、爆炸性气体环境危险区域的1区是指（ B ）。

A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所     B、在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行过程中，可燃性粉尘连续地出现的场所   D、在异常条件下，可燃粉尘偶尔短时间出现的场所

60、在有爆炸危险且可燃物的最小点火能量在（ B ）mJ以下的场所，工作人员应穿防静电鞋、工作服。

A、0.5           B、0.25       C、0.15          D、0.35

61、Ⅱ类爆炸性气体，按其引燃温度的高低分为（　C　）组。

A、四            B、五        C、六            D、七

62、Ⅱ类爆炸性气体按最大试验安全间隙（MESC）或最小点燃电流（MIC） 的大小分为（ A ）级。

A、三           B、四        C、五           D、六

63、按环境条件和状态，爆炸性气体、蒸气、粉尘分为（ A ）类：

A、三           B、四        C、五           D、六

64、爆炸性气体环境，是指大气条件下气体、蒸气或雾状的可燃物质与（ B ）混合物点燃后，燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。

A、氧气        B、空气       C、氢气           D、氧化剂

65、下述方法中（　C　）不属于防静电措施。

A、工艺控制法       B、泄漏导走法     C、静电稀释法       D、静电中和法

66、电气设备的基本防爆型式分为（　C　）种。

A、7             B、8           C、9             D、10

67、爆炸性气体环境用电气设备分为( A )种类别。

A、2            B、3         C、4            D、5

68、可燃性粉尘环境用电气设备分为( C )种类别。

A、2            B、3           C、4            D、5

69、Ⅱ类爆炸性气体环境用电设备，按其最高表面温度分为（　C　）组。

A、4            B、5        C、6            D、7

二、多选题

1、《建筑设计防火规范》GB50016－2006适用于下列（ABCD）等新建、扩建和改建的工业与民用建筑。

A、九层及九层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)和建筑高度小于等于24m的公共建筑

B、单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑

C、单层、多层和高层工业建筑      D、地下民用建筑        E、人民防空工程

2、《高层民用建筑设计防火规范》适用于下列（ BD ）等新建、扩建和改建的工业与民用建筑。

A、九层及九层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）

B、十层及十层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅） C、建筑高度超过24m的单层公共建筑

D、高层建筑的裙房   E、高层建筑中的人民防空地下室

3、下列属于一类高层民用建筑的有（ ABE ）。

A、高度超过24米m的医院的门诊楼          B、高度超过24米m的高级旅馆

C、十八层的普通住宅      D、藏书50万册的图书馆      E、高度超过50米的教学楼

4、民用建筑按地上层数或高度分为（A B C）

A、单层民用建筑      B、多层民用建筑    C、高层民用建筑       D、超高层民用建筑

5、《高层民用建筑设计防火规范》根据高层民用建筑的（ ABE ）将其分为一、二两类。

A、使用性质          B、火灾危险性    C、结构形式       D、周围环境    E、疏散和扑救难度

6、当遇到某些建筑构件的燃烧性能和耐火极限达不到规范的要求时，可采取（ ABCE ）等方法加以解决。

A、适当增加构件的截面积    B、对钢筋混凝土构件增加钢筋的保护层厚度

C、在构件表面涂覆防火涂料做耐火保护层        D、增设火灾自动报警装置

E、对钢梁、钢屋架下及木结构做耐火吊顶和防火保护层包敷

7、下列生产场所的火灾危险性不属于甲类的有（BCD ）。

A、闪点小于28℃的液体    B、爆炸下限大于等于10%的气体    C、助燃气体    D、可燃固体

E、常温下能自行分解或在空气中氧化能迅速自燃或爆炸的物质

8、下列（ BCD ）生产类别的火灾危险性属于甲类。

A、甲酚厂房    B、苯酚厂房的磺化部位   C、赛璐珞厂房   D、青霉素提炼部位      E、氧气站

9、丁、戊类厂房内的油漆工段，当（ ABCE ）时，该厂房可按火灾危险性较小的部分确定火灾危险性。

A、采用封闭喷漆工艺      B、封闭喷漆空间内保持负压

C、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统

D、油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于10%

E、油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%

10、生产和储存固体物质的火灾危险性，按该物质的（ CDE ）进行分类。

A、生产或储存场所的建筑耐火等级   B、生产或储存的数量     C、物理特性    D、化学特性

E、火灾危险特点

11、建筑物内火灾蔓延是通过热传播进行的， 其形式与（A B C D）等因素有关。

A、起火点              B、建筑材料      C、物质的燃烧性能        D、可燃物的数量

12、常见的火灾蔓延形式有（A B C D）、飞火等。

A、直接燃烧           B、热传导         C、热对流             D、热辐射

13、建筑火灾蔓延的途径主要有（ABCDE），以及楼梯间、各种竖井管道、楼板上的孔洞及穿越楼板（墙壁）的管线和缝隙等。

A、内墙门、洞口      B、外墙窗口     C、房间隔墙        D、闷顶    E、空心结构

14、对建筑火灾影响较大的方面主要有（ ABCDE）。

A、烟囱效应        B、火风压      C、孔洞蔓延        D、从窗口向上蔓延    E、水平蔓延

15、对主体为耐火结构的建筑来说，造成水平蔓延的主要途径和原因有(ABCD)：

A、未设适当的水平防火分区，火灾在未受限制的条件下蔓延。

B、洞口处的分隔处理不完善， 火灾穿越防火分隔区域蔓延。

C、防火隔墙和房间隔墙未砌至顶板，火灾在吊顶内部空间蔓延。

D、采用可燃构件与装饰物，火灾通过可燃的隔墙、吊顶、地毯等蔓延。

16、下列属于建筑物安全疏散设施的是（ ABCD ）。

A、疏散楼梯        B、疏散走道    C、安全出口        D、疏散指示标志    E、室内消火栓

17、安全疏散技术的应用要充分考虑人员特征因素，包括(ABCDE)。

A、警觉度      B、行动能力    C、所处位置  D、环境熟悉度    E、群居的社会性和防灾意识和知识

18、保证建筑物内的人员在火灾情况下的安全，是一个涉及（A B C）三种基本因素的复杂问题，其目标就是保证建筑物内人员疏散完毕的时间必须小于火灾发展到危险状态的时间。

A、建筑物结构           B、火灾发展过程      C、人员行为             D、消防设施配置

19、对于某一建筑物应选择哪一级耐火等级，应由建筑物的如下因素来确定：（A B C）。

A、使用性质          B、规模         C、使用中的火灾危险性     D、开发商

20、提高钢结构耐火极限的措施有(　ABCD　)。

A、喷涂钢结构防火涂料       B、包轻质不燃材料        C、用自动喷水灭火系统保护

D、钢管内采用循环冷却水     E、设置火灾自动报警系统

21、烟气控制的目的是（　ABCDE　）。

A、为疏散提供安全环境      B、控制和减少烟气从火灾区域向周围相邻空间的蔓延

C、为火灾扑救人员提供安全保证   D、保护生命和降低财产损失     E、帮助火灾后烟气的及时排除

22、烟气控制的方法包括（  AE  ）。

A、合理划分防烟分区       B、增设火灾自动报警系统       C、增设自动喷水灭火系统

D、合理划分防火分区       E、选择合适的防烟、排烟方式

23、防排烟系统可分为（ AD  ）。

A、排烟系统         B、机械排风方式    C、自然通风方式     D、防烟系统    E、人工送风

24、爆炸性气体环境分为（ ABC ）区。

A、0区        B、1区       C、2区        D、3区         E、4区

25、可燃性粉尘环境分为（CDE）区。

A、18区         B、19区      C、20区         D、21区       E、22区

26、静电的种类有（ ABDE ）。

A、固体静电        B、粉体静电       C、摩擦起电        D、气体（蒸气）静电    E、人体静电

27、可燃性粉尘环境，是指大气条件下（ A ）或（ B ）的可燃物质与空气的混合物点燃后，燃烧传至全部未燃混合物的环境。

A、粉尘         B、纤维状      C、颗粒状            D、块状

28、防爆电气设备的防爆标志由（A B C ）部分组成。

A、防爆型式        B、温度         C、设备类别           D、湿度

29、防爆电气设备选用原则有（ABCD）。

A、电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应

B、电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应

C、应与环境条件相适应       D、应符合整体防爆的原则        E、应与自动消防设施相适应

30、电气防爆基本措施包括（ABCDE）。

A、将正常运行时产生火花电气设备和线路，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内

B、采用防爆的电气设备      C、电气设备的金属外壳应可靠接地

D、设置漏电火灾报警和紧急断电装置         E、安全使用防爆电气设备

三、判断题

1、建筑物按照使用性质分为民用建筑和公共建筑。（×）

2、建筑高度超过24m的公共建筑均为高层民用建筑。（×）

3、十九层及十九层以上的普通住宅为一类高层民用建筑。（√）

4、建筑高度超过50m的民用建筑属于一类高层民用建筑。（√）

5、24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2的商业楼为一类高层民用建筑。        （√）

6、某高层住宅，高度96米，每一楼层层高6米，按照《住宅设计规范》，应按照二类高层住宅进行防火设计。（×）

7、不同的材料有不同的氧指数，材料的氧指数表示材料燃烧的难易程度。(√)

8、氧指数高表示材料容易燃烧，氧指数低表示材料不容易燃烧。(×)

9、氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧。(√)

10、 氧指数是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最高氧浓度。(×)

11、氧指数OI是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的比重百分数的数值来表示。(×)

12、氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧。(√)

13、氧指数(OI)是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最高氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。(×)

14、氧指数大于27的材料，属易燃材料。         （B）

15、建筑物采用未进行防火处理的钢屋架，其建筑物的耐火等级可划为一类。     （×）

16、我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准。（√）

17、厂房和仓库的防火，可根据生产或储存物品的火灾危险性类别确定该建筑物的耐火等级。   （√）

18、一座储存有樟脑、油纸及其制品的仓库火灾危险性应为甲类。         （×）

19、烟囱效应是建筑物内发生火灾时，在起火房间内，由于温度上升，气体迅速膨胀，对楼板和四壁形成的压力。 （×）

20、火风压的影响主要在起火房间。  （√）

21、火风压的影响主要在建筑外墙。（×）

22、窗口高宽比较大时，火焰（或热气流）贴附外墙面向上蔓延的现象 显著。（×B）

23、窗口高宽比较小时，火焰（或热气流）贴附外墙面的现象明显，使火势很容易向上方蔓延发展。（√）

24、在竖井内如空气温度高于室外，空气的密度随之出现差别, 由于浮力作用将导致烟囱效应。（√）

25、通向地下室的楼梯间不得与地上楼梯直接相通，应采用隔墙分隔，并设置单向门。（×）

26、通向地下室的楼梯间不得与地上楼梯直接相通，应采用防火墙分隔，并设置乙级防火门。（√）

27、当一个区域着火时，只需要考虑该区域的人员必须能尽快撤离到安全地点，不考虑消防人员扑救火灾进入火场的条件和可能。（B）

28、保证建筑物内的人员在火灾情况下的安全，是一个涉及建筑物结构、火灾发展过程和人员行为三种基本因素的复杂问题，其目标就是保证建筑物内人员疏散完毕的时间必须大于火灾发展到危险状态的时间。（×）

29、结构型防火涂料按防火涂料的防火机理，可分成防火隔热涂料（厚涂型）和膨胀防火涂料（薄涂型）（√ ）

30、烟气控制技术属于建筑防火技术中的主动技术。（√）

31、烟气控制的方法包括合理划分防烟分区和选择合适的防烟、排烟方式。      （√）

32、排烟方式分为机械排烟方式或自然通风方式（√）

33、排烟的目的是将烟气排至建筑物外，控制建筑内的有烟区域保持一定能见度。（√）

34、防烟方式分为机械加压送风方式或自然通风方式。（√）

35、防烟的目的是防止烟气进入疏散通道。（√）

36、划分防烟分区是为了在火灾猛烈阶段将烟气控制在一定范围内，以便有组织地将烟气排出室外，使人员疏散、避难空间的烟气层高度和烟气浓度处在安全允许值之内。（B）

37、爆炸危险环境按场所中存在物质的物态不同，分为爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。         （√）

38、可燃性粉尘环境危险区域的20 区指在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现，其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/ 或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。（√）

39、人体防静电措施是采取人体接地、工作地面导电化和安全操作等措施导除工作人员身上所带的静电。（√）

40、需要采取防静电措施的特殊场所的地面，应具备导电性或导电条件。（√）

41、在有爆炸危险且可燃物的最小点火能量在0.35mJ以下的场所，工作人员应穿防静电鞋、工作服。（×）

42、Ⅱ类爆炸性气体按最大试验安全间隙（MESC）或最小点燃电流（MIC） 的大小分为三级。（√ ）

43、爆炸性气体环境，是指大气条件下气体、蒸气或雾状的可燃物质与空气混合物点燃后，燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境。（√）

44、可燃性粉尘环境，是指大气条件下粉尘或纤维状的可燃物质与空气的混合物点燃后，燃烧传至全部未燃混合物的环境。（A）

45、 隔爆型电气设备适用于1区、2区危险环境。（√）

46、增安型防爆型式适用于在正常运行情况下产生火花或电弧的设备。（×）

47、本质安全型电气设备分为ia、ib两类，只能用于弱电设备中。（√）

48、粉尘防爆型电气设备采用限制外壳最高表面温度和采用“尘密”或“防尘”外壳来限制粉尘进入，以防止可燃性粉尘点燃。（√）

49、Ⅱ类爆炸性气体环境用电气设备，按其最低表面温度分为六组。（× ）

火灾调查

一、单选

1、火灾现场提取物证和调查询问，必须由火灾调查人员进行且不得少于（B）。

A、1名             B、2名    C、3名       D、无所谓

2、同一起火灾有多个证人时，每次对（A）证人进行询问，其他证人或无关人员不能在场。

A、一名   B、二名      C、三名      D、多名

３、火灾调查的首要任务是：（B）

A、核定火灾损失   B、查明火灾原因   C、确定火灾责任   D、为今后的消防监督工作提供依据

４、（A）是指办案人员用口头提问的方式向证人、受害人查询案情的活动。

A、询问      B、讯问   C、质问       D、盘问

5、对询问笔录的基本要求中错误的一项是：（D）

A、必须两名（或以上）调查人员参加询问。   B、对于询问时的问与答，应该逐句记录。

C、被询问对象请求自行书写陈述的，应当准许。  D、询问笔录应当用钢笔或毛笔书写，也可用铅笔记录。

６、受灾单位或个人对公安消防机构作出的直接财产损失核定结果有异议时，可提请（ C  ）进行复核。

A、法院     B、主管公安机关      C、上一级公安消防机构    D、主管公安机关或上一级公安消防机构

７、根据《刑法》第一百三十九条的规定，消防责任事故罪的量刑是“造成严重后果的，对直接责任人员，处（  C ）以下有期徒刑或者拘役。

A、一年        B、两年    C、三年       D、五年

８、按照公安部刑事案件管辖分工规定，失火案、消防责任事故案由（  B  ）负责侦查。

A、县级以上公安机关治安部门       B、县级以上公安消防机构

C、市级以上公安机关治安部门       D、县级以上公安机关刑事侦查部门

9、跨地区的油田、管道、交通工具等发生火灾，由（　A　）的公安部门负责统计

A、最先起火地  B、火灾蔓延地   C、最先到达现场  D、最先接到报警

10、根据《刑法》第一百一十五条规定，对犯失火罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处（B）

A、三年以下有期徒刑    B、 三年以下有期徒刑或拘役   C、两年以下有期徒刑或拘役　D、两年以下有期徒刑

11、( D )是以起火部位、起火点或遗留痕迹物证的部位为拍摄对象，表现各种痕迹物证所在的部位和状态。

A、火场细目照相    B、火场方位照相    C、火场概貌照相    D、火场重点部位照相

12、（C）反映的是火场的全貌和火场内部各个部位的联系，可以使人了解火场的范围、烧毁的主要物品、火灾蔓延的途径等。

A、火场细目照相    B、火场方位照相    C、火场概貌照相    D、火场重点部位照相

13、火灾案件的（B）是指了解火灾发生等有关情况，生理和精神状态健康，能够辨别是非，并能正确表达的人。

A、受害人            B、证人    C、违法嫌疑人        D、火灾责任人

14、现场勘验笔录必须由（A）制作。

A、现场勘验人员     B、现场保护人员   C、现场询问人员    D、消防主管领导

15、公安消防机构应当根据火灾现场询问、现场勘验和技术鉴定等调查情况，作出火灾原因认定，制作《火灾原因认定书》。《火灾原因认定书》自作出之日起（ C ）日内送达有关当事人。

A、15          B、10        C、7         D、30

16、公安部令第37号《火灾事故调查规定》把火灾事故责任划分为直接责任、间接责任、直接领导责任、（ D ）四类。

A、分管领导责任      B、重要责任   C、间接领导责任       D、领导责任

二、多选

1、火灾直接财产损失是指被火灾烧毁、（ ACD  ）等所造成的损失。

A、被火灾烟熏     B、因火灾停产、停业     C、灭火中破拆、水渍    D、火灾引起的污染

E、火灾中受伤人员医疗费

２、（ ABC  ）发生的火灾，分别由其主管部门负责统计。

A、军队    B、矿井地下部分   C、森林   D、油田     E、公共场所

３、列入火灾统计范围的情况包括（ ABCE）。

A、易燃易爆化学物品燃烧爆炸引起的火灾；     B、破坏性实验中引起非试验体的燃烧；

C、车辆、船舶、飞机以及其他交通工具在正常行驶和停止状态下的燃烧，或者由此引起其他物件的燃烧。

D、车辆因碰撞而导致本身燃烧    E、机电设备因内部故障导致外部明火燃烧或者由此引起其他物件的燃烧；

４、根据《火灾事故调查规定》第二条的规定，火灾事故调查的主要任务是（ ABC ）。

A、调查、认定火灾原因    B、核定火灾损失    C、查明火灾事故责任      D、教育、警示广大群众

５、以下关于放火罪或失火罪的叙述，正确的是（ABC）

A、放火罪主观方面是故意，失火罪主观方面是过失。

B、失火罪以造成严重后果为法定构成要件，而放火罪并不要求发生严重后果，行为人实施了足以危害公共安全的放火行为，即可构成放火罪。

C、放火罪有既遂和未遂之分；失火罪不存在犯罪未遂问题。

D、放火罪的处罚种类有有期徒刑、无期徒刑和死刑，失火罪的处罚种类有有期徒刑、无期徒刑。

６、构成消防责任事故罪的要件是：（ABC　）

A、 必须具有违反消防管理法规，经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行的行为 B、 必须造成严重后果

C、 行为人在主观方面对严重后果的发生是出于过失　  D、主体必须是单位的法人代表。

７、根据火灾事故责任人的行为与火灾事故之间的关系，以及火灾所造成的后果等具体情况，火灾事故责任人可能承担哪几种责任( ABCD   )

A、刑事责任    B、民事责任     C、行政责任     D、违反党纪、政纪的责任

８、火灾现场照相的内容总体可分为( ABCD)

A、概貌照相    B、方位照相   C、重点部位照相    D、细目照相

９、火灾档案的主要内容包括（ABCDE）

A、火灾发生单位的有关火灾报告、报表    B、各种调查材料，包括火灾现场勘验笔录、调查询问材料等

C、火灾直接财产损失核定以及火灾人员伤亡情况等材料D、处理火灾责任者的有关材料  E、有关火灾扑救材料

１０、在火灾事故调查中，公安消防机构具有下列权力（ABCD）。

A、有权根据需要封闭火灾现   场B、有权勘验现场、提取火灾物证   C、有权对有关责任者依法提出处理意见

D、有权要求有关单位和有关人员提供必要的技术资料    E、有权直接封存起火单位资产和账户

11、 在火灾现场勘验前，调查人员应当向有关人员了解有关火灾情况，主要内容包括（　ABCD　）

A、可能的起火部位、起火点 B、火灾发生、发展的过程  C、火灾现场有什么危险物品 D、火灾当时的气象情况

三、判断

1、火灾事故调查工作是公安消防机构的一项法定职责。（√）

2、跨地区的油田、管道、交通工具等发生火灾，由最先到达现场的的公安消防机构负责统计（×）

3、除当地政府领导外，其它任何单位和个人不得阻碍、干涉火灾事故调查的正常工作。  （×）

4、在特殊条件下，只有一个火灾调查人员时，也可由一人进行制作询问笔录，但必须经领导同意。（×）

５、火灾调查人员与所调查的火灾事故有利害关系，可能影响公正调查的应当回避。（√

６、当询问对象很多，反映的情况一致时，可以只制作一份笔录，但应让其他询问对象在该笔录上分别签名。（×）

７、当事人对火灾直接财产损失核定结果有异议时，可向当地主管公安机关申请复核。（×）

８、火灾直接财产损失是指被火灾烧毁、烧损、烟熏和灭火中破拆、水渍以及因火灾引起的污染等所造成的损失。（√）

９、在火灾统计中，主要统计火灾的直接财产损失和人员伤亡、受灾户数。其中人员死亡以火灾发生后10天内死亡为限。（×）

10、在火灾扑救中烧伤的消防队员不应列入火灾伤亡统计范围。（×）

11、凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，都是火灾，火灾不论损失大小，均列入火灾统计范围。（√）12、失火罪是指行为人过失引起火灾，造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果，危害公共安全的行为。（√）

13、消防责任事故罪是指违反消防管理法规，经公安消防机构通知采取改正措施而没有整改完毕，造成严重后果的行为。（×）

14、失火罪是过失犯罪，以发生严重后果作为法定构成要件，不存在犯罪未遂问题。（√）

15、火灾现场中烧得最“重”的部位一定是起火点。(  × )

16、破坏性实验中引起非试验体的燃烧也列入火灾统计范围。（√）

17、公安消防机构认为具有放火嫌疑的案件，应迅速立案侦查。(×  )

18、火灾统计依照属地管辖的原则，由火灾发生地的公安机关负责。（√）

19、火灾现场细目照相主要反映痕迹物证的大小、形状、质地、色泽、细部结构等特征，一般在细项勘验中进行。（√）

20、火灾调查的首要任务是查明火灾事故责任，因此在调查询问中，要始终围绕这一中心任务开展调查工作。（×）

21、火灾现场是指发生火灾的具体地点和留有与火灾有关的痕迹物证的一切场所。（√）

22灭火指挥员在扑救火灾中应注意保护火灾现场，尽量避免拆除或移动现场中的重要物证。（√）

23 火灾调查询问结束时，询问笔录应当交由被询问对象核对，但被询问对象不识字情况下除外，直接让其在笔录上捺手印即可。  （×）

24、公安消防机构在火灾调查中有权根据需要封闭火灾现场（√）

25、公安消防机构在火灾调查中无权要求起火单位保护火灾现场（×）

26、火灾调查中询问不满十六周岁的未成年人时，应当通知其父母或者其他监护人到场。确实无法通知或通知后未到场的，应当在询问笔录中注明。                 （√）

27、火灾现场勘验的基本任务是收集、检验能证明起火点和起火原因的证据。    （√）

28、现场勘验笔录必须由现场勘验人员制作。      （√）

29、若违法嫌疑人拒绝在讯问笔录上签名或捺手印，应当责令其必须签名或捺手印，否则笔录无法律效力。（×）

30、现场勘验笔录用语可以使用“估计”、“大约”、“可能”等词语。（×）

建筑工程防火设计

一、单选题

1、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方，并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的（B ）侧。

A、下风           B、上风         C、侧风            D、正风

2、一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距，不应小于（A）米。

A、6         B、 7       C、8           D、9

3、四级耐火等级的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于（D）米。

A、7        B、 8      C、10          D、12

4、高层民用建筑之间的防火间距不应小于（C）米。

A、9        B、 11      C、13        D、14

5、高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于（A）米。

A、9        B、 11     C、13          D、14

6、高层建筑与相邻高层建筑裙房的防火间距不应小于（A）米。

A、9        B、 11     C、13          D、14

7、高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于（A）米。

A、6        B、 7       C、9          D、11

8、一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂（库）房的防火间距不应小于（C）米。

A、15        B、13      C、20          D、25

9、耐火等级一、二级丁、戊类厂（库）房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于（B）米。

A、9        B、10       C、15         D、20

10、一、二级丁、戊类厂（库）房与二类高层建筑的防火间距不应小于（A ）米。

A、13        B、15     C、20          D、25

11、甲类厂房之间的防火间距不应小于（C）米。

A、16        B、14    C、12         D、10

12、高层厂房之间的防火间距不应小于（C）米。

A、9        B、 10     C、13          D、15

13、一、二级耐火等级单层、多层丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于（B）米。

A、8        B、10     C、12          D、14

14、甲类仓库之间的防火间距不应小于（C）米。

A、13        B、15     C、20          D、25

15、甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于（C）m。

A、20        B、25     C、30          D、50

16、甲类厂房与一般民用建筑之间的防火间距不应小于（B）m。

A、20        B、25     C、30          D、50

17、甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于（D）m。

A、20        B、25     C、30          D、50

18、城镇街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间距不宜超过（C）m。

A、60       B、150    C、160         D、220

19、消防车道的宽度不应小于（B）m。

A、3.5        B、4     C、6          D、7

20、供大型消防车使用的回车场面积不应小于（A）。

A、18m×18m           B、12m×12m       C、15m×15m           D、10m×10m

21、一般情况下，未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级单层厂房，每个防火分区的最大允许建筑面积为（B）。

A、6000m2             B、8000m2       C、4000m2             D、12000m2

22、防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的（A）。

A、耐火极限不低于1.2h防火门窗       B、耐火极限不低于0.9h防火门窗

C、耐火极限不低于0.6h防火门窗       D、卷帘门

23、当建筑物设置玻璃幕墙时，其窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用（D）。

A、可燃材料     B、阻燃材料      C、难燃材料        D、不燃材料

24、紧靠防火墙两侧的门、窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m；当水平间距小于2.00m时，应设置（D）

A、甲级防火门、窗      B、防盗门、窗      C、丙级防火门、窗      D、固定乙级防火门、窗

25、一类高层建筑的电信楼设有自动灭火系统，该电信楼的防火分区允许最大建筑面积为（ B ）。

A、1500m2           B、3000m2        C、1000m2           D、2000m2

26、一级耐火等级的高层住宅，其分户墙的耐火极限不应低于（B）。

A、1.50h         B、2.00h       C、1.00h         D、1.25h

27、防烟楼梯间及其前室的门均应为（C）。

A、防火卷帘门        B、丙级防火门         C、乙级防火门        D、甲级防火门

28、未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房的最大允许占地面积为（A）。

A、6000m2          B、3000m2         C、4800m2          D、8000m2

29、建筑高度28米的高级旅馆，每个防火分区最大允许建筑面积为（A）。

A、2000m2          B、3000m2      C、1500m2         D、1000m2

30、未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为（B）。

A、1000m2           B、500m2        C、600m2           D、800m2

31、防火墙的材料必须是（C）。

A、难燃材料        B、阻燃材料       C、不燃材料        D、不燃或难燃材料

32、丙级防火门的耐火极限不低于（A）。

A、0.60h         B、0.90h        C、1.00h            D、1.20h

33、甲级防火门的耐火极限不低于（D）。

A、0.60h         B、0.80h        C、0.90h            D、1.20h

34、乙级防火门的耐火极限不低于（C）。

A、0.60h         B、0.80h       C、1.00h            D、1.20h

35、二级耐火等级的民用建筑防火墙的耐火极限不低于（B）。

A、2.00h          B、3.00h       C、2.50h          D、4.00h、

36、高层民用建筑内设置防火卷帘，且当卷帘两侧设置独立的闭式自动喷水系统保护时，该系统喷水延续时间不应小于（B）。

A、2.00h            B、3.00h      C、1.50h            D、1.00h、

37、未设有自动灭火系统的一类高层民用建筑，其防火分区建筑面积不应大于（D）。

A、2000m2           B、2500m2      C、1500m2           D、1000m2

38、建筑物中管道井的检查门应采用（C）。

A、甲级防火门     B、乙级防火门     C、丙级防火门        D、普通门

39、建筑物内燃气锅炉房的门应采用（A）。

A、甲级防火门    B、乙级防火门      C、丙级防火门        D、普通门

40、未设有自动灭火系统的三级耐火等级的多层民用建筑最多允许（B），防火分区最大允许建筑面积为（B）。

A、5层，2500米2                B、5层，1200米2      C、3层，1200米2                D、2层，600米2

41、电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，其井壁应为耐火极限不应低于（B）的不燃烧体。

A、0.50h          B、1.00h       C、1.50h          D、2.00h

42、附设在多层建筑物内的消防控制室应采用耐火极限不低于（C）的隔墙和不低于（C）的楼板与其他部位隔开。

A、1.50h,1.50h           B、2.50h,1.00h       C、2.00h,1.50h           D、2.00h,1.00h

43、剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于（D）的不燃烧体。

A、1.50h          B、2.00h       C、2.50h          D、3.00h

44、剧院舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙应采用耐火极限不低于（A）的不燃烧体，隔墙上的门应采用（A）。

A、1.50h,乙级防火门      B、2.50h,甲级防火门     C、2.00h,乙级防火门      D、1.50h,甲级防火门

45、电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于（A）的不燃烧体墙与其他部分隔开。

A、1.50h          B、2.50h        C、2.00h          D、1.00h

46、当建筑物的外墙为（A）时，防火墙可不凸出墙的外表面。

A、不燃烧体         B、难燃烧体        C、轻质墙体         D、可燃烧体

47、防火墙设置在转角附近时，内转角两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于（B）。

A、3m             B、4m         C、2m             D、5m

48、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道（D）穿过防火墙。

A、不宜           B、可以         C、不应           D、严禁

49、防火墙内（C）设置排气道。

A、不宜           B、可以         C、不应           D、严禁

50、多层建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用（B）楼板耐火极限的不燃烧体封堵。

A、低于           B、不低于       C、等于           D、远高于

51、某商业营业厅设置在多层钢筋混凝土框架建筑的首层，设有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统，且采用不燃材料装修，其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于（C）。

A、2500m2            B、5000m2         C、10000m2           D、20000m2

52、当地下商店总建筑面积大于（D）时，应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。

A、2500m2           B、5000m2         C、10000m2          D、20000m2

53、剧院舞台下面的可燃物品储藏室应采用耐火极限不低于（B）的不燃烧体墙与其他部位隔开。

A、1.50h          B、2.00h          C、2.50h          D、0.50h

54、建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室的门应设置（C）。

A、防火卷帘         B、丙级防火门        C、乙级防火门          D、甲级防火门

55、在穿过防火墙两侧各（C）范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

A、4.0m            B、8.0m       C、2.0m            D、6.0m

56、建筑高度大于100m的高层民用建筑，竖向管道应（A）进行防火分隔。

A、每层      B、每两层        C、每三层       D、每四层

57、附设在建筑物内的消防水泵房，应用耐火极限不低于（ D ）的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开。

A、0.5h    B、1.0h    C、1.5h    D、2.0h

二、多选题

1、建筑工程总平面布局设计图纸的审查内容主要包括（ABCE）。

A、消防车通道及回车场是否符合规范要求    B、消防扑救面及扑救场地是否符合规范要求

C、防火间距是否符合规范要求    D、火灾危险性类别   E、消防水源是否符合规范要求

2、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的（ABCD），必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。

A、工厂       B、仓库    C、专用车站     D、专用码头       E、液体充装站

3、防火间距的不足时可采取的防火技术措施有（ABCDE）。

A、改变建筑物的生产和使用性质    B、限制库房内储存物品的数量C、将建筑物的普通外墙改造为防火墙。  D、在建筑的相邻面减少开口面积    E、开口部位增设防火门窗或防火分隔水幕。

4、下列（BDE）建筑中的防火墙，其耐火极限不应低于4.0h。

A、110m高的民用建筑   B、乙类厂房    C、丙类仓房  D、乙类仓库     E丙类仓库     F、丙类厂房

5、关于对消防车道的要求，正确的有（ABCDE）。

A、当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时，应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道

B、超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑，宜设置环形消防车道

C、供消防车取水的天然水源和消防水池，应设置消防车道

D、消防车道的宽度不应小于4m。消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于4m

E、消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力

6、尽头式消防车道应设（AD）。

A、回车道            B、消防水池        C、指示标志         D、回车场     E、双车道

7、在建筑总体布局中，比较合理的作法有（ABCE）。

A、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带

B、乙炔品等遇水产生可燃气体容易发生火灾爆炸的企业，严禁布置在可能被水淹没的地方

C、甲、乙、丙类液体的仓库，宜布置在地势较低的地方

D、液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧，并选择通风良好的地点独立设置

E、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方，并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧

8、民用建筑的管道井、电缆井应考虑(ABCDE)措施。

A、按相关规定作竖向防火分隔       B、竖井应分别独立设置   C、井壁上的检查门应采用丙级防火门

D、井壁应为耐火极限不低于1,00h的不燃烧体

E、与房间、走道相连通的孔洞应用防火封堵材料将其空隙填塞密实

9、无窗间墙、窗槛墙的玻璃幕墙的防火分隔上应采取(AC) 措施。

A、在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h，高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙

B、在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.50h，高度不低于1.2m的不燃烧实体裙墙

C、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，应采用防火封堵材料封堵

D、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，应采用难燃材料填塞

E、靠近玻璃幕墙处应设自动喷水灭火系统保护

10、通风、空气调节系统的风管在(ACDE)应设置防火阀。

A、穿越防火分区处      B、穿越防烟分区处       C、穿越通风、空气调节机房隔墙和楼板处

D、穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处   E、穿越变形缝两侧

11、下列设施中，(ACDE)属于防火分隔设施。

A、防火墙    B、挡烟垂壁    C、防火阀    D、防火门    E、防火分隔水幕

12、防火阀与排烟防火阀相同之处在于（ABC）。

A、在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求   B、能起到阻火隔烟作用

C、组成、形状和工作原理相似    D、安装在相同系统的管道上      E、动作温度相同

13、下列对防火墙的表述，错误的有（AD）。

A、轻质防火墙必须直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上

B、防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定或火灾时能自行关闭的甲级防火门窗

C、可燃气体管道严禁穿过防火墙     D、防火墙应砌至屋面结构层的底面，不必高出屋面

E、当建筑物的外墙为不燃烧体时，防火墙可不凸出墙的外表面

14、附设在多层建筑内的（ABCDE），应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。

A、消防控制室     B、固定灭火系统的设备室   C、消防水泵房     D、通风空气调节机房

E、锅炉房、变压器室

15、下列对厂房防火分区面积的表述，正确的有（ABD）。

A、二级耐火等级丙类单层厂房，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为8000m2

B、设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层服装加工厂房，每个防火分区的最大允许建筑面积为16000m2

C、二级耐火等级丙类单层厂房，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m2

D、二级耐火等级丙类多层厂房，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m2

E、设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层服装加工仓库，每个防火分区的最大允许建筑面积为12000m2

16、下列对仓库防火分区面积的表述，正确的有（CDE）。

A、二级耐火等级丙类2项单层仓库，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2

B、设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层塑料制品仓库，每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2

C、二级耐火等级丙类2项单层仓库，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m2

D、设有自动喷水灭火系统的砖混结构单层塑料制品仓库，每个防火分区的最大允许建筑面积为3000m2

E、二级耐火等级丙类1项单层仓库，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为1000m2

17、下列对多层民用建筑防火分区面积的表述，正确的有（AD）。

A、三层砖混结构学校教学楼，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为2500m2

B、三层砖混结构学校教学楼，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2

C、三级耐火等级的二层商店，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m2

D、三级耐火等级的二层商店，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2

E、三级耐火等级的二层商店，未设自动灭火系统，每个防火分区的最大允许建筑面积为600m2

18、多层地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合（ABCD）条件时，每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到10000m2。

A、设置在一、二级耐火等级的多层建筑的首层    B、按规范设置有自动喷水灭火系统和自动报警系统

C、按规范设置有排烟设施       D、内部装修设计符合现行相关国家标准的有关规定

E、应设置在一级耐火等级单层建筑内

19、地下商店符合（ABCDE）条件时，其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。

A、营业厅不设置在地下三层及三层以下  B、不经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品

C、设置有自动喷水灭火系统和自动报警系统     D、内部装修设计符合现行相关国家标准的有关规定

E、设置防烟与排烟设施

20、高层建筑内的商业营业厅、展览厅等，当符合（BCD）条件时，其地上部分防火分区的最大允许建筑面积可增加到4000m2。

A、设有漏电火灾报警系统   B、设有自动灭火系统    C、采用不燃或难燃材料装修

D、设有火灾自动报警系统   E、设置在裙房部位

21、高层建筑内的地下商业营业厅、展览厅等，当符合（BCD）条件时，其防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2。

A、设有漏电火灾报警系统    B、设有自动灭火系统    C、采用不燃或难燃材料装修

D、设有火灾自动报警系统    E、设有避难走道

22、下列对防火窗耐火极限的表述，正确的有（BDE）。

A、甲级防火窗的耐火极限不应低于2.00h   B、甲级防火窗的耐火极限不应低于1.20h

C、乙级防火窗的耐火极限不应低于1.00h   D、乙级防火窗的耐火极限不应低于0.90h

E、丙级防火窗的耐火极限不应低于0.60h

23、住宅与其他功能空间处于同一建筑内时，应符合下列规定：（ABCD）。

A、住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板和2.00h的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔

B、居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置

C、其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计，应分别按居住建筑和公共建筑的有关规定执行

D、居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数

E、住宅部分与其他功能场所的窗槛墙不应小于1.2m，并设置不小于1.0m防火挑檐

24、柴油发电机设置在民用建筑内时应采用分隔措施与其它部位隔开，其分隔措施可为：（ACD）。

A、 2.0h的隔墙    B、1.0h的楼板    C、1.5h的楼板    D、甲级防火门   E、乙级防火门

25、根据楼梯间的防火要求，可将其分为（ABCD）。

A、敞开楼梯间     B、封闭楼梯间   C、防烟楼梯间     D、室外楼梯     E、金属楼梯

26、疏散用的楼梯间不应设置或附设（ABCD）。

A、烧水间      B、可燃材料储藏室   C、垃圾道     D、甲、乙、丙液体管道    E、电梯

27、多层建筑封闭楼梯间设置的要求有（ACDE）。

A、当不能天然采光和自然通风时，应按防烟楼梯间的要求设置

B、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内，形成扩大的封闭楼梯间，但应采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开

C、除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙不应开设其他门窗洞口

D、人员密集的公共建筑、人员密集的的丙类厂房设置封闭楼梯间时，通向楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启

E、顶棚、墙面和地面的装修必须采用A级装修材料

28、下列（ABCD）场所需要设置为封闭楼梯间。

A、二层医院   B、三层商店  C、设有歌舞厅的三层地上民用建筑   D、四层旅馆      E、五层办公楼

29、下列（ABCE）场所需要设置为防烟楼梯间。

A、地下层数为三层及以上的商店         B、一类高层民用建筑和高度超过32m的二类高层公共建筑

C、塔式高层住宅        D、十八层以下的单元式住宅     E、十二层及以上的通廊式住宅

30、下列（ABCD）应设置封闭楼梯间或室外楼梯。

A、建筑高度不超过32m的高层厂房          B、甲类多层厂房      C、乙类多层厂房

D、丙类多层厂房     E、丁戊类多层厂房

31、高层民用建筑防烟楼梯间的设置应符合（AB）等规定。

A、楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊

B、前室和楼梯间的门均应为乙级防火门，并应向疏散方向开启

C、前室的面积，居住建筑不应小于6.00m2，公共建筑不应小于10.00m2

D、楼梯间应采用不低于B1级的材料装修        E、楼梯间应按规定设置防烟排烟设施

32、防火分区是在建筑内部采用（A B C ）分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

A、防火墙        B、耐火楼板     C、其他防火分隔设施       D、挡烟垂壁

33、下面场所应设置封闭楼梯间的有（ACDE）。

A、高层建筑的裙房        B、30m高的省级防灾指挥调度楼        C、十二层的单元式住宅

D、十一层的通廊式住宅    E、三层商店

34、（AB）不应作为安全疏散设施。

A、自动扶梯      B、电梯      C、室外楼梯      D、垂直金属梯      E、敞开式楼梯

35、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人且未设置电梯的高层厂房，应设置（CD）。

A、敞开楼梯间      B、封闭楼梯间     C、防烟楼梯间      D、室外楼梯    E、消防电梯

36、疏散用的楼梯间应符合下面（ABCDE）规定。

A、楼梯间应能天然采光和自然通风    B、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

C、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道

D、当多层住宅建筑的楼梯间内必须设置可燃气体管道时，应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施

E、楼梯间宜靠外墙设置

37、下面对作为疏散楼梯的室外楼梯说法正确的有（BCD）。

A、栏杆扶手高度不应小于1.0m，楼梯的净宽度不应小于0.9m     B、倾斜角度不应大于45°

C、楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。且平台和梯段的耐火极限应符合一定要求

D、通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门，并应向室外开启

E、除疏散门外，楼梯周围1.5m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段

38、下面关于前室面积说法正确的有（ABCD）

A、居住建筑防烟楼梯间前室的面积不应小于4.5 m2 B、公共建筑消防电梯前室的面积不应小于6.0 m2

C、公共建筑防烟楼梯间前室的面积不应小于6.0 m2

D、当防烟楼梯间与消防电梯间共用前室时，工业建筑不应小于10 m2

E、当防烟楼梯间与消防电梯间共用前室时，居住建筑不应小于10 m2

39、总平面防火设计中，应根据建筑物的（ABD ）以及地形、地势和建筑物所在地区常年主导风向等因素进行合理布局。

A、使用性质       B、火灾危险性     C、消防设施        D、耐火等级   E、安全疏散

40、建筑周围设置消防车道应考虑（ABCD）等因素。

A、净高      B、净宽     C、承压      D、回车     E、减震

三、判断题

1、建筑的总平面布置要满足城市规划和消防安全的要求。（√）

2、甲、乙、丙类液体的仓库，宜布置在地势较高的地方，以免火灾对周围环境造成威胁。（×）

3、乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生火灾爆炸的企业，应布置城市边缘且地势较低的地点。  （×）

4、生产、贮存爆炸物品的企业，宜利用地形，选择多面环山，附近没有建筑的地方。    （√）

5、易燃、易爆的工厂、仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。（√）

6、消防车道可利用交通道路，但应满足消防车通行与停靠的要求。        （√）

7、一级汽车加油站、一级汽车液化石油气加气站和一级汽车加油加气合建站不应建在城市建成区内。 （√）

8、封闭楼梯间的门必须采用乙级防火门。     （×）

9、十二层及十二层以上的单元式住宅，十一层及十一层以下的通廊式住宅应设置封闭楼梯间。      （×）

10、甲、乙类厂房建筑中的防火墙，其耐火极限不应低于3.0h。       （×）

11、厂房、仓库内防火分区处的防火墙应为不燃烧体，防火墙的耐火极限应不低于4.00h。（×）

12、多层民用建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。（√）

13、设有自动灭火系统的防火分区，其允许最大建筑面积可按规范规定的标准增加一倍；当局部设自动灭火系统时，增加面积可按该局部面积的一倍计算。                （√）

14、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m的不燃烧实体裙墙。                   （×）

15、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时，其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2，当设有自动喷水灭火系统时，防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。         （√）

16、高层建筑内的商业营业厅、展览厅等，当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且采用不燃烧或难燃烧材料装修时，地上部分防火分区的允许最大建筑面积为5000m2；地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。         （×）

17、穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃烧材料。（√）

18、通风空调系统的管道应采用不燃烧材料制作，但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头，可采用难燃烧材料制作。（A）

19、防火分区是控制建筑物火灾的基本空间单元。（√）

四、综合分析题

1、某单位拟在郊区修建一幢建筑高度为60m等综合楼。回答下列问题：

（1）下列最符合消防安全选址条件等位置是（D）。

A、附近有可燃材料堆场   B、附近有大型化工厂   C、附近有油库        D、附近有公共建筑

（2）该建筑总平面布置应考虑（ABC）等因素。

A、消防车道   B、防火间距    C、消防水源   D、防火分区    E、防烟分区

（3）该综合楼内等歌舞厅如设在地上4层时，应符合（ABCDE）等规定。

A、一个厅、室的建筑面积不应超过200m2

B、一个厅、室的出口不应少于两个；当一个厅、室的建筑面积小于50m2时，可设一个出口

C、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统    D、应设置防烟、排烟设施

E、应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1h的楼板与其它场所隔开

（4）该综合楼属于二类高层建筑，其耐火极限不应低于二级（×）

2、某木材加工厂房，砖混结构，二级耐火等级，地上1层，建筑高度5.8米，建筑面积3950平方米，为一个防火分区，未设自动喷淋系统。问：

（1）、该建筑应为（A）类建筑

A、丙类厂房  B、丁类厂房

（2）、该建筑的防火分区面积是否 满足现行规范要求？（A）

A、满足  B、不满足

（3）、此类建筑的防火分区面积最大应为（C）m2

A、4000   B、6000   C、 8000  D、不限

（4）、该建筑内如设有自动喷淋系统，其防火分区面积最大可为（C）m2

A、8000    B、12000     C、16000   D、不限

3、某建筑地下1层，为车库、消防控制室及柴油发电机房，停车位99辆，地上28层，其中1-3层为裙房，功能为商场，4-28层为塔楼，功能为住宅，裙房与塔楼设有防火墙等防火分隔措施，建筑高度90米，设有自动喷淋系统、自动报警系统。问：

（1）、该建筑（ABCD）部位应设置火灾事故应急照明

A、消防控制室    B、柴油发电机房   C、商场营业厅    D、 楼梯间及前室、消防电梯前室。

（2）、该建筑的裙房防火分区面积最大不应超过（B）m2

A、4000   B、5000    C、6000   D、不限

（3）、该建筑地下车库为（C）类地下汽车库

A、Ⅰ    B、Ⅱ    C、Ⅲ    D、Ⅵ

（4）该建筑应按（A）级负荷供电

A、一     B、二

4、某单位70年代的建筑，砖木结构，地上6层，建筑高度23米，每层建筑面积800平方米，1-2层为商场，3-6层为办公用房。问：

（1）、该建筑相邻有一栋8层的住宅楼，该建筑与住宅楼的防火间距不应小于（B）m

A、6     B、7    C、9     D、10

（2）、按照现行《建筑设计防火规范》，该建筑周边消防车道的宽度不应小于（B）m

A、3.5     B、4   C、4.5     D、5

(3)、该建筑至少应设置(B )部疏散楼梯间

A、1     B、2     C、3     D、4

(4) 应采用(B D) 楼梯间

A、敞开     B、封闭     C、防烟     D、室外

(5) 按照现行《建筑设计防火规范》，该建筑最多允许建造层数为( B )层

A、2     B、5    C、6     D、不限

5、某宾馆地下2层，地上19层，建筑高度78m，每层建筑面积2300 m2，设有中央空调系统。地下二层为设备层，地下一层为汽车停车库，地上一层设有接待大厅、音乐茶座和商业用房等，地上二、三层为餐厅，四层设有夜总会，其它楼层为客房。请回答下列问题：

（1）该建筑为（    A    ）高层建筑。（单项选择）

A、一类	B、二类         C、三类              D、四类

（2）该建筑应设置防排烟设施的部位有（ABCDE  ）。（多项选择）

A、防烟楼梯间   B、防烟楼梯间前室  C、消防电梯间前室   D、四层夜总会   E、地下停车库

（3）若室内外消火栓给水系统用水量为70L/S，自动喷水灭火系统喷水强度为6 L/min﹒m2，不考虑火灾延续时间内消防水池补水量，其消防水池容量至少为（ C ）m3。（单项选择）

A、414    B、614     C、814      D、914

（4）设在四层的夜总会应符合（ B C D  ）要求。（多项选择）

A、一个厅、室的建筑面积不应超过100 m2　    B、应设置火灾自动报警系统

C、应设置自动喷水灭火系统

D、疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上，应设置发光疏散指示标志

E、一个厅、室的疏散出口不应少于2个

（5）地下车库火灾报警系统探测器应选择温感探测器。（√ ）（判断）

常见工业与民用建筑的防火设计

汽车库、修车库、停车场防火设计

一、单选题

1、一般情况下，设有自动喷水灭火系统地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为（  B  ）平方米。

A、3000    B、4000    C、2000    D、3500

2、一般情况下，一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为（  D  ）平方米。

A、3000    B、4000    C、7000    D、6000

3、停放车辆为100辆的地下复式汽车库，其防火分区的建筑面积不应大于（  D  ）平方米。

A、2000    B、4000    C、1300    D、2600

4、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积，不应大于（  B  ）m2。

A、1000    B、2000    C、2500    D、3000

5、汽车库按停放汽车的数量，防火分类分为（  D  ）类。

A、Ⅰ    B、Ⅱ    C、Ⅲ    D、Ⅳ

6、汽车库、修车库的耐火等级分为（  C  ）级。

A、一    B、二    C、三    D、四

7、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过（  A  ）辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。

A、10    B、8    C、5    D、4

8、Ⅲ类汽车库停车数量为（  C  ）辆。

A、＞300          B、151～300      C、51～150        D、≤50

9、Ⅳ类汽车库停车数量为（  D  ）辆。

A、＞300          B、151～300      C、51～150        D、≤50

10、Ⅱ类汽车库停车数量为（  B  ）辆。

A、＞300         B、151～300      C、51～150        D、≤50

11、Ⅰ类汽车库停车数量为（  A  ）辆。

A、＞300         B、151～300      C、51～150        D、≤50

12、复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按规定值减少（ B ）％。

A、30          B、35         C、40          D、45

13、Ⅰ类修车库停车数量为（  A ）车位。

A、＞15           B、6～15        C、3～5           D、≤2

14、Ⅱ类修车库停车数量为（  B ）车位。

A、＞15           B、6～15        C、3～5           D、≤2

15、Ⅲ类修车库停车数量为（  C ）车位。

A、＞15           B、6～15        C、3～5           D、≤2

16、Ⅳ类修车库停车数量为（  D ）车位。

A、＞15           B、6～15        C、3～5           D、≤2

17、Ⅰ类停车场停车数量为（  A ）辆。

A、＞400            B、251～400          C、101～250           D、≤100

18、Ⅱ类停车场停车数量为（  B ）辆。

A、＞400            B、251～400          C、101～250           D、≤100

19、Ⅲ类停车场停车数量为（  C  ）辆。

A、＞400            B、251～400          C、101～250           D、≤100

20、Ⅳ类停车场停车数量为（  D  ）辆。

A、＞400            B、251～400          C、101～250           D、≤100

二、多选题

1、地下汽车库不应设置（  ABCD  ）。

A、修理车位    B、喷漆间    C、充电间      D、乙炔间      E、消防泵房

2、（ ACDE ）车库应设置自动喷水灭火系统。

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库      B、地下汽车库     C、机械式立体汽车库或复式汽车库

D、 采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库      E、Ⅰ类修车库

3、下列地下汽车库内可不设置消防给水系统（ BCD ）。

A、耐火等级为三级，且停车数为5辆的汽车库     B、Ⅳ类修车库     C、停车数为5辆的停车场

D、耐火等级为二级，且停车数为4辆的汽车库      E、Ⅲ类修车库

4、为车库服务的下列（ ABCD ）可与汽车库、修车库贴邻建造，但应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口。

A、贮存量为800Kg的甲类物品库房   B、贮存量为5个标准钢瓶的乙炔气瓶库    C、一个车位的喷漆间

D、面积不超过50m2充电间    E、甲类生产厂房

5、汽车库符合下列（ BCDE ）条件可只设一个汽车疏散出口。

A、Ⅲ、Ⅳ类汽车库    B、汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库

C、停车数少于100辆的地下汽车库   D、Ⅱ类修车库    E、Ⅲ、Ⅳ类修车库

6、以下（  BC  ）汽车库、修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。

A、Ⅰ类地上汽车库   B、Ⅰ类地下汽车库   C、Ⅰ类修车库   D、Ⅱ类机械式立体汽车库  E、Ⅱ类修车库

三、判断题

1、保养、修理由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建（构）筑物统称为修车库。（√ ）

2、停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建（构）筑物称为汽车库。（√）

3、Ⅰ、Ⅱ类修车库应单独建造。（× ）

4、汽车库采取措施后可与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造。（× ）

汽车加油加气站防火设计（33+2）

单选题

1、一级加油站油罐总容积为（  A  ）m3。

A、120＜V≤180      B、60＜V≤120        C、V≤60           D、180＜V，V≤30

2、二级加油站油罐总容积为（ B ）m3。

A、120＜V≤180      B、60＜V≤120        C、V≤60           D、180＜V，V≤30

3、三级加油站油罐总容积为（  C  ）m3。

A、120＜V≤180      B、60＜V≤120        C、V≤60           D、180＜V，V≤30

4、柴油罐容积（  C  ）计入油罐总容积。

A、全部         B、80％      C、折半         D、30％

5、一级液化石油气加气站气罐总容积为（  B  ）m3。

A、 V＞60           B、45＜V≤60        C、30＜V≤45        D、V≤30

6、二级液化石油气加气站气罐总容积为（  C  ）m3。

A、 V＞60           B、45＜V≤60        C、30＜V≤45        D、V≤30

7、三级液化石油气加气站气罐总容积为（  D  ）m3。

A、 V＞60           B、45＜V≤60        C、30＜V≤45        D、V≤30

8、加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过（  B  ）m3。

A、10             B、12        C、15             D、20

9、加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于（  D  ）m。

A、25             B、30        C、40             D、50

10、汽油罐及其通气管管口，设有卸油油气回收系统，与站外建、构筑物的防火距离可减少（  B  ）％。

A、10             B、20        C、30             D、50

11、柴油罐及其通气管管口和加油机，与站外建、构筑物的防火距离可减少（  C  ）％。

A、10             B、20        C、30             D、50

12、加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少（  B  ）％。

A、10             B、20        C、30             D、50

13、液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于（  C  ）m。

A、50             B、80        C、100            D、120

14、加油站的汽油罐和柴油罐应（  A  ）。

A、埋地设置             B、设在室内        C、设在地下室           D、露天设置

15、加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于（  C  ）m的非燃烧实体围墙。

A、1.5             B、2.0         C、2.2             D、2.5

16、加油站油罐通气管管口应安装（  D  ）。

A、截断阀            B、净化装置        C、回收装置          D、阻火器

17、加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的（  B  ）％ 。

A、20             B、25          C、30             D、35

18、架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为（  D  ）。

A、1.5倍杆高       B、1倍杆高    C、0.5倍杆高        D、不应跨越加油站，且不应小于5m

二、多选题

1、在城市建成区不应建（  ABD  ）。

A、一级加油站       B、一级液化石油气加气站     C、二级液化石油气加气站

D、一级加油加气合建站     E、二级加油加气合建站

2、加油站油罐通气管设置应符合（  ABE  ）规定。

A、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置     B、管口应高出地面4m及以上

C、沿建筑的墙（柱）向上附设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.0m及以上

D、应设置卸油油气回收系统     E、通气管管口应安装阻火器

3、液化石油气加气站和加油加气合建站的紧急切断系统，应在（ ABCD ）位置启动。

A、距卸车点5m以内       B、在加气机附近工作人员容易接近的位置       C、在控制室内

D、值班室内           E、加气站外

4、压缩天然气加气站的天然气放散管设置应符合（ BCD ）规定。

A、不同压力级别系统的放散管宜集中设置      B、不同压力级别系统的放散管宜分别设置

C、放散管管口应高出设备平台2m及以上       D、放散管管口应高出所在地面5m及以上

E、放散管管口应高出所在地面4m及以上

5、液化石油气加气站的消防给水设计应符合（  ABCDE  ）规定。

A、采用地上储罐的加气站，消火栓系统消防用水量不应小于20l/s

B、采用埋地储罐的二级加气站，消火栓系统消防用水量不应小于10l/s

C、总容积超过50m3或单罐容积超过20m3的储罐还应设置固定式消防冷却水系统

D、液化石油气罐地上布置时，连续给水时间不应小于3h

E、液化石油气罐埋地敷设时，连续给水时间不应小于1h

6、下列（   BD   ）应设消防给水系统。

A、加油站       B、液化石油气加气站     C、压缩天然气加气站

D、加油和液化石油气加气合建站        E、加油和压缩天然气加气合建站

7、下列（  ACE  ）可不设消防给水系统。

A、加油站       B、液化石油气加气站       C、压缩天然气加气站   D、加油和液化石油气加气合建站

E、加油和压缩天然气加气合建站

8、压缩天然气加气站的压缩机房应满足（  ABDE  ）规定。

A、宜采用单层建筑      B、宜采用开敞或半开敞式建筑       C、宜采用封闭式建筑

D、净高不宜低于4m     E、屋面应为非燃烧材料的轻型结构

9、液化石油气加气罐地上布置时，应符合以下（ ACDE ）规定。

A、应集中单排布置  B、罐与罐之间的净距不应小于2m  C、罐与罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径

D、罐组四周应加设置高度为1m的防火堤     E、防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2m

三、判断题

1、汽车加油加气站包括加油站、液化石油气加气站、压缩天然气加气站、加油加气合建站。（√  ）

2、一级液化石油气加气站与二级加油站可合建。（  × ）

3、二级液化石油气加气站与二级加油站可合建。（  √  ）

4、汽车加油站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。（  √  ）

5、加油加气站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发生火花地面。（  √  ）

6、加油站加油机在采取防护措施后，可设在室内。（  ×  ）

四、综合题

1、主城区内某加油站， 4个汽油罐，1个柴油罐，单个储量30立方米，均为地下直埋油罐。该站相邻有一栋30000平方米的四星级酒店。问：

（1）、该加油站内哪些设施与酒店的距离不应小于（D）米。

A、20             B、30        C、40             D、50

（2）、该加油站的选址定点是否合理 ？（B ）

A、合理             B、不合理

（3）、该加油站的选址定点应在（B）

A、主城区             B、郊区

（4）该加油站相邻有一根高度为12米的架空电力线路，该站埋地油罐与架空电力线路的距离应不小于（C）m

A、12             B、16       C、18             D、20

2、主城区内某加油加气合建站，储油量60立方米，为地下直埋油罐，储气量12立方米，采用储气井储气。该站相邻有一栋建筑面积为10000平方米的高层商住楼。问：

（1）、该站内储气井与相邻高层商住楼的防火距离不应小于（C ）m

A、16             B、18       C、20             D、25

(2)、该站内脱硫脱水装置与相邻高层商住楼的防火距离不应小于（D）m

A、18             B、20       C、25             D、30

（3）、该站应为( B )级加油加气合建站

A、一             B、二

（4）该合建站内埋地油罐与储气井的距离不应小于（ D）m

A、3             B、4        C、5             D、6

消防设施设计   消防水系统

一、单选题

1、室外消防给水采用低压给水系统，当生活、生产和消防用水量达到最大时， 室外消火栓栓口处的水压力不应小于（ C ）Mpa（从室外设计地面算起）。

A、0.05     B、 0.07      C、 0.1     D、0.15

2、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时，管道供水压力应能保证用水总量达到最大， 且水枪在任何建筑物最高处时， 其充实水柱仍不小于（ C  ）m。

A、 5     B、 7      C、 10     D、 15

3、消防水池总容积超过（ D ）m3时，应分成两个能独立使用的消防水池

A、 200     B、 300      C、 400     D、500

4、供消防车取水的消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不超过（ C ）m

A、 4     B、 5      C、 6     D、7

5、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定，每个消防水泵结合器的流量按照（ B ）L/s计算。

A、5～10     B、10～15      C、15～20 6     D、20～25

6、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池（  A  ）m范围内。

A、15-40    B、25-50    C、10-25    D、5-15

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定，高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于（  C  ）。

A、12m3、9m3    B、24m3、18m3    C、18m3、12m3    D、36m3、24m3

8、一般情况下，消防给水竖管的布置应保证同层相邻（B）个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。

A、一    B、二    C、三    D、四

9、一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( B  )m3。

A、18    B、12    C、6     D、3

10、《建筑设计防火规范》规定，室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段，当某段损坏时，停止使用的消火栓不应超过(  D  )个。

A、10     B、8     C、6      D、5

11、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑，高架库房，甲、乙类厂房不应超过30m，多层民用建筑不应超过(  A   )m。

A、50    B、40    C、30    D、20

12、室内消火栓的间距应由计算确定，其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于（ B ） m。

A、20、30    B、30、50    C、20、50    D、30、30

13、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过（  D  ）m。

A、10    B、15    C、20    D、25

14、室外消火栓间距不应超过（  C  ） m。

A、60    B、100    C、120    D、150

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于（  D  ）m3。

A、6     B、9     C、12     D、18

16、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于（  B  ）Mpa时，应设减压设施，静水压力大于1.0Mpa，应采取分区给水系统。

A、0.3    B、0.5    C、0.6    D、0.8

17、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外，当建筑高度不超过100m时，最不利点消火栓静水压力不应低于（   B  ）Mpa。

A．0.05    B．0.07    C．0.10    D．0.15

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定，但不应小于（  C  ）mm。

A、80    B、90    C、100    D、150

19、高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于（  C  ） m。

A、7    B、8    C、10    D、13

20、预作用喷水灭火系统由（ C  ）组成。

A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

21、干式喷水灭火系统由（ A ）组成。

A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

22、湿式喷水灭火系统由（ A ）组成。

A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

23、除特殊规定外，自动喷水灭火系统的持续喷水时间，应按火灾延续时间不小于（  B  ）确定。

A、0.5h     B、1.0h     C、2h     D、3h

24、消火栓箱的门不应被装饰物遮掩，四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色 (A）。

A、有明显区别          B、协调    C、一致              D、没有规定

25、民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为（ A ）。

A、轻危险级、中危险级、严重危险        B、一级、二级、三级

C、次危险级、中危险级、严重危险        D、一级、二级、三级、四级

26、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为（  A  ）度。

A、4-70    B、0-68    C、大于70    D、小于4

27、、自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于（  C  ）MPa，管网内的工作压力不应大于1.2MPa。

A、0.1   B、1.0    C、0.05，    D、1.2

28、自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于（ C ）Mpa。

A、0.80    B、1.40    C、1.20    D、1.50

二、多选题

1、消防用水可由（A B D ）供给。

A、市政给水管网    B、天然水源     C、游泳池    D、消防水池

2、符合以下（A B C）情况的建（构）筑物应设消防水池。

A、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量，

B、当市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下  C、室内外消防用水量之和大于25L/s  D、高层建筑

3、下列（ABCDE ）情况应设消防水泵结合器。

A、高层厂房的室内消火栓给水系统     B、设有室内消火栓给水系统的6层公共建筑，

C、设有室内消火栓给水系统的5层仓库  D、设有室内消火栓给水系统的高层民用建筑

E、设有自动喷水灭火系统的高层民用建筑

4、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有(  BCDE  )。

A、单层建筑和多层建筑    B、高层工业建筑     C、甲、乙类厂房    D、高架库房    E、高层民用建筑

5、高层民用建筑设置室内消火栓应符合( ABCD )规定。

A、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点，消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达

B、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算，且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m；建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m

C、消火栓的间距应由计算确定，且高层建筑不应大于30m，裙楼不应大于50m

D、消火栓栓口离地面高度宜为1.1m，栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直

E、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa，当大于0.80Mpa时，应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时，消火栓处应设减压装置

6、室内消火栓栓口的出水方向应( AD  )。

A、向下    B、向左    C、向右      D、与设消火栓的墙面垂直    E．与设消火栓的墙面平行

7、高层民用建筑中的高级旅馆和( BE )应设消防卷盘，其出水量可不计入消防用水总量。

A、重要的办公楼    B、一类建筑的商业楼   C、展览楼   D、综合楼    E、高度超过100m的其他建筑

8、( ABD )等建筑物室内设置的消火栓，其水枪的充实水柱不应小于13m。

A、高架库房    B、高层工业建筑    C、甲、乙类厂（库）房    D、建筑高度超过100m的民用建筑

E、一类高层建筑

9、自动喷水灭火系统由（ABC）等组件，以及管道、供水设施组成。

A、洒水喷头B、报警阀组C、水流报警装置D、报警探头

10、湿式喷水灭火系统中压力开关的主要作用为(  AB  )。

A、启动喷淋泵  B、将水流信号反馈至控制中心   C、启动水力警铃动作  D、启动水流指示器  E、延时

11、下列系统中，( ABE )属于闭式自动喷水灭火系统。

A、湿式自动喷水灭火系统    B、干式自动喷水灭火系统    C、雨淋系统    D、水幕系统

E、预作用自动喷水灭火系统

12、水喷雾灭火系统由( ABDE )等组成。

A、水雾喷头    B、雨淋阀组    C、闭式喷头    D、管道    E、供水设备

13、雨淋系统由(  ABDE  )等组成。

A、雨淋报警阀    B、开式洒水喷头   C、闭式喷头   D、火灾报警装置或传动管   E、管道、供水设施

14、( BCD )属于开式自动喷水灭火系统。

A、预作用自动喷水灭火系统    B、雨淋系统    C、水幕系统

D、水喷雾灭火系统   E、重复启闭自动喷水灭火系统

15、预作用喷水灭火系统( ABE )。

A、预作用报警阀到管网末端充以有低压气体    B、采用闭式喷头    C、采用开式喷头

D、喷头动作后才排气充水      E、火灾自动报警装置报警后立即排气充水

16、干式系统与预作用系统的不同之处在于( ABE )。

A、平时配水管道不充水    B、平时配水管道一定充有有压气体   C、利用管道内的有压气体启动系统

D、闭式喷头动作后立即喷水    E、闭式喷头动作后不能立即喷水

17、室外消火栓的布置应符合（A B C D E）的规定。

A、室外消火栓应沿道路设置  B、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外

C、市政消火栓保护半径不应大于150m，间距不应大于120m

D、室外消火栓的数量，应按建（构）筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s的消防用水量计算确定

E、室外消火栓宜采用地上式消火栓，且室外消火栓距路边的距离不应大于2 m ，距建筑物外墙不宜小于5m

18、高层建筑室内消火栓的布置应符合（A B C D E）的规定。

A、除无可燃物的设备层外，其各层均应设置消火栓      B、消防电梯前室内应设置消火栓

C、室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位    D、室内消火栓的间距应经计算确定

E、室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位

三、判断题

1、利用市政给水管网提供消防用水时，消防给水宜与生产、生活给水管道系统合并。（√）

2、同一建筑物内应采用不同型号规格的消火栓。（×）

3、高层建筑临时高压给水系统的每个室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮，并应设有保护按钮的设施。（√ ）

4、消防水箱的补水可由生活、生产或消防水泵供给。（  √  ）

5、室外消火栓应沿着道路布置，宽度超过60m的道路，为避免水带穿越道路影响交通或被车辆轧压，宜将消火栓在道路两侧布置，为方便使用，十字路口应设有消火栓。（  √  ）

6、供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网，以保证消防用水的安全。（  √  ）

7、室内消火栓出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90°角。（  ×  ）

8、自动喷水末端试水装置应设于系统保护的每个防火分区和楼层中的配水管处。（×  ）

9、采用常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压的建筑物，或设置干式消防竖管的建筑物，可不设高位消防水箱。（√ ）

10、发生火灾时，湿式系统由闭式喷头探测火灾，水流指示器报告起火区域，报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵的信号，完成系统的启动。（√ ）

气体灭火系统

1、二氧化碳灭火系统按应用方式可分为（  D  ）。

A、组合分配灭火系统和单元独立灭火系统      B、高压系统和低压系统

C、管网灭火系统和无管网灭火系统            D、全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

2、当气体灭火系统设置自动启动方式时，应在接到（ B ）个独立的火灾信号后才能启动。

A、1    B、2    C、3    D、4

3、气体灭火系统机械应急操作装置应设在（  C  ）。

A、防护区内  B、无管网灭火系统    C、贮瓶间内或防护区外便于操作的地方   D、泄压口

4、设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口，使该区人员能在（  A  ）min内撤离防护区。

A、0.5    B、1     C、5    D、10

5、对于全淹没灭火系统，二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的（D）倍，并不得低于34%。

A、0.5    B、1     C、1.2    D、1.7

6、气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于（D）0C。

A、 5    B、0     C、-5    D、-10

7、（D）灭火系统不应设置在人员密集场所、应爆炸危险的场所及有超洁净要求的场所。

A、二氧化碳    B、七氟丙烷   C、IG541    D、热气溶胶预制

二、多选题

1、我国常用的气体灭火系统有(A B C D )等。

A、二氧化碳灭火系统   B、七氟丙烷灭火系统   C、IG541灭火系统      D、热气溶胶预制灭火系统

2、气体灭火系统适用于扑救( ABCD )。

A．A类火灾中一般固体物质的表面火灾    B．B类火灾   C．可切断气源的气体火灾

D．带电设备与电气线路的火灾  E．强氧化剂、含氧化剂的混合物火灾

3、气体灭火系统按其装配形式可分为( CD )。

A．全淹没系统    B．局部应用系统    C．管网灭火系统    D．无管网灭火系统    E．单元独立灭火系统

4、局部应用二氧化碳灭火系统的应用条件是( ABCDE )。

A．保护对象周围的空气流速不宜大于3m/s，必要时应采取挡风措施；

B．在气体喷头与保护对象之间，喷头喷射角范围内不应有遮挡物

C．当被保护对象为可燃性液体时，液面至容器口的距离不应小于150mm

D．灭火剂的喷射时间一般不小于0.50min

E．对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾，灭火剂的喷射时间一般不小于1.50min

5、气体灭火系统一般由（ ABCDE ）等组成。

A．灭火剂贮存瓶组     B．液体单向阀、集流管、选择阀以及阀驱动装置

C．压力讯号器     D．管网     E．喷嘴

6、防护区的设置应符合下列要求(ABCDE)。

A、防护区的划分宜以单个封闭空间划分；同一区间的吊顶层和地板需要同时保护时，可合为一个防护区。

B、采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于800m2，且容积不宜大于3600m3；

C、采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m2，且容积不宜大于1600m3

D、防护区维护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h；吊顶的耐火极限不宜0.25h

E、防护区维护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa.防护区应设置泄压口，且宜设置在外墙上，面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

三、判断题

1、满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间称为防护区（√）

2、当气体灭火系统设置自动启动方式时，应在接到两个独立的火灾报警信号后才能启动。（√）

3、气体灭火系统一般由灭火剂贮存瓶组、液体单向阀、集流管、选择阀、压力讯号器、管网和喷嘴以及阀驱动装置等组成。（  √  ）

4、设置气体灭火系统的防护区内应设有疏散通道和安全出口，使人员能在60s内撤离防护区。（× ）

5、气体灭火系统不适用于钾、钠等活泼金属火灾的扑救。（√ ）

6、气体灭火系统的设计温度应采用270C。（×）

7、气体灭火系统采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射。（√ ）

灭火器配置设计

一、单选题

1、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于（ B ）具。

A、1    B、2    C、4    D、5

2、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，每个灭火器设置点的灭火器不宜多于（  C  ）具。

A、3    B、4    C、5    D、6

3、严重危险等级场所，每具灭火器的最小灭火级别应为（ D ）。

A、2A    B、1A    C、55B    D、89B

4、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时，推车式灭火器最大保护距离为( D )m。

A、15    B、18    C、24    D、30

5、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时，手提式灭火器最大保护距离为(  A )m。

A、15    B、18    C、24    D、30

6、灭火器A类火灾配置场所为中危险级时，每具灭火器最小配置灭火级别为( D )。

A、5A    B、4A    C、3A    D、2A

7、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时，灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( B  )m2/B。

A、0.5    B、1.0    C、1.5    D、2.0

8、设有消火栓系统的场所，其灭火器配置数量可相应减少（  A  ）。

A、10％    B、20％    C、30％    D、50％

9、设有灭火系统的场所，其灭火器配置数量可相应减少（  A  ）。

A、30％    B、40％    C、50％    D、70％

10、设有消火栓和灭火系统的场所，其灭火器配置数量可相应减少（ A ）。

A、50％    B、60％    C、70％    D、80％

11、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时，手提式灭火器的最大保护距离（ B ）m。

A、10    B、15    C、20    D、25

12、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为（ D ）m。

A、10    B、15    C、20    D、25

13、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时，推车式灭火器的最大保护距离为（ B ）m。

A、30    B、40    C、50    D、60

14、《建筑灭火器配置设计规范》规定歌舞娱乐放映游艺场所、地下场所配置灭火器所需的灭火级别应按（  C  ）计算。

A、Q=1.1K(S/U)    B、Q=1.2K(S/U)     C、Q=1.3K(S/U)    D、Q=1.4K(S/U)

15、《建筑灭火器配置设计规范》规定设有室内消火栓系统的场所配置灭火器所需的灭火级别应按（ A  ）计算。

A、Q=0.9K(S/U)    B、Q=1.2K(S/U)       C、Q=1.3K(S/U)    D、Q=1.4K(S/U)

16、灭火器配置场所的危险等级应分为（  C  ）。

A、严重危险级、中危险级    B、中危险级、轻危险级

C、严重危险级、中危险级、轻危险级    D、严重危险级、中危险级、次危险级

17、扑灭ABC类火灾应选择（  B  ）灭火器。

A、泡沫灭火器    B、磷酸铵盐干粉灭火器     C、二氧化碳灭火器    D、水型灭火器

18、灭火器A类火灾配置场所为严重危险级时，每具灭火器最小配置灭火级别为（  B  ）。

A、5 A    B、3 A    C、2 A    D、1 A

19、灭火器A类火灾配置场所为轻危险级时，每具灭火器最小配置灭火级别为（  D  ）。

A、5 A    B、3 A    C、2 A    D、1 A

20、灭火器B类火灾配置场所为轻危险级时，每具灭火器最小配置灭火级别为（  D  ）。

A、123 B    B、89 B    C、55 B    D、21 B

二、多选题

1、灭火器的配置以(  ABC  )为主要参数。

A、危险等级    B、每具灭火器最小配置灭火级别    C、单位灭火级别的最大保护面积

D、对保护物品的污损程度    E、环境温度

2、扑救木材、棉麻火灾可选用( ABCD )灭火器。

A、水型    B、泡沫    C、磷酸铵盐干粉    D、卤代烷    E、二氧化碳

3、（CD）灭火器可同时扑救A、B、C类和带电火灾。

A、水型    B、泡沫    C、磷酸铵盐干粉    D、卤代烷    E、二氧化碳

4、扑救C类火灾应选用(  ABE  )型灭火器。

A、干粉    B、卤代烷    C、水    D、泡沫    E、二氧化碳

5、灭火器的设置要求有( ABCDE )。

A、应设在便于人们取用的地点    B、铭牌必须朝外   C、应设置稳固    D、设置不得影响安全疏散

E、应设置在明显的地点

6、B类火灾场所应选择（ ABCDE ）灭火器。

A、泡沫灭火器   B、干粉灭火器    C、灭B类火灾的水型灭火器   D、二氧化碳灭火器E、卤代烷灭火器

7、灭火器配置的设计计算的程序为（ABCDE）。

A、划分灭火器配置场所的计算单元，测算各单E元的保护面积

B、计算灭火器配置场所所需的灭火级别

C、确定各单元的灭火器设置点，并计算每个灭火器设置点所需分配的灭火级别

D、确定每个灭火器设置点的灭火器类型、规格和数量并验算灭火级别

E、确定每具灭火器的设置方式和要求，在设计图上标明其类型、规格、数量和设置位置

三、判断题

1、设置了自动喷水灭火系统和消火栓系统的场所可不配置灭火器。（×）

2、C类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。（√）

3、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所，可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。（√）

4、灭火器的灭火级别应由数字和字母组成，数字表示灭火级别的大小，字母(A或B)表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。（√）

5、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内（不得上锁），其顶部离地面不应小于1 .5m，底部离地面不宜小于0.8m。（×）

火灾自动报警系统

一、单选题

1、（ B ）是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。

A、火灾探测器    B、火灾报警装置     C、火灾警报装置  D、火灾报警按钮

2、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内（ A ）总数。

A、火灾探测器    B、探测区域      C、报警区域      D、火灾探测器和火灾报警按钮

3、火灾应急广播应设备用扩音机，其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的（  B  ）倍。

A、1.2    B、1.5    C、2    D、2.5

4、民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于(   C  )m。

A、15     B、20     C、25     D、30

5、火灾探测器周围（  C  ）m内不应有遮挡物。

A、2.0    B、3.0    C、0.5     D、1.0

6、消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，首层发生火灾，其控制程序应先接通（ C  ）。

A、本层、地下各层          B、本层、二层

C、本层、二层及地下各层    D、所有层

7、在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其声警报器的声压级应高于背景噪声( B ) dB。

A、10    B、15    C、20     D、25

8、对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择（ C ）探测器。

A、感烟    B、感温    C、火焰      D、可燃气体

二、多选题

1、火灾自动报警系统一般由（ABCE ）四部分组成，复杂的系统还包括消防控制设备。

A、触发器件   B、火灾报警装置  C、火灾警报装置   D、通讯装置   E、电源

2、火灾自动报警系统分为（A B C）种形式。

A、区域报警   B、集中报警     C、控制中心报警    D、通讯中心报警

3、火灾自动报警系统一般由(BCDE) 四部分组成，复杂系统还包括消防控制设备。

A、闭式喷头    B、电源    C、触发器件    D、火灾报警控制装置    E、火灾警报装置

4、控制中心报警系统是由 (ACDE ) 等组成的火灾报警系统。

A、消防控制室的消防控制设备   B、报警阀组   C、集中报警控制器    D、区域报警控制器

E、火灾探测器

5、在火灾自动报警系统中，自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件，主要包括( ABD )。

A、点型火灾探测器   B、手动火灾报警按钮    C、消火栓启泵按钮   D、线型火灾探测器

E、消防电梯控制按钮

6、火灾报警后，消防控制设备对防烟、排烟设施应有( ACE )等控制、显示功能。

A、停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号

B、关闭有关部位的防火门、防火卷帘，并接收其反馈信号，按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播

C、启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等，并接收其反馈信号

D、发出控制信号，强制电梯全部停在首层，并接收其反馈信号

E、控制挡烟垂壁等防烟设施

7、火灾探测器的选择，应符合( ABCDE )等规定。

A、对火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择感烟探测器

B、对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所，可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合

C、对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择火焰探测器

D、对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟试验的结果选择探测器

E、对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所，应选择可燃气体探测器

8、火灾应急广播的设置应符合下列（ ABCD ）要求。

A、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于3W

B、扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不大于25m

C、走道内最后一个扬声器距走道末端的距离不应大于12.5m

D、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB

E、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声30dB

9、点型火灾探测器有（ ABCDE ）。

A、离子感烟探测器   B、光电感烟探测器    C、定温探测器    D、差温探测器   E、火焰探测器

三、判断题

1、探测区域就是将防火分区按照探测火灾的部位划分的单元，是火灾探测部位编号的基本单元。（  B  ）

2、当装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合时，火灾自动报警系统宜采用感烟、感温、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。（  √ ）

3、报警区域是将火灾自动报警系统警戒的范围按防火分区或楼层划分的单元，探测区域是将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。（√ ）

防排烟系统

一、单选题

1、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置（  B ）。

A、局部机械排烟设施        B、局部正压送风系统

C、向疏散方向开启的甲级防火门    D、向疏散方向开启的丙级防火门

2、（ D ）应设置独立的机械加压送风防烟设施。

A、高层建筑的地下水泵房    B、消防电梯井        C、消防控制室    D、封闭避难层（间）

3、设置机械加压送风的楼梯间宜（B ）设一个加压送风口，前室的加压送风口应设每层一个。

A、每隔四至五层    B、每隔二至三层    C、每隔六至七层    D、每层

二、多选题

1、一类高层民用建筑和建筑高度超过32m的二类高层民用建筑的（  ABCD   ）等部位应设置机械排烟设施。

A、长度超过20m的无直接自然通风的内走道      B、长度超过60m的内道

C、面积超过100平方米的且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间

D、净空高度超过12m的中庭            E、消防水泵房

2、划分防烟分区的措施有(  ABE  )。

A、挡烟垂壁    B、隔墙    C、隔断      D、固定家具    E、从顶棚下突出不小于0.5m的梁

3、机械排烟系统的排烟管道应符合下列(  BCE  )要求。

A、管道应用非金属材料制作      B、必须采用不燃材料制作

C、应在其机房入口处设置有当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀

D、吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作，并应与可燃物保持不小于150mm距离

E、在排烟支管上应设当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀

4、根据《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的规定，采用自然排烟方式的部位，应满足下列要求( ABDE )。

A、防烟楼梯间前室，消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2.00m2，合用前室不应小于3.00 m2

B、靠外墙的防烟楼梯间每五层内开启外窗总面积之和不应小于2.00 m2

C、长度超过60M的内走道可开启外窗总面积之和不应小于该走道面积的2%

D、需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%

E、净空高度小于12m的无窗中庭

5、采用可开启外窗自然排烟系统的部位和要求是（ ABDE ）。

A、长度不超过60m的内走道，开启外窗面积不应小于该走道面积的2%

B、需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于房间面积的2%

C、需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于房间面积的3%

D、单层、多层民用建筑中的中庭、剧场舞台及高层建筑中空高度小于12m的中庭，有可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%

E、工业建筑与单层、多层民用建筑中其它场所，可开启外窗面积宜为该场所建筑面积的2%～5％

6、在人防工程中的（ ABDE ）等部位应设机械排烟。

A、 建筑面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅

B、建筑面积超过50 m2，且经常有人停留或可燃物较多的丙、丁类生产车间

C、建筑面积超过100 m2，且经常有人停留或可燃物较多的丙、丁类生产车间

D、电影放映间、舞台等      E、总长度大于20m的疏散走道

7、单层、多层民用建筑中不具备自然排烟条件的（ ABCDE ）等部位应设机械排烟。

A、公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于300m2的地上房间

B、公共建筑中长度大于20.0m的内走道

C、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所

D、总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室

E、其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道

8、采用自然排烟的开窗面积应符合下列（ ABCE ）的要求。

A、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00 m2

B、合用前室不应小于3.00 m2

C、靠外墙的防烟楼梯间，每五层内可开启外窗面积不应小于2.00 m2

D、靠外墙的防烟楼梯间，每五层内可开启外窗面积不应小于3.00 m2

E、避难层（间）应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗，且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00 m2

三、判断题

1、建筑高度为83m的高级旅馆，其靠外墙的消防电梯合用前室宜采用自然排烟方式。（B ）

2、当按规范可采用自然排烟方式时，防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台自然排烟，该楼梯间可不设其他防烟设施。（ A ）

3、剪刀楼梯不应合用风道。（ B ）

4、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室，应分别设置机械加压送风系统。（ B ）

5、防烟方式有机械加压送风方式和自然排烟方式。（ A ）

城乡消防规划

一、单项选择

1、国家按行政建制设立的直辖市、市、（D）称城市。

A、县       B、区      C、乡           D、镇

2、 地方（A）应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡总体规划，并负责组织有关部门实施。

A、各级人民政府         B、建设部门     C 、消防部门         D、规划部门

3、市（县）域消防规划图比例为（D）。

A、1/10000～1/25000；  B、1/5000～1/10000；  C、1/2000～1/5000；    D、1/50000～1/100000。

4、市管辖的县级人民政府所在地镇的总体规划，报（A）审批。

A、市人民政府       B、县人民政府      C、省人民政府       D、国务院

5、省和自治区人民政府所在地城市的总体规划报（A）审批。

A、国务院          B、全国人大     C、省和自治区人民政府    D、省和自治区人大

6、（A）应按照城乡消防规划的要求，将城乡消防基础设施建设、改造计划纳入城乡建设、改造计划，履行公共消防基础设施的建设、维护职责。

A、 城乡建设主管部门        B、公安消防机构     C、人民政府         D、规划部门

7、城乡消防规划的实施是消防工作的重要组成部分，（A）具体负责消防规划的实施。

A、城乡建设等有关主管部门    B、公安消防机构     C、人民政府           D、规划部门

8、县级人民政府所在地镇的城乡消防规划，由（A）负责组织编制。

A、县级人民政府     B、县级公安消防监督机构     C、县级规划部门       D、县级建设部门

9、规划文本是对规划的各项目标和内容提出规定性要求的（A）。

A、文件      B、文书      C、法规        D、文章

10、城乡消防规划的范围和期限应当与城乡总体规划一致。对近期（A）年内的消防发展布局和主要建设项目作出具体安排，并对远景发展作出轮廓性布置。

A、五      B、十     C、三     D、十五

11、规划说明书是对规划文本的（A）。

A、具体解释       B、操作指南     C、编制依据       D、规划实施要求

12、城乡消防规划编制完成后应当组织（A）进行技术评审。

A、专家    B、领导  C、行业管理人员  D、消防监督工程技术人员

13、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，（A）选择在城镇的边缘或者相对独立的安全地带，确保城镇安全。

A、必须         B、应           C、宜          D、要

14、产生有毒、有害废弃物的工业和其他建设项目不应布置城镇主导风向的（A）和水源地段。

A、上风      B 、下风         C 、侧风          D、风口

15、不属于城市规划区的是指（D）的区域。

A、城市市区   B、近郊区   C、城市行政区    D、乡政府所在地

16、不属于城乡消防规划内容的项目是（D）。

A、消防站     B、消防供水    C、消防通信     D、建筑防火

17、地方人民政府可以根据城乡建设需要对消防规划作出修订，完成修订后应依照规定进行（A）。

A、评审和审批      B、评审        C、审批     D、备案

18、公安消防机构应当依法对城乡消防规划的实施情况进行（A）。

A、监督检查     B、业务指导    C、具体操作    D、引导实施

19、城乡消防规划是城乡总体规划的重要组成部分，是对城乡消防安全布局和城乡消防基础设施建设所作的（A）规划，是城乡消防建设的依据。

A、专业      B、行业           C、部门       D、行政

二、多项选择

1、编制城乡规划应当符合城乡（ABCDE）和治安、交通管理、人民防空建设等要求。

A、防火    B、防爆     C、抗震     D、防洪     E、防泥石流

2、城乡消防规划成果为（ABC）。

A、规划文本        B、规划图纸     C、附件     D、实施计划        E、资金预算

3、城乡消防规划的总体要求是（ABC）。

A、 应当符合城乡规划，与其他专业规划相协调    B 、应当与城乡经济建设和社会发展相适应

C、 城乡规划建设同步规划、同步设计、同步建设  D、 符合开发企业的要求

4、（ABCD）等部门在进行城乡公共设施建设时，应按消防规划同步建设消防基础设施。

A、供水    B、供电     C、通信    D、市政   E、供热

5、城乡规划区，是指（ABC）域内因城乡建设和发展需要必须实行规划控制的区域。

A、城市     B、镇和村的建成区     C、城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区    D、浏览区

6、地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、（ABCE）、消防装备等内容的消防规划纳入城乡总体规划。

A、消防站        B、消防供水      C、消防通信      D、建筑防火      E、消防车通道

7、城乡规划图纸中，易燃易爆设施规划图应注明危险品仓库的（ABCDE）。

A、名称  B、位置  C、贮存物品   D、贮存规模   E、占地面积

8、城乡消防规划的内容包括（ABCDE）。

A、消防规划的各项技术经济指标       B、消防管理工作规划     C、消防基础设施

D、消防安全布局     E、规划期内消防队伍及消防站类型，发展目标和消防站布局

9、城乡消防规划的消防安全布局现状图主要反映（ABC）现状。

A、消防站          B、消防通道      C、易燃易爆设施   D、城乡地形地貌    E、城乡河流

10、反映城乡消防给水现状的消防基础设施现状图上应标明（ABCD）现状。

A、自来水厂的位置、名称、规模、水源地、取水点   B、给水加压站的位置、规模

C、消防水塔、高位水池的位置、容积、标高         D、消防给水管道的走向、管径

E、大型建筑的消防水池

11、城乡消防规划纲要的主要内容（ABCD）。

A、论证城乡消防发展的技术经济依据和发展条件     B、实施城乡消防规划的重要措施

C、论证并原则确定消防基础设施的总体布局和规模   D、拟定城乡消防发展目标

E、制定城乡消防基础设施建设计划

12、公共消防设施应当纳入城乡规划，与其他市政基础设施统一规划，统一设计，统一建设，并由（ABCDE）等部门贯彻实施。

A、供电        B、供水       C、财政       D、市政        E、通信

13．根据消防站的规模，消防站类型有（AB）。

A、特勤消防站      B、普通消防站     C、水上消防站     D、航空消防站      E、企业消防站

14、公安消防部门在消防规划实施中的职责是（A B C ）

A、公安消防部门应当依据城乡消防规划提出消防站、消防指挥调度中心等公共消防设施的建设计划，提请地方人民政府批准

B、公共消防设施建设项目的验收应当有公安消防部门参加

C、公安消防部门发现公共消防设施不能保证正常使用时，应当通知并督促有关部门和单位及时维护、保养

D、出资对损坏对公共消防设施进行维修

三、判断题

1、城乡消防规划应符合城乡环境、经济和社会发展的要求。（√）

2、城乡消防规划的范围和期限应当与城乡规划一致。（√）

3、城乡消防规划作局部调整的，应报同级人民代表大会常务委员会和原批准机关备案。  （√）

4、消防基础设施的维修费用列入城市维护费使用计划。（√ ）

5、生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，必须选择在城镇的边缘或者相对独立的安全地带，确保城镇安全。                             （√）

6、任何单位、个人不得违反消防规划进行工程建设。（√）

7、城乡消防规划应确定城乡消防通道及化学危险品的运输路线。                （√）

8、消防重点保卫地区安全布局规划图应标明易燃易爆设施的用地界限、面积、防火防爆间距、相邻地段的建筑规定。（√）

9、产生有毒、有害废弃物的工业和其他建设项目不应布置市区水源的上游地段。（√）

10、地方各级人民政府应将城乡消防规划确定的消防基础设施建设纳入本级国民经济和社会发展计划并具体实施。（×）

11、 建设主管部门可按照消防规划的要求，将城乡消防基础设施建设、改造计划纳入城市建设、改造计划，履行公共消防基础设施的建设、维护职责。（×）

12、凡与消防安全有关的建设工程项目的设计审查和竣工验收工作，应吸收公安消防机构参加。（√）

13、供水、供电、通信、市政等部门在进行城乡公共设施建设时，有条件的尽量按消防规划同步建设消防基础设施。（× ）

14、城乡消防基础设施建设属于地方固定资产投资范围的，纳入地方固定资产投资计划。（√）

15、城乡规划中缺少消防规划或者消防规划不符合编制要求的，规划审批机关不得批准。（√）

16、公安消防机构负责本行政区域内城乡消防规划的编制和实施工作。（×）

17、城乡消防规划是城乡规划的组成部分，包括单独编制的消防专项规划以及城乡规划中的消防专篇和消防规划内容。（√）

18、城乡消防规划是为了实现抗御火灾和处置特种灾害事故的发展目标，综合部署城乡消防安全布局、公共消防设施和消防装备建设的专业规划。（√）

消防行政处罚

一、单选题

1、违反我国“一事不再罚”原则的是（A）。

A、某宾馆擅自停用消防设施，乙市甲区公安消防大队对该宾馆进行了罚款。一周后，乙市公安消防支队在检查中发现该宾馆消防设施仍然处于停用状态，拟对其进行罚款。

B、某宾馆擅自停用消防设施，甲区公安消防大队对该宾馆进行了罚款。一周后，甲区公安消防大队在检查中发现该宾馆存在其他火灾隐患，拟对其进行处罚。

C、某宾馆未经消防设计审核擅自施工，甲区公安消防大队对该宾馆进行了处罚。一周后，甲区公安消防大队在检查中发现该宾馆未经消防验收擅自使用，拟对其进行处罚。

D、某宾馆未经消防设计审核擅自施工，甲区公安消防大队对该宾馆进行了处罚。一周后，乙市公安消防支队在检查中发现该宾馆未经消防验收擅自使用，拟对其进行处罚。

2、《消防法》规定对有重大火灾隐患经公安消防机构通知逾期不改的单位处（A）或者罚款。

A、警告           B、拘留      C、责令停产停业        D、没收非法财物

3、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，应给予( C  )的处罚。

A、罚款          B、警告      C、拘留           D、责令停止违法行为

4、建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或者审核不合格擅自施工的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（A）。

A、警告或罚款          B、警告          C、罚款                D、拘留

5、依据《消防法》，应处十日以下拘留的是（A）。

A、阻拦报火警           B、违反规定生产易燃易爆危险物品的

C、公共场所发生火灾时，现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散，造成人员伤亡尚未构成犯罪的

D、火灾扑灭后，为隐瞒起火原因，故意破坏现场尚不构成犯罪的

6、不满（A）周岁的人违反消防安全管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

A、14      B、16      C、18      D、10

7、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时违反消防安全管理的，（ D ）行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。

A、免予     B、从轻    C、减轻    D、不予

8、机关、团体、企业、事业单位违法不履行消防安全职责的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处警告或者给予( C )。

A、刑事处罚    B、罚款    C、行政处分    D、拘留

9、下列哪些人可以执行行政拘留处罚？（A）

A、残疾人     B、已满十六周岁不满十八周岁，初次违反消防安全管理的

C、七十周岁以上的          D、怀孕或哺乳自己不满一周岁婴儿的

10、对连续或继续状态的违法行为的追究时效期限，应当从（ D ）起算。

A、最早一次行为或行为开始之日        B、最早一次行为或行为终了之日

C、最后一次行为或行为开始之日        D、最后一次行为或行为终了之日

11、消防监督员询问证人时，（D）。

A、应当到其所在单位或者住处进行      B、应当通知其到公安消防机构提供证言

C、可以在案件调查人员选定的地点进行

D、可以在其所在单位、住处进行；必要时，也可以通知其到公安消防机构提供证言

12、消防违法行为在(C)内未被发现的，不再给予行政处罚。

A、6个月         B、1年       C、2年       D、3年

13、设有车间和仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，经公安消防机构责令限期改正逾期不改的，责令停产停业，可以并处（D）。

A、行政处分    B、警告    C、拘留    D、罚款

14、行政机关在作出行政处罚决定(B)，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由和依据，以及依法享有的权利。

A、时          B、前         C、后         D、三日后

15、执法人员当场作出行政处罚决定，可以当场收缴罚款的范围是(C)。

A、50元以下罚款     B、50元以下财物      C、20元以下罚款     D、20元以下财物

16、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，(B)行政处罚。

A、从轻       B、不予      C、减轻       D、免除

17、已满14周岁不满18周岁的人违反消防安全管理的，（D）处罚。

A、免予    B、从轻    C、减轻    D、从轻或者减轻

18、对消防行政处罚决定生效表述正确的是（C）。

A、自制作行政处罚决定书之日起生效      B、自公安消防机构负责人审批之日起生效

C、采取直接送达方式的，自送达人或代收人签字之日起生效

D、采取公告送达方式的，自公告之日起生效

19、下列行为中，不属于行政处罚的是(  A  )。

A、拘役  B、罚款  C、行政拘留   D、吊销许可证

20、当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚（D）。

A、停止执行        B、不能停止执行      C、视具体情况决定是否停止执行

D、不停止执行，法律另有规定的除外

21、单位违反《消防法》规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工，经公安消防机构责令限期改正逾期不改正的，责令停止施工可并处罚款，并对单位（C）处警告或者罚款。

A、分管人员和责任人员       B、法定代表人和直接责任人员

C、直接负责的主管人员和其他直接责任人员     D、负主要责任的管理人员和其他责任人员

22、陈某（住所位于甲市丁区）在甲市乙区违法生产消防器材，被甲市公安消防支队（位于甲市丙区）处以5000元的罚款。甲市公安消防支队在行政处罚决定书中应告知陈某有向（B）提起行政诉讼的救济权。

A、乙区人民法院      B、丙区人民法院       C、丁区人民法院      D、甲市中级人民法院

23、违反《消防法》规定，有( A )行为的，依法可处十五日以下拘留。

A、违法生产易燃易爆危险品       B、违法使用明火作业

C、拒不执行火场指挥人员的指挥，影响灭火救灾      D、过失引起火灾，尚未造成严重损失

24、下列行政处罚决定错误的是（D）。

A、某工厂在设有仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，公安消防机构责令其限期改正但逾期未改正，对该工厂处责令停产停业

B、王某阻拦报火警，公安消防机构对王某处警告  C、李某违禁使用明火，公安消防机构对李某处罚款

D、叶某过失引起火灾尚未造成严重损失，公安消防机构对其作出拘留处罚决定

25、对责令停产停业处罚的单位或个人，拒不停产停业的，公安消防机构可以（  C  ）。

A、请示人民政府强制执行                    B、加处罚款

C、依法强制执行或申请人民法院强制执行      D、报主管公安机关强制执行

26、某公司在改造单位停车场时，埋压了停车场内的两只消火栓。公安消防机构对该公司处警告，并对直接负责的主管人员王某处罚款，对直接责任人员李某处警告。同时责令该公司限期恢复原状。请问，不属于行政处罚的是（C）。

A、对单位处警告      B、对王某处罚款    C、责令限期恢复原状      D、对李某处警告

27、公安消防监督人员赵某在对县城内一加油站进行检查时发现，该站加油工钱某加油时，手上夹着点燃的香烟。赵某责令钱某立即改正并对钱某处50元罚款。钱某缴纳罚款的方式为（D）。

A、当场交纳         B、到公安机关交纳     C、到公安消防机构交纳     D、到指定银行交纳

28、某公安消防支队的消防监督人员在进行监督检查时，发现某单位违法储存、销售易燃易爆危险物品，该单位的法定代表人以单位效益差为由拒绝整改，监督人员对该法定代表人进行了传唤，并给予了行政处罚。此处罚决定书盖公安机关印章，其种类应该是（   C   ）。

A、警告  B、罚款    C、拘留    D、责令停产停业

29、李某投资经营的茶社（工商登记为个体工商户）因不及时消除火灾隐患被甲市乙区消防大队受案查处，拟对其处责令停产停业的处罚，应告知李某向（D）提出听证的申请。

A、甲市公安局        B、乙区公安分局    C、甲市公安消防支队     D、乙区公安消防大队

30、某建筑的消防设计经审核合格，于2003年3月1日开工兴建，同年8月因资金短缺停工。2004年5月复工，并于同年9月8日竣工投入使用。2006年9月9日经检查发现未经消防验收擅自投入使用，下发《责令限期改正通知书》，同年9月18日复查不合格，下发《复查意见书》。下列说法正确的是(B)。

A、此案已超过追究时效           B、此案未超过追究时效

C、此案虽已超过追究时效，但仍应予以处罚

D、此案追究时效从2004年9月8日起计算

31、公安消防机构采用公告送达法律文书时，公告送达的期限不得少于(A)。

A、60日     B、30日      C、15日     D、7日

32、公安消防机构送达行政案件法律文书应当首先采取（A）方式。

A、直接送达          B、邮寄送达         C、委托送达          D、公告送达

33、下列送达不属于直接送达的是（D）。

A、公安消防机构将行政处罚决定书宣告后当场交付被处罚人王某签收

B、公安消防机构送达处罚决定书时，被处罚人王某不在，由王某妻子签收

C、公安消防机构送达处罚决定书时，被处罚单位的收发室予以签收

D、公安消防机构送达处罚决定书时，被处罚人拒绝签收，消防大队依照有关规定将决定书留在受送达人住所

34、公安消防机构送达行政案件法律文书，经采取其他送达方式仍无法送达的，才可以采用（D）的方式。

A、直接送达            B、委托送达       C、邮寄送达            D、公告送达

35、公安消防机构送达行政案件法律文书应当首先采取直接送达（A）的方式。

A、受送达人本人    B、受送达人的成年家属   C、受送达人所在单位的负责人

D、受送达人住所地的公安消防机构

36、公安消防机构送达处罚决定书时，被处罚人李某拒绝签收，消防监督人员当即请居委会两名工作人员到场见证。见证人在送达书上签字作证。此种送达方式为（B）。

A、直接送达       B、留置送达      C、委托送达         D、公告送达

37、公安消防机构采取留置送达法律文书的方式时，应在（A）上注明受送达人拒绝的事由、送达日期，由送达人、见证人签名或捺指印，即视为送达。

A、送达回执      B、附卷的法律文书        C、文书的存根联  D、送达的法律文书

38、公安消防机构送达行政处罚决定书时不能采用（D）的方式。

A、当场交付           B、委托送达        C、留置送达           D、电话通知

39、消防行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人，当事人不在场的，公安消防机构应在（D）日内将行政处罚决定书送达当事人。

A、5      B、10       C、3       D、7

40、公安消防机构办理消防行政处罚案件时，询问同案的违法嫌疑人或者其他证人应当(A)进行。

A、分别     B、同时      C、联合     D、配合

41、公安消防机构拟处罚（D）的违法行为时，需先责令违法行为人限期改正。

A、王某违法使用明火       B、李某堵塞消防通道

C、张某谎报火警   D、吴某经营的饭店不能保障安全出口畅通

42、公安消防机构对被传唤的违法嫌疑人询问查证的时间不得超过（A）小时。

A、八     B、十二     C、二十四      D、四十八

43、公安消防机构对案情复杂，违法行为依法可能适用行政拘留处罚的，对违法嫌疑人询问查证的时间不得超过（C）小时。

A、八     B、十二     C、二十四        D、三十六

44、关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是（D）。

A、应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利

B、应当通知其父母或其他监护人到场

C、应当有通晓手语的人参加对聋哑的未成年违法嫌疑人的询问    D、必须采取传唤的措施

45、下列对询问表述正确的是（D）。

A、询问同案的证人可同时进行      B、询问时，被询问人应如实回答询问人的所有提问

C、询问未成年人时，其父母或者教师必须到场

D、询问聋哑人，应当有通晓手语的人参加，并在询问笔录中注明被询问人的聋哑情况以及翻译人的情况

46、下列对询问笔录表述错误的是（D）。

A、询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应向其宣读

B、询问笔录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充

C、被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名并捺手印

D、被询问人拒绝签名的询问笔录没有证明力。

47、公安消防机构使用传唤证传唤违法嫌疑人的，应由（B）填写到案时间、询问查证时间并签名。

A、办案人员         B、违法嫌疑人     C、证人          D、公安消防机构负责人

48、公安消防机构依法使用《传唤证》时，应当由（D）签发。

A、法制部门负责人      B、办案人员      C、所属公安机关负责人    D、办案部门负责人

49、某公司员工甲因过失引起火灾被公安消防机构传唤。公安消防机构应当将传唤原因和处所通知（C）。

A、甲的朋友              B、甲住所地的居民委员会

C、甲的妻子或其他亲属    D、甲所在公司的负责人

50、下列对公安消防机构在调查取证工作中的职权说法错误的是（D）。

A、有权要求当事人协助公安消防机构调查     B、办案人员收集证据时,可以采取抽样取证的方法

C、对与案件有关的需要作为证据的物品，可以扣押       D、有权采取强制传唤

51、某一行政机关办公大楼自动喷淋系统损坏不能正常使用，甲公安消防大队检查发现后责令其限期整改，到期复查其仍未整改。甲公安消防大队以“未履行消防安全职责”进行处罚，处罚决定应为（B）。

A、对单位处警告      B、对直接负责的王某处警告      C、对单位法定代表人李某处警告

D、对单位和直接负责的王某分别处警告

52、火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任，故意破坏或伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者(C)日以下拘留。

A、五        B、十     C、十五     D、二十

53、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，处(D)。

A、罚款        B、罚款或者拘留      C、十日以下拘留      D、十五日以下拘留

54、甲公安消防大队在监督检查中发现乙公司违法销售灭火器材，决定受案调查。但大队执法人员在法律适用上发生争执，观点正确的是（C）。

A、王某认为应适用《消防法》         B、张某认为应适用《产品质量法》

C、李某认为应同时适用《消防法》和《产品质量法》

D、吴某认为应选择适用《消防法》或《产品质量法》

55、责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由公安消防机构报请（C）依法决定，由公安消防机构执行。

A、上一级公安消防机构     B、主管公安机关   C、当地人民政府           D、当地人民法院

56、下列属于消防行政处罚的是(C)。

A、责令停止举办           B、责令限期整改    C、责令停产停业           D、责令当场改正

57、公安消防机构办理行政案件中，违法嫌疑人依法要求听证的，听证由（D）组织实施。

A、同级人民政府        B、同级人民法院       C、公安机关法制部门    D、公安消防机构

58、公安消防机构受理听证后，应当在举行听证的（D）前将举行听证通知书送达听证申请人，并将举行听证的时间、地点通知其他听证参加人。

A、2日        B、3日      C、5日      D、7日

59、消防行政处罚案件听证的"较大数额罚款"是指对个人、单位分别处以（A）以上罚款，但地方立法另有规定的，从其规定。

A、2000元、10000元     B、1000元、10000元    C、2000元、5000元        D、1000元、6000元

60、消防行政案件听证主持人由（D）指定。

A、违法嫌疑人       B、公安消防机构法制部门      C、办案人员         D、公安消防机构负责人

61、某县公安消防大队对某工厂拟作出罚款20000元的处罚，依法向该单位告知其享有听证的权利。该单位要求举行听证会，听证会可由（D）主持。

A、办案人员李某        B、办案人员丁某    C、办案人员李某或丁某    D、大队另一参谋王某

62、当事人在消防行政处罚案件的听证活动中不享有下列选项中（A）的权利。

A、决定主持人和其他听证人员的回避    B、委托一至二人代理参加听证

C、进行陈述、申辩和质证              D、核对、补正听证笔录

63、违法嫌疑人不能按期参加消防行政处罚案件听证的,可以申请延期,是否准许,由（C）决定。

A、受害人           B、办案人员     C、听证主持人        D、公安消防机构负责人

64、下列对公安消防机构办理行政案件中听证的规定说法错误的是（B）。

A、公安消防机构认为当事人的要求不符合听证条件，决定不予受理的，应制作不予受理听证通知书，告知听证申请人

B、听证应公开举行   C、公安消防机构应在举行听证的七日前将举行听证通知书送达听证申请人

D、听证应当在公安消防机构收到听证申请之日起十日内举行

65、发生下列情形（D）时，公安消防机构应当终止听证。

A、当事人申请听证主持人回避的      B、需要调取新的证据的      C、需要重新鉴定的

D、听证申请人王某扰乱听证秩序，不听劝阻，致使听证不能正常进行的

66、违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前又提出听证要求的，（C）。

A、不予举行听证    B、应予举行听证      C、只要在听证申请有效期限内，应予举行听证

D、只要违法嫌疑人陈述、申辩合理的，应予举行听证

67、公安消防机构办理行政案件过程中，当事人提出听证申请的，听证由（C）组织。

A、该公安消防机构负责人                 B、主管公安机关法制部门人员

C、该公安消防机构非本案调查人员         D、该公安消防机构办案部门负责人

68、李某将自己新建的一幢建筑租赁给张某经营使用，因该建筑未经消防验收合格投入使用，拟给予责令停止使用的处罚。被告知听证权利后，李某向公安消防机构提出听证申请。在听证活动中，（B）可以作为第三人参加听证。

A、李某的妻子       B、张某       C、张某的下属       D、张某的妻子

69、依据《行政处罚法》，不适用听证的处罚是（A）。

A、行政拘留         B、责令停产停业      C、吊销许可证       D、较大数额罚款

70、消防行政处罚案件听证过程中，（B）有权围绕案件的事实、证据、程序、适用法律、处罚种类和幅度等问题进行辩论。

A、旁听人员       B、第三人     C、记录员         D、听证主持人

71、消防行政处罚案件听证过程中，遇有(B)情形的，听证主持人可以中止听证。

A、听证申请人死亡的               B、因当事人提出回避申请，致使听证不能继续进行

C、听证申请人撤回听证申请的       D、作为听证申请人的法人或者其他组织被撤销的

72、对下列违法行为，公安消防机构应予行政处罚的是（C）。

A、王某（10岁）玩火造成一草堆起火     B、李某（12岁）用家里的电话多次拨打119

C、歌舞厅服务员张某（17岁）发生火灾后未引导在场群众疏散，造成人员伤亡，尚不构成犯罪

D、孙某（13岁）在加油站抽烟

73、营业性场所不及时消除火灾隐患，经公安消防机构责令限期改正逾期不改正的，责令停产停业，可以并处罚款，并对直接负责的主管人员和其他责任人员处（B）。

A、警告    B、罚款     C、警告或罚款    D、拘留

74、公安消防机构根据《消防法》实施行政处罚时，除行政拘留外，应该以（C）的名义作出行政处罚决定。

A、该公安消防机构所隶属的公安机关      B、县级以上公安机关    C、该公安消防机构

D、县级以上人民政府

75、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，（D）。

A、从轻行政处罚          B、减轻行政处罚    C、视情减、免行政处罚    D、不予行政处罚

76、公安消防机构拟对某甲进行行政处罚时，经鉴定某甲为精神病人。以下处罚正确的是（A）。

A、对某甲不予处罚，责令其监护人严加看管和治疗

B、对某甲予以处罚，并责令其监护人严加看管和治疗

C、对某甲予以处罚，并对其监护人一并处罚    D、对某甲不予处罚，处罚其监护人

77、间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，(C)行政处罚。

A、不予    B、减轻    C、应予    D、从轻

78、下列说法错误的是（B）。

A、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗

B、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当对其监护人予以处罚

C、间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚

D、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人有违法行为的，应当予以行政处罚，但可以从轻或者减轻行政处罚

79、李某为间歇性精神病人，其在精神正常时谎报火警，公安消防机构应(C)行政处罚。

A、不予    B、减轻    C、予以    D、从轻

80、下列说法，错误的是(C)。

A、已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻处罚

B、不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，但是应当责令其监护人严加管教

C、间歇性精神病人有违法行为的，不予处罚

D、违法行为人有立功表现的，应从轻、减轻处罚

81、(C)的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教。

A、不满十八周岁       B、不满十六周岁    C、不满十四周岁       D、不满二十周岁

82、违法行为人（A）内因同一种违法行为受到两次以上消防行政处罚的,应当从重处罚。

A、1年        B、2年      C、3年       D、5年

83、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，(C)行政处罚。

A、从轻    B、减轻    C、不予    D、撤销

84、对当事人同一个违法行为不得给予两次以上(B)处罚。

A、警告    B、罚款    C、拘留    D、吊销营业执照

85、消防行政违法行为在（A）内没有被公安消防机构发现的，不再给予行政处罚。

A、2年     B、12个月     C、6个月    D、2个月

86、下列对办理行政案件的表述正确的是（B）。

A、不通晓当地通用语言文字的被询问人应自行聘请翻译人员

B、对不属于自己管辖的案件，应移送有管辖权的部门处理

C、年龄超过80周岁的人不能作为证人        D、公安消防机构对不属于自己管辖的案件不予受理

87、公安消防机构在 ( B )，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由和依据，以及依法享有的权利。

A、调查询问结束后      B、作出行政处罚决定前     C、作出行政处罚决定后     D、听证结束后

88、下列说法错误的是（C）。

A、当事人有权进行陈述和申辩

B、当事人提出书面陈述、申辩材料的，应将该书面材料附上并在告知笔录上注明

C、当事人提出陈述和申辩的，公安消防机构可酌情记录  D、公安消防机构不得因当事人申辩而加重处罚

89、公安消防机构及其办案人员在作出行政处罚决定之前，不依法向当事人告知（A），行政处罚决定不能成立。

A、给予行政处罚的事实、理由和依据        B、给予行政处罚的事实、情节和权利

C、给予行政处罚的理由、权利和依据         D、给予行政处罚的事实、理由和程序

90、公安消防机构办案人员当场作出的行政处罚决定，应当于作出决定后的（A）内报所属公安消防机构备案。

A、24小时           B、2日           C、3日                D、5日

91、公安消防机构办案人员对个人作出(  B  )行政处罚，可以当场作出行政处罚决定。

A、警告或者没收50元以下财物       B、警告或者50元以下罚款

C、警告或者200元以下罚款          D、警告或者没收200元以下财物

92、公安消防机构办案人员对单位作出(  B  )行政处罚，可以当场作出行政处罚决定。

A、警告或者没收1000元以下财物     B、警告或者1000元以下罚款

C、警告或者2000元以下罚款         D、警告或者没收2000元以下财物

93、公安消防机构办案人员当场作出行政处罚决定，可以当场收缴罚款的范围是(  C  )。

A、50元以下罚款           B、30元以下罚款

C、20元以下罚款           D、200元以下罚款

94、当场处罚（A）由公安消防机构办案人员一人实施。

A、可以     B、应当      C、必须     D、不得

95、公安消防机构办案人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起(D)日内交至所属单位。

A、15       B、7       C、5        D、2

96、公安消防机构出具的当场处罚决定书应当载明当事人的违法行为、行政处罚依据、罚款数额、时间、地点以及行政机关名称，并（A）。

A、由公安消防机构办案人员签名或盖章  B、由作出该处罚决定的公安消防机构法定代表人签名或盖章

C、由审批同意该处罚决定的公安消防机构负责人签名或盖章     D、由被处罚人所在单位盖章

97、公安消防机构应当自收到办案人员当场收缴的罚款之日起（B）内，将罚款缴付指定的银行。

A、1日     B、2日      C、3日     D、5日

98、公安消防机构办案人员当场作出的行政处罚决定，必须（A）。

A、报所属公安消防机构备案        B、报所属公安消防机构批准

C、报上级公安消防机构备案       D、报所属公安消防机构复核

99、依据《行政处罚法》，对公安消防机构办案人员当场作出处罚决定的表述错误的是（A）。

A、应当告知听证权利        B、应当填写预定格式、编号的行政处罚决定书

C、当场处罚决定书由执法人员签名或盖章      D、行政处罚决定书当场交付当事人

100、李某在加油站违禁吸烟，消防监督员张某拟对其罚款50元。下列说法正确的是（B）。

A、可当场作出处罚决定并当场收缴           B、可当场作出处罚决定，但无法定事由不能当场收缴

C、不能当场作出处罚决定，也不能当场收缴   D、不能当场作出处罚决定，但可当场收缴

101、公安消防机构对依法没收的产品和违法所得处理错误的是（B）。

A、必须按照国家有关规定处理或者上缴国库

B、拍卖或变卖的款项，90%上缴国库，10%作为办案费用留存

C、拍卖或变卖的款项全部上缴国库                D、不得截流、私分或变相私分

102、公安消防机构作出罚款处罚决定的，被处罚人应当自收到行政处罚决定书之日起（C）内，到指定的银行缴纳罚款。

A、5日     B、10日     C、15日       D、30日

103、当事人确有经济困难，经当事人申请和公安消防机构批准，可以（D）。

A、免缴罚款       B、减少处罚数额     C、免缴或减少处罚数额      D、暂缓或者分期缴纳罚款

104、被处以行政罚款处罚的当事人到期不缴纳罚款，又没有扣押的财物可拍卖或变卖抵缴罚款的,每日按罚款数额的（B）加处罚款,法律另有规定的除外。

A、百分之一         B、百分之三       C、百分之五              D、百分之十

105、公安消防机构对作出的处罚决定，因（D），不当场收缴事后难以执行的，办案人员可以当场收缴罚款。

A、在边远地区      B、在旅客列车上      C、水上         D、被处罚人在当地没有固定住所

106、在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起二日内交至行政机关，行政机关应当在（A）内将罚款缴付指定的银行。

A、二日        B、三日        C、五日        D、十日

107、孕妇或者正在哺乳自己一周岁以内的婴儿的妇女有违法行为的，（A）。

A、应处拘留处罚的，作出拘留处罚决定后不送达拘留所执行    B、不能裁决罚款

C、不能裁决拘留         D、不能裁决没收非法所得

108、公安消防机构依法给予（D）行政处罚时，应当在法律文书上加盖主管公安机关的印章。

A、警告          B、罚款      C、没收非法所得      D、行政拘留

109、对违反《消防法》规定行为给予行政拘留处罚的，由（A）依照治安管理处罚法的规定裁决和执行。

A、公安机关      B、公安消防机构     C、公安消防机构以公安机关名义    D、治安部门

110、行政拘留属于(  C  )。

A、行政强制措施        B、刑事强制措施     C、行政处罚            D、刑事处罚

111、对违反《消防法》规定的行为给予(  B  )的处罚，由公安机关裁决。

A、罚款       B、行政拘留    C、责令停产停业      D、没收产品及违法所得

112、因故意破坏火灾事故现场需要给予拘留处罚的，应由( B   )作出处罚决定。

A、公安消防机构          B、公安机关        C、人民法院            D、人民检察院

113、被处罚人对公安机关作出的行政拘留处罚决定不服的，（A）。

A、可以申请行政复议或提起行政诉讼

B、应先申请行政复议，对行政复议决定不服的再提起行政诉讼

C、不得申请行政复议或提出行政诉讼

D、只能申请行政复议，不能提出行政诉讼

二、多选题

1、下列实施的警告处罚，正确的是(ABCE)。

A、某机关未履行消防安全职责，对直接负责的主管人员王某处警告

B、某公司建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或经审核不合格擅自施工，对直接责任人员吴某处警告

C、张某违反消防安全规定进入加油站，对张某处警告

D、李某经营的宾馆不能保障疏散通道，对李某处警告

E、刘某阻拦报火警，对刘某处警告

2、孙某经营的饭店未经开业前消防安全检查，甲县公安消防大队办案人员李某、吴某受案调查后，拟责令该饭店停产停业并处罚款5000元。孙某向甲县公安消防大队提出听证，大队长马某指定大队另一监督员刘某主持听证。本案的听证参加人包括(ABC)。

A、孙某            B、李某          C、吴某       D、马某         E、刘某

3、甲埋压圈占消火栓，公安消防机构拟给予甲警告的行政处罚。下列说法正确的有（ACE）。

A、办案人员李某一人可以当场作出警告的处罚决定

B、必须有两名以上办案人员方可作出警告的处罚决定

C、应当责令甲限期恢复原状

D、公安消防机构应在复查不合格后才可作出警告的处罚决定

E、逾期不恢复原状的，强制执行

4、有下列违法情形之一的，从重处罚：（ABC）。

A、有较严重后果的           B、教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的

C、对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的

D、一年内因同类违法行为受到公安消防机构处罚的

5、违法行为人有下列（ACD）情形之一，依法应当给予行政拘留处罚的，应当作出处罚决定但不送达拘留所执行。

A、已满十四周岁不满十六周岁的     B、初次违反消防安全管理的

C、七十周岁以上的                 D、怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的

6、《消防法》设定了警告、罚款以及(ABC)等行政处罚。

A、没收产品和违法所得   B、责令停止施工、停止使用、停产停

C、行政拘留   D、暂扣或吊销许可证、执照  E、罚金

7、当事人在行政处罚中可享有(  ABCD  )。

A、陈述权       B、申辩权     C、申请行政复议的权利    D、提起行政诉讼的权利

E、申请免缴罚款的权利

8、下列属于行政处罚的是(AD)。

A、警告   B、罚金      C、收容教育      D、责令停产停业

9、可以适用简易程序裁决行政处罚的范围是(ABD)。

A、对公民处以50元以下罚款    B、警告

C、暂扣许可证或者执照       D、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款

10、属于行政处罚的有(BC)等。

A、责令停止举办          B、行政拘留    C、责令停产停业           D、刑事拘留

11、甲在加油站内违禁吸烟，公安机关依据《消防法》拟对甲作出拘留10日的处罚决定，处罚前应(AB)。

A、告知其作出处罚决定的事实、理由和依据       B、告知其有进行陈述和申辩的权利

C、告知其有要求听证的权利       D、告知其案件的来源        E、告知其执行场所

12、6、《公安行政处罚决定书》应当载明的事项有（ABCD）。

A、违反法律、法规或者规章的事实和证据     B、行政处罚的种类和依据、履行方式和期限

C、不服行政处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

D、作出行政处罚决定的行政机关名称和作出决定的日期

13、《消防法》设定拘留的期限分别是(CD)日以下。

A、5      B、7      C、10      D、15    E、20

14、当事人在行政处罚中享有(ACD)。

A、陈述权、申辩权   B、听证权    C、申请行政复议、提起行政诉讼权    D、要求行政赔偿权

15、下列有关违法行为人责任能力的表述中，不正确的是：（CD）。

A、已满十四周岁不满十八周岁的人，从轻或者减轻处罚

B、不满十四周岁的人违法的，不予处罚

C、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违法的，从轻或者减轻处罚；

D、间歇性精神病人违法的，不予处罚

16、下列对警告的表述正确的是（ABC）。

A、警告属申诫罚              B、警告是行政处罚中最轻的一种处罚

C、警告属要式行政行为        D、警告视情可口头做出也可书面作出

17、实施罚款处罚时，（ACD）。

A、要在法定的幅度内合理确定数额      B、查以没收财物抵缴罚款

C、对不适用罚款处罚的，则应依法实施其它处罚

D、对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚

18、听证程序的实施步骤是（ABE）。

A、申请与受理     B、举行听证      C、听证中止     D、听证终止    E、听证后的处理

19、下列关于从轻、减轻处罚说法不正确的是（AD）。

A、从轻处罚就是在规定的处罚种类、幅度以下对当事人适用处罚

B、从轻处罚就是在规定的处罚种类、幅度内选择较轻的处罚

C、减轻处罚就是在法定处罚幅度以下对当事人适用行政处罚

D、减轻处罚就是在规定的处罚种类、幅度内选择较轻的处罚

20、公安消防机构办理行政案件,除涉及（BCD）的行政案件外，听证公开举行。

A、单位信誉     B、国家秘密      C、商业秘密    D、个人隐私     E、集体讨论

21、消防行政处罚程序的一般步骤是（ABCDE）。

A、受理     B、调查取证      C、告知当事人应有的权利

D、作出行政处罚决定并制作行政处罚决定书    E、送达和执行

22、实施当场处罚的，应（ABC）。

A、在《当场处罚决定书》上签名或盖章      B、将《当场处罚决定书》当场交付当事人

C、告知当事人申请复议或提起诉讼的权利    D、告知当事人申请听证的权利

23、(ABCD)不予消防行政处罚。

A、不满十四周岁的人有违法行为的   B、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的

C、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的      D、违法行为在二年内未被发现的

24、受案审批时主要审查（ABC）等方面。

A、违法事实     B、管辖权    C、追责时效    D、法律适用

25、对违反《消防法》规定的行为的处罚中，(ACD)由公安消防机构裁决。

A、罚款     B、行政拘留      C、责令停产停业   D、没收产品及违法所得   E、责令停止举办

26、公安消防机构送达行政案件法律文书包括（ABCDE）等方式。

A、直接送达        B、邮寄送达      C、委托送达        D、公告送达      E、留置送达

27、有关公安消防机构送达法律文书的方式错误的是(CD)。

A、送达法律文书应当首先采取直接送达方式    B、无法直接送达的，可以邮寄送达

C、受送达人本人或代收人拒绝签收的，只能公告送达        D、可以通过电话通知的方式送达

E、本人不在，由家属签收

28、消防行政处罚的简易程序按以下（ABCD）步骤进行。

A、向违法行为人表明执法身份，指明其违法事实

B、对违法行为人的陈述和申辩,应当充分听取；违法行为人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳

C、填写当场处罚决定书并当场交付被处罚人

D、当场收缴罚款的，同时填写罚款收据，交付被处罚人；不当场收缴罚款的，应当告知被处罚人在规定期限内到指定的银行缴纳罚款。

29、违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后,应当由其在传唤证上（ACD）。拒绝填写的, 公安消防机构办案人员应当在传唤证上注明。

A、签名    B、填写联系方式  C、填写到案时间    D、填写询问查证结束时间   E、注明家庭关系

30、下列有关询问的表述不正确的是（ACD）。

A、公安消防机构询问同案的证人，可以一起进行

B、公安消防机构询问同案的违法嫌疑人,应当分别进行

C、公安消防机构询问违法嫌疑人时,应当告知其必须如实回答公安消防机构办案人员的所有提问

D、公安消防机构询问不满十六周岁的未成年人时,其父母或其他监护人必须到场

E、被询问人不满十六周岁，其父母或其他监护人经通知不到场的，不影响询问

31、调查取证必须（BCD）地进行。

A、深入     B、全面     C、公正    D、客观     E、广泛

32、公安消防机构依法传唤违法嫌疑人后，应当及时将传唤的原因和处所通过（ABC）等方式通知被传唤人家属。

A、电话         B、手机短信     C、传真       D、电子邮件    E、张贴公告

33、有关传唤的说法正确的是(AC)。

A、公安消防机构传唤违法嫌疑人时，其家属在场的，应当场将传唤原因和处所口头告知其家属，并在询问笔录中注明

B、公安消防机构传唤违法嫌疑人时，其家属在场的，应当场将传唤原因和处所书面告知其家属，并在询问笔录中注明

C、被传唤人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知的情形的，可以不予通知，但应当在询问笔录中注明

D、被传唤人拒不提供家属联系方式，公安消防机构可以通知其所在单位或社区

E、未告知被传唤人家属的，询问笔录无效

34、拒不执行火场指挥员指挥，影响灭火救灾的，可以选择的处罚种类有(ABD)。

A、警告      B、罚款       C、罚金    D、十日以下拘留     E、十五日以下拘留

35、《消防法》规定，营业性场所有(ABE)等项行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，可以并处罚款。

A、对火灾隐患不及时消除       B、不按照国家有关规定配置消防设施和器材

C、员工未进行消防安全培训     D、未制订消防安全制度    E、不能保障疏散通道、安全出口畅通

36、单位违反《消防法》规定，擅自举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，公安消防机构应当责令当场改正；当场不能改正的，公安消防机构应当采取的措施为(CDE)。

A、责令停产停业     B、警告        C、责令停止举办     D、可以处罚款

E、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或处罚款

37、对下列(ABD)行为进行处罚前，应当责令其限期改正。

A、机关、团体、企业、事业单位未履行消防安全职责的

B、建筑工程的消防设计未经公安消防机构审核或经审核不合格，擅自施工的

C、违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的

D、营业性场所不能保障疏散通道、安全出口畅通的

E、阻拦报火警或者谎报火警的

38、生产、销售未经依照产品质量法的规定确定的检验机构检验合格的消防产品的，可以对其采取(ACE)的强制措施或行政处罚。

A、责令停止违法行为         B、责令停产停业      C、没收产品和违法所得       D、警告

E、按照产品质量法的规定从重处罚

39、违反《消防法》规定，有(AE)等行为之一的，依法可处十五日以下拘留。

A、违法生产易燃易爆危险品的  B、违法使用明火作业的

C、拒不执行火场指挥人员的指挥，影响灭火救灾的      D、过失引起火灾，尚未造成严重损失的

E、火灾扑灭后，为隐瞒起火原因，故意破坏现场，尚不构成犯罪的

40、机关、团体、企业、事业单位违法不履行消防安全职责的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可依法给予行政处理的种类有(AC)。

A、警告      B、罚款      C、行政处分     D、拘留      E、刑事处罚

41、过失引起火灾，尚未造成严重损失的，可以选择的处罚种类有(ABE)。

A、警告     B、罚款     C、责令停产停业     D、暂扣或者吊销许可证    E、十日以下拘留

42、阻拦报火警或者谎报火警的，可以选择的处罚种类有(ABD)。

A、警告      B、罚款      C、罚金    D、十日以下拘留      E、十五日以下拘留

43、公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚享有(AB)；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

A、陈述权             B、申辩权       C、控告权             D、抗辩权

44、公安消防机构办案人员不得担任本案听证的（BCD）。

A、参加人       B、主持人        C、听证员       D、记录员       E、旁听人员

45、当事人在消防行政案件听证活动中享有（BCDE）的权利。

A、挑选主持人            B、申请回避    C、进行陈述、申辩和质证      D、核对、补正听证笔录

E、委托代理人参加听证

46、在消防行政案件听证过程中，听证人员应当就案件的（ABCDE）等方面全面听取当事人陈述和申辩。

A、事实          B、证据         C、程序      D、适用法律          E、处罚种类和幅度

47、下列对消防行政案件听证的说法正确的是（AB）。

A、听证由公安消防机构组织实施      B、公安消防机构不得因违法嫌疑人提出听证要求而加重处罚

C、听证过程中,任何人不得提出新的证据     D、所有消防行政案件的听证都必须公开举行

E、听证由主管公安机关法制机构组织实施

48、公安消防机构在作出下列（AC）等行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利。

A、责令停产停业    B、没收违法所得    C、较大数额罚款         D、拘留      E、没收消防产品

49、收集证据时严禁采用（ABCD）等方式进行。

A、刑讯逼供     B、威胁       C、引诱      D、欺骗

50、消防行政案件听证的主持人在听证活动中可以行使（ABCDE）等职权。

A、确定举行听证的时间、地点    B、决定听证是否公开举行  C、决定听证的延期、中止或者终止

D、决定其他听证员、记录员的回避     E、组织质证和辩论

51、消防行政案件听证的参加人包括（ACDE）等。

A、当事人及其代理人    B、公安机关负责人    C、本案办案人员    D、证人、鉴定人、翻译人员

E、第三人

52、消防行政案件听证过程中,应当终止听证的情形有（ABCD）。

A、听证申请人撤回听证申请的

B、听证申请及其代理人无正当理由拒不出席或者未经听证主持人许可中途退出听证的

C、听证申请人死亡或者作为听证申请人的法人或者其他组织被撤销、解散的

D、听证过程中,听证申请人或者其代理人扰乱听证秩序,不听劝阻,致使听证不能正常进行的

E、当事人提出回避申请的

53、公安消防机构在提出行政处罚意见后,应当告知违法嫌疑人（ABCD）。

A、拟作出行政处罚决定的事实         B、拟作出行政处罚决定的理由

C、拟作出行政处罚决定的依据         D、依法享有陈述权和申辩权

E、依法享有的行政复议和行政诉讼权利

54、公安消防机构办理下列行政处罚案件时，适用听证程序的是(AB)。

A、某公司不及时消除火灾隐患，公安消防机构责令其停产停业并处罚款

B、某公司不及时消除火灾隐患，公安消防机构责令其停产停业

C、公安消防机构对过失引起火灾的王某实施拘留处罚

D、公安消防机构没收非法销售的不合格消防产品

55、依据消防法律、行政法规、部门行政规章作出行政处罚时，属于听证范围的“较大数额罚款”的标准是(CD)。

A、对有非法所得的个人或单位处以100000元以上罚款     B、对公民处以1000元以上罚款

C、对公民处以2000元以上罚款       D、对法人或者其他组织处以10000元以上罚款

E、对法人或者其他组织处以20000元以上罚款

56、下列说法正确的有（AC）。

A、两个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的，可以合并举行

B、两个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的，应当分别举行

C、同一行政案件中有两个以上违法嫌疑人，其中部分违法嫌疑人提出听证申请的，应当在听证举行后一并作出处理决定

D、同一行政案件中有两个以上违法嫌疑人，其中部分违法嫌疑人提出听证申请的，可先对未提出听证申请的作出处理决定。

E、两个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的，必须合并举行

57、符合中止听证的情形有（ABC）。

A、申请人李某要求重新鉴定     B、办案人员王某提出需通知新的证人甲到会

C、当事人张某申请听证记录员回 D、申请人吴某撤回听证申请  E、听证申请人无正当理由拒不出席听证

58、某单位发生重大火灾后，为隐瞒、掩饰起火原因，推卸责任，负责人王某故意破坏火灾现场尚未构成犯罪。依据《消防法》，对王某的违法行为，公安消防机构可选择的处罚种类有(ABD)。

A、警告       B、罚款      C、没收财产       D、15日以下拘留        E、没收违法所得

59、公安消防机构在举行听证的过程中，(ABC)可以围绕案件的事实、证据、程序、适用法律、处罚种类和幅度等问题进行辩论。

A、听证申请人      B、第三人      C、办案人员        D、听证主持人   E、证人

60、听证过程中，遇有(ABCD)等情形之一的，听证主持人可以中止听证。

A、需要通知新的证人到会    B、因当事人提出回避申请，致使听证不能继续进行的

C、需要重新鉴定或者勘验的   D、需要调取新的证据    E、听证申请人死亡

61、公安消防机构对某公司仓库进行检查，发现存在重大火灾隐患并对其下发了《重大火灾隐患限期整改通知书》，但该公司负责人王某以各种理由拒不整改其火灾隐患。对王某可以依法给予行政处罚的种类有（AB）。

A、或警告       B、或罚款     C、或十五日以下拘留   D、或十日以下拘留    E、或责令停产停业

62、下列不属于行政处罚的是(BCD)。

A、责令停产停业     B、责令限期恢复原状   C、责令限期改正     D、责令当场改正

63、消防违法事实确凿，且具有(ABDE)之一的，可以当场作出处罚决定。

A、对个人处五十元以下罚款       B、对法人或其他组织处一千元以下罚款

C、对法人或其他组织处二千元以下罚款     D、对单位处警告    E、对个人处警告

64、公安消防机构办案人员当场作出处罚决定的，应当(ABCDE)。

A、向违法行为人表明执法身份，指明其违法事实

B、对违法行为人的陈述和申辩，应当充分听取；违法行为人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳；

C、填写当场处罚决定书并当场交付被处罚人  D、当场收缴罚款的，同时填写罚款收据，交付被处罚人

E、不当场收缴罚款的，应当告知被处罚人在规定期限内到指定的银行缴纳罚款

65、下列案件中，不能适用当场处罚程序的有（ABD）。

A、甲公司不及时消除火灾隐患       B、乙公司未经消防审核擅自施工

C、丙公司负责人指使职工违反消防安全规定，冒险作业，尚未造成严重后果

D、丁饭店开业前未经消防安全检查   E、戊公司擅自清理火灾现场被及时制止

66、有(BCD)情形之一的，公安消防机构办案人员可当场收缴罚款。

A、对个人当场处五十元以下罚款

B、在边远、水上、交通不便地区，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出并签名确认的

C、对个人当场处二十元以下罚款的   D、被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的

E、对单位当场处一千元罚款的

67、下列情形中，（ACDE）属于《公安机关办理行政案件程序规定》中依法从轻或减轻处罚的情节。

A、主动消除或减轻违法行为危害后果，并取得被侵害人谅解的

B、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的   C、受他人胁迫或者诱骗   D、有立功表现的

E、主动投案，向公安消防机构如实陈述自己的违法行为的

68、消防行政处罚决定书应当载明当事人的基本情况、违法事实和证据，以及(ABCDE)内容，并加盖作出行政处罚决定的公安消防机构的印章。

A、行政处罚的种类和依据    B、行政处罚的履行方式和期限

C、不服行政处罚决定，申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

D、作出行政处罚决定的公安消防机构名称和作出决定的日期    E、处罚决定书的编号

69、《消防法》设定的行政强制措施有(AB)。

A、责令停止违法行为    B、责令停止举办        C、责令停产停业        D、传唤

70、违法行为人有(ABCD)情形之一的，公安消防机构应对其从重处罚。

A、李某过失引起火灾造成较严重后果，尚不构成犯罪  B、教唆小孩玩火，造成较大损失，尚不构成犯罪

C、吴某对证人打击报复

D、公安消防机构在调查张某谎报火警时，发现其一年内曾因谎报火警两次被公安消防机构处罚

71、下列说法正确的是（AC）。

A、不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，但是应当责令监护人严加管教

B、不满十六周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，但是应当责令监护人严加管教

C、已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或减轻行政处罚

D、已满十八周岁的人有违法行为的，不得从轻处罚

72、消防行政处罚案件具有（ACD）情形之一的，应当予以结案。

A、作出不予行政处罚决定的       B、已作出行政处罚决定并送达的

C、作出行政处罚等处理决定，且已执行的   D、违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的

E、当事人承诺服从处理的

73、被处罚人逾期不履行行政处罚决定的，公安消防机构可以采取(ABC)措施。

A、依法将查封、扣押的财物拍卖或者变卖抵缴罚款

B、逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款

C、法律没有规定由公安消防机构强制执行的，申请人民法院强制执行

D、拒绝缴纳罚款可处二十日以下拘留，罚款仍应执行

E、依法将冻结的存款划拨抵缴罚款

74、公安消防机构负责人对已调查终结的案件，根据不同情况可作出如下决定（ABCD）。

A、违法事实清楚，证据确凿，根据不同情况作出处罚决定

B、违法行为轻微，依法可以不予处罚的，作出不予行政处罚的决定

C、违法事实不成立的，作出不予行政处罚的决定    D、违法行为已构成犯罪的，移送有关机关处理

E、当事人自愿以赞助代罚款的，作出不予罚款的决定

75、公安消防机构对违反消防管理法律、法规的个人或者组织，依法可以实施(AC) 。

A、行政强制措施        B、行政处分      C、行政处罚            D、刑事处罚

76、违法行为人（ABCE），依法应当给予行政拘留处罚的，应当作出处罚决定，但不送达拘留所执行。

A、不满16周岁的     B、70周岁以上的      C、孕妇或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女

D、患有严重传染性疾病的        E、已满十六周岁不满十八周岁初次违反消防管理的

三、判断题

1、不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，但是应当责令其监护人严加管教。  （√）

2、违法行为的追责时效从违法行为发现之日起计算。    （×）

3、当事人逾期不履行行政处罚决定的，公安消防机构可以申请人民法院强制执行。      (√ )

4、被处罚人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚应当停止执行。   （×）

5、限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。    （√）

6、当事人对当场处罚决定不服的，有权要求听证。      （×）

7、当事人陈述、申辩时态度不好，公安消防机构可以酌情加重行政处罚。       （×）

8、公安消防机构送达行政案件法律文书应当首先采取直接送达的方式。      （√）

9、当事人逾期不缴纳罚款的，每日可按罚款数额的5%加处罚款。           (× )

10、消防行政案件应当由两名以上办案人员办理。       （×）

11、公安消防机构办案人员着制服进行调查时，可以不向当事人或者有关人员出示证件。（×）

12、公安消防机构在对行政案件进行调查时,办案人员不得少于两人,并应向被调查人员表明执法身份。（√）

13、办案人员当场作出罚款50元的消防行政处罚决定，可以当场收缴罚款。     （×）

14、公安消防机构按简易程序作出行政处罚决定，可以不制作当场处罚决定书。  （×）

15、对作出的罚款处罚决定，当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十日内到指定的银行缴纳罚款(× )

16、对证人需要调查询问时，经公安消防机构负责人批准，可以将其传唤到公安消防机构所在地进行询问。（×）

17、当事人对当场处罚决定不服的，有权提起行政诉讼。  (√ )

18、询问笔录应当交给违法嫌疑人核对或者向其宣读,经违法嫌疑人核对无误后,由其在询问笔录上逐页签名或者捺指印。        （√）

19、当事人陈述、申辩时提出新的证据，行政机关可以酌情采纳。            (× )

20、公安消防机构办案人员为达到取证目的，可以向证人表示自己对案件的看法。（×）

21、询问违法嫌疑人，在文字记录的同时，可以根据需要录音、录像。    （√）

22、违法嫌疑人自行书写陈述的，应要求违法嫌疑人在其陈述的末页上签名或者捺指印，办案人员收到后，应当在首页右上方写明收到时间并签名。           （√）

23、询问未成年人时，应当有未成年人的监护人或者老师在场。        （×）

24、公安消防机构对登记保存的证据，应当在十日内作出处理决定。          （×）

25、消防违法行为在一年内未被发现的，不予行政处罚。  (× )

26、符合听证条件，当事人要求听证的，应当在行政机关告知听证权利后三日内提出。        (√ )

27、公安消防机构及其办案人员在作出行政处罚决定前，未履行告知程序或者拒绝听取当事人陈述、申辩的，行政处罚决定不能成立。                       (√ )

28、公安消防机构及其办案人员对法人或者其他组织处以2000元以下罚款或者警告的，可以当场作出行政处罚决定。            (× )

29、公安消防机构及其办案人员没收价值50元以下的财物，可以当场作出行政处罚决定。        (× )

30、对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。（√）

31、对当场发现的违法嫌疑人进行口头传唤，无须补办传唤证。（√）

32、间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。（√）

33、对当事人的同一个违法行为，不能给予两次以上处罚。(× )

34、不满十六周岁的人有违法行为的，不予行政处罚。    (× )

35、公安机关作出行政拘留决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。      (× )

36、违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前，又提出听证要求的，一律不允许。（×）

37、公安消防机构在作出行政处罚决定前，应采用书面或笔录的形式告知违法嫌疑人相关权利。   （√）

38、没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。(√ )

39、罚金是行政处罚的种类之一。                      (× )

40、行政案件听证结束后,听证主持人应当写出听证报告书,连同听证笔录一并报送公安消防机构负责人。（√）

41、公安消防机构收到听证申请后，应当在三日内决定是否受理。（×）

42、消防行政处罚案件的听证由实施行政处罚的公安消防机构组织实施。  （√）

43、当事人要求听证的，应当在公安消防机构告知后七日内提出。（×）

44、两个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的,可以合并举行。  （√）

45、同一行政处罚案件中有两个以上违法嫌疑人的，其中部分违法嫌疑人提出听证申请的,可以先对未提出听证申请的嫌疑人进行裁决。（×）

46、询问同案的违法嫌疑人，可一并进行。             （×）

四、案例题

（一）某工厂（法定代表人为李某）发生火灾（从火灾后果及相关情节看，尚不够立刑事案件），为隐瞒、掩饰起火原因，推卸责任，直接负责单位安全保卫工作的张某指使职工王某破坏火灾现场。公安消防机构拟依据《消防法》追究责任。请回答下列问题：

本案消防行政处罚的对象应包括（ABD）。

A、王某        B、张某      C、李某    D、该工厂

对该工厂可给予的处罚种类包括（AB）。

A、警告            B、罚款      C、责令停产停业     D、没收产品        E、吊销营业执照

对该工厂有关责任人员可给予的处罚种类包括（D）。

A、警告或行政处分                 B、警告或罚款

C、警告、罚款或10日以下拘留      D、警告、罚款或15日以下拘留

④办案人员对张某进行询问取证的重点包括（ABC）。

A、破坏火灾现场的目的和动机      B、火灾损失以及火灾造成的其他危害

C、对火灾现场的破坏情况           D、该单位有无取得相应的消防行政许可等工作情况

（二）消防监督检查员王某在一网吧时检查时发现，该网吧业主钱某擅自拆除室内消火栓，依法实施了处罚。回答下列问题：

判断：A、对该违法行为，消防执法人员可以给予当场处罚（√）

B、当场处罚既适用于该网吧，也适用于钱某（√）

对该行为可以实施的处罚有（AB）。

A、警告        B、罚款       C、十日以下拘留       D、十五日以下拘留

在依法实施处罚的同时，还应当采取的措施包括（AC）。

A、责令限期恢复原状    B、责令停止违法行为    C、责令赔偿损失    D、强制拆除或清除

(三)陈某在油库违反消防安全规定吸烟，公安消防机构依法给予陈某拘留10日的行政处罚。请回答下列问题：

在实施处罚时，公安消防机构（C）。

A、应当责令其限期改正             B、应当先履行消防行政处罚前置条件

C、应当责令其立即改正违法行为     D、应当填发《责令当场改正通知书》

在对陈某作出拘留10日的处罚决定前，公安消防机构应（AB）。

A、告知其作出处罚决定的事实、理由和依据       B、告知其有进行陈述和申辩的权利

C、告知其有要求听证的权利                     D、告知其有提出行政复议和行政诉讼的权利

E、告知其案件的来源

公安消防机构制作行政处罚决定书后，采取的送达方式可能有（ACD）。

A、直接送达       B、交受送达人指定的代收人签收     C、公告送达      D、留置送达

消防行政复议

一、单选题

1、行政复议是指公民、法人或者其他组织认为行政机关作出的（B）侵犯其合法权益，向行政机关提出行政复议申请，行政机关受理行政复议申请，作出行政复议决定的活动。

A、抽象行政行为   B、具体行政行为   C、民事行为   D、公益行为

2、因为不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限（A）计算。

A、自障碍消除之日起继续       B、自障碍消除之日起重新

C、在障碍发生期间不停止       D、从障碍发生之日起重新

3、个体工商户王某于2006年5月10日接到甲公安消防大队责令停产停业并处罚款的处罚决定书，7月2日发生地震，造成交通不便，致使王某不能在法定期限内申请行政复议。7月12日恢复交通。请问，下列说法正确的是（D）。

A、王某于7月12日申请行政复议，复议机关告知其已超出申请期限

B、2006年7月9日为王某申请行政复议期限届满之日

C、交通不便期间应计入法定申请期限   D、2006年7月19日为王某申请行政复议期限届满之日

4、下列对当事人知道具体行政行为的时间表述正确的是（D）。

A、通过邮寄方式送达的，以寄出时间为知道时间

B、通过公告形式告知当事人的，以当事人看到公告的时间为知道时间

C、受送达人拒绝签收的，以拒绝的时间为知道时间

D、受送达人拒绝签收的，以送达人、见证人签署《送达回执》的时间为知道时间

5、2006年10月15日，某县公安消防大队对某单位处5000元罚款的处罚并于当日送达。2006年12月5 日，该单位认为该处罚侵犯了单位合法权益，欲申请行政复议。其是否已超过申请复议的期限?(B)。

A、已超过申请复议的期限，期限至2006年11月15日

B、未超过申请复议的期限，期限至2006年12月14日

C、已超过申请复议的期限，期限至2006年10月30日

D、未超过申请复议的期限，期限至2007年1月15日

6、下列关于申请人知道具体行政行为的时间说法不正确的是（D）。

A、当场作出具体行政行为的，具体行政行为作出时间为知道时间

B、受送达人拒绝接收作出具体行政行为的法律文书，以《送达回执》上送达人、见证人签署的时间为知道时间

C、通过邮寄方式送达当事人的，当事人签收邮件的时间为知道时间

D、通过公告形式告知当事人的，公告发布之日为知道时间。

7、可申请行政复议的是（C）。

A、甲因失火罪被逮捕     B、乙对公安消防机构做出的建筑工程验收不合格的意见不服

C、丙因谎报火警被拘留   D、丁对所属某公安消防支队作出的工作调动决定不服

8、行政复议机关应当自当事人提出申请之日起（C）日内作出行政复议决定，法律另有规定的除外。

A、十      B、三十       C、六十        D、九十

9、申请人可以自知道具体消防行政行为之日起(  D  )内申请行政复议。

A、5日    B、15日    C、30日    D、60日

10、行政复议机关责令被申请人重新作出具体行政行为的，被申请人（D）。

A、可以同一的事实和理由作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。

B、不得以同一事实作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。

C、不得以同一理由作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。

D、不得以同一的事实和理由作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。

11、被申请人不履行法定职责的，行政复议机关应作出决定责令其在（C）内履行。

A、适当时间       B、法律规定的期限      C、一定期限      D、职责范围

二、多选题

1、消防行政复议的一般程序包括（ACD）。

A、申请和受理       B、申请赔偿和处理         C、审查和决定         D、送达和执行

2、具体行政行为（ABCDE）决定维持。

A、认定事实清楚     B、证据确凿      C、适用依据正确     D、程序合法       E、内容适当

3、具体行政行为有下列(ABCDE)情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。

A、主要事实不清、证据不足的  B、适用依据错误的  C、违反法定程序的  D、超越或者滥用职权的

E、具体行政行为明显不当的。

4、被申请人未按规定提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的（ABD），视为该具体行政行为没有证据、依据，决定撤销该具体行政行为。

A、证据            B、依据             C、规范性文件           D、其他有关材料

5、行政复议的意义有（ABCD）。

A、维护行政机关依法行使职权                B、监督行政机关依法行使职权

C、保护公民、法人和其他组织的合法权益      D、纠正和防止违法或不当的具体行政行为

6、下列关于申请人知道具体行政行为时间的认定正确的是（ABC）。

A、作出具体行政行为的法律文书直接送交受送达人的，受送达人签收的时间为知道的时间

B、受送达人不在的，与其共同居住的有民事行为能力的亲属签收的时间为知道的时间

C、本人指定代收人的，代收人签收的时间为知道的时间

D、受送达人为法人或者其他组织的，其收发部门转交法定代表人或负责人的时间为知道的时间

7、对消防行政行为申请行政复议的申请期限表述正确的有（AC）。

A、申请人在知道具体行政行为之日起60日内申请复议

B、申请人在知道具体行政行为之日起15日内申请复议

C、因不可抗力耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算

D、因不可抗力耽误法定申请期限的，申请期限重新计算

三、判断题

1、行政复议申请应当在具体行政行为作出后60日内提出，但是法律规定的申请期限超过60日的除外。(× )

2、公民、法人或其他组织，因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起重新计算。          (× )

3、消防行政复议是行政管理相对人的一种救济手段。    （√）

4、申请人对重新作出的具体行政行为不服的，不得再次申请行政复议。        (×)

5、对于人民法院已经受理的案件，申请人又以同一事实和理由向申请机关申请复议，复议机关应决定不予受理。              （√）

6、原具体行政行为适用依据错误的，行政复议机关应当撤销或者确认原具体行政行为违法，且还应当责令被申请人限期重新作出具体行政行为。                    (×)

四、案例分析题

（一）2007年12月1日，公安消防机构对王某所在的单位进行了监督检查，12月4日，公安消防机构向王某送达了《责令限期改正通知书》，12月14日突降暴雪致使交通中断无法出行。2008年1月14日恢复交通。

1、 对公安消防机构下发《责令限期改正通知书》的行为，王某能否提起行政复议。（A）

A、可以     B、不可以    C、可以还是不可以由王某自己决定

2、王某可以申请行政复议的起算日期是（B）。

A、12月1日  B、12月4日  C、12月14日  D、1月14日。

3、 从1月14日起，王某申请行政复议的期间还有（C）天。

A、30    B、40    C、50    D、60

4、12月14日至1月14日这段期间应当从王某申请行政复议的法定期间扣除。(√ )

消防行政诉讼

一、单选题

1、行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的（  A ）侵犯了自己的合法权益，依法向人民法院提起诉讼，由法院依法审理并作出裁判的活动。

A、具体行政行为     B、抽象行政行为      C、行政行为         D、宣传教育行为

2、最终裁决是指依据法律的规定，行政管理相对人对行政机关的具体行政行为不得再向人民法院起诉的一种（  A ）。

A、行政处理决定         B、法律规定     C、司法决定             D、规定

3、行政机关依法作出的终局决定是（C）的行政裁决。

A、无法律效力       B、可参考      C、发生法律效力     D、待审批

4、国务院作出的在某省范围内部分地区实行戒严的决定（  C ）行政诉讼受案范围。

A、属于             B、可以属于       C、不属于         D、特殊情况下属于

5、国家行为是以国家名义实施的，不涉及特定（ C ）的国防、外交方面的行为。

A、个人             B、单位          C、个人与组织       D、团体

6、行政诉讼保护公民、法人或者其他组织的（ D ）。

A、所有利益         B、经济地位      C、政治权利         D、合法权益

7、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定（ A ）行政诉讼受案范围。

A、不属于           B、属于      C、可以属于         D、特定情况下属于

8、被告在行政诉讼中不履行（ D ）必将承担败诉的法律后果。

A、出庭义务         B、配合审理     C、答辩责任         D、举证责任

9、行政诉讼中被告的举证责任主要是向法院提供作出具体行政行为的证据和所依据的（ C ）。

A、事实             B、情节      C、规范性文件       D、领导批示

10、在行政诉讼中（ A ）不得自行向原告和证人收取证据。

A、被告             B、人民法院     C、公安机关         D、执法人员

11、行政诉讼是人民法院对行政机关具体行政行为实施的（ B ）。

A、行政管理         B、司法监督     C、执法监督         D、内部监督

12、行政诉讼的受理机关是（ C ）。

A、执法机关         B、公安机关     C、人民法院         D、检察机关

13、行政赔偿是指行政机关及其行政执法人员因（ C ）行使行政职权而侵犯公民、法人或者其他组织的合法权益造成损害时，由国家对受害人进行赔偿的一种行政活动。

A、依法             B、合法       C、违法             D、不合理

14、行政赔偿是指行政机关及其行政执法人员因违法行使行政职权而（ C ）时，由国家对受害人进行赔偿的一种行政活动。

A、侵犯公民、法人或者其他组织的合法权益     B、侵犯公民、法人或者其他组织的权益

C、侵犯公民、法人或者其他组织的合法权益造成损害   D、侵犯相对人的合法权益

15、行政赔偿的对象只能是（D）

A、公民            B、法人        C、其他组织

D、行政机关及其行政执法人员违法行使用权职权的受害人

16、行政机关被撤销后重新分立的，继续行使其职权的（  B ）是被告。

A、某一个机关       B、某一个机关或几个机关      C、几个机关         D、上级机关

17、行政诉讼中共同被告的规定，有利于（ A  ）全面了解案情，简化诉讼程序。

A、人民法院         B、检察院      C、公安机关         D、行政机关

18、诉讼代理人是指以当事人的名义在（ A ）范围内代替或者协助当事人进行诉讼活动的人。

A、代理权限         B、法定权限      C、法律规定         D、法院授予

19、行政诉讼委托代理人的代理权限应当在（ C ）中明确。

A、行政诉讼起诉状   B、法律      C、授权委托书       D、法院规定

20、行政机关被撤销后，合并到另一机关，（ A  ）是被告。

A、合并后的机关     B、原行政机关     C、上级机关         D、领导机关

21、国务院作出的在某省范围内部分地区实行戒严的决定（  C ）行政诉讼受案范围。

A、属于             B、可以属于      C、不属于           D、特殊情况下属于

22、行政诉讼的原告是（ B ）。

A、犯罪嫌疑人       B、行政管理相对人      C、违法嫌疑人       D、执法人员

23、行政管理相对人认为行政机关没有依法发给（ C ）的，可以提起行政诉讼。

A、工资             B、奖金      C、抚恤金           D、慰问金

24、行政管理相对人对行政机关作出的查封、扣押等（ B ）不服的，可以提起行政诉讼。

A、行政处罚             B、行政强制措施      C、行政强制执行         D、行政指导

25、行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定（ A ）行政诉讼受案范围。

A、不属于           B、属于      C、可以属于         D、特定情况下属于

26、公民因被限制人身自由而不能提起行政诉讼的，可以委托其（ C ）代为诉讼。

A、同事             B、亲属     C、近亲属           D、邻居

27、有权提起行政诉讼的公民死亡的，其近亲属（ A ）提起诉讼。

A、可以             B、不可以      C、无权             D、应经法院同意

28、有权提起行政诉讼的法人或者其他组织终止，承受其（ B ）的法人或者其他组织可以提起诉讼。

A、义务              B、权利      C、固定资产          D、资金

29、两个以上行政机关作出同一具体行政行为的，共同作出具体行政行为的行政机关为（ A ）。

A、共同被告         B、连带被告      C、相关被告         D、集团被告

30、行政诉讼代理人在行政诉讼活动中以（ C ）的名义参加诉讼。

A、第三者           B、本人      C、当事人           D、律师

31、行政诉讼中的法定代理人根据（ A ）取得代理权。

A、法律的规定         B、法院的规定      C、行政机关的规定         D、工作惯例

32、行政诉讼中法定诉讼代理人的法律地位（ A ）当事人。

A、相当于           B、高于      C、低于             D、有别于

33、行政诉讼程序中的举证责任是向（ C ）提供证据的责任。

A、公安机关         B、检察院      C、人民法院         D、原告

34、被告在行政诉讼中享有（ A ）的权利。

A、委托诉讼代理人   B、遵守法庭纪律    C、申请停止执行     D、撤诉

35、公安消防机构可以委托（ D ）代理参加行政诉讼活动。

A、中介组织         B、上级机关      C、相关组织         D、诉讼代理人

二、多选题

1、行政诉讼的法律特征是（ABCD）。

A、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或其他组织

B、被告只能是作出具体行政行为的行政机关或法律、法规授权的其他组织

C、属于人民法院的受案范围和受诉人民法院管辖    D、行政诉讼客体是行政机关作出的具体行政行为

2、行政诉讼是指（ADE）认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依照法律、法规的规定，向人民法院提起诉讼，由人民法院依法审理并作出裁判的活动。

A、公民       B、公安机关     C、执法机关      D、法人        E、其他组织

3、人民法院受理行政管理相对人对（ABCDE）等项具体行政行为不服提起的行政诉讼。

A、对行政处罚不服的     B、对行政强制措施不服的     C、认为行政机关违法要求履行义务的

D、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E、认为行政机关未依法履行保护人身权法定职责的

4、不属于行政诉讼范围的事项有（ BCDE  ）。

A、具体行政行为      B、国家行为     C、抽象行政行为      D、行政机关对其职员的奖惩决定

E、法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为

5、国家行为有（ABE）。

A、战争       B、军事演习     C、出口贸易      D、人事任免    E、同国际组织缔结条约

6、行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依照法律、法规的规定，向人民法院提起诉讼，由人民法院（CD）的活动。

A、核定       B、审查    C、依法审理           D、作出裁判    E、确定

7、行政赔偿可由受害人（A C D）。

A、直接向行政机关提出赔偿请求    B、直接向执法人员提出赔偿请求

C、在申请复议时连带请求赔偿      D、直接向人民法院提起行政诉讼时连带提出赔偿请求

8、行政赔偿是一种（AB）

A、行政活动。     B、司法活动。     C、主动职权活动     D、国家行为

三、判断题

1、人民法院对就行政机关依法作出的最终裁决提起的行政诉讼不予受理。（√）

2、行政复议是行政诉讼的必经程序。（×）

3、行政诉讼的法律特征之一是提起的行政诉讼属于人民法院的受案范围和受诉人民法院管辖。（√）

4、在行政诉讼中被告不得自行收集证据。（√）

5、行政赔偿是一种行政活动。（×）

6、行政赔偿是一种司法活动。（×）

7、行政赔偿是一种行政活动或司法活动。（√）

8、行政赔偿因违法行使行政职权而引起。（×）

9、违法行使行政职权侵害了公民、法人或者其他组织的合法权益，应当承担行政赔偿责任。（√）

10、行政赔偿由国家予以赔偿。（√）

11、受害人可直接向行政机关提出赔偿。（√）

12、受害人可在申请复议时连带请求赔偿。（√）

13、受害人可直接向人民法院提起行政诉讼时连带提出赔偿请求。（√）

四、案例题

（一）某县公安消防大队监督员李某、张某对该县一百货商场进行监督检查，发现该商场自动喷水灭火系统因故障不能正常运行，遂责令其限期改正。整改期限届满时，县消防大队派员复查，商场法定代表人张某以缺少整改资金为由不整改火灾隐患。依照法定程序，县消防大队对该商场实施了罚款处罚。该商场认为罚款数额过大，依法向县人民法院提起行政诉讼。回答下列问题：

县人民法院是否应受理该案？（A）。

A、应该                 B、不应该

应由（D）向县人民法院提交具体行政行为合法性的相关证据。

A、张某             B、李某和张某      C、该百货商场           D、该公安消防大队

本案行政诉讼参加人包括（CD）

A、张某             B、李某和张某       C、该百货商场           D、该公安消防大队

（二）经市消防支队同意，澧县消防大队对蒋某罚款5000元，蒋某不服，提起行政复议。县公安局经复议认为，县消防大队量罚不当，决定给予蒋某罚款5000元并处没收不合格防火门2樘和违法所得2000元的处罚，同时将复议决定上报市公安局。蒋某仍不服，提起行政诉讼。法院经审理，以证据不足为由，撤销原处罚决定。请问：

（1）蒋某提起行政起诉，（B）是被告。

A、县消防大队；B、县公安局；C、市消防支队；D、市公安局

（2）如果需要国家赔偿，下列说法是正确的（D）。

A、县消防大队不承担赔偿责任；B、县公安局不承担赔偿责任；

C、市消防支队承担部分赔偿责任；D、县消防大队对5000元罚款承担赔偿责任，县公安局对没收不合格防火门2樘和违法所得2000元承担赔偿责任。

（3）在消防行政诉讼中，对主要证据不足的行政处罚案件，人民法院可以做出以下判决：（ACD）

A、撤销或者部分撤销；B、直接变更处罚决定；C、责令重新做出处理决定；D、确认违法。

（4）蒋某对消防行政处罚决定不服，应当先向公安机关申请行政复议，对复议决定不服才可以向法院提起行政诉讼。（B）

《中华人民共和国消防法》复习题库

一、单选题（共50题）

1.我国消防工作贯彻 B 的方针。

A.以防为主，防消结合         B.预防为主，防消结合

C.专门机关与群众相结合       D.以防为主，以消为辅

2.消防工作应当坚持  C 的原则。

A.防火安全责任制

B.预防为主，防消结合

C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与

D.隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山

3.《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护    C       安全，维护公共安全。

A.生命     B.财产      C.人身、财产       D.公民人身

4.  D 应当加强消防组织建设，根据经济和社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。

A.各级公安机关消防机构      B.城市人民政府

C.县以上人民政府            D.各级人民政府

5.十一届全国人大常委会第五次会议通过的《中华人民共和国消防法》，将于  B 起正式施行。

A.2009年1月l日            B.2009年5月1日

C.2008年11月9日           D.2009年3月1日

6.根据扑救火灾的紧急需要，有关  B  应当组织人员、调集所需物资支援灭火。

A.主管公安机关              B.地方人民政府

C.公安机关消防机构          D.到场的最高行政首长

7.公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由  D 统一领导。

A.主管公安机关              B.上级公安机关

C.上级公安机关消防机构      D.县级以上人民政府

8.《中华人民共和国消防法》规定：任何单位发生火灾，必须  C 组织力量扑救火灾。

A.马上                      B.着手

C.立即                      D.等待公安机关消防机构

9.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，责令停产停业，可以并处  D  。

A.处分      B.警告      C.拘留      D.罚款

10.我国建国以来颁布的第一部全国性的消防基本法律是 B 。

A.1957年10月颁布的《中华人民共和国治安管理处罚条例》

B.1957年11月29日颁布的《消防监督条例》

C.1984年5月13 日颁布的《中华人民共和国消防条例》

D.1998年4月29 日通过的《中华人民共和国消防法》

11.我国的消防工作实行  A 责任制。

A.消防安全        B.政府领导

C.消防监督        D.防火安全

12.     C     使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

A.居民住宅楼                B.公共图书馆藏书室

C.中学宿舍楼                D.制衣厂办公楼

13.责令   B     ，对经济和社会生活影响较大的，由公安机关消防机构提出意见，并由公安机关报请本级人民政府依法决定。

A.停止违法行为    B.停产停业    C.停止施工   D.停止使用

14.国家鼓励、引导   B   投保火灾公众责任保险。

A.医院       B.体育馆     C.学校      D.养老院

15. B 级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由公安机关报本级人民政府备案。

A.省         B.市         C.县         D.地区

16.专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报 A 公安机关消防机构验收。

A.当地       B.省级       C.县级       D.市级

17.任何人发现火灾，都应当立即报警。任何单位、个人都应当  A 为报警提供便利，不得阻拦报警。

A.无偿       B.有偿       C.自愿       D.自觉

18.公众聚集场所在投入使用、营业前应申请消防安全检查，公安机关消防机构应当自受理申请之日起    C     内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。

A.五个工作日         B.七个工作日

C.十个工作日         D.四个工作日

19.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立  B  。

A.企业消防队         B.专职消防队

C.公安消防队         D.专业消防队

20.  C  领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

A.全国人大常委会     B.公安部

C.国务院             D.国家安全生产委员会

21.各级人民政府应当将消防工作纳入    C   和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

A.城市规划           B.政府工作计划

C.国民经济           D.财政预算

22.《中华人民共和国消防法》规定，    B    的消防工作，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

A.航空系统           B.森林、草原

C.铁路系统           D.航运系统

23.任何单位、   A    都有参加有组织的灭火工作的义务。

A.成年人        B.个人        C.公民        D.职工

24.公安机关消防机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，发现火灾隐患不及时通知有关单位或个人整改的，依法给予   C  ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.罚款               B.批评教育

C.处分               D.刑事处理

25. 《中华人民共和国消防法》规定，公安机关及其消防机构应当加强    A     的宣传。

A.消防法律、法规     B.消防安全知识

C.灭火技能           D.火场逃生

26.任何单位、个人都有维护消防安全、保护 B  、预防火灾、报告火警的义务。

A.消防环境           B.消防设施

C.公共设施           D.公共财产

27.某公共娱乐场所发生火灾，现场工作人员未履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，应对其处 C  。

A.十日以上十五日以下拘留        B.警告

C.五日以上十日以下拘留          D.罚款

28.火灾扑灭后，故意破坏或伪造现场，尚不构成犯罪的，情节较轻的，处警告或者  C  元以下罚款。

A.二百        B.三百       C.五百       D.一千

29. 《中华人民共和国消防法》规定，公安机关消防机构进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等， A 收取费用。

A.不得         B.可以       C.应当       D.视情

30. 在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知 D 。

A.当地政府             B.上级主管机关

C.消防队               D.当地公安机关消防机构

31. 公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障  D  。

A.公民人身安全                 B.生命、财产安全

C.妇女、儿童安全               D.遇险人员的生命安全

32. 公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，  C  收取任何费用。

A.应该          B.可以          C.不得          D.视情

33. 住宅区的 A  应当对管理区域内的公用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。

A.物业服务企业                B.居委会

C.业主委员会                  D.全体业主

34.  D  在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

A.可以          B.允许          C.不得          D.禁止

35. 机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施  C  至少进行一次全面检测。

A.每季度        B.每半年        C.每年         D.每月

36. 消防安全重点单位实行A防火巡查，并建立巡查记录。

A.每日          B.每小时        C.每两小时      D.每周

37.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除《中华人民共和国消防法》第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起  B  内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

A.七日      B.七个工作日      C.十日      D.十个工作日

38.举办大型群众性活动，承办人应当依法向  B 申请安全许可。

A.公安机关消防机构        B.公安机关

C.人民政府                D.上级主管单位

39.  A 的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

A.人员密集场所            B.居民楼

C.学校的实验楼            D.医院的行政楼

40. B  的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

A.人员密集      B.生产、储存、经营易燃易爆危险品

C.公共娱乐      D.歌舞、娱乐、放映

41. 单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的  B  给予补偿。

A.火灾发生企业    B.人民政府    C.消防支队   D.公安机关

42.地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入   B  ，

并负责组织实施。

A.城市规划     B.城乡规划     C.城市建设     D.城乡建设

43.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的，应当责令整改或者停止施工，并处 C  。

A.五千以上三万以下         B.三万以上十万以下

C.一万以上十万以下         D.三万以上三十万以下

44.新修订的《中华人民共和国消防法》一共有   A   条。

A.74          B.72          C.75          D.76

45.   D  可以不设立专职消防队。

A.大型发电厂

B.民用机场

C.生产易燃易爆危险品的大型企业

D.大型游乐园

46.新修订的《中华人民共和国消防法》的罚款上限为   B  万元。

A.20          B.30          C.40          D.50

47.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的消防行政处罚案件案由是   D  。

A.违法施工降低消防施工质量

B.违法要求降低消防技术标准设计、施工

C.不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计

D.违法监理降低消防施工质量

48.消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件，情节严重的，由   A   依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

A.原许可机关         B.公安机关消防机构

C.上级主管单位       D.公安机关

49.新修订的《中华人民共和国消防法》共设定了  C  类行政处罚。

A.4          B.5          C.6          D.7

50.   C  是新修订的《中华人民共和国消防法》增加的行政处罚种类。

A.临时查封措施

B.责令停产停业（停止施工、停止使用）

C.责令停止执业（吊销相应资质、资格）

D.没收违法所得

二、多选题（共40题，每题有两个或两个以上答案）

1.地方各级人民政府应当履行 ABCDE  的消防安全责任。

A.将消防工作纳入国民经济和社会发展计划

B.组织开展经常性的消防宣传教育

C.将消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施

D.落实消防工作责任制

E.建立多种形式消防组织

2.《中华人民共和国消防法》规定  BCD  的消防工作，由其主管单位监督管理。

A.人民解放军各单位           B.核电厂

C.海上石油天然气设施         D.矿井地下部分

E.发电厂

3.公安机关消防机构应当履行 ABCDE 职责。

A.对规定的建设工程消防设计进行审核

B.对规定的建设工程进行消防验收

C.对公众聚集场所在投入使用、营业前进行消防安全检查

D.依法进行消防监督检查

E.负责调查火灾原因，统计火灾损失

4.地方各级人民政府应当将包括  ABCDE  等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。

A.消防站          B.消防安全布局       C.消防供水

D.消防通信        E.消防装备

5.《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人不得 ABCE 。

A.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材

B.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距

C.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道

D.在任何场所设置影响逃生和灭火救援的障碍物

E.阻拦报警

6.机关、团体、企业、事业等单位违反《中华人民共和国消防法》第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予 AC 处罚。

A.警告    B.罚款    C.处分    D.拘留    E.通报批评

7.机关、团体、企业、事业单位应当依法履行下列  ABCDE 消防安全职责。

A.制定消防安全制度          B.组织防火检查

C.落实消防安全责任制        D.建立消防档案

E.确定消防安全管理人

8.《中华人民共和国消防法》规定， ABE  必须持证上岗。

A.电焊作业人员      B.气焊作业人员             C.油漆工

D.消防安全管理人    E.自动消防系统的操作人员

9.  ABCDE 应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。

A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口

B.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业

C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地

D.火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业

E.距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位

10.火场现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项 ABCDE 。

A.使用各种水源

B.截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电

C.利用临近建筑物和有关设施

D.调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援

E.为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等

11.火灾扑灭后，公安机关消防机构应当负责下列事项： BDE  。

A.调解火灾纠纷                B.调查火灾原因

C.安抚受灾群众                D.统计火灾损失

E.制作火灾事故认定书

12.《中华人民共和国消防法》规定，公安机关消防机构及其工作人员不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定  ABCDE  。

A.消防设施检测单位            B. 消防产品销售单位

C.建设工程消防设计单位        D. 消防设施施工单位

E.消防产品质量认证单位

13.对违反《中华人民共和国消防法》规定的行为的处罚， ABCD 由公安机关消防机构决定。

A.罚款

B.拘留

C.责令停产停业

D.没收违法所得

E.没收产品

14.有下列行为 ABCDE 的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚：

A.违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品

B.非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具

C.谎报火警

D.阻碍消防车、消防艇执行任务

E.阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务

15.违反《中华人民共和国消防法》规定，有下列行为 ABCDE 的，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

A.违反消防安全规定，冒险作业

B.擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位

C.在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警

D.扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援

E.破坏火灾现场

16.举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，做到 ABCDE  。

A.制定灭火和应急疏散预案并组织演练

B.明确消防安全责任分工

C.保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效

D.保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定

E.确定消防安全管理人员

17.下列  ABCDE  属于消防设施。

A.火灾自动报警系统

B.自动灭火系统

C.防烟排烟系统

D.消火栓系统

E.应急广播和应急照明、安全疏散设施

18.下列  BCDE   属于人员密集场所。

A.学校办公楼         B.医院门诊楼         C.宾馆

D.公共娱乐场所       E.龙华寺

19.《中华人民共和国消防法》规定的村委会、居委会的消防安全职责主要是 ABCE 。

A.确定消防安全管理人

B.组织制定防火安全公约

C.根据需要建立志愿消防队等多种形式消防组织

D.增建、改建不适应实际需要的公共消防设施

E.进行防火安全检查

20.在 ABCED  时，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。

A.农业收获季节     B.重大节假日期间      C.火灾多发季节

D.十一月九日       E.森林和草原防火期间

21.下列 ABE 等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格。

A.消防产品质量认证    B.消防设施检测     C.灭火器维修

D.消防协会            E.消防安全监测

22.国家鼓励、引导  AE  投保火灾公众责任保险。

A.公众聚集场所        B.公共展览馆

C.劳动密集型企业      D.博物馆的展示厅

E.生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业

23.下列 ABCD  属于公众聚集场所。

A.宾馆             B.集贸市场         C.公共娱乐场所

D.体育场馆         E.图书馆

24. AB  依照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

A.公安消防队       B.专职消防队       C.志愿消防队

D.消防协管员       E.专业消防队

25. ABE 不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

A.消防车           B.消防艇           C.医疗用品

D.消防办公设备     E.消防器材、装备和设施

26.人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用 BC 材料。

A.可燃      B.不燃     C.难燃      D.不燃      E.易燃

27.根据《中华人民共和国消防法》的规定， BCE 应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。

A.消防协会                B. 产品质量监督部门

C.工商行政管理部门        D.消防产品质量认证机构

E.公安机关消防机构

28.违反《中华人民共和国消防法》规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由 CD 依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

A.公安机关消防机构        B.消防产品质量认证机构

C.工商行政管理部门        D.产品质量监督部门

E.消防协会

29. ABCD 等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

A.建设单位            B.设计单位          C.施工单位

D.工程监理单位        E.公安机关消防机构

30.消防安全重点单位除应当履行《中华人民共和国消防法》第十六条规定的职责外，还应当 ABDE 。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录

D.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

E.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

31.下列 ABCD 是新修订的《中华人民共和国消防法》改革的消防监督管理制度。

A.改革了建设工程消防监督管理制度

B.加强了消防监督检查制度

C.明确了消防产品监督管理制度

D.明确规定举办大型群众性活动的消防安全的同时，取消了举办大型群众性活动的消防行政许可

E.确立了消防工作的方针、原则和责任制

32.消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受 ABCD  限制。

A.行使速度          B.行使路线           C.行使方向

D.指挥信号          E.人为因素

33.下列 ABD 是消防行政处罚种类。

A.警告              B.拘留               C.劳动教养

D.没收违法所得      E.临时查封措施

34.单位的专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的

ABCD  等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。

A.燃料     B.灭火剂     C.器材    D.装备    E.生活用品

35.县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立 AB ，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。

A.公安消防队        B.专职消防队         C.义务消防队

D.志愿消防队        E.专业消防队

36.乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立

BD   ，承担火灾扑救工作。

A.公安消防队        B.专职消防队         C.义务消防队

D.志愿消防队        E.专业消防队

37.新修订的《中华人民共和国消防法》主要从 ABCDE 方面对公安机关及其消防机构的具体工作职责作出规定。

A.宣传教育         B.监督执法         C.灭火救援

D.队伍建设         E.廉政建设

38.新修订的《中华人民共和国消防法》关于政府具体消防工作责任的规定包括 ABCDE 。

A.宏观规划方面         B.火灾预防方面

C.执法监督方面         D.消防组织建设方面

E.灭火救援方面

39.新修订的《中华人民共和国消防法》主要从哪些方面进一步明确了消防安全责任 ABCDE 。

A.明确和完善了各级人民政府在消防规划及公共消防设施、消防装备建设，消防宣传教育，消除重大火灾隐患，发展多种形式的消防力量，建立火灾应急救援体系等方面的法定职责。

B.明确了政府有关部门在各自的职责范围内，及时督促整改火灾隐患、做好消防工作的职责。

C.明确和完善了机关、团体、企业、事业等单位消防安全的具体职责，明确了单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

D.明确了建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

E.明确了产品质量监督部门、工商行政管理部门和公安机关消防机构对消防产品的质量监管职责。

40.《中华人民共和国消防法》修订草案于  BD 审议通过。

A.2008年10月1日

B.2008年10月28日

C.第十一届全国人大常委会第四次会议

D.第十一届全国人大常委会第五次会议

E.第十二届全国人大常委会第五次会议

三、判断题（共110题）

1.地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级和下级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。（B）

2.乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。（A）

3.县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。（A）

4.《中华人民共和国消防法》于2008年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议修正通过。（B）

5.机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立义务消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。（B）

6.公众聚集场所在使用或者开业前，应当向当地公安机关消防机构备案后，方可使用或者开业。（B）

7.火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照当地人民政府的要求保护现场。（B）

8.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施。（A）

9.对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。（A）

10.村民委员会、居民委员会应当确定消防安全责任人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。（A）

11.消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。（A）

12.公安消防队根据扑救火灾的需要，有权实行交通管制。（A）

13.公众聚集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃材料。（B）

14.消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越。（A）

15.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。（A）

16.公安机关消防机构负责调查火灾原因，统计火灾损失。（A）

17.各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。（A）

18.单位的消防安全责任人必须是本单位的法定代表人。（B）

19.单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由发生火灾的单位给予补偿。（B）

20.已经设置的生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，位置不符合消防安全设置有关规定的，公安机关应当组织、协调有关部门、单位限期解决，消除安全隐患。（B）

21.住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的所有消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。（B）

22.公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾原因认定书，作为处理火灾事故的证据。（B）

23.机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效。（B）

24.县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。（A）

25.公安机关消防机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，应当由公安机关消防机构书面报告本级人民政府。（B）

26.消防安全重点单位应当确定消防安全管理人。（A）

27.消防产品，是指专门用于火灾预防、防护、避难、逃生的产品。（B）

28.《中华人民共和国消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。（A）

29.西气东输管道及附属设施的消防工作，由公安机关消防机构监督管理。（A）

30.国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，设计单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。（B）

31.全国人民代表大会领导全国的消防工作。（B）

32.消防工作贯彻以防为主、以消为辅的方针。（B）

33.矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。（A）

34.第十一届全国人大常委会第五次会议修订通过的《中华人民共和国消防法》，于2009年5月1日起施行。（A）

35.违法《中华人民共和国消防法》规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，公安机关消防机构依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。（B）

36.县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由公安机关消防机构报本级人民政府备案。（B）

37.县级以上人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。（B）

38.公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。（A）

39.利益不相关的单位和个人无权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。（B）

40.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。（A）

41.国家鼓励、引导人员密集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险。（B）

42.专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地公安机关消防机构验收。（A）

43.赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的消防装备、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位可以视情安排运输。（B）

44.公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障老弱妇孺的生命安全。（B）

45.公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取任何费用。（A）

46.任何单位、个人都应当为报警提供便利，不得阻拦报警，并可向公安机关消防机构索取一定费用。（B）

47.单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。（A）

48.负责公共消防设施建设的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。（A）

49.公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，发现隐患的公安机关消防机构应当书面报告本级人民政府。（B）

50.公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育。（A）

51.消防工作应当坚持预防为主、防消结合的原则。（B）

52.除消防安全重点单位以外的其他单位发生火灾，不必立即组织力量扑救，可以等待公安机关消防机构施救。（B）

53.举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关消防机构申请消防安全许可。（B）

54.生产、储存、经营除易燃易爆危险品以外的其他物品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内。（B）

55.埋压、圈占消火栓的个人可以处五千元以上五万元以下罚款。（A）

56.生产车间属于人员密集场所。（B）

57.在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地公安机关消防机构。（A）

58.火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施。（A）

59.民用机场应当建立单位专职消防队。（A）

60.我国的消防工作实行消防安全责任制。（A）

61.谎报火警按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。（A）

62.消防法设定了警告、罚款、拘留、责令停产停业（停止施工、停止使用）、没收违法所得5类行政处罚。（A）

63.公安机关消防机构应当自受理申请之日起五个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对申请消防安全检查的场所进行消防安全检查。（B）

64.新修订的《中华人民共和国消防法》在体例上与原《中华人民共和国消防法》保持一致，未增设章节。（B）

65.任何单位、公民都有参加有组织的灭火工作的义务。（B）

66.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除《中华人民共和国消防法》第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。（A）

67.安全疏散设施属于消防设施。（A）

68.消防安全重点单位应当实行每周防火巡查，并建立巡查记录。（B）

69.人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃材料。（B）

70.住宅区的居委会应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。（B）

71.阻碍消防车、消防艇执行任务的消防行政处罚案件案由是阻碍特种车辆通行（消防车、消防艇）。（ ）

72.责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由公安机关消防机构提出意见，并报请本级人民政府依法决定，本级人民政府组织公安机关消防机构等部门实施。（B）

73.新修订的《中华人民共和国消防法》共7章74条。（A）

74.被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位，在整改后向公安机关消防机构报告，即可恢复施工、使用、生产、经营。（B）

75.公安机关消防机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。（A）

76. 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可。（A）

77.消防安全重点单位应当对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。（A）

78.所有建设工程的消防设计文件都应当报送公安机关消防机构审核。（B）

79.对于公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求擅自投入使用、营业的违法行为，直接给予责令停止使用、停产停业和罚款等行政处罚。（A）

80.实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家、标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。（A）

81.公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救生命为主的应急救援工作。（A）

82.国家规定公众聚集场所和生产、储存运输、销售易燃易爆危险品的企业应当投保火灾公众责任保险。（B）

83.县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾救援工作。（A）

84.消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的，必须符合行业标准。（A）

85.产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。（A）

86.任何人发现火灾都应当立即报警。（A）

87.根据扑救火灾的紧急需要，有关公安机关消防机构应当组织人员、调集所需物资支援灭火。（B）

88.任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。（A）

89.我国的消防工作实行政府领导责任制。（B）

90.专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报市级公安机关消防机构验收。（B）

91.任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。（A）

92.人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。（A）

93.《中华人民共和国消防法》规定，消防安全管理人必须持证上岗。（B）

94.公安机关消防机构对建设工程的消防设计、施工质量负责。（B）

95.矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由公安机关消防机构监督管理。（B）

96.人员密集场所的建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。（B）

97.专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。（A）

98.地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。（A）

99. 公安机关消防机构需要传唤消防安全违法行为人的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定执行。（A）

100.乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。（A）

101.单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。（A）

102.谎报火警的消防行政处罚案件案由是虚构事实扰乱公共秩序（谎报火警）。（A）

103.公安机关消防机构进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查时，视情收取费用。（B）

104.公安机关消防机构应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导。（A）

105.体育馆是公众聚集场所。（A）

106.所有过失引起火灾的违法行为均应受到消防行政处罚。（B）

107.火灾事故认定书可以作为处理火灾事故的证据。（A）

108.任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。（A）

109.机关、团体、企业、事业等单位应当组织有针对性的消防演练。（A）

110.公安部消防局领导全国消防工作。（B）